# 市政道路排水管道施工技术要点探讨顾加波

上海城建市政工程集团有限公司上海200331

摘要：随着我国城市化进程的加快，市政工程建设显示出越来越重要的作用，而市政排水管道则是市政工程建设中的重要工程。但是由于排水管道在施工中往往会受到周围居民、城市交通以及地下复杂空间管网等诸多因素的影响，所以关于市政排水管道的施工关键技术的研究与探讨有必要提上日程。基于此，本文就对市政道路排水管道施工技术要点进行分析，以期为提升我国排水管道施工质量提供参考。

关键词：市政道路；排水管道；施工技术；要点分析

伴随着我国经济的不断增长，人们生活水平显著提高，对市政工程提出了较高要求，道路排水管道施工是市政工程中重要内容，做好道路排水管道施工不但能够提高市政工程质量，还能满足人们实际需求。因此，施工单位要认识到道路排水管道施工技术的重要性，进而提高工程经济效益。

1市政道路排水管道施工的特点

1.1管道线路分布较长

在市政工程中，政府力图让城市边缘与城市中心地带协调一致发展，尽量避免发展不均衡、“城中村”现象的出现，因此对于道路排水管道工程的要求是遍及城市各个地域。城市的道路较多且大多数错综复杂，管道的设置线路较长，不仅导致施工量巨大，施工时间相对较长，还要考虑城市不同地段可能出现的地质地形的差异，对施工进程造成很大的不利影响。

1.2影响施工的因素多样

道路排水管道工程作为市政工程的重要组成部分，一般是为城市污水、雨水排放服务，与城市边缘地带连通，因此排水管道涉及城市各个地域，由于地域的分布较广就对施工造成较多的困难。例如城市中心地带较为繁华的地段一般是施工量较大的高危地段，即使设置了路障，由于全天候客流量和车流量都很大，对施工仍然具有一定的难度。另外，由于我国城市建设格局本身较为复杂，而道路排水管道安装一般在地下进行，因此要考虑城市地基、出行影响、其他地下管网铺设、不同单位的沟通联系等等，施工难度较大。

2目前市政工程道路排水管道施工存在的主要问题

2.1管道连接出现错位

在城市排水系统中，排水管道是非常重要的连接工具，能够把废水、污水与排水系统进行有效连接，从而实现对污水的排放工作。与此同时，一旦排水管道出现问题，不但会给排水系统带来较大影响，还会严重影响市政工程质量，排水管道连接处需要工作人员对其进行精准计算，这样才能确保管口大小与实际情况相吻合，如果工作人员没有做好计算工作，导致实际情况与计算结果存在一定程度上的误差，容易使系统出现漏水现象，造成污水向管道外面流淌，严重情况会使城市地面出现积水，影响市民正常生活。在对道路排水管道进行施工时，很多施工人员没有做好管道测量工作，造成管道在连接时出现错位，给城市交通带来较大问题。管道出现错位的主要原因是工作人员失误造成的，很多工作人员职业素养不高，缺少对测量工作的重视，没有按照规定的要求进行操作，导致管道尺寸与实际情况不一致.给市政工程带来较大影响。

2.2管道基础不够平整

现在城市路面大多都是水泥地，要想实行排水管道施工，需要施工人员对路面进行开挖，一般情况下，施工单位运用挖掘机进行作业，与人工操作相比，挖掘机工作效率较高，能够减轻施工人员的任务量，并且能够减少施工成本，但工作人员运用挖掘机进行作业时，也存在一定问题，有的工作人员缺乏实践经验，不能有效控制沟道底部的高度，容易使管道基础失去平整度，给工程质量带来一定影响。此外，工作人员在管道表面浇筑混凝上时，大多数情况都是人工进行操作，有的施工人员专业水平较差，不能有效控制混凝上表面的平整度，经常出现凹凸现象，给接下来的施工带来较大难度，一旦管道基础出现不平整问题，会影响路面的平整性，人们在行车过程中会存在一定程度上的安全隐患，增加安全事故的发生几率。

2.3漏水

在市政道路排水管道施工过程中，漏水也属于较为常见的现象之一，一旦出现这一问题不仅会直接影响管道的正常使用，还有可能会对周围建筑物带来一定的影响。之所以会存在管道漏水这一问题，管道质量是关键原因之一，所以在实际施工之前一定要确保施工材料的质量，严把管道质量关，这也能在一定程度上避免管道出现漏水等问题。此外，在实际管道施工过程中，还需要避免地基沉降这一现象的发生，因为一旦出现这一问题会致使管道出现破裂，最终也会导致管道出现漏水等问题。

3市政工程道路排水管道施工技术要点分析

3.1做好施工之前准备工作

在道路排水管道施工之前，工作人员要提前做好准备工作，设计人员要对施工现场进行实地勘察，确保图纸上的数据与实际情况相一致，从而制定合理的施工方案，减少误差的产生，确保市政工程如期完成。排水管道施工会给附近居民正常生活带来一定影响，这就需要工作人员提前与居民进行沟通，对施工现场进行合理规划，最大限度内降低排水管道施工给居民生活带来的影响，其中管道测量是非常重要的一项工作内容，这就需要施工人员严格按照规定的要求进行测量，确保测量结果的准确性，避免由于测量失误给施工质量带来不利影响。

3.2沟槽开挖与测量放线

土方施工在整个市政道路排数管道施工中也有着至关重要的作用价值，因而，开始时土方开挖作业前，便要能够针对地下管道、电缆以及另外一些设施仔细探查，之后再和相关单位进行协商处理。并在得到对方同意后，开展沟槽开挖。若施工现场的地下水位较高，亦或是施工季节降雨天气较多，便应当在施工现场做好相应的排水处理工作，要保证水位不超出工作面2m以上，防止由于沟槽长时间积水而发生浮管情况。在开展现场施工时，相关的施工单位应当随时掌控天气情况，若沟槽底均为岩石，则需将沟槽开挖深度再加深30cm，若遭遇软土地基，需与有关部门协商处理，确保工程质量不受到影响。

3.3管道铺设

完成了对管道的挖掘作业后，还需对整体沟槽进一步进行夯实处理，之后再实施管道安装处理，并且在进行管道安全前要能够保障所用到的各项材料、设备等均己提前准备完成，人员也已到位。在针对模板位置、标高、强度开展检验工作，特别是要加强对接缝部位的平整度检验，以及确保管材在出厂时完全满足于相关的标准规范要求。在具体安装前，还应当对管道表面外观、质量护以仔细检验，实施管道铺设要切忌将管道直接扔到沟槽底部，避免管材受损

3.4注意对隐藏工程的检查

施工过程的最后阶段是对排水管道工程进行隐蔽作业，目的是保证路而交通投入正常使用。全部工程的完成意味着无法再次检查排水管道，所以在进行隐蔽工作之前的检查过程中，施工人员应该严格对照施工要求进行检测，并且将施工结果收集整理，为日后的维护和修缮提供资源。

3.5做好工程管材质量检测

对于市政工程道路排水管道而言，保证排水管道管材的产品质量，是确保排水管道功能和使用寿命的必须要素。为确保施工管道的质量，在投入使用前有关部门一定要严格把关，通过合理的检测手段进行检测和实验，确保管道质量符合施工要求。管道检测一般采用观察法和内外压实验法相结合，之后有关部门应出示合格证书，严格控制管道的质量。

结束语：

总而言之，在市政工程领域内道路排水管道施工项目，长期以来都是一项十分重要的施工内容，管道施工也将会直接影响到道路交通的通畅性，以及城市的发展规划工作。因而在开展相关的市政道路排水管道施工过程当中，便应当不断提高施工技术水平，切实保障市政道路排水管道工程项目能够达到更好的施工质量，为城市发展做出更大的贡献。

参考文献：

[1]孙闯，张文斌，魏思思.市政道路排水管道施工技术要点分析[J].中小企业管理与科技（中旬刊），2018（02）：180-181.

[2]刘宇.市政道路排水管道施工技术要点探讨[J].现代盐化工，201745（01）：70-71.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5a1b2da9b46a95c1672be14c.html