# 工程测量过程中精度的影响因素及控制探究陈书峰

山东宗汇工程咨询有限公司龙口测绘分公司山东龙口265700

摘要：工程建设在经济和社会发展的背景下正在呈现出质量与功能两项重点需求的增长这就给工程测量提出了精确度提升的客观需求应该高度重视工程测量的精度保障工作要从确定影响工程测量精度的因素分析入手对引起精度问题的内外因素展开合理控制在结合工程测量各主要阶段工作内容的前提下，以系统化、专业化的技术应用和管理来提升工程测量的精度。本文就此展开了论述，以供参阅。

关键词：工程测量；精度；影响因素；控制

1影响工程测量精度的因素分析

1.1测量人员的因素

工程测量是一种技术手段贯穿于整个工程建设当中，如果工作人员在工程测量当中缺乏责任心，对于工程测量工作重视不够，那么测量仪器所得出的测量精度就会受到影响。所以，提高测量人员的专业水平和技术能力，强化测量人员的责任意识，对于确保工程测量数据的精确度和工程建设质量有着十分重要的作用。另外，在用人方面，施工单位应严把人才质量关，聘用专业水平和技术能力强的测量人员，避免因测量人员专业水平低和操作经验不足，使测量精度下降，给整个工程建设造成损失。

1.2测量仪器因素

很多测量仪器都较为精密，但工作人员在进行测量的时候，往往较为随意，对仪器缺乏足够的有效保护，造成测量标准缺乏严格性。而且仪器在使用之后，会随意放置，并没有妥善管理，导致仪器的精度有所下降，影响测量的实际精度。另外，如果仪器本身存在故障，其测量精度同样会受到干扰。

1.3工程测量技术因素

认真负责的工作态度、精准的测量仪器以及完善的监督体系是工程建设获取准确测量数据的保障。随着工程测量技术的不断发展和工程测量分析软件的深入应用，测量人员在对测量数据展开全面分析时可以借助专业的测量统计分析软件对数据进行管理，并对数据当中存在的问题进行高精度的测量分析，如GIS、RS和GPS等。然而在实际测量当中，由于一些企业投入到购置信息技术设备上的资金有限，并不能对工程测量数据做出全面的分析，造成工程测量精度无法得到保证，使得工程测量工作在整个工程建设当中的作用并不能得到充分的体现。

1.4工程测量管理因素

工程测量需要技术的大量应用池需要各工种密切的配合，因此需要加强对工程测量的管理而很多企业没有对工程测量的管理加以重视，导致管理体系、管理制度、管理组织存在很严重的缺位和不足这会使工程测量难于得到有效的应用进而导致工程测量精度难以符合相关的标准与规范。

2控制工程测量精度影响的措施

2.1完善工程测量的人员和仪器管理

测量人员的素质水平与测量仪器的误差都会造成测量精度的偏差，因此施工单位一定要从根本上将工程测量视为重点工作，加强对于工程测量专业人员的培训，增强测量人员的实干性，增强测量人员的固定性，减少任用兼职人员和无经验的毕业生。施工单位还要加强对于测量仪器设备的投入，紧跟时代科技进步的步伐，及时对设备进行更新换代。同时施工单位还要规范对于仪器的管理控制，加强对于测量人员仪器操作的培训，在仪器使用完成后要及时整理存放。单位还要定时对仪器进行维护保养，保持仪器的灵活性和精确度，降低测量过程中精度的偏差，保证工程的顺利实施。

2.2制定科学的测量方案

①做好准备工作：在进行工程施工前，应全面掌握工程施工的气候条件、地貌形势、地质等，根据实际情况制定具体的工作方案，通过测量为施工提供相关参考，确保施工工作的有序进行。全面落实测量准备工作，准备好测量标准手册、工具仪器等，不能以次充好，随意更换或替代，避免对测量精度造成影响。制定测量的主要内容，可根据各项客观因素、施工图纸等，制定测量计划，在布网时必须坚持先点后线的原则，通过线来完成面的测量，充分考虑精度影响因素，尽量减少影响，按照择优原则挑选合适的方案。②细化测量方案：在工程测量过程中，不仅要参考施工方案，还应根据施工图纸和施工进度等相关要求，严格控制精度，为了保证工程施工的顺利进行，应在满足施工进度要求的前提下，尽量控制测量精度，使两者平衡。测量方案要具体详细，细化各个测量单位，对于一些关键性数据，必须严格控制精度误差，反复审核数据，保证测量工作的质量和可靠性。③做好测量布点工作：布点工作是测量中的重要部分，有利于提高测量精准度，但布设点应满足可靠和安全这两个要求，确保不会出现波动影响，不会导致测量偏差。必须明确测量的具体位置，以便工作人员辨认，优化测量操作，使测量操作更加简便。选择影响因素较少的测量点，尽量不要选择地形复杂的位置，避免出现布线混乱现象。

2.4完善工程测量技术，制定科学的测量方案

随着社会的不断进步，工程测量的难度也逐渐加深，此时，要提高工程测量技术，运用先进的技术支持工程测量。施工单位要紧跟科技进步的步伐，引入先进的测量技术，促进施工过程中的数据采集及分析，为下一步的方案制作及决策提供依据，运用计算机等先进技术，使工程测量中的数据处理等更为科学，减少施工误差，提高测绘精度。

2.5具体情况具体分析

工程测量数据本来就离不开实际的建筑工程情况，要想完全发挥出工程测量数据在建筑工程造价控制中的潜在价值并控制其准确性，而且要应用到实际工程施工过程中，就要与第一施工现场的数据资料相结合，比如说要准确了解施工现场的条件、施工的具体方法、施工所需要的具体机器设备、还有一些设计方面的变化，这样也可以避免在竣工之后，与合作方的资金纠纷，避免不必要的争议，还可以及时帮助现场的施工管理人员提高数据测量的准确性，避免不必要的开支。

结束语

综上所述，控制好工程测量精度的质量对于确保整个工程建设的质量有着十分重要的作用。然而面对影响工程测量精度的各种因素，施工企业只有做到具体问题具体分析，充分做好对工程测量精度在工程建设各个方面的有效控制，工程测量工作才能在整个工程建设当发挥出应有的作用。

参考文献：

[1]高斌.工程测量过程中精度的影响因素及控制[J].华北国土资源.2018（06）

[2]毕慧田，张新源，欧阳小丛，高阳，黄雨，曹永辉.工程测量过程中精度的影响因素及控制[J].居舍.2019（02）

[3]李星.工程测量过程中精度的影响因素及控制研究[J].工程技术研究.2018（10）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5a20c5598a35dbbf44516925.html