# 电力滤波器设计论文-谭广艺

导读:本文包含了电力滤波器设计论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:谐波治理,无功补偿,有源电力滤波器,dq检测方法

### 电力滤波器设计论文文献综述

谭广艺[1]（2019）在《叁相并联型有源电力滤波器设计》一文中研究指出伴随电力电子技术的迅猛发展,越来越多的大功率电力电子设备被投入电网,促使电网的谐波污染和无功不平衡的情况愈加严重,导致输送的电能质量恶化,干扰工业设备运转和居民生活用电。因此,抑制谐波污染,平衡无功功率的研究愈发重要。有源电力滤波器作为一种可以主动且实时地抑制谐波和平衡无功的电气设备,已经逐渐成为调节电能质量的重要手段之一,而有源电力滤波器的几个关键的技术环节仍是目前研究的热点。本文旨在设计一种性能良好的有源电力滤波器,主要工作如下:1、首先介绍了国内外对于抑制谐波以及补偿无功的研究现状,然后围绕有源电力滤波器展开讨论研究。阐述了有源电力滤波器的发展历史,工作原理,主要分类,拓扑结构等方面,并进行了相关对比分析。2、深入研究了APF的两大关键技术——谐波电流检测、电流跟踪控制,分析对比了若干典型方法,完成了基于dq法及SVPWM滞环控制法的控制单元设计。3、对有源电力滤波器的主电路进行了分析研究,完成了主电路拓扑结构设计、重要元件的参数设计与选型、直流侧电压控制环节和软启动环节的设计。4、建立了所设计APF的仿真模型,构建了基于MATLAB的APF仿真实验平台,对设计的APF进行了仿真实验,验证了设计的合理性。综上所述,本文设计的叁相并联型有源电力滤波器具有良好的滤波补偿效果,所采用的研究、设计的方法对同类产品设计具有一定的普适性。(本文来源于《山东大学》期刊2019-05-10）

陈曦,唐斌,蔡文辉,毛虎贲,余飞[2]（2019）在《有源电力滤波器比例复数积分电流控制策略设计》一文中研究指出为了有效提高有源电力滤波器的补偿能力,提出了一种dq旋转坐标系下基于比例复数积分控制器的有源电力滤波器控制系统。针对叁相不控整流电路产生的含量较高的正序7次谐波分量及负序5次谐波分量,在dq坐标系下正负分量变成6次谐波分量的特性,利用比例复数积分控制可实现正弦波信号的零稳态误差跟踪,并在传统PI控制的基础上并联比例复数积分控制,从而提出一种比例复数积分电流控制算法,并给出了控制器的详细设计方法。与传统PI控制和比例谐振控制相比较,仿真结果验证了所提方法的有效性和优越性。(本文来源于《电力电容器与无功补偿》期刊2019年01期）

郑征,李纪伟,张国澎[3]（2019）在《双DSP有源电力滤波器的控制系统设计》一文中研究指出为了提高有源电力滤波器APF(active power filter)的快速补偿能力和安全性,设计了一种新的基于双数字信号处理器DSP(digital signal processor)APF的控制系统,其中主DSP负责模数AD(analog digital)采样、通讯、脉宽调制PWM(pulse width modulation)、继电控制和反馈,辅DSP只分担部分谐波补偿任务,两块DSP之间通过双口随机存储器RAM(random access memory)通信;提出了针对指定次谐波补偿的基于旋转坐标变换的控制策略,通过改善硬件、软件资源的合理分配,提高了APF谐波补偿的快速性和安全性。最后搭建了双DSP的APF实验环境,通过AD采样、脉宽调制,继电控制实验,验证了该控制系统的可行性、安全性。(本文来源于《电力系统及其自动化学报》期刊2019年02期）

高天润[4]（2018）在《新型有源电力滤波器的设计与仿真》一文中研究指出经济和社会的发展使得配电网负荷变得复杂,功率因数降低和谐波污染等电能质量问题逐渐突出。针对上述问题,本文提出一种新型多功能有源电力滤波器,完成了该装置的控制方法设计,并进行了PSCAD建模仿真。仿真结果表明,新型有源电力滤波器能实现谐波和无功的多功能补偿,补偿效果和经济性俱佳,推广应用价值高。(本文来源于《通讯世界》期刊2018年12期）

李刚,张颢,许正平[5]（2018）在《有源电力滤波器的LCL滤波器设计和比例谐振控制方法研究》一文中研究指出在满足相同的高频滤波效果的情况下,LCL滤波器所需要的总电感量比单L滤波器要小,因此更加适用于在大功率有源电力滤波器设备上应用。然而LCL滤波器是3阶系统,需要确定两个电感量、一个电容量,增加了控制的难度。在介绍LCL滤波器设计过程的基础上,给出滤波器的设计实例。同时,将比例谐振控制直接应用于LCL滤波器的补偿电流控制,保证了有源电力滤波器控制环的稳定性和稳态精度。最后通过试验验证了该设计方法。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2018年10期）

王贺,罗益民,马奎[6]（2018）在《并联有源电力滤波器控制系统的设计与优化》一文中研究指出针对叁相叁线系统和电网电压畸变及不对称的问题,研究了一种新型的叁相锁相环的谐波检测方法。为了更好的减小跟踪误差,设计开发了一种模糊PI自适应控制器,通过在线整定也可以起到减小稳态误差的效果。研究内容基于并联有源电力滤波器(SAPF)的工作原理展开,该设计采用了基于DSP与FPGA的硬件设计以及双DSP的软件控制系统,通过搭建380 V/150 A的叁相全桥结构SAPF实验装置,对控制策略的正确性和设计的有效性进行了验证。(本文来源于《电子器件》期刊2018年04期）

杨苗[7]（2018）在《基于DSP的叁相不对称有源电力滤波器设计》一文中研究指出针对传统谐波电流检测方法在叁相不对称或发生畸变时电流检测精度不高以及误差较大问题,提出了一种基于瞬时无功功率理论的改进型谐波电流检测算法并详细介绍了双DSP控制系统的软件设计。以双TMS320F28335芯片为系统控制核心,构建基于电网电压前馈解耦的双闭环控制策略,利用Matlab/Simulink进行建模仿真并设计了一台50KVA的有源电力滤波器实验装置。实验结果表明设计能够很好地补偿谐波和无功电流,使电网进线电流正弦化,也证明了改进的谐波电流检测算法的正确性和可行性。(本文来源于《电子世界》期刊2018年11期）

王天旺[8]（2018）在《并联型有源电力滤波器的研究与设计》一文中研究指出随着电力电子装置等非线性负载的广泛使用,公用电网中的谐波污染问题越来越严重,造成电能质量不断下降,因此治理谐波污染改善电能质量就显得尤为迫切。目前,有源电力滤波器是一种能够实现动态补偿谐波的理想装置,对降低电网总谐波畸变率,改善电能质量有着重要意义。谐波补偿的前提是需要实时而准确地检测出电网电流中的谐波电流,由于有源电力滤波器大多采用基于瞬时无功功率理论的谐波检测算法,尤其在采用该理论下的ip-iq谐波检测算法进行谐波电流检测时,需要锁相环在电网电压非理想工况下也能够准确获取电网频率和相位信息。针对该要求,利用二阶广义积分器和在αβ坐标系下的对称分量法对传统的SRF-SPLL进行改进,设计了一种DSOGI-SPLL,它既可准确获取电网正序分量的相位和频率,又可避免电网电压叁相不平衡和谐波的影响。通过MATLAB仿真分析表明了该方法能够在电网电压非理想工况下准确获取电网电压的相位信息。有源电力滤波器检测出谐波电流并运算得出谐波指令电流,此时需要控制APF实际输出的补偿电流对谐波指令电流进行跟踪。由于传统滞环电流控制方法存在跟踪性能差、开关损耗高等问题,为了降低电流跟踪误差、开关频率和提高补偿性能,利用电压空间矢量方法设计出一种空间矢量滞环电流控制方法,它利用参考电压矢量和电流跟踪误差矢量的空间分布位置选取最优的输出电压矢量。通过对两种控制方法的仿真对比研究,表明了设计的控制方法能够降低电流跟踪误差和开关频率,进而提高补偿效果。根据上述谐波检测及锁相环技术和补偿电流控制方法,完成了并联型APF系统的软硬件设计,并分别对DSOGI-SPLL技术及ip-iq谐波检测算法和空间矢量滞环电流控制方法进行了实验,实验结果表明了设计的DSOGI-SPLL能够实时准确地获取电网电压的相位信息;利用该锁相环下的ip-iq谐波检测算法能够准确检测出谐波电流;空间矢量滞环电流控制方法也能够控制APF输出补偿电流完成谐波补偿,使电网总谐波畸变率由原来的23.68%降低至3.37%,进而改善电能质量,达到APF的设计要求。(本文来源于《西安科技大学》期刊2018-06-01）

郭琪[9]（2018）在《叁电平有源电力滤波器设计与控制研究》一文中研究指出针对电力系统中大量使用非线性负载所导致的谐波污染问题,有源电力滤波器作为一种用于动态谐波抑制的滤波设备具有良好的发展前景,其中以并联型叁电平有源电力滤波器的应用研究最为广泛。因此,为了提高系统整体的谐波抑制效果,对叁电平有源电力滤波器从主电路拓扑结构、谐波检测和电流跟踪控制叁个方面进行设计与研究。有源电力滤波器主电路拓扑结构直接影响系统最终的补偿效果。因此,先从拓扑结构进行分析,综合考虑结构、能耗以及成本等因素,选择T型叁电平作为有源电力滤波器的主拓扑。并结合TNPC型电路的工作状态建立系统在不同坐标系下的数学模型,同时对主拓扑结构中相关参数进行整定,并重点对输出滤波器的选型和参数设计进行研究。有源电力滤波器进行谐波抑制的首要前提是从负载电流中提取出谐波分量。针对常用ip-iq谐波检测算法中锁相环在电压畸变、不平衡条件下锁相不准确的情况以及低通滤波器存在计算量大、周期延时和精度低等问题,设计采用滑窗迭代低通滤波器和二阶广义积分器锁相环可有效解决上述问题。并结合仿真对系统在不同负载情况下进行性能对比分析,结果表明改进后的检测算法具有检测精度高和实时性好的特点。补偿电流跟踪控制和母线电压稳定控制是叁电平有源电力滤波器控制策略的核心。为了使补偿电流具有良好的跟踪精度和响应速度,电流跟踪控制在PI控制的基础上根据参考信号周期性的特点引入了重复控制并形成复合控制策略,同时对复合控制的结构和参数整定进行分析与设计。此外为降低系统正常工作时能量流动对母线电压稳定的影响,设计采用基于PI控制的解决方案。对所提控制策略的可行性和有效性在Simulink仿真平台上搭建整体系统模型进行分析,由仿真结果可知母线电压在PI调节作用下可稳定维持在指令值,电流跟踪控制在复合控制策略下具有良好的稳定性和动态性能。在理论分析以及仿真模型的指导下,设计了该系统的整体框架,并对系统硬件结构和软件程序进行阐述。在此基础上搭建了一台容量为lOkVA的叁电平系统平台,并在该平台上进行谐波抑制实验,实验结果表明叁电平有源电力滤波器可有效进行谐波补偿。(本文来源于《西安科技大学》期刊2018-06-01）

赵军,季晓春,杨欢欢,刘建春,王永军[10]（2018）在《高功率模块式有源电力滤波器结构和散热系统设计》一文中研究指出针对典型设计的模块式有源电力滤波器功率密度小、散热性能不佳等缺点,提出了一种高功率模块式有源电力滤波器结构设计和散热系统设计方案,包括外壳设计、风道设计、风机设计和散热器设计。试验结果表明,该设计方案能够满足380V/80kW模块式有源电力滤波器运行要求。(本文来源于《电气时代》期刊2018年05期）

### 电力滤波器设计论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了有效提高有源电力滤波器的补偿能力,提出了一种dq旋转坐标系下基于比例复数积分控制器的有源电力滤波器控制系统。针对叁相不控整流电路产生的含量较高的正序7次谐波分量及负序5次谐波分量,在dq坐标系下正负分量变成6次谐波分量的特性,利用比例复数积分控制可实现正弦波信号的零稳态误差跟踪,并在传统PI控制的基础上并联比例复数积分控制,从而提出一种比例复数积分电流控制算法,并给出了控制器的详细设计方法。与传统PI控制和比例谐振控制相比较,仿真结果验证了所提方法的有效性和优越性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电力滤波器设计论文参考文献

[1].谭广艺.叁相并联型有源电力滤波器设计[D].山东大学.2019

[2].陈曦,唐斌,蔡文辉,毛虎贲,余飞.有源电力滤波器比例复数积分电流控制策略设计[J].电力电容器与无功补偿.2019

[3].郑征,李纪伟,张国澎.双DSP有源电力滤波器的控制系统设计[J].电力系统及其自动化学报.2019

[4].高天润.新型有源电力滤波器的设计与仿真[J].通讯世界.2018

[5].李刚,张颢,许正平.有源电力滤波器的LCL滤波器设计和比例谐振控制方法研究[J].工业控制计算机.2018

[6].王贺,罗益民,马奎.并联有源电力滤波器控制系统的设计与优化[J].电子器件.2018

[7].杨苗.基于DSP的叁相不对称有源电力滤波器设计[J].电子世界.2018

[8].王天旺.并联型有源电力滤波器的研究与设计[D].西安科技大学.2018

[9].郭琪.叁电平有源电力滤波器设计与控制研究[D].西安科技大学.2018

[10].赵军,季晓春,杨欢欢,刘建春,王永军.高功率模块式有源电力滤波器结构和散热系统设计[J].电气时代.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5a573a7e8ee28098768e0840.html