# 镀锡层论文-胡敏,叶正兵,刘清,吕清帆,王丽

导读:本文包含了镀锡层论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:铜接线头,电镀,镀锡,质量

### 镀锡层论文文献综述

胡敏,叶正兵,刘清,吕清帆,王丽[1]（2019）在《铜接线头镀锡层质量问题原因分析及解决措施》一文中研究指出针对铜接线头电镀后经高温烘烤的镀锡层发黑,以及镀层脱落、露铜、常温下变色等质量问题,从镀前预处理、电镀工艺、镀后处理叁个阶段进行分析并提出解决措施,同时通过加强控制使质量问题得到改善。(本文来源于《电力机车与城轨车辆》期刊2019年06期）

王紫玉,王洺浩,黎德育,李宁[2]（2018）在《镀锡层上钛-磷复合体系钝化膜的制备与表征》一文中研究指出通过钛盐与磷酸盐体系复配的方法,在镀锡层表面得到了一种钛-磷复合体系钝化膜.利用扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)、盐雾试验、Tafel极化曲线和EIS交流阻抗谱测试等方法,研究了所得钝化膜的表面形貌、组成与耐蚀性能.结果表明,得到的钝化膜层的主要组成成分为Ti_3(PO_4)_4·n H_2O和TiO_2,在镀锡层表面结晶细致并有封孔的作用,耐蚀性能较好.(本文来源于《电化学》期刊2018年01期）

何建,梁宇豪,王一男[3]（2018）在《脱脂工艺和脱脂剂的残留对镀锡层质量的影响》一文中研究指出电镀锡是一种应用广泛的工艺,镀层的质量的好坏直接影响到整个工件的质量,镀锡层质量主要取决于脱脂的工艺和脱脂剂残留的程度,本文主要从脱脂工艺和脱脂剂的残留量两个方面讨论了对镀层质量的影响。(本文来源于《化工管理》期刊2018年03期）

肖友军,雷克武,屈慧男,许永章[4]（2016）在《一种改善印制线路板镀锡层抗碱蚀性能添加剂的研究》一文中研究指出采用扫描电镜、X射线荧光测厚仪和金相显微镜,研究了一种由1,10-邻二氮杂菲衍生物组成的添加剂Sn-13在甲基磺酸盐镀锡液中对镀层结晶形貌和耐碱性蚀刻性能的影响。结果表明:在2~5 A/dm~2的电流密度下,镀层平整、半光亮,结晶呈鹅卵石状,同时镀液深镀能力达到88%以上,电流效率超过90%。镀锡印制线路板在碱性蚀刻后,独立孔环和铜面线路均完整。该添加剂可应用于高速印制线路板镀锡。(本文来源于《电镀与涂饰》期刊2016年17期）

姚宗湘,罗键,尹立孟,王刚,张丽萍[5]（2016）在《外加载荷对镀锡层锡须生长行为的影响》一文中研究指出首先研究了叁种不同厚度镀锡层(3,5,13μm)在相同试验条件(70℃时效24 h后室温放置60天)下的锡须生长情况,并在此基础上首次采用精密动态力学分析仪(DMA Q800)研究了精确控制相同载荷条件下拉、压两种外力对相同厚度镀锡层(3μm)锡须生长行为的影响.结果表明,相同时效条件下,镀锡层越薄,锡须生长的可能性越大;相同的外加载荷和试验温度作用下,承受压力作用镀锡层,其表面锡须生长比承受拉力时生长更快,并且主要呈柱状生长.(本文来源于《焊接学报》期刊2016年07期）

蔡峰,刘新院,陈爱华,李化龙[6]（2016）在《工艺参数对高速镀锡电流效率及镀锡层表面形貌的影响》一文中研究指出采用自制旋转阴极装置模拟带钢的高速运动,并研究了电流密度、阴极转速及Sn~(2+)的质量浓度对甲基磺酸盐高速镀锡电流效率和镀锡层表面形貌的影响。结果表明:提高阴极转速和Sn~(2+)的质量浓度及降低外电流密度,可以提高电流效率;提高阴极转速和降低外电流密度,有利于镀锡层形成多晶态的形貌。电流效率与镀锡层结晶状态有良好的对应关系,电流效率越高,结晶越细致。另外,增大阴极转速能减小扩散层厚度,提高电流密度上限和电流效率,降低Sn2+的质量浓度下限,从而提高生产效率并降低生产成本。(本文来源于《电镀与环保》期刊2016年03期）

郭雪,郝建军,陈阳[7]（2016）在《MSA镀锡层无铬钝化工艺》一文中研究指出采用钼酸盐与植酸体系对MSA镀锡层进行钝化处理,获得了色泽光亮、耐蚀性优良的钝化膜。探讨了钝化液组成及工艺条件对钝化膜耐蚀性的影响。结果表明:钼酸盐钝化膜的耐蚀性虽不及铬酸盐钝化膜的,但比镀锡层的好。(本文来源于《电镀与环保》期刊2016年03期）

周栋,王瑀,丁毅,马立群[8]（2016）在《黄铜化学镀锡层性能的研究》一文中研究指出在黄铜基体上制备了银白色的化学镀锡层。用SEM观察了镀锡层的形貌和厚度,用EDS对镀锡层进行了成分分析,用XRD对镀锡层进行了物相分析,并测试了镀锡层的结合力、耐蚀性和钎焊性。结果表明:镀锡层的结合力、耐蚀性、钎焊性良好。(本文来源于《电镀与环保》期刊2016年02期）

李晓东,孙晨阳,汤晓东,陆伟星,张千峰[9]（2015）在《镀锡层表面无机硅/有机硅烷复合钝化膜的制备及性能》一文中研究指出为了进一步提高镀锡钢板的耐蚀性,以正硅酸四乙酯(TEOS)和四丙氧基硅烷(TPOS)为无机硅前驱体,分别与乙烯基叁乙氧基硅烷(A151)交联,在镀锌钢板表面制得无机硅/有机硅烷复合钝化膜。采用电化学极化曲线及交流阻抗(EIS)谱、中性盐雾试验、抗硫性试验、附着力试验、原子力显微镜(AFM)等研究了2种复合钝化膜的耐蚀性、抗硫变性、附着力及形貌。结果表明:以四丙氧基硅烷为前驱体的无机硅/有机硅烷复合转化膜具有更好的耐腐蚀性能、附着力、表面形貌及抗硫性,2 h中性盐雾腐蚀后其表面未出现任何锈斑。(本文来源于《材料保护》期刊2015年12期）

仇启贤,景兴斌[10]（2015）在《碱性镀锡层变色控制》一文中研究指出0前言碱性镀锡液成分简单,分散能力好,镀层结晶细致,应用较广。然而,碱性镀锡层常发生变色现象,严重影响到其外观质量及性能。笔者总结出一套碱性镀锡层变色控制方法,可有效防止碱性镀锡层变色。1碱性镀锡的生产过程控制1.1前处理工序的控制碱性镀锡的前处理主要包括除油及除锈。前处理效果的好坏,直接影响镀锡层的外观及抗变色质量。若零件的前处理不良,零件碱性镀锡后,残留的油污、脏污及锈蚀会慢慢地从镀锡层里面向外渗出(本文来源于《电镀与环保》期刊2015年04期）

### 镀锡层论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过钛盐与磷酸盐体系复配的方法,在镀锡层表面得到了一种钛-磷复合体系钝化膜.利用扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)、盐雾试验、Tafel极化曲线和EIS交流阻抗谱测试等方法,研究了所得钝化膜的表面形貌、组成与耐蚀性能.结果表明,得到的钝化膜层的主要组成成分为Ti_3(PO_4)_4·n H_2O和TiO_2,在镀锡层表面结晶细致并有封孔的作用,耐蚀性能较好.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 镀锡层论文参考文献

[1].胡敏,叶正兵,刘清,吕清帆,王丽.铜接线头镀锡层质量问题原因分析及解决措施[J].电力机车与城轨车辆.2019

[2].王紫玉,王洺浩,黎德育,李宁.镀锡层上钛-磷复合体系钝化膜的制备与表征[J].电化学.2018

[3].何建,梁宇豪,王一男.脱脂工艺和脱脂剂的残留对镀锡层质量的影响[J].化工管理.2018

[4].肖友军,雷克武,屈慧男,许永章.一种改善印制线路板镀锡层抗碱蚀性能添加剂的研究[J].电镀与涂饰.2016

[5].姚宗湘,罗键,尹立孟,王刚,张丽萍.外加载荷对镀锡层锡须生长行为的影响[J].焊接学报.2016

[6].蔡峰,刘新院,陈爱华,李化龙.工艺参数对高速镀锡电流效率及镀锡层表面形貌的影响[J].电镀与环保.2016

[7].郭雪,郝建军,陈阳.MSA镀锡层无铬钝化工艺[J].电镀与环保.2016

[8].周栋,王瑀,丁毅,马立群.黄铜化学镀锡层性能的研究[J].电镀与环保.2016

[9].李晓东,孙晨阳,汤晓东,陆伟星,张千峰.镀锡层表面无机硅/有机硅烷复合钝化膜的制备及性能[J].材料保护.2015

[10].仇启贤,景兴斌.碱性镀锡层变色控制[J].电镀与环保.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5adb6c463b4aec12ae8fbb26.html