# 关于电气自动化的节能设计技术的思考

费占文（中建材国际装备有限公司）

摘要：第二次工业革命后，人类进入了电气时代，电气自动化技术作为电气时代高新技术的一种，对社会和经济的发展有重要的影响。本文针对电气自动化的节能设计进行分析，并提出了几点关于电气自动化的节能设计的技术思考，为电气自动化的节能设计提供资料参考。

关键词：电气自动化；节能设计；思考

电气工程及自动化专业是电气信息领域的新兴学科，是高新技术产业的重要组成部分。电气自动化技术已被广泛应用于工业、农业、国防等各领域，并在社会经济发展建设中发挥着越来越重要的作用。

随着电气自动化技术的广泛应用，电气自动化的节能设计也进入人们的视线，电气自动化节能技术能够在保证生产效率的前提下实现节能，给企业创造更大的效益。

一、电气自动化中的电气设计概述1、提高电气自动化系统的运行效率电气设备作为电气自动化系统中的主体，对电气自动化系统的运行效率有重要影响。为了提升电气自动化系统的运行效率，我们必须首先做好电气设备的选择。在选择电气设备时，要坚持节能的基本原则。通过优选低损耗设备及减少电路中的其它损耗，均衡分配负荷以降低电压的不平衡等措施，不仅能够有效地提高电气系统的运行效率，还能起到一定的节能作用。

2、优化配电的设计电气自动化系统的配电设计是电气自动化系统设计中的关键，对电气自动化系统的稳定运行及节能具有重要影响。在进行电气自动化系统设计时，一定要做好该系统的配电设计，在保证电气自动化系统安全、可靠、稳定运行的前提下尽量降低电气设备及材料的能源损耗。

因此，在选择导线时一定要选择绝缘性能良好的导线，并做好导线之间的距离控制和导线的走向长度控制设计，减少导线的使用量。同时，为了提升电气自动化系统的运行稳定性，保证电气设备的使用安全，还需做好防雷设计，提升电气自动化系统的防雷击能力。另外，电气开关设备、导线的载荷能力等也是配电设计中一定要认真考虑的重要内容。

二、电气自动化的节能设计原则电气自动化节能设计是电气自动化系统设计中的重要内容，做好电气自动化的节能设计，能够在保证电气系统正常工作的前提下实现电气系统运行时能源的节约的目的，提升电气自动化系统的经济效益。在进行电气自动化系统的节能设计时，我们要把握好以下三点设计原则。

1、安全性节能设计原则虽然节能对提升电气自动化系统使用的经济性具有重要影响，但我们在节能设计中却要时刻注意电气自动化系统的任务是保证生产稳定、高效，因此，我们在电气自动化系统设计时要把握好电气自动化系统的节能设计原则，节能设计一定要基于数据和计算分析的基础上，在保证电气设备平稳运行的基础上提升电气自动化设备的安全性能，保证电气自动化系统在生产中的可靠性和安全性。

2、先进性节能设计原则由于电气自动化系统在工业生产和人们生活中的重要作用，许多科研机构都积极投入到电气自动化系统以及节能设计研究领域中，因此，电气自动化的节能设备和节能技术的更新换代非常快。在进行电气自动化系统的设计时，为了保证我们的电气自动化设计能够实现最高的节能成效，一定要选择前沿的节能设备与技术，只有这样才能使电气自动化节能设计不会很快面临被淘汰的命运，提升电气自动化系统的节能成效。

3、电气自动化节能技术的环保原则随着我国社会和经济发展进入新时期，人们逐渐地把眼光从经济发展转向环境保护，环保作为当今社会最热门的主题和最严峻的任务，受到人们的高度重视。我们在进行电气自动化节能技术设计时，一定要秉着与时俱进的思想，贯彻好电气自动化节能技术的环保原则，电气自动化节能设计不仅要保护周围环境，还应该能够有效地降低企业生产过程中给周边环境带来的破坏和污染。除此之外，还要考虑经济的因素，保证电气自动化节能设计能够以最少的资金投入实现设计的最佳效果，为企业的生产和发展提供基础。

三、电气自动化的节能技术的思考想要做好电气设备的节能工作，我们就要从电气自动化系统运行过程中产生能耗的位置进行分析，并针对问题进行合理设计，尽量降低电气自动化系统的能耗。

1、变压器的节能技术变压器是电气自动化系统中的重要设备，担负着转换电压、电流及传递功率的重任，其在运行过程中会损耗较大量能源。虽然变压器的耗损不可避免，但我们通过一定的技术设计能够有效地降低变压器的能耗，实现电气自动化系统的节能。为了实现降低变压器能耗的目的，我们首先要合理选择变压器的制备材料，在选择材料时要以降低变压器能耗为基础，对变压器的制备材料合理优化组合，实现变压器能耗的降低。另外，变压器的电线可以选择铜质，铜质导线具有优秀的电传导性能，能够有效地降低空载运行过程中的变压器能耗。在选择变压器时，应优先选择节能型变压器，节能型变压器不仅能同样适用于电气自动化系统的设计，还能够在保证电气自动化系统平稳运行的基础上实现节能。

2、提高系统功率因素一方面，应当采用科学合理的措施，提高系统的自然功率因素。

例如，提高用户的负载率，在满足工艺生产的情况下，尽可能地选择极数较少的电动机，从而提高电气设备的运行效率，达到节约电能的目的。同时，可根据工艺生产需求，采用变频控制技术，使电动机在负载较小时也能获得较高的功率因素。这些措施都是在不添置专用补偿装置的前提下，降低用电设备的无功功率，从而提高功率因素。此方法并不会额外增加工业生产的投资，十分经济有效。另一方面，可以采用人工的方法提高系统的功率因素，即人工补偿的方式。提高自然功率因素的措施往往不能满足工业生产用电对功率因素的需求，因此，还应装设一定的补偿装置。常用的无功补偿方式分为集中补偿与单独就地补偿这两种方式。因无功补偿具有补上不补下的特性，因此，应坚持分级补偿以及就地平衡的原则，只有这样才能有效地减少线路上的无功传输，实现较好的节能目的3、减少电路中的传输损耗电能在传输过程中出现损耗是必然的，这种传输损耗不可消除，但通过一定的方法我们却能够有效地降低电路中电能的传输损耗。减少电能的传输损耗有三种办法，其一就是加大导线的直径，导线直径的增加能够降低导线的电阻，降低电能在导线内传输过程中的电能损耗，这就要求我们应合理地选择导线的截面积。第二种方法是降低导线的长度，一般来说，导线总长度越长，电阻越大，电能损耗越大。

因此我们可以通过优化布线路径并尽量减少导线走弯数量来减少导线的总长度，达到较小导线电阻，实现节能的目的。第三种方法就是减少因导线材质问题造成的线路上的电能损耗，可以通过选择电阻率小的材质所做的导线来减少这部分电能损耗。

4、合理选择节能光源电气自动化系统中，照明光源必不可少，虽然照明光源的单个光源能耗不高，但将整个电气自动化系统中的所有光源加在一起，其能耗却十分惊人。因此，我们在进行光源选择时可以选择一些节能的光源，并对光源的配置数量、位置和照度要求进行整体性设计，在保证不同照度需求的前提下实现能源的节约。

综上所述，电气自动化系统在各领域中的广泛应用，促进了其的快速发展。为了降低电气自动化系统的能耗，提升电气自动化系统的经济效益，我们需要对电气自动化系统进行合理的节能设计，在保证生产安全、稳定的前提下降低自动化系统的能耗，提升企业的整体经济效益。

参考文献：[1]刘永强.浅谈我国电气节能自动化的现状及发展前景[J].黑龙江科技信息，2011（2）.[2]李修伟，陈广文.浅析电气节能化控制系统的应用及发展趋势[J].民营科技，2011（1）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5b0e25c97c370896084a2bef.html