# 综合住宅小区配电设计探析

广东华方工程设计有限公司广东东莞523000

摘要：居民日常生活中家用电器的广泛使用，使得住宅区用电负荷不断增加，在综合住宅小区的配电系统设计过程中，应综合分析小区用电特点，确定用电负荷，确定小区配电系统电压及接线方式，合理敷设住宅小区的低压线路，选择适宜的电缆及导体截面，加强小区用户户内强弱电配电设计，采用安全体积小的箱式变电站，设置在合理的位置，目前综合住宅小区的配电系统设计施工仍存在不少问题，设计人员没有综合考虑到整个小区的用电需求，进行统筹规划，比如在电梯照明检修设备的配备、电路电缆导体截面等方面没有按照施工标准进行，严重影响到配电系统的供电效率与安全。

关键词：综合住宅小区；配电设计

随着人们生活水平的不断提高，人们更加注重生活品质，对居住环境的舒适度与安全保障都有很高的要求，综合性住宅小区的配电设计与居民日常生活有着密切的联系，相比于一般住宅区，其配电系统与功能更为复杂，设计人员应综合考虑该小区的建筑特点及居住人群，对配电系统进行合理布局，使其符合绿色城市建设的要求，提高小区土地资源利用率，维护小区总体美观形象，且在满足居民日常用电需求的基础上，应尽量减少配电设备重复建设，减少不必要的电能消耗，提高居民用电质量。

1.综合住宅小区配电设计

1.1分析小区用电特点，确定用电负荷

综合小区是一个人们工作、娱乐、休闲、居住的综合性住宅小区，拥有完善的公共服务体系与齐全的硬件配套设施，小区内不仅有不同层次的居民住宅，还有市政建筑以及公共设施等，用户用电需求的多样化决定了综合小区用电系统的综合性。因而，在配电系统的设计中，需要综合分析不同用电建筑区域的用电需求和特点，确定不同建筑区域的用电负荷，统筹规划整个小区的配电结构布局，设计出科学合理的配电方案。综合住宅小区的用电通常分为生活用电、景观照明用电、公共服务设施用电等，且随着各种日常家居用电设备的发明使用，小区生活用电负荷明显增加，因而在测定小区用电负荷之后，设定的用电指标应根据人们用电负荷的增长趋势适当提高，才能保证居民用电的长期稳定。

1.2确定小区配电系统电压及接线方式

确定好不同区域的用电负荷后，可随之确定好综合住宅小区不同建筑区域配电系统的电压与接线方式，城市中的住宅区一般采用中压10kV的电源电压线路供电系统。综合住宅小区的用电负荷较重，常设有电负荷二级及以上设施（例如电梯、消防等设施），其配电系统的电气主接线设置较为复杂。为减轻电路负荷，应使用双电源供电设备，在小区中设置电源开闭所，用两条不同区域变电站引不来的10kV电气主接线，当一个电源故障维修时另一个电源可以供电，这样能很好的保证小区配电系统长期正常运转，保证消防负荷等重要负荷的供电可靠性。此外，在电气主接线上可在不同电力负荷区域设置开关，便于控制配电系统，方便进行设备维修，保证供电稳定性。用户内采用低压380/220V的电源进线系统。

1.3设置住宅小区变电站

1.在综合住宅小区内，变电站的设置是一大难点，既要减小变电站的占地面积，同时还要合理设计变电站的外观使其与小区环境协调融合，传统的变电站建设在小区配电系统规划中是一项建设周期长且投资耗费大的过程，严重降低了小区建设的经济效益。随着电力电子科学技术的发展，近年来在综合住宅小区常选用小型化的箱式变电站代替老式的变电所（小区无地下室），箱式变电站体积小，占地面积小，可以灵活选择设置位置，不影响建筑采光，同时可以根据箱式变电站的设置场所周边的环境来确定箱体颜色，能有效解决变电站影响小区整体环境协调性的问题。此外，像个箱式变电站属于全封闭绝缘结构，能有效减少变电站漏电故障导致的安全事故。

2.如小区设有地下室也可把变电所设在地下室，当变电所设在地下室时，应注意不能设在地下室的最低位置，还应注意变电所的通风、设备的搬运、人员的疏散、变电所的层高等问题，变电所应设在负荷中心位置，这样可减小电压损失，可节省投资。

1.4敷设住宅小区低压线路

小区低压线路的敷设一般采用直埋地，采用分区域的放射型供电方式，正确选用配电线路的界面和长度，对于电力负荷大、输送距离长的线路应按照经济电流密度的标准来选择适宜的导线截面，而对于1kV以下的动力和照明电路，其输送距离较小，但电流负荷大，应按照允许电压损失的标准来选择导线截面，这样能有效降低金属对电能的消耗，提高电能输送效率。在综合住宅小区内，通常会采用低压配电线路电缆沟敷设方式，在进行线路设计时，应尽量避免穿越各种管道，选择距离最近的线路，在电缆铺设的路线上，设置永久性路标和检查井，以备设施故障检测维修。

1.5小区用户户内强弱电配电设计

综合住宅区内的室内用电系统是在工程建设时就已经安装完成的，交付于居民的毛坯房的用电设施也已安装完毕，比如用电插座、网线插孔等，为了满足居民的生活用电需求，在进行居民室内配电系统设计施工时，应进行强弱电的配电设计，严格按照住宅配电的设计施工标准执行，避免重复安装浪费电力资源。

2.综合住宅小区配电设计中常见问题及其解决措施

综合住宅小区配电系统的综合性与统筹性较强，在实际的设计施工过程中，设计人员经常出现一些纰漏，导致整个小区供电系统的供电效率较低，严重影响到小区居民的生活质量，威胁到人们的生命财产安全。

2.1选择适宜的电缆及电路导体截面

在小区供电系统电路敷设时，应根据不同区域用电需求选择适宜的电缆及导体截面，而设计人员通常只根据电路负荷计算出电流作为选择标准，没有综合考虑到用电设备的端电压，以及电力输送的距离，在我国的《供配电系统设计规范》中对于电路敷设的施工规范有明确要求，设计人员应严格按照规范进行设计施工，降低电能输送损耗，提高电路敷设的安全性。

2.2科学配置电梯照明检修设备

在目前的小区建设工程中，电梯的井道照明装置以及检修设备通常都是电梯厂家在电梯批量生产流水线上统一完成的，没有根据不同建筑区的配电系统进行配套的专业电力设计，这将给用户用电及电梯使用带来安全隐患，因而电梯用电设备的安装应在小区配电系统设计人员与厂家的协商沟通下进行，保障电梯使用安全性。

2.3合理规划综合住宅区供电系统布局

在综合住宅区的配电系统整体布局时，首先要符合绿色城市建设的要求，提高小区土地资源利用率，维护小区总体美观形象，针对不同建筑区域的用户用电需求进行经济合理的供电系统规划，这是目前很多综合住宅区配电系统欠缺的，不符合节能环保的要求，且给居民日常生活带来极大不便。一个高端的综合住宅区其配电系统必须做到统筹合理的规划布局，多方位多层次考虑到各区域居民的需求，保证居民日常用电及用电安全。

3.结语

随着电子科技的不断发展，越来越多的家用电器广泛使用与人们的家居生活中，为日常生活带来便利，与此同时住宅区的居民用电负荷也不断增加，这就要求小区在建设时应加强配电系统的规划布局，提高居民用电质量与安全。在综合住宅小区中，不仅有不同建造层次的住宅区，还有完善的硬件配套设施以及公共服务设备，其配电系统设计更为复杂，相关设计团队应该不断进行改革创新，完善整体配电系统的规划布局，引进新技术新方式来加强配电系统的供电效率，不断提高居民用电系统的安全性。

参考文献：

[1]周莹.浅谈现代化住宅小区配电设计[J].内蒙古煤炭经济，2015，01：7-62.

[2]石远芳.现代综合住宅小区配电系统设计初探[J].科学咨询（科技·管理），2015，03：61.

[3]陈仕海.综合住宅小区配电设计探析[J].通讯世界，2015，05：99-100.

[4]王明辉.新建住宅小区高低压配电规划设计分析[J].商，2015，46：283.

[5]李婉婷.针对住宅小区供配电设计的相关研究[J].科技经济市场，2016，03：208.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5bb6d7cf6381d0f81b806f10.html