# 防渗漏施工技术在建筑施工中的应用

浙江宏润建设有限公司浙江台州318000

摘要：在建筑施工中渗漏问题是一直普遍存在的，也是影响施工质量的关键因素。随着我国建筑业迅速发展，工程施工量也逐渐增大，使得施工中渗漏的问题也越来越多。基于此，本文将介绍在建筑施工中出现的渗漏问题，结合自身的工作经验提出改进的意见，确保工程施工质量，其建筑施工质量得到了保证，也就是保证了人民的生活品质与生命安全问题。

关键词：房屋建筑；施工技术；防渗漏工程质量

前言：筑工程质量与人们生活息息相关，极大地影了响人们的生活质量，保障建筑工程质量，为人民创造安全舒适的居住环境是相关单位的责任。目前，渗漏已成为建筑施工中常遇见的麻烦事。为了更好地应用防渗漏施工技术，施工技术人员应深入调查实践，并且深刻分析建筑出现渗漏的部位及其产生的原因，只有这样才能更好的提高施工质量保证效益最大化。

一，房屋建筑渗漏的原因

1屋建筑设计上存在纰漏

在进行房屋建筑外墙墙面设计时，设计人员遗漏防渗工艺的考虑。我们在进行房屋建筑外墙墙面设计时，不但要遵循标准的屋面设计准则，还要结合实际的地理位置、气候状况以及周边环境等方面综合考虑，而且在进行施工时，也要保证建材的多样性、施工的合理性和针对性，避免出现按部就班、因循守旧等现象。另外，在进行房屋建筑防渗设计时，一定要考虑全面充分，例如必须在保温屋面上增加排气口的设计，以避免出现保温层水分蒸发时气体排放不畅而破坏防水层使其丧失防水功效的问题。

2建筑施工上产生问题

虽然现在我国的建筑事业发展很快，但多数建筑企业都存在施工不够严格、操作不太规范等问题，而这些问题最可能导致房屋建筑渗漏现象的出现。经常发现企业在施工时，抛开设计方案，轻视标准操作文件，不规范甚至野蛮施工，图方便、走捷径，对建筑结构破坏较大。经常出现操作者随自己意愿、不按标准工艺以及粗心大意丢落步骤等施工不合理、不正确现象。比如在养护屋面结构的混凝土时，操作者工作责任心不够，不能认真仔细，致使混凝土中包含杂质较多以及保浆时间不够，出现混凝土强度不达标等问题；在进行防水工作时，操作不严格，造成防水卷材之间连接的过渡以及卷边的处理等欠佳，渗漏问题的出现也就在所难免；还有像在对墙柱和砌体墙两者之间拉结筋时，连接不够牢固或根本无连接物；在对其墙缝抹灰加固时，材质配比不标准。如此种种纰漏，都会引起房屋建筑大小不一的渗漏问题的出现。

3房屋建筑材料上带来隐患

现在一些建筑企业的屋面防水工程材料常选由沥青作为原材料制造的油毡，该产品价格较便宜。但沥青由于本身材质属性的局限，受外界影响较大，尤其是那些蜡的成分偏高的沥青，更是随外界冷暖的变化而较大收缩和扩张，对包含其中而材质受外界影响较小的防水层破坏较大，严重时可使其失去防水功能。而现代房屋建筑已经很少采用砖混结构，一般多为框架结构，中间墙体都是成块砌筑，整体防水性能相对低下，倘若抹灰施工时所用密封防水材料质量不过关，渗漏事故就可能发生。

二，房屋建筑施工中常见的渗漏问题及处理方法

2.1屋面引起的渗漏及处理方法

屋面引起的渗漏的现象描述：常在檐沟、落水口处以及天沟等处出现漏水。处理方法：屋面做防水时要结合实际情况灵活应对，同时恰当使用防水原料，并严格按照操作规程工作；用持续匀速浇筑钢筋混凝土，并及时夯实以获得高强度、高密度的方法来提前应对因热胀冷缩而可能导致的缝隙；做好屋面下平层面的强度、刚度和整体结构的保障工作，并与通过在坡面上恰当的分隔缝和分隔间距的设计以及坡面合适的角度一起铸成系统的防渗防漏体系；防水层操作接收后要做好后续看管事务，避免出现重物施压现象。

2.2砌体外墙缝隙引起的渗漏及处理方法

砌体外墙缝隙引起的渗漏的原因分析：在框架剪力墙外围护墙等连接墙体间进行拉结筋施工时，拉结筋安装不正确或安装太多，致使砌筑墙体时给施工人员带来诸多不便，影响墙体作业质量，致使其常会产生较多的缝隙。处理方法：设计拉结筋安装时，要兼备操作方便以及强度保障这两点；严格保证砌体高质量、砂浆高强度以及砌体灰浆高饱满度，并保证在使用干砖前要充分湿润；在砌筑过程中，不能出现强度和密度不同的砌块混砌的现象；在墙体砌筑结束后，必须进行核查墙体灰缝饱满度的工作。

2.3地下室引起的渗漏及处理方法

地下室引起的渗漏常见现象：墙缝的变形导致的渗漏、混凝土渗漏过来出现渗漏、墙体相衔接间的缝隙出现的渗漏等。处理方法：针对墙缝可能变形的问题，我们要使用质量合格的止水带，并在其贴合前确保墙体平整无缝隙，贴合后保证密封性，在进行混凝土灌注时要保证止水带不收缩变形；在外界腐蚀性较强的状况下，不同牌号的水泥要有针对性地合理使用，一般规定混凝土的主体厚度和抗渗漏等级分别至少要保证在250mm和P8，并要保证器械足够的搅拌时间；进行地面和墙面硬化施工时，一定要确保混凝土表面具备较高的干燥度，并用同材质的水泥砂浆铺垫其上；进行地板浇筑时，要在离开地面300mm以上的位置给墙体预留连接缝；在浇筑结束后一定要维持养护至少14天。

2.4外门窗引起的渗漏及处理方法

外门窗引起渗漏的原因：大部分出现在门窗安装方面，主要为门窗框与墙体间缝隙设置不合理。处理方法：要保证门窗框与墙体间缝隙距离维持在2～3cm之间，并保持足够的耐心和细心，将嵌砂浆或其他柔性材料充分填充。进行防水嵌缝膏的涂抹操作之前，门窗框四周缝隙表面要保证凹槽的深度在5～8mm之间，确保防水膏涂抹后能有一定的高度。2.5空调孔、烟囱孔引起的渗漏及处理方法引起渗漏的原因：进行空调、烟囱安装后，没有对其孔封堵严实，导致出现水顺空渗漏现象。处理方法：在给空调、烟囱打孔后，要安装与孔的径向尺寸为小间隙配合的PVC管当预留套管，则可阻挡雨水由预留孔洞处朝墙内渗水，较好地解决了打空调孔、烟囱孔而产生的渗漏水问题。

2.5施工脚手架孔、大模螺栓孔引起的渗漏及处理方法

施工脚手架孔、大模螺栓孔引起渗漏的原因：脚手架孔、大模螺栓孔间有缝隙，而进行封堵时并没有完全封堵住，引起水的渗漏。处理方法：进行脚手架孔、大螺栓孔封堵工作时，需先把具备膨胀性能的混凝土或砂浆填塞其中，并确保紧密严实，然后用10cm见方的防水材料如聚丙纶块等粘贴于外墙孔洞处，则大大增加了防渗防漏效果。

2.6防止房屋渗漏的整体性处理办法

首先，要加强对技术人员的技术培训，并对完成的工作完全熟悉；其次，要加大对施工人员的培训力度，使其会操作、遵规范、保质量；最后，我们还要进一步完善施工的设计以及安装工艺，使其能达到更好的防渗防漏效果。

三结束语

总之，建筑渗漏问题的产生是有各方面因素造成的，但是作为一个施工技术员，必须要排除这些问题才能保证工程更好的完成。虽然，我们碰到的问题看上去难以完成，但在不断学习新技术以及尝试新材料、新工艺，做好每一项工作。我相信建筑渗漏问题将能得到妥善的处理。

参考文献：

[1]叶宪辉.探讨建筑外墙防渗漏施工技术[J].科技与企业，2013（04）：206

[2]朱国祥，宋建龙.房屋建筑施工中渗漏施工技术分析[J].中国高新技术企业，2013（04）：

[3]徐志玮.分析高层建筑外墙渗漏的原因与防治措施[J].广东建材，2006（4）.

[4]杨煦，刘超杰，年明.高层建筑外墙渗漏的原因及解决的技术措施[J].辽宁建材，2006（1）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5be541c7981a3353bf30a66b.html