# 浅析建筑工程框架结构施工技术张娜

河北金湖建筑工程有限公司河北省石家庄市050000

摘要：随着建筑工程框架结构施工技术的不断应用，以及施工技术的不断创新，目前我国建筑工程框架结构的施工质量有了明显的提升。但是，随着社会的不断发展，高层建筑规模的不断扩大，在建筑工程施工过程中，必须要不断的总结施工经验，加强对施工细节的处理，从而让框架结构施工技术进一步的完善，真正的促进建筑行业的稳定发展。

关键词：建筑工程；框架结构；施工技术

1建筑工程框架施工的特点

在现代建筑中，由于用地紧张，因此会朝着高层建筑发展已达到节约用地的目的，然而这种现象也使建筑工程框架结构施工变得愈加困难。在高层建筑物中，其逐层累加的重力以及负荷变得十分巨大，因此需要足够大的柱体、墙体支撑，对建筑工程项目框架结构施工的技术提出了新要求。同时，在建筑构件的选择中，需要考虑到其是否能够承受地震、风等自然灾害荷载。

2建筑工程框架结构施工技术要点分析

2.1钢筋施工技术要点

2.1.1材料准备

钢材是建筑工程框架施工中较为常用的施工材料，在使用钢材之前，需要在施工前期进行材料准备，做好材料的下料等，同时要根据工程施工设计图纸的实际要求对钢材进行合理的剪切并进行弯折造型等操作。在完成上述处理工作之后，要对钢材进行分类处理和存放，做好材料端部的固定等，且要严格物料的领用制度和领用程序。对于有特殊使用和存放要求的钢材物料，要和施工单位做好沟通，并进行提前订制。对于施工钢材，要做好现场的存放管理，确保材料不出现质量问题。

2.1.2焊接施工准备

在使用钢材的过程中，主要涉及到的施工操作为焊接操作，在焊接钢材时，需要做好焊接试验，试验通过之后，再进行逐点焊接，焊接时严格按照施工图纸进行，避免漏焊和错焊。焊接的操作人员要做好充足的安全准备工作，在焊接完成之后，要对焊接部位进行抽检，重点抽检容易出现问题的钢筋，要确保抽检操作专业，及时发现和处理问题。

2.1.3放样与下料

对钢筋进行放样和下料，需要了解不同钢筋的热胀冷缩系数，要根据钢筋的性质留置出合理的施工放样和下料的空间。在对钢材进行二次加工时，其也会出现体积的变化，因此需要合理的预留空间。以材料受弯总长为标准，若其长度小于24m，则可以将预留量控制在5mm左右的范围内，若总长大于24m，则其预留量需要控制在8mm左右的范围内。对材料进行放样和下料，要密切关注材料的收缩和膨胀情况，在设置预留空间大小时，要了解框架结构中钢筋拱起和收缩变形的实际情况，由此才能确保预留合理。

2.2模板工程施工技术

2.2.1基础模板安装施工技术

在模板施工之前，需要进行垫层施工，垫层施工完成之后，要对水平基础进行测量，测量的标准是轴线，在测量时，测量人员要使用基础的平面尺，测量的主要对象是各个需要的边线，测量时要做好暗柱角的标记，这样做能够为模板的安装与固定提供支持。基于此，可以进行模板的安装，第一步是固定材料支柱，通过标记号的暗柱角可以更加科学的进行固定，能够满足工程施工对模板硬度和稳固性的要求。此外，还能够不断提高模板的承载力。在安装基础侧模时，施工人员需要加强对安装角度的控制，确保垂直角度合理，在安装的整个过程中，都要关注安装偏差，在工程标准要求下，安装偏差需要控制在小于3mm的范围内。在模板安装完成之后，要对模板和垫层之间的缝隙进行处理，一般要采取水泥砂浆对其进行密封处理，这样做的目的在于避免出现漏浆现象。模板的安装应确保边线顺直，因此需要对模板上口进行校直，校直时采取通线进行。

2.2.2主体结构模板施工技术

主体模板施工是模板施工中的关键技术，在进行主体模板施工时，要对立杆进行固定，确保支撑体系质量。在施工过程中，要将立杆固定好，一般将其固定于坚实的平面之上，通过这一操作能够为后续的施工提供更加稳固的结构支撑。接着要进行上层模板和支架的施工，要确保其能够承受较高的荷载，保证主体结构稳固。在支模施工过程中，是按照严格的工序进行的，因此，需要完成全面的模板固定，才能开展下一道工序。

2.2.3模板拆除

对模板进行拆除时，施工人员要参照施工图纸标准进行顺序拆除，一般的拆除顺序为对于后续支立的模板要优先拆除，而最后拆除的模板则是最先支立的，这是模板的基本拆除顺序。而在拆除支架时，则需要根据其承重来确定拆除顺序，承重少的优先拆除。对于支撑部门和方木模板而言，在拆除时，则要对支撑部分进行优先拆除。要做好已拆除部分的放置处理，避免影响后续施工。

2.3混凝土工程技术

2.3.1混凝土原材料的选择

在建筑工程框架结构的建筑工程施工过程中，需要保证其使用的所有建筑材料都应有相应的质量证书，其中混凝土也不例外。在混凝土的质量证书中，必须含有具体强度级别、出厂日期等一系列的信息，都需要严格的检查审核。为了减少不必要的损失，需要采取三个途径，分别是：选用质量合格符合使用标准的混凝土、严格按照使用规范控制其用量、严格遵守相关规范配比其比重。

2.3.2合理控制配合比

为了提高水泥强度、混凝土的和易性，需要严格按照相关规定控制其配合比。然而，其施工成本就会相应的增加，并且其用水量以及其体积的变化率也可能发生一定变化。因此需要严格控制使用的水泥量。

3建筑框架结构施工中常见的问题与改进方案

3.1框架结构施工常见技术问题

针对建筑工程框架结构施工技术的应用进行分析，其在应用过程中存在一些常见的技术问题需要我们进行解决。首先，框架结构的荷载问题，随着现阶段高层建筑框架结构施工技术应用的不断提高，施工过程中存在的一些问题也非常突出，其中高层建筑楼板在完成浇注施工后，要经历一段很长的时间才能够达到实际设计的硬化强度，但是由于施工进度的影响，很多情况下楼板自身强度不够时上层建筑施工就在进行，这样一来提高了建筑模板的支架载荷与建筑自身载荷的影响，如果这些载荷超出设计的承受范围，将会对整个建筑的承载质量产生严重的影响，甚至埋下安全隐患。其次，在建筑工程框架结构施工过程中，很容易受到钢筋施工质量的影响，从而对框架结构的稳定性产生一定的安全问题。这其中因为钢筋自身问题导致其承载能力不足，还有就是因为钢筋布置过程中，因为施工人员的专业经验不足，导致钢筋布置位置存在错误，最终使钢筋在框架结构中无法发挥自身的支撑作用，使得整个框架的承载力出现严重问题。

3.2施工过程中常见问题的改进办法

因此，为了能够提高框架结构的施工质量，必须要不断的进行施工技术创新。首先，不断提高施工人员的自身素质，在框架结构的施工中，熟悉整个框架施工流程，能够独立地解决高层建筑框架中存在的一些施工困扰。其次，在进行框架施工中钢筋工程施工时，必须保证施工现场使用的钢筋质量合格，并且保证施工技术人员在进行钢筋焊接、绑扎时，施工技术标准规范，对于其中一些不合格的部分及时的进行整改，并杜绝类似的情况再次发生。

结束语

建筑工程项目框架结构中包含有混凝土、钢筋等建筑材料，因此其承载力非常高，抗水平作用力也十分高，由于拥有这些显著的建筑优势，可以极大程度的保障建筑工程项目施工的稳定性高、质量好。本文则是分析、讨论在建筑工程项目施工建设过程中框架结构施工的特点、问题与解决措施。

参考文献：

[1]王月振.框架剪力墙结构建筑施工技术探析[J].佳木斯职业学院学报，2017（12）：493.

[2]万立华.建筑工程框架结构的建筑工程施工技术分析[J].居舍，2017（35）：35.

[3]吴建强.建筑工程框架结构施工技术研究[J].居舍，2017（27）：48.

[4]王亚涛.浅析建筑工程框架结构工程技术[J].居业，2017（08）：132+134.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5c0525af62bf7a06c3fb0480.html