# 配电线路中无功自动补偿装置的运用实践之研究

（广东电网有限责任公司韶关城区供电局广东韶关512026）

摘要：文章分析了GWBH型无功自动补偿装置运用的原理和优势，同时阐述了GWBH型无功自动补偿装置在配电线路中的具体运用，最后再结合多年工作实际，提出了一些GWBH型无功自动补偿装置运用在配电线路中应当引起重视的内容。旨在熟知GWBH型无功自动补偿装置重要的运用原理以及运用优势，以便在配电线路中充分有效的发挥出运用优势。

关键词：GWBH型无功自动补偿装置；原理和优势；运用实践

一．解读GWBH型无功自动补偿装置运用原理和优势

（一）原理

众所周知，配电线路运行环节涉及到的功率输出，而这一输出功率又可分成无功功率、有功功率两类。将GWBH型无功自动补偿装置运用其中，有助于将被消耗的电能转换成机械能和热能，有助于吸纳各种各样的能量，使它们成为配电线路有效传输的能量。此外，无功功率运行环节，在GWBH型无功自动补偿装置的运营下，无需进行电能消耗，只需把电能转变成另外一种能量形式即可，且在电气设备综合运转环节，通过GWBH型无功自动补偿装置的运用能够赋予其有效兼容性。值得一提的是，无功功率补偿技术可将感性功率负荷、容性功率装置等连接于同一电路之上，其目的在于实现两种不同负荷间的相互转换，针对这样一种由容性负荷负责输出的无功功率便可看成补偿感性功率负荷实际需要的无功功率，最终保障了自动补偿有效性。

（二）优势

在GWBH型无功功率补偿作用下，除了满足基本的电力网经济运行和负荷端电压水平要求外，还能在负荷端设备和电力网之间起到综合控制作用，如此便能形成自动化的调相机、无功电源和电容器控制模式。换言之GWBH型无功自动补偿装置整个的运用环节，均能提升无功功率运行效率，规范其运行行为，并以此取得良好综合效益。此外在GWBH型无功自动补偿装置运用下，变压器功率可经过配电线路将电力负荷因素转变成有功功率百分数，如此便极大的满足了电力设备综合运行所需要的无功功率。

二．剖析配电线路中GWBH型无功自动补偿装置的具体运用实践

（一）增加了有功功率比例常数

配电线路综合运行之时，作为供电企业管理工作者务必在具体工程运行需求的结合下，探究出契合有功功率自动化补偿装置技术控制的方法。而将GWBH型无功自动补偿装置应用其中，不仅增加了有功功率比例常数，有效减少了设计容量、发电量、建设投资和供电设备采购数额，而且还帮助工作者总结出较为适合本企业内部使用的补偿方法。

诸如：A供电企业将GWBH型无功自动补偿装置运用到10kv配电线路网络运行中，随后便增大了功率因素，即起到电容量节省的目的；但需注意的是，在增加电容量的基础上，进一步增大了供电设备整个的容量，即在一定程度上会损耗总体设备能量。基于此，A企业围绕整个电厂发展状况与电力配电线路实际运营情况，采取综合管理措施，全方位对无功自动补偿装置运用的效果进行考虑，适量缩减设计整体容量，如此便取得了非常好的经营成本控制效果。

（二）降低了配电线路的线损

经优化设计后的GWBH型无功自动补偿装置能够有效的对线路线损问题进行控制。

诸如：将GWBH型无功自动补偿装置运用在配电线路运行阶段，不仅提升了电力设备功率因素，而且在高功率因素的影响下还进一步减小了电损率。基于此，运用在配电线路中的GWBH型无功自动补偿装置能否充分发挥出应用优势，便在于配电线路运行环节是否采取了行之有效的设备控制技术，而整合多年工作实践，控制技术发挥效力的关键就在于能否有效的对功率因素进行控制，只有把控好这一工作核心，才能将整个装置的运用效果发挥出来。

除此之外，配电线路中运用GWBH型无功自动补偿装置有助于减少一定的设计容量，而较少的设计容量有助于减少一定的投资成本，并能够有效的对投资成本进行控制，且在此基础上还能上调一定的电网有功功率输送的比例，如此一来不仅降低了线损，而且还有效提升了整个配电线路工作运行的有效性。由此可将，将GWBH型无功自动补偿装置运用到现代化配电线路中非常有必要。

（三）有效控制住无功谐波影响

结合多年工作实际，就现阶段的配电线路设计而言，在具体设计环节还存在着非常明显的设计不合理、无功补偿不足等问题，甚至在一些局域电网或者乡镇配电网还出现了电容器倒置等问题。

诸如：B地区域内涉及到的10kv配电网随着人们用电需求不断扩增而进一步增大了无功需求量，而在这一背景下，将GWBH型无功自动补偿装置运用其中，有效控制住配电线路中包含着的无功谐波，而且在控制住无功谐波的基础上，还极大地满足了B地居民日益增大的用电需求。

从长远的发展看，因GWBH型无功自动补偿装置在B地10kv配电网中的运用，起到了非常好的节能降损目的，即在一定程度上有助于扩大GWBH型无功自动补偿装置的实际运用范围。

三．探究GWBH型无功自动补偿装置运用环节因引起注意的问题

（一）源自补偿方式存在的问题

现阶段，国内电力企业或电力部门在具体运用GWBH型无功自动补偿装置时，侧重点有所不同，诸如：一些电力企业多是基于无功自动化补偿方式中涉及到的用户侧视角进行考虑，而这样一种考虑方式并不全面，其更多的是关注“对功率因数如何有效控制”单方面内容，并未对电网降损有关内容进行明确，诸如：降损的方式、降损的范围、达到哪种程度才属于降损效果好等。

基于此，便要求在配电线路运用GWBH型无功自动补偿装置时，应当对整个电力负荷的功率因素进行控制，诸如：增添一台符合实际需求的补偿箱，并计算出无功功率因素，以得到最佳补偿方式和补偿量，如此才能有效的对线损率进行控制，也只有这样才可获得更多经济效益。

（二）源自谐波控制的问题

围绕常见电力设备中包含着的电容器运行状态进行分析，所这些电容器具备一定的抗谐波能力，但从实践运用观察中发现，当谐波大小越过电容量可抗范围时，便会影响到电容器的使用性能，缩减其使用年限，且从整体运用效果看，还会对电容器综合功能的发挥造成阻碍。尤其注意当电容器处于大谐波背景时，在运行环节难免会产生一些负面影响。

基于此应控制好GWBH型无功自动补偿装置的运用方式，一旦在运用环节发生失误，便可能出现谐波控制失灵等问题。结合已有经验，配电线路运用GWBH型无功自动补偿装置之时，应全方位的对谐波有关内容进行考虑，适时运用虑波装置，目的在于利用科技手段控制谐波干扰，维护系统正常运行状态，并以此形成有效的综合管控及运用效果。

四．总结

综上所述，GWBH型无功自动补偿装置是技术水平发展到一定阶段后出现了一种新型设备，将其运用在配电线路中不仅能够有效降低配电线路运行线损，而且于设计容量、于投资成本等方面均能起到非常好的运用效果，尤其对于一些乡镇地区来讲，运用GWBH型无功自动补偿装置非常有必要，其能维护配电线路正常的运行秩序，并良好的满足人们日益增长的用电需求。

参考文献：

[1]白如平.分析10kV配电线路无功自动补偿装置的设计与安装[J].电子测试,2016,(2):124-125.

[2]代晓娟.10kV柱上无功自动补偿装置的研制[J].城市建设理论研究（电子版）,2015,(20):10155-10156.

[3]王利娟.高压无功自动补偿装置在10KV线路上的应用[J].农村电工,2011,19(6):43.

[4]潘清涛.GWBH线路无功自动补偿装置在10kV配电网中的应用[J].中国高新技术企业,2015,(22):37-38.

配电线路中无功自动补偿装置的运用实践之研究

张淼庆

（广东电网有限责任公司韶关城区供电局广东韶关512026）

摘要：文章分析了GWBH型无功自动补偿装置运用的原理和优势，同时阐述了GWBH型无功自动补偿装置在配电线路中的具体运用，最后再结合多年工作实际，提出了一些GWBH型无功自动补偿装置运用在配电线路中应当引起重视的内容。旨在熟知GWBH型无功自动补偿装置重要的运用原理以及运用优势，以便在配电线路中充分有效的发挥出运用优势。

关键词：GWBH型无功自动补偿装置；原理和优势；运用实践

一．解读GWBH型无功自动补偿装置运用原理和优势

（一）原理

众所周知，配电线路运行环节涉及到的功率输出，而这一输出功率又可分成无功功率、有功功率两类。将GWBH型无功自动补偿装置运用其中，有助于将被消耗的电能转换成机械能和热能，有助于吸纳各种各样的能量，使它们成为配电线路有效传输的能量。此外，无功功率运行环节，在GWBH型无功自动补偿装置的运营下，无需进行电能消耗，只需把电能转变成另外一种能量形式即可，且在电气设备综合运转环节，通过GWBH型无功自动补偿装置的运用能够赋予其有效兼容性。值得一提的是，无功功率补偿技术可将感性功率负荷、容性功率装置等连接于同一电路之上，其目的在于实现两种不同负荷间的相互转换，针对这样一种由容性负荷负责输出的无功功率便可看成补偿感性功率负荷实际需要的无功功率，最终保障了自动补偿有效性。

（二）优势

在GWBH型无功功率补偿作用下，除了满足基本的电力网经济运行和负荷端电压水平要求外，还能在负荷端设备和电力网之间起到综合控制作用，如此便能形成自动化的调相机、无功电源和电容器控制模式。换言之GWBH型无功自动补偿装置整个的运用环节，均能提升无功功率运行效率，规范其运行行为，并以此取得良好综合效益。此外在GWBH型无功自动补偿装置运用下，变压器功率可经过配电线路将电力负荷因素转变成有功功率百分数，如此便极大的满足了电力设备综合运行所需要的无功功率。

二．剖析配电线路中GWBH型无功自动补偿装置的具体运用实践

（一）增加了有功功率比例常数

配电线路综合运行之时，作为供电企业管理工作者务必在具体工程运行需求的结合下，探究出契合有功功率自动化补偿装置技术控制的方法。而将GWBH型无功自动补偿装置应用其中，不仅增加了有功功率比例常数，有效减少了设计容量、发电量、建设投资和供电设备采购数额，而且还帮助工作者总结出较为适合本企业内部使用的补偿方法。

诸如：A供电企业将GWBH型无功自动补偿装置运用到10kv配电线路网络运行中，随后便增大了功率因素，即起到电容量节省的目的；但需注意的是，在增加电容量的基础上，进一步增大了供电设备整个的容量，即在一定程度上会损耗总体设备能量。基于此，A企业围绕整个电厂发展状况与电力配电线路实际运营情况，采取综合管理措施，全方位对无功自动补偿装置运用的效果进行考虑，适量缩减设计整体容量，如此便取得了非常好的经营成本控制效果。

（二）降低了配电线路的线损

经优化设计后的GWBH型无功自动补偿装置能够有效的对线路线损问题进行控制。

诸如：将GWBH型无功自动补偿装置运用在配电线路运行阶段，不仅提升了电力设备功率因素，而且在高功率因素的影响下还进一步减小了电损率。基于此，运用在配电线路中的GWBH型无功自动补偿装置能否充分发挥出应用优势，便在于配电线路运行环节是否采取了行之有效的设备控制技术，而整合多年工作实践，控制技术发挥效力的关键就在于能否有效的对功率因素进行控制，只有把控好这一工作核心，才能将整个装置的运用效果发挥出来。

除此之外，配电线路中运用GWBH型无功自动补偿装置有助于减少一定的设计容量，而较少的设计容量有助于减少一定的投资成本，并能够有效的对投资成本进行控制，且在此基础上还能上调一定的电网有功功率输送的比例，如此一来不仅降低了线损，而且还有效提升了整个配电线路工作运行的有效性。由此可将，将GWBH型无功自动补偿装置运用到现代化配电线路中非常有必要。

（三）有效控制住无功谐波影响

结合多年工作实际，就现阶段的配电线路设计而言，在具体设计环节还存在着非常明显的设计不合理、无功补偿不足等问题，甚至在一些局域电网或者乡镇配电网还出现了电容器倒置等问题。

诸如：B地区域内涉及到的10kv配电网随着人们用电需求不断扩增而进一步增大了无功需求量，而在这一背景下，将GWBH型无功自动补偿装置运用其中，有效控制住配电线路中包含着的无功谐波，而且在控制住无功谐波的基础上，还极大地满足了B地居民日益增大的用电需求。

从长远的发展看，因GWBH型无功自动补偿装置在B地10kv配电网中的运用，起到了非常好的节能降损目的，即在一定程度上有助于扩大GWBH型无功自动补偿装置的实际运用范围。

三．探究GWBH型无功自动补偿装置运用环节因引起注意的问题

（一）源自补偿方式存在的问题

现阶段，国内电力企业或电力部门在具体运用GWBH型无功自动补偿装置时，侧重点有所不同，诸如：一些电力企业多是基于无功自动化补偿方式中涉及到的用户侧视角进行考虑，而这样一种考虑方式并不全面，其更多的是关注“对功率因数如何有效控制”单方面内容，并未对电网降损有关内容进行明确，诸如：降损的方式、降损的范围、达到哪种程度才属于降损效果好等。

基于此，便要求在配电线路运用GWBH型无功自动补偿装置时，应当对整个电力负荷的功率因素进行控制，诸如：增添一台符合实际需求的补偿箱，并计算出无功功率因素，以得到最佳补偿方式和补偿量，如此才能有效的对线损率进行控制，也只有这样才可获得更多经济效益。

（二）源自谐波控制的问题

围绕常见电力设备中包含着的电容器运行状态进行分析，所这些电容器具备一定的抗谐波能力，但从实践运用观察中发现，当谐波大小越过电容量可抗范围时，便会影响到电容器的使用性能，缩减其使用年限，且从整体运用效果看，还会对电容器综合功能的发挥造成阻碍。尤其注意当电容器处于大谐波背景时，在运行环节难免会产生一些负面影响。

基于此应控制好GWBH型无功自动补偿装置的运用方式，一旦在运用环节发生失误，便可能出现谐波控制失灵等问题。结合已有经验，配电线路运用GWBH型无功自动补偿装置之时，应全方位的对谐波有关内容进行考虑，适时运用虑波装置，目的在于利用科技手段控制谐波干扰，维护系统正常运行状态，并以此形成有效的综合管控及运用效果。

四．总结

综上所述，GWBH型无功自动补偿装置是技术水平发展到一定阶段后出现了一种新型设备，将其运用在配电线路中不仅能够有效降低配电线路运行线损，而且于设计容量、于投资成本等方面均能起到非常好的运用效果，尤其对于一些乡镇地区来讲，运用GWBH型无功自动补偿装置非常有必要，其能维护配电线路正常的运行秩序，并良好的满足人们日益增长的用电需求。

参考文献：

[1]白如平.分析10kV配电线路无功自动补偿装置的设计与安装[J].电子测试,2016,(2):124-125.

[2]代晓娟.10kV柱上无功自动补偿装置的研制[J].城市建设理论研究（电子版）,2015,(20):10155-10156.

[3]王利娟.高压无功自动补偿装置在10KV线路上的应用[J].农村电工,2011,19(6):43.

[4]潘清涛.GWBH线路无功自动补偿装置在10kV配电网中的应用[J].中国高新技术企业,2015,(22):37-38.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5cac1a93146813605336b687.html