# 变电运行中的事故分析及处理对策研究张毅

（国网吐鲁番供电公司新疆838000）

摘要：现代社会的发展离不开电力资源，对变电运行中发生的事故进行及时处理，才能确保变电设备能够在安全环境下正常运行，这也是变电运行肩负的重要任务。本文以变电运行中的事故处理为主要研究内容，先对变电运行事故处理的安全准备进行了简单的阐述，然后对变电运行事故处理的技术进行了详细的分析，希望能对变电运行技术的发展和推广起到推动作用。

关键词：变电运行；事故分析；处理对策

中图分类号：TM76文献标识码：A

1引言

电力系统中，变电站的变电运行工作非常重要，它主要负责对电力设施及设备进行操作和维护。由于其负责的设备数量较多，所以在工作中容易发生异常状况，而一旦因此出现变电运行事故，变电站的工作人员应当迅速采取相应的处理技术进行处理。若处理不及时或处理技术使用不当，轻则对企业造成一定的经济损失，重则对电网和工作人员的安全造成严重的威胁。

2变电运行发生事故的根本原因

2.1变电运行中的人为操作事故

所谓人为操作事故，简单的说是因为相关人员在实际操作的时候出现了失误的情况而导致变电运作事故的发生。通常情况下，出现人为操作事故发生的主要因素主要包含以下几点：第一是变电运行管理制度；第二是具体操作形式；第三是操作难易程度；第四是相关人员自身的特征。由于人为操作发生事故的时候通常有着显著的时间特征，并且高发时间一般是在春天和秋天。由于在春天和秋天两个季节中，变电站都会开展设备检测及其调试工作，这样就会对变电运作操作带来不利影响，并在某种程度上增加了繁琐环节。倘若相关人员没有具备多年经验，那么会导致人为操作出现失误的情况。与此同时，因为人为因素很容易受到心理因素等方面的影响，这样就会导致相关人员在精神状态不佳的时候，出现运行事故的概率就会不断增加。一般在两人交接班的情况下，相关人员很容易产生烦躁的心理，没有较好的注意力，也对工作出现了懈怠的心理，从而导致变电运作事故的出现。相关人员需要没有依据具体要求操作，这样容易导致漏项抑或是调相的操作出现；没有对指定部位做好认真的核对工作；没有对系统的运作形式做到熟练掌握；没有在交接的过程中完成相关任务，而且无法对操作票及其调度令做到认真检查；就防误装置的应用抑或是治理存在不足的地方；相关人员在操作的时候没有过多的注意力，缺乏责任感；监管制度通常都流于形式，员工与员工之间的任务没有做好明确划分等。

2.2变电运行中的设备操作事故

由于我国在建设变电站的时间是存在差异性的，这样就导致设备型号抑或是特点都会有所区别，设备建设的时间也存在一定的区别，从而致使各种设备对检修时间提出了不同的要求。倘若设备在进行检测的时候无法达到相关需要，那么就会致使变电运作设备增加事故发生的概率。与此同时，假如变电运行设备出现问题以后才开始维修，那么无法从本质上处理运作中具有的缺陷。所以，检修力度不够往往是致使变电设备发生事故的主要因素。

2.3引发变电运行事故的其他原因

变电运行管理制度的不完善、标准不精确、程序不充分、管理要求弱化等因素是影响变电运行安全的主要因素。如工作人员未能严格执行变电运行唱票操作制度、工作监护制度、工作许可制度和工作间断制度，使变电运行现场的安全措施得不到有效落实，缺少严格的过程监督。企业管理人员不能切实实施防范误操作的具体措施，许多重要的变电运行监理工作流于形式，导致变电运行安全工作不能落到实处。如值班人员在未得到管理人员许可的情况下打开接地刀闸机构箱的机械挂锁、执行危险点分析和控制方面工作常常出现应付检查情况等，在一定程度上增加了变电运行事故发生的几率。

3预防变电运行事故对策分析

3.1安装接地线

为了避免在检修维护变电设备的过程中出现突然来电的状况，工作人员还需要在所检测设备的一些部位上安装接地线，接电线的主要作用是将检修设备中的残余电流和静电感应产生的电压全都清除掉，这样就能保证工作人员能够在安全的工作环境中作业。在检测设备中，有一些部位可能会存有静电感应产生的电压，还有些部位可能会出现突然来电的状况，而这些部位都是需要安装接电线的地方。接地线的安装需要两个人共同操作才能完成，且安装时需要佩戴专业的绝缘手套。

3.2变压器事故处理

工作人员在维护变压器时，应先检查变压器的油温和油质。工作人员需要使用红外线测温仪对变压器进行定期的测温，并检查变压器上层的油温是否已经超过了规定范围；工作人员还需要对变压器的油质进行定期的检查，正常的油质应呈现出透明或淡黄色，油面温度应当与四周的温度标准线相吻合；工作人员还需要检查油枕油位是否处于正常的工作状态下，以及是否存在渗漏现象。当出现变压器套管爆炸的故障时，应先对变压器的每一个侧开关进行检查，看其是否发生了跳闸，若没跳闸，工作人员应迅速地手动拉开每个故障变压器各个侧面的开关，并将冷却装置关闭；然后，工作人员需要对装置的保护动作以及一次设备的符合情况进行检查，判断变压器是否出现着火，以及是否已经启动了消防设施。现场发生着火时，应先报警，再将变压器隔离，及时采取灭火措施。

3.3电压互感器事故处理

当电压互感器出现事故时，通常都会出现保险丝被熔断的现象，一次侧的保险丝先熔断两次，然后二次侧的保险丝再熔断两次，并伴随放电声音和烧焦气味。引线和外壳间则会出现火花放电以及外壳漏油的事故。发生电压互感器事故时，工作人员应立刻停止变电设备的运行工作，并赶赴事故发生的地点进行检查。当一次侧与二次侧只有一根保险丝被熔断时，反应熔断情况的指示灯会处于熄灭状态，这时的接地电压是零；当确定电压互感器只有一侧的保险丝被熔断时，工作人员应迅速拉起电压互感器中的隔离开关，看其外部是否存在明显故障，并进行二次保险的检查来保障工作人员的安全。

3.4线路故障事故处理

在实际工作中，变电运行线路的故障是最容易发生的一种故障。当变电运行线路发生故障时，工作人员需要根据技术人员的调度指令对线路进行检查，对变电站中的线路则需要进行重点检查，看其是否存在比较明显的外部损伤。工作人员还应对保护动作的情况进行检查，范围是从故障线路的CT方向一直延伸到故障线路的出口位置，若没发现异常，则应对跳闸开关进行重点检查。若跳闸开关采用的是电磁机构，还应对跳闸开关的保险机构加以检查；若跳闸开关采用的是弹簧机构，则应对弹簧自身性能加以检查。针对不同类型的开关结构，工作人员应先对这些开关结构本身的运行状况加以检查，确定运行状况没有问题以后，可实施强送电的方案。

4结束语

综上所述，为了减少变电运作事故出现的概率，相关单位需要提高操作质量，并优化具体环节及其形式，确保变电运作设备的整体水平，科学做好防范工作，对促使电网系统运作实现稳定的目的有着重要的意义。

参考文献：

[1]王攀，刘宇，陈且青.变电运行设备维护技术在电力系统中的应用[J].中国设备工程，2017(10)：97-98.

[2]肖健斌.电力系统变电运行安全管理和设备的维护分析[J].企业技术开发，2015，34(15)：104+110.

[3]和文平，朱琳，何杰，梁小波.“大检修”体系下的变电运行维护一体化管理新模式[J].河北电力技术，2015，34(01)：50-51+54.

[4]邵军.论变电运行管理中危险点分析及控制策略[J].中国电力教育，2010(28)：244-245.

[5]梁广，张勇军，黎浩，凌毅.变电运行人因事故分析的拟REASON模型[J].继电器，2008(03)：23-26.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5cd4be34c276a68bda5f02f9.html