# 连续计算论文-温唯勇,李毅

导读:本文包含了连续计算论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:横向受力,悬臂加劲,有限元分析

### 连续计算论文文献综述

温唯勇,李毅[1]（2019）在《连续刚构横向受力计算分析》一文中研究指出闽清北溪闽江大桥与沿江的施工便桥形成T型交叉,通过在交接位置处的箱梁悬臂作加劲处理并布置横向预应力,解决了局部受力问题。(本文来源于《工程建设与设计》期刊2019年23期）

刘权,谢东[2]（2019）在《连续潮流计算的算法改进研究》一文中研究指出针对常规的连续潮流计算在求取P-V曲线时存在的缺点,提出了一种连续潮流计算的改进算法。该改进算法通过采用单位化处理切线预测向量、以切线预测向量的内积确定预测方向以及变步长控制等措施,提高了连续潮流计算在求取P-V曲线时的准确性和计算效率。Matlab仿真验证了该改进算法的有效性。(本文来源于《唐山学院学报》期刊2019年06期）

陈维晃,钟海[3]（2019）在《现浇连续箱梁横梁计算分析及探讨》一文中研究指出现浇连续箱梁是当前桥梁工程建设的重要形态,对其横梁受力特征进行计算分析,能够有效提升桥梁整体的稳定性和耐久性。本文结合某工程建设实际,在ANSYS软件支撑下,对现浇连续箱梁横梁进行建模分析,并指出连续箱梁横梁的力学特征。期望能精确化把控现浇连续箱梁横梁的力学特征,继而推动桥梁工程建设的不断发展。(本文来源于《中国标准化》期刊2019年20期）

葛凯[4]（2019）在《客货共线铁路钢-混结合连续梁受力特征计算分析》一文中研究指出针对(5×40)m、(40+64+40)m、(48+80+48)m、(60+100+60)m跨度系列的客货共线铁路钢-混结合连续梁进行截面比选与尺寸拟定,运用MIDAS/Civil软件建模,对各荷载组合工况下的梁体受力特征进行计算。结果表明:设计速度200 km/h客货共线铁路钢-混结合连续梁的设计控制指标为材料应力,可采取适当降低负弯矩区钢梁与桥面板之间的局部联结程度、局部增加钢梁上翼缘板厚等方法作为有效控制措施;与相同跨度预应力混凝土连续梁相比,钢-混结合连续梁的自重可降低约1/2。(本文来源于《铁道建筑》期刊2019年10期）

高宝,蔡若红,马越峰,蒋晨旭[5]（2019）在《大跨连续刚构高墩压杆长度系数精细化计算研究》一文中研究指出利用弹性二阶内力分析原理,考虑连续刚构结构体系提供的墩顶转角约束和水平弹性约束刚度的影响,推导出连续刚构高墩压杆长度系数的解析公式,并以理想边界约束条件加以验证,采用该推导算式可在考虑外部边界条件影响的前提下,更精确地计算刚构高墩压杆长度系数。算例分析表明:①随着墩顶转角约束刚度和水平弹性刚度的增加,刚构墩压杆长度系数会逐渐降低,但二者参数分析敏感程度不同,后者相关性更强;②连续刚构墩身越高,压杆长度系数越小,但墩高在70～120 m时,连续刚构墩的压杆长度系数的变化幅度较小,均值约为0.85。(本文来源于《交通科技》期刊2019年05期）

张建斌[6]（2019）在《PC连续刚构桥施工控制计算的精细化分析》一文中研究指出PC连续刚构桥施工控制的主要结构参数为桥墩内力、主梁内力和线形。大多数PC连续刚构桥施工控制考虑影响因素主要为:混凝土重量(容重和方量)、弹性模量、混凝土收缩徐变、温度变化、预应力损失等。以南港特大桥为例,基于施工过程仿真,分析了基础刚度、箱梁钢筋骨架、合龙工艺、合龙口劲性骨架等因素对结构内力和线形的影响,实现了施工控制计算的精细化分析。结果表明:基础刚度对墩底弯矩影响很大;钢筋骨架对箱梁刚度增大约10%;钢筋骨架对挂篮变形减小约10%;需结合施工的安全性和便利性,按实际合龙工序进行施工控制计算。(本文来源于《公路》期刊2019年10期）

马任远,汤馨延[7]（2019）在《基于连续潮流计算的VSC-MTDC异步互联电网换流站参数优化方法》一文中研究指出针对由多端口柔性直流输电网络(VSC-MTDC)进行连接的异步互联电网,本文提出了一种基于连续潮流计算的换流站整定参数优化方法。该方法以全网静态电压稳定裕度最大化为优化目标,以分区断面传输功率恒定为等式约束条件,以遗传算法为计算核心,对各VSC换流站的整定控制参数进行优化。本文利用IEEE-RTS96仿真系统对所提优化方法进行验证。结果显示,本文所提方法可以在保证分区间传输功率恒定的前提下得到最优的换流站整定控制参数方案,有效提升系统的电压稳定性。(本文来源于《河南科技》期刊2019年28期）

张菲菲,徐海蛟,朱雄泳,李万益,李晓霞[8]（2019）在《二维连续型随机变量分布函数及概率的计算》一文中研究指出二维连续型随机变量分布函数以及概率的计算是概率论教学中的一个重点和难点问题。本文从分析二维连续型随机变量的分布函数以及概率的定义出发,总结出此两类问题计算的异同之处,进而给出了一种简单有效的二维连续型随机变量分布函数及概率的计算方法,并通过具体的应用实例来验证所提方法的有效性。(本文来源于《电脑知识与技术》期刊2019年28期）

周娉婷[9]（2019）在《混凝土连续梁桥的桩基嵌岩深度计算方法》一文中研究指出介绍了现有几种嵌岩桩嵌岩深度的计算公式,并以某工程实例的试验结果对几种计算公式进行对比验证。研究发现,采用文中方法4计算公式更加符合工程实际情况。最后,将验证后的方法4应用于工程实例中,计算得到桩的嵌岩深度。(本文来源于《湖南交通科技》期刊2019年03期）

[10]（2019）在《2018年度劳动人事争议仲裁典型案例（九） 关联公司与劳动者轮流订立劳动合同经济补偿年限可连续计算》一文中研究指出案情简介2007年7月1日,廖某入职A劳务公司,并被派遣到用工单位B投资公司工作。廖某工作期间,共签订四次劳动合同,最后一次劳动合同期满时间为2015年9月7日,工作岗位由促销员调整为销售主管。2015年1月1日,C股份公司(廖某原用工单位B投资公司发起人之一,出资比例为51%)又与廖某签订了劳动合同,工作地点不变,仍然负责管理川东北片(本文来源于《四川劳动保障》期刊2019年09期）

### 连续计算论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对常规的连续潮流计算在求取P-V曲线时存在的缺点,提出了一种连续潮流计算的改进算法。该改进算法通过采用单位化处理切线预测向量、以切线预测向量的内积确定预测方向以及变步长控制等措施,提高了连续潮流计算在求取P-V曲线时的准确性和计算效率。Matlab仿真验证了该改进算法的有效性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 连续计算论文参考文献

[1].温唯勇,李毅.连续刚构横向受力计算分析[J].工程建设与设计.2019

[2].刘权,谢东.连续潮流计算的算法改进研究[J].唐山学院学报.2019

[3].陈维晃,钟海.现浇连续箱梁横梁计算分析及探讨[J].中国标准化.2019

[4].葛凯.客货共线铁路钢-混结合连续梁受力特征计算分析[J].铁道建筑.2019

[5].高宝,蔡若红,马越峰,蒋晨旭.大跨连续刚构高墩压杆长度系数精细化计算研究[J].交通科技.2019

[6].张建斌.PC连续刚构桥施工控制计算的精细化分析[J].公路.2019

[7].马任远,汤馨延.基于连续潮流计算的VSC-MTDC异步互联电网换流站参数优化方法[J].河南科技.2019

[8].张菲菲,徐海蛟,朱雄泳,李万益,李晓霞.二维连续型随机变量分布函数及概率的计算[J].电脑知识与技术.2019

[9].周娉婷.混凝土连续梁桥的桩基嵌岩深度计算方法[J].湖南交通科技.2019

[10]..2018年度劳动人事争议仲裁典型案例（九）关联公司与劳动者轮流订立劳动合同经济补偿年限可连续计算[J].四川劳动保障.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5cf71625185867729e2859dc.html