# 浅析工业炸药机械设备及维修保养管理

韩海兵

四川通达化工有限责任公司四川达州635000

摘要：随着人们对资源的需求和基础建设的快速发展，炸药的需求量也有很快的增长，同时促进了炸药生产技术的飞速发展。因此，浅析工业炸药机械设备及维修保养管理具有重要的意义。本文详细探讨了工业炸药机械设备及维修保养管理，旨在工业炸药机械设备的安全运行。

关键词：工业炸药；机械设备；维修保养管理

工业炸药在国民经济建设中发挥着重要的作用，广泛应用于采矿、交通、建材、水利、电力、机械加工、基础建设等多个领域。因此被视为“能源工业的能源，基础工业的基础”。因此，加强工业炸药机械设备的管理和维修对企业有着十分重要的意义。结合实际，关于浅析工业炸药机械设备及维修保养管理包含以下内容。

1设备检查管理

检查分类：日常检查、周期检查、定期、不定期。检查的主要内容：设备台帐要求帐、卡、物相符，台帐清楚整洁；各种原始记录（维修保全交接记录、各种检查记录等）齐全、准确；查设备维护保养状况及有无跑、冒、滴、漏、现象；查文明生产状况，即设备周围不堆放杂物，及时清扫现场卫生；查有无违章操作设备的情况；查附属电器性能、线路、装置是否符合规范，配电设施是否安全可靠；查设备故障，设备完好情况；对检查出问题是否整改进行验证。对每一次检查填写相关记录签字并存档。

2设备使用与维护保养管理

维护保养好设备，使设备处于良好的运行状态，为正常运行提供保证。应建立健全设备操作维护规程、保养基准、危险源辨识等相关内容，管理及使用部门负责人按各相关规程的要求对操作人员从严要求，加强考核。操作及维修人员必须熟悉所用设备的结构、工作原理、性能，了解设备使用、维护保养操作技能；对新进员工经培训考试合格后，上岗；操作人员应执行相关规程规定。开车前要仔细检查，操作中操作人员要相互提醒、相互监督，并严格按相关设备管理技术文件执行。必须遵守：合理使用，不超负荷，油路畅通，油量符合规定，油温正常；不敲打、不损伤设备；运用“听、看、摸”等方式及时发现设备异常现象并立即停止设备并进行检查，排除故障。工作完毕后规程进行停机。将设备和工作场地擦拭和清扫干净。

3设备事故管理

加强设备事故管理，及时掌握事故概况，发生设备事故后，应立即采取安全措施，停止设备运行，以防止事故扩大，保持现场，并及时报告班长、车间主任。遇无法控制的燃烧或爆炸等情况时，应按应急救援预案执行。对事故的处理做到“四不放过”，即事故原因未查清不放过；事故责任者未受到教育不放过；未制定防范措施不放过；事故责任者未受到处理不放过。事故调查分析后，形成调查报告及处理意见按规定上报并存档。

4特种设备管理

为规范锅炉、压力容器、吊装设备设施、叉车等特种设备的使用、检修及维护等管理，确保其安全有效运行。明确实施过程中相关人员的工作职责和要求，结合公司实际情况，专管部门负责向特种设备质量技术监督部门注册登记，建立健全技术档案；待办理完《特种设备使用登记证》后方可投入使用；凡操作特种设备的人员必须经专业技术和安全技术教育，经考核合格后，持“特种设备操作证”上岗，严格遵守特种设备有关安全操作运行规程等规定。

5设备验收管理

验收依据：《民用爆破器材工程设计安全规范》；《民用爆破器材企业安全管理规程》；《机械设备安装工程施工及验收通用规范》；《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》；《工业金属管道工程施工及验收规范》；《电气装置安装工程施工及验收规范》；《自动化仪表工程施工及验收规范》等。应对新设备、新技术、改造、大中修验收，内容应包括但不限于：设备试运行操作规程是否可以满足操作要求；合同中设备安装及调试的各项约定条款；运转设备各紧固件应符合紧固要求，无松动；设备转动件、传动件处于良好的润滑状态；有油

标的设备，油位应控制在规定的范围内；设备空转、带负荷运转时，操作传动部分应保证其灵活性。运转平稳、无异常摩擦、无异常声音；液压装置、气动装置、蒸汽装置无渗漏情况；设备配备完整的测温、测压、油标等设施的，要求反应灵敏、指示准确；电气控制符合行业规范防爆要求；设备应具备必要的完好的安全防护装置；如果对设备进行改造或更换关键部件应经审批后实施。若达不到验收要求，应在验收结论中提出不合格项并进行整改；若验收合格，则允许投入生产使用，同时将设备移交使用部门管理使用；验收记录作为该设备档案的一部分存档。新设备试运行时间到期、技术改造、大中修完成后，设备管理部门组织公司总工程师、设备使用、安全、技术、质检、设备维修保全等部门负责人及厂家技术人员对其进行验收，验收合格并经总工程师批准后方可投入使用。

6设备技术档案管理

设备技术档案应是设备选型-购买-使用-报废一系列过程的综合、真实记载，为设备管理提供各个不同时期的原始数据。建立档案内容应包括但不限于：生产厂家、规格型号、运行参数、配用动力、生产能力、安装日期、使用日期；设备编号、安装位置、基础图、安装图；安装使用说明书，制造合格证，如为压力容器应有压力容器质量证明书，调试记录等。

7计量器具管理

随着工业炸药连续化、自动化生产设备技术的发展，计量器具的管理尤为重要。计量管理部门负责对计量器具建卡或台帐，并指定专人负责保管、使用、维护保养及校正；生产用的计量器具须由负责校验并按国家相关规定送计量部门检定，经检验合格后方能使用，检定后的计量器具应贴上合格证并规定使用期限，使用部门确保计量器具检定标识完好。

8结束语

综上所述，浅析工业炸药机械设备及维修保养管理对提高工业炸药机械设备性能具有重要的作用，因此要进一步加强工业炸药机械设备及维修保养管理措施，这样才能真正的促进工业炸药机械设备的正常运行。

参考文献：

[1]李舒华，胡彬，杨磊.浅析工业炸药机械设备及维修保养管理[J].化工管理，2017（27）:213-214.

[2]杨民刚，刘茂后.工业炸药全自动包装系统研究与应用[J].爆破器材，2008（02）:35-38.

[3]罗时华，夏光，杨民刚.工业炸药专用设备密封问题的探讨[J].煤矿爆破，2012（03）:24-26.

[4]尹利，杨祖一.防止粉状工业炸药连续化生产发生燃烧爆炸事故的对策[J].爆破器材，2009，38（01）:35-37+40.

[5]窦岩，姜洪亮.信息技术在工业炸药生产领域的应用与展望[J].中国高新技术企业，2011（34）:61-62.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5de8db7cc75a78d057fc9ef3.html