# 市政道路排水管道施工技术要点王明

安徽省合肥市排水管理办公室230001

摘要：当前我国城市化的发展速度越来越快，这极大程度的推动了我国市政工程项目的开展，使得建筑项目数量以及种类开始不断的增多。在当前我国市政工程项目建设中，排水管道始终是其极重要的工作内容，其会在一定程度上影响到工程项目的总体品质，但是道路排水管道施工会受到各类外界因素的干扰，本文主要就市政道路排水管道施工技术要点进行分析，找出现阶段我国所开展的排水管道施工项目所存在的各类问题，深入的开展排水管道施工技术的研究工作，总结施工技术要点，为日后所开展的各项管道施工工作提供经验，供以借鉴。

关键词：市政道路；排水管道；施工技术要点

引言：近些年来，我国城市化建设程度越来越高，人们开始注重城市基础设施的建设工作。其不但给人们的生活提供了更为便捷的生活条件，同时其还能高效的美化总体的城市环境，保障人们的生活品质。市政道路排水管道施工带有极强的特殊性，这会无形之中加大施工的难度，所以，相关的施工单位应当加大对排水管道施工技术应用的重视程度，找出排水管道施工的关键点，从根源上，减小总体施工问题的发生频率，促进其工作的开展。

1市政道路排水管道施工的意义

首先，开展市政道路排水管道的施工可以更好的保护好地面，需要尽可能的完善并提升排水管道的施工技术水平，使得其地面道路更具安全性的特性。采用科学合理的方式去设计，让其排水管道可以妥善的得到使用，及时的排除道路上的雨水，防止其路面产生积水等问题，从而影响到道路总体的结构层稳定程度，避免其出现沥青层松动等的问题。需要制定出较为完整化的城市地面排水管道施工方案，延长道路的使用年限。其次，通过开展市政道路排水管道的施工工作，可以有效的提升路基以及周围建筑设施的安全程度，如果雨水进入到了路面内，一旦其气温较低，那么就会让其雨水冻结成冰，体积变大，进而其路基出现损坏，甚至还会产生地基位移等的问题，给其道路周围建筑设施的安全性造成不良的影响。

2市政道路排水管道施工存在的问题

2.1排水管道错位问题

市政道路排水管道铺设产生错位的问题比较常见，主要是因为施工人员没有规范性的去施工，且测量得出的数据信息不够精确。在设计排水管道时，需要对其当地的实际状况进行精确化的测量，若其精确度无法保障，在施工中施工人员粗枝大叶，不认真复核各项数据，马虎施工得过且过，从而产生排水管道的错位问题，进而影响到排水管道的使用年限。

2.2渗漏问题

排水管道的铺设工作需要以精准度比较高的数据信息支撑，同时也需要高品质的管道，只有在精确度高的数据信息以及高品质的管道结合的状况下，其排水工作才可以更为顺畅化的进行。但是现阶段，我国所开展的排水管道施工项目中渗漏问题频繁发生，这主要是因为管道施工人员没有严格按照相关的施工规范进行操作，使得排水管道产生了渗漏等问题。

3市政道路排水管道施工技术要点

3.1准备工作

首先，施工单位需要对施工的地点进行勘察，熟悉其施工地点的状况，就施工图纸的内容，设定好施工实际环境以及各类排水管道的走向，调控好施工的长度，让施工活动可以更为顺畅的进行。其次，需要就施工图纸的内容编制施工规划方案，给其施工提供帮助。最后，要制定出相应问题的防治措施，由于城市的快速发展，各种地下管道的建设逐渐增加，为后期的管道建设增加了一定的困难。因此，在建设排水管道时，应对相应的供电供气管道等进行相应的标记，结合施工要求合理的安排排水管道的测量及施工。

3.2排水管道的开挖

在开挖排水管道时，应当结合施工现场的土地条件、土质种类、地下水的位置、周边建筑状况、施工设备等相应的因素，科学、合理的选择开挖地点。同时结合实际环境选择合理的开挖方式（机械开挖、人工开挖）。需要人工填土时，应当结合实际的土质状况及排水管道的宽度等因素，管道开挖时坡度系数应为1：0.25或者1：0.33。管道底部的宽度应比管道横截面最宽部位宽50cm，从而确保管道安装的顺利性。同时对于运土作业，应及时清理杂土，避免出现管沟土堆积的现象。如果管道开挖地点宽阔时，应当将土运至管道开挖地点1m以外的地方，从而确保管壁的稳定性。

3.3排水管道的安装

在排水管道开挖施工后，相应的施工技术人员首先需要对管道的质量进行严格的检查，从而确保管道的质量符合相应的施工要求，对于出现孔眼、漏洞的管道及时进行更换。在下管前，技术人员首先应对管道各项参数进行检查，确保管道安装的坡度、长度等符合相应的施工要求，同时避免管道资源浪费的现象。其次，工程施工的相关技术人员应当对管道连接口进行细致的处理，从而避免后期出现漏水的现象。现今管道接口主要采用刚性接口和软性接口的方式。由于两种接口的方式各有优缺点，因此，在选择口方式时应当结合实际的施工条件进行科学、合理的选择。同时在接口时应当预留相应的距离及确保接口的干净性。

3.4闭水试验

排水管道安装结束后，首先需要对管道进行相应的闭水试验，结合相应的试验结果明确掌握管道工程的质量。在闭水试验时，施工人员首先需要检查管道是否存在砂眼、裂缝的现象，管道接口、预留孔等进行严格的检查。如果出现相应的问题应及时进行更换及补救，从而为闭水试验创造良好的条件。同时对管道封堵板的承载能力进行相应的评估，所有条件准备完善后方可进行闭水试验。其次，在进行闭水试验时，应将管道上游作为起点依次进行。如果闭水试验的结果不能满足相应的要求时，施工方应及时找出原因，并采取相应的措施进行改进，从而确保排水管道的质量符合相应的使用要求[5]。

3.5排水管道检查井的施工

在进行排水管道检查井的施工时，应严格控制检查井基础的质量，应采用素混凝土与碎石作为基础，不得带水浇注垫层和基础，要保证基础的尺寸和高程满足设计要求，等混凝土达到一定强度才能进行下一道工序。砌筑检查井应当采用灰砂砖，并确保砖块的质量及砂浆的粘附性能、灰浆的饱满性等符合相应的使用要求，不得有通缝，砌缝要平整，抹面要压光，避免砌砖过程出现空鼓、裂缝的现象。对于爬梯的检查时应按照相应的要求进行检查，同时确保爬梯安装的牢靠性。同时砌砖检查井过程中应预留相应的支管，为管道的后续施工提供便利条件。

结语

依据文章上述的内容可以了解到，市政道路排水管道施工项目的开展十分的重要，其会决定我国城市化的发展程度，建筑施工单位需要就其所存在的各类干扰因素进行分析，找出其所存在的问题，研究好问题的解决方案，有针对性的处理该问题，同时还应当提高对于排水管道施工的重视程度，定期的开展施工人员的培训工作，帮助施工人员更为精确的找出排水管道施工技术的要点，使得其操作可以更加的规范化，更好地为市政建设服务。

参考文献：

[1]刘亮；排水管道蛇形起伏状态下水力特性的研究[D]；广东工业大学；2012年

[2]李华飞；大管径排水管道水力清淤技术研究[D]；重庆大学；2012年

[3]黄世彪；双层排水管道下层管道沉积物的变化特性试验研究[D]；重庆大学；2015年

[4]雷庭；排水管道非开挖修复技术研究及工程应用[D]；北京工业大学；2015年

[5]李博；排水管道淤积物特性分析及清淤装置设计研究[D]；北京建筑大学；2017年

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5e4816f00fa98c97cecff014.html