# 建筑工程大体积混凝土浇筑施工技术研究李杰

中国二十冶集团有限公司上海201999

摘要：房屋的建筑质量始终是建筑工程中的重点环节，对于建筑的完整性和耐用性的作用巨大。而现代化建筑当中，主要采用的是混凝土结构，因此施工质量提升的重点也是混凝土的浇筑质量。就目前国内的建筑行业看，在实际的大体积混凝土浇筑过程中，总会出现一些问题，要想施工的经济性和社会效益都达到最佳程度，就有必要针对大体积混凝土浇筑施工进行管控和技术的优化，帮助相关的工程建设有序进行。

关键词：建筑工程；大体积混凝土；浇筑；施工技术

1大体积混凝土产生裂缝的原因

混凝土体积过大而产生裂缝，一般是因为内外温差的原因导致的开裂现象，主要是两个原因：①内部；②外部。混凝土抗压能力非常强，然而受拉能力却很弱，因此，温度过高会使得混凝土开裂，对工程质量造成影响。

1.1混凝土的水泥水化热

水和水泥混在一起会发生化合反应，而化合反应的过程中一般会有热量释放出来。由于大体积混凝土的断面强度很大，导致内部化合反应释放的热量不能全部挥发出来，长时间的内部温度得不到散发，会大量的堆积在混凝土内部，使得外面温度低，内部温度高。水泥的品种和水泥和水发生化合反应释放的热量大小之间存在很大的关系，一般在大体积混凝土施工完成的5d内，混凝土内部的温度会相当高，之后才能由表及里慢慢散发。

1.2水分收缩变化

混凝土在施工的时候，达到硬化程度的水分是20％，随着内部热量的散发使得剩余的水分也一起散发，水分的散失会导致混凝土失水收缩，该情况对混凝土的质量影响很大。除此之外，在进行混凝土浇筑施工或者搅拌时，施工方法的类型也会影响混凝土的体积收缩，比如掺合料的种类、减水剂的种类、混凝土调配的比例以及水泥种类的选择不同都会导致混凝土的收缩。

1.3外界环境

在进行大体积的混凝土施工的时候，外界的温度也会影响大体积混凝土的浇筑温度。外界的温度下降，则大体积混凝土内部的温度和外部的温度构成无穷的温差，这种无穷的温差会直接影响混凝土机构。因而在混凝土施工进程中，一定要把握好施工的机遇，防止对施工以后的混凝土构造发生影响。

2建筑工程大体积混凝土施工裂缝操控

2．1大体积混凝土呈现裂缝要素

大体积混凝土施工进程中最常见的质量问题就是混凝土发生裂缝。混凝土发生裂缝的要素较为杂乱的，遭到许多要素的影响。大体积混凝土施工中，从浇筑开端至混凝土到达规划强度，该期间内裂缝发生主要是因为水泥水化热构成的温度改变。因为水泥水化放热，构成混凝土强度随时刻添加。可是水泥水化反响并不是均衡的，早期的水化反响较快，后期则较为缓慢。

大体积混凝土构造界面大，浇筑以后水化反响放出很多热量，温度随之添加。而混凝土则因为传导功能差，内部水化热发出较慢，温度老是较外部高。因而，内部混凝土的胀大速度大于外表胀大速度，基地有些和外表的点拨之间就会构成相互作用，基地胀大收到束缚，而外表的缩短则遭到束缚。此刻，基地有些的混凝土不会开裂，可是当外表拉应力过大，且超越极限抗拉强度，就会在外表发生裂缝。升温期间，混凝土硬化不充分，此刻混凝土的徐变作用较大，只会构成外表裂缝。降温期间，大体积混凝土体积开端缩短，假如内部和外表温差过大，相同会在外表发生裂缝；假如混凝土缩短进程中拉应力过大，超越抗拉强度，就会构成混凝土十分严重的贯穿裂缝。

2．2大体积混凝土发生裂缝的主要要素

依据以上要素，咱们可以发现大体积混凝土发生裂缝的要素是束缚缩短发生的拉应力，一旦超越极限抗拉强度，就会构成开裂景象。而缩短变形包括干缩以及冷缩。由此，可以得知，大体积混凝土发生裂缝的要素可以归结为干缩、冷缩以及束缚条件。

干缩是因为自在水蒸发，构成混凝土体积的缩短变形。干缩的添加会添加总将温差然后致使混凝土发生裂缝，骨料品种、水泥的强度等级、水灰比、混凝土振捣密实、维护办法等均会对混凝土的缩短发生影响。冷缩变形则是因为大体积混凝土自身温度改变致使的。绝热温升、浇筑温度以及散热温度一起影响混凝土温度的改变。绝热温升和浇筑温度过高，都会致使混凝土的外表裂缝以及贯穿裂缝。别的，大体积混凝土还会遭到束缚条件的影响。

2．3大体积混凝土裂缝操控办法

为了操控大体积混凝土裂缝，可以经过进步混凝土的抗拉强度和操控减小温度应力两方面来进行。

可以经过如下的办法来进步混凝土抗拉强度：（1）添加增强剂。在大体积混凝土中添加增强剂，如添加天然或有机组成等有机纤维，石棉、玻璃、碳等无机纤维以及不锈钢、非晶态金属等金属纤维，可以有用进步混凝土抗拉强度。（2）添加胀大剂。混凝土中添加UEA胀大剂、PG硫铝酸盐型胀大剂等，可以使硬化进程中混凝土体积胀大，补偿干缩和冷缩带来的影响，有用防止开裂景象。（3）配温度筋。合理装备直径较细而且间距较密的配筋时可以添加混凝土抗拉强度，增强混凝土抗裂才能，有用地操控住裂缝宽度。根底工程体积较大时，为了进步混凝土抗裂功能，可以恰当添加温度筋。（4）进步混凝土的强度。进步混凝土强度等级，会添加其抗拉强度，削减裂缝的发生。

削减温度应力则可以经过以下办法来实现：（1）下降混凝土绝热升温。因为水泥水化反响是致使混凝土温度添加的热来源，恰当削减水泥量、运用低热水泥可以下降水泥水化反响放出的热量。别的，下降浇筑温度、下降当量温差以及经过采纳强行降温的办法也可以削减绝热升温。（2）减小束缚。可以经过设置活动层、分块浇筑的办法减小外部束缚，经过对混凝土进行保温维护减小内部束缚。经过这些办法可以有用削减混凝土的温度应力。

3混凝土浇筑中期技能关键

混凝土的使用对于建筑整体性的要求有所提升，而混凝土常见的问题包括裂缝、孔隙等。所以为了提升施工质量就需要采用分层浇筑技术。这种浇筑技术通常应用于施工面积相对较小的场合，应该从较短边向较长边进行浇筑。需要注意的一点在于二次浇筑和一次浇筑的方式要相同，以此类推。针对于一些施工面积大、工期长的工程来说，通常会采用分段分层浇筑技术。在这种情况下混凝土的浇筑强度也会偏大，首先从混凝土的底部开始，然后再进行后续的浇筑过程。余面分层浇筑主要针对施工建筑距离厚度过大的情况，并且只需要进行一次混凝土浇筑。为了防止浇筑断裂，需要注意一些安全问题。例如原材料的抗裂能力需要进行一定的添加剂加入，或是注意到混凝土温度的测量等。

混凝土入模具时要采用集中倾倒的方式，并且二次浇筑的时间不能超过首次浇筑的4个小时，防止混凝土的水化过程受到影响，并且要配合振捣来进行。振捣要注意到紧密性，重点在于提升钢筋的密实程度减少孔隙等情况的产生。

结束语

通过研究，可以看到混凝土浇筑技术决定了整体工程项目的质量，因此做好浇筑环节的管理工作是保持工程质量的基础。因此，这也给施工方提出了更高的要求。作为施工方，需要在充分掌握施工方案的基础上，对每道工序进行监督和管理，切实提升建筑物的施工质量，从而提升建筑物的使用周期，确保建筑工程的稳定性。

参考文献：

[1]常海林.建筑工程大体积混凝土施工技术要点的探讨[J].四川水泥.2016（01）.

[2]王建东.建筑工程大体积混凝土施工技术分析[J].科技致富向导.2015（18）.

[3]戴俊生.浅析建筑工程大体积混凝土施工技术[J].江西建材.2015（07）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5e4fbb1e98767dfb587a4b2c.html