# 水冷散热论文-张伟霞

导读:本文包含了水冷散热论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:高功率,水冷板,散热

### 水冷散热论文文献综述

张伟霞[1]（2019）在《高功率芯片的新型水冷散热板结构仿真分析》一文中研究指出介绍了一种应用于高功率芯片的新型水冷散热板结构(简称水冷板),采用有限元法分析比较了叁种同材料、同体积、不同结构的水冷板在同一环境条件下的散热能力,并通过试验对这叁种结构的水冷板的散热能力做了比较,试验结果与有限元分析结果一致。最终得出结论:新型结构的水冷板易于加工,散热能力强,适合高功率芯片散热,值得在某些生产高功率芯片的企业内推广。(本文来源于《机械工程与自动化》期刊2019年06期）

宋波,吴冬,张建东,田振清,张亚萍[2]（2019）在《基于Icepak的直流充电机水冷散热研究》一文中研究指出直流充电机设计过程中IGBT功率模块的散热设计非常关键,介绍了一种适合直流充电机工程应用的IGBT功率模块损耗计算公式。通过Icepak软件建立直流充电机水冷散热模型,仿真分析不同入水口流速、不同冷却介质、不同入水口水温对散热器散热效果的影响,得到的散热数据和规律曲线可为直流充电机产品水冷散热优化设计提供理论依据。(本文来源于《电工技术》期刊2019年21期）

潘政薇,温传新,骆健[3]（2019）在《电机控制器IGBT模块水冷散热设计》一文中研究指出以电机控制器中IGBT模块水冷散热回路为研究对象,根据传热机理对其进行了传热与流阻分析;并利用有限元仿真模拟软件对水冷散回路的散热性能进行仿真模拟,研究不同翅片尺寸、翅片数量、冷却水流量参数对IGBT散热结温与冷却水压降的影响规律,获得了水冷散热的最优设计参数。结果表明:当冷却水流量为16 L/min、翅片数量为108、翅片尺寸为23 mm×6 mm时,水冷散热系统具有更好的散热效果。(本文来源于《机电信息》期刊2019年30期）

钟育坚[4]（2019）在《面向LED水冷散热的切削铜纤维定向烧结热沉及其性能研究》一文中研究指出LED光源逐步应用于植物工厂,但LED光源的散热问题造成其具有能耗高的缺点,结合LED植物工厂自身的水灌溉系统,设计一种具有高比表面积和高孔隙率的水冷散热热沉是解决该问题的合适方法。因此,本文提出了面向LED水冷散热的切削铜纤维定向烧结热沉,通过实验和数值模拟研究其传热性能和流动特性。主要研究内容如下:(1)设计并制备了面向LED水冷散热的切削铜纤维定向烧结热沉,分析了热沉内热量的传递过程以及相应过程的热阻,确定了热沉传热性能和流动特性的评价指标。(2)搭建了LED水冷散热热沉样机的性能测试平台,通过实验研究了切削铜纤维定向烧结热沉的传热性能和流动特性,实验结果表明:切削铜纤维定向烧结热沉的传热性能随着入口流量的增大而增强,但增强幅度逐渐减弱;热沉进出口压降随着入口流量的增大而增大,且其增幅逐渐增大;热沉均温性能随着入口流量的增大而增强。相比于切削铜纤维随机烧结热沉,切削铜纤维定向烧结热沉虽然传热性能略微较差,但进出口压降远小于前者,综合传热性能优于前者。随着孔隙率的减小,热沉的传热性能略微增强,但热沉的进出口压降却明显增大;孔隙率为80%的切削铜纤维定向烧结热沉的均温性能较优。纤维当量直径对热沉传热性能的影响不大;但纤维当量直径越小,热沉的进出口压降越大,纤维当量直径为195.12μm时,热沉均温性能较优。(3)建立了面向LED的切削铜纤维定向烧结热沉水冷散热数值模型,通过实验获取LED发热功率、切削铜纤维定向烧结芯的惯性损失系数和粘性阻力系数等参数,利用Fluent模拟了冷却水在切削铜纤维定向烧结热沉内的流动和传热。仿真结果与实验结果良好吻合,验证了数值模型的准确性和可靠性。(4)利用数值模型预测了热沉在不同结构参数下的性能,仿真结果表明:切削铜纤维定向烧结热沉满足LED在允许最大功率下的使用要求。在相同入口流量下,烧结芯的厚度越大,热沉进出口压降越小,但热沉的传热性能先增强后减弱,且烧结芯厚度为2mm时,热沉传热性能最优。在相同入口流量下,切线铜纤维定向烧结芯越长,热沉的进出口压降越大,切削铜纤维定向烧结热沉的传热性能越强,但增强趋势逐渐减缓。(本文来源于《华南理工大学》期刊2019-04-11）

徐尚龙,张晓飞,丰瑞鑫,黄大贵[5]（2018）在《计算机水冷散热系统设计与实验研究》一文中研究指出文中针对计算机机箱风冷散热器散热能力不足影响到计算机运行流畅度和芯片使用寿命的问题,设计了军民两用电脑水冷系统,并研制了水冷台式计算机。通过对水冷散热计算机CPU在不同设定条件下进行的实验与仿真,得知空气温度、水温、机箱风扇转速和泵功率对其散热效果的影响,并建立了相应的流量和热阻、压降的关系。通过一年多的样机实验发现,器件温度受环境温度影响较大,水冷器件受水流速度影响较大,而风扇转速对各种器件散热的影响都较小。(本文来源于《电子机械工程》期刊2018年04期）

ALONG[6]（2018）在《让电脑凉快过夏——水冷散热系统选购》一文中研究指出对于游戏玩家而言,为了追求极致快感,往往会在主机里装配高性能CPU、显卡等部件。但高性能意味着高发热,温度较高就会影响电脑稳定性和性能发挥,特别是在这个酷暑时期。而为了让电脑在更高效工作,必须搭配散热更好的散热系统,散热器的散热性能和CPU、显卡的性能一样重要。高性能散热器可以保障整机稳定运行,让硬件更好发挥潜力。而为了让散热效果达到极致,水冷散热系统成了游戏玩家的理想配置。(本文来源于《电脑知识与技术(经验技巧)》期刊2018年08期）

周阳,王毅琳,曹喻,王玉清[7]（2018）在《水冷散热板结构的研究及数值模拟》一文中研究指出针对各类电子产品的散热需求,设计出一种螺旋流道的水冷散热板,利用传热学及流体力学的相关理论,通过数值模拟的方法进行仿真,对散热效果的影响因素进行研究,并对流道造型、流道弧度、流道拐角及散热片造型进行了深入研究,获得了散热板的优化设计。(本文来源于《科技经济导刊》期刊2018年17期）

胡栋,陈禄文,刘炼[8]（2018）在《LED集鱼灯水冷散热设计与应用》一文中研究指出设计了一款水冷散热结构的400 W LED集鱼灯。介绍了该灯具的材质和结构设计,并测试了其工作温度、水中照度等数据,结果表明,灯珠结温远小于LED额定结温,水中照度高于1 k W金属卤化物集鱼灯,实际应用于渔船后捕鱼效果良好。(本文来源于《中国照明电器》期刊2018年05期）

李易之[9]（2018）在《水冷散热技术浅析》一文中研究指出当前技术进步对计算机运算能力的要求越来越高,计算机必须以更大的功率以满足实际运用的需求。CPU、显卡发热通过传统风冷降温的方式由于能耗及噪音的因素已难以满足发展的需要。文章对当前市场上水冷电脑的发展及现状进行了分析,对水冷散热原理进行了归纳,并通过实例描述了电脑水冷散热系统的选型及安装过程,水冷散热技术因其节能、低噪、稳定等诸多优点必将有着更加广阔的应用前景。(本文来源于《价值工程》期刊2018年12期）

高峰[10]（2018）在《软包锂离子动力电池模块设计及水冷散热研究》一文中研究指出在全球经济高速增长的大环境下,居民生活水平的提高促进了汽车产量与保有量的增长,然而经济高速的发展必然也带来了诸多的问题,如:环境污染、能源短缺问题,它们将迫使汽车行业引起足够的重视。目前,我国把新能源汽车提升到国家战略层次。新能源汽车具有环境友好型特性,所具有的零排放、噪音低等优点,而其中电池又是电动汽车的关键技术之一。电动汽车对于电源系统主要的要求是比能量高、体积小、循环次数多、成本较低、安全性高等指标。本文以某公司生产的10Ah软包叁元聚合物锂离子动力电池为研究对象,通过先期试验再仿真的手段,从电池单体、模块生热散热对电池性能的影响进行研究和模块进行设计。主要完成了以下工作:(1)研究了软包锂离子电池的具体结构、材料及特性。通过实验的方法研究了不同温度下电池的OCV-SOC的关系以及温度变化对其内阻的影响。为了研究电池在不同倍率下的生热情况,进行了在绝热和自然散热两种条件下的温升实验,并建立了单体电池的数值模型,通过查阅文献资料等确定了仿真过程所需的物理参数。(2)基于该款锂电池的特性,参照电池模块的设计原则,设计了两种电池模块方案,对比分析了两种模块的优缺点,并试制了电池模块样品。(3)建立单体电池的生热速率模型,通过对比自然和绝热环境下的热仿真分析结果来验证模型的准确性,并对电池模块进行绝热和自然状态下的放电温升实验,检验模块的温升情况。(4)根据自然状态下电池模组放电下的温度分布,设计并优化了水冷散热结构,最后试制了样品。通过实验,研究了水流量和水温的改变对散热性能的影响,发现了水温的改变能够较为明显的改善电池模块的散热效果。(本文来源于《湖南大学》期刊2018-04-20）

### 水冷散热论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

直流充电机设计过程中IGBT功率模块的散热设计非常关键,介绍了一种适合直流充电机工程应用的IGBT功率模块损耗计算公式。通过Icepak软件建立直流充电机水冷散热模型,仿真分析不同入水口流速、不同冷却介质、不同入水口水温对散热器散热效果的影响,得到的散热数据和规律曲线可为直流充电机产品水冷散热优化设计提供理论依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 水冷散热论文参考文献

[1].张伟霞.高功率芯片的新型水冷散热板结构仿真分析[J].机械工程与自动化.2019

[2].宋波,吴冬,张建东,田振清,张亚萍.基于Icepak的直流充电机水冷散热研究[J].电工技术.2019

[3].潘政薇,温传新,骆健.电机控制器IGBT模块水冷散热设计[J].机电信息.2019

[4].钟育坚.面向LED水冷散热的切削铜纤维定向烧结热沉及其性能研究[D].华南理工大学.2019

[5].徐尚龙,张晓飞,丰瑞鑫,黄大贵.计算机水冷散热系统设计与实验研究[J].电子机械工程.2018

[6].ALONG.让电脑凉快过夏——水冷散热系统选购[J].电脑知识与技术(经验技巧).2018

[7].周阳,王毅琳,曹喻,王玉清.水冷散热板结构的研究及数值模拟[J].科技经济导刊.2018

[8].胡栋,陈禄文,刘炼.LED集鱼灯水冷散热设计与应用[J].中国照明电器.2018

[9].李易之.水冷散热技术浅析[J].价值工程.2018

[10].高峰.软包锂离子动力电池模块设计及水冷散热研究[D].湖南大学.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5e8775bf0c10edfa21582a90.html