# 建筑暖通施工技术中的问题和对策田果

关键词：建筑暖通；施工技术；问题；对策

暖通空调安装施工技术是建筑施工中的一个重点，因此，在进行施工时，需要提前发现存在的问题并做出解决方案，暖通空调运行过程中对居民造成的影响也比较大，需要施工部门特别注意，只有确保暖通空调安装工作的质量，才能保证其运行的安全性能。

1建筑暖通施工技术中的问题

1.1管线存在的问题

首先我们先来了解一下当前暖通空调中管线存在的问题，管线标高、定位交叉严重等都是比较常见的问题。造成这种因素的原因主要是施工人员在进行施工之前没有合理的安排空间布局，从而导致出现设计不合理等不良因素的出现。其次在设计图纸上也没有严格按照施工过程中的相关规定进行，因而出现施工图纸不明确，给暖通空调设备安装造成不必要的麻烦。

1.2噪声超标的问题

在居民使用的暖通空调设备中也许各个方面都不存在问题，也能够正常的投入使用。但是噪声超标这种问题也是广泛存在的不良现象，不仅仅给居民的生活质量造成严重的影响，还容易缩短暖通空调的使用周期。造成这种想象的主要原因就是风机盘管技术不够完善，不符合实际的应用标准，另一种原因就是施工人员在安装的过程当中没有进行噪音测试，忽略了国家规定的噪音标准范围。

1.3水循环中的问题

在整个暖通空调设备安装中最重要的就是供水系统，也就是说暖通空调设备的正常运行是通过供水系统来维持的。而在当前一些暖通空调设备安装过程中经过会出现冷冻水系统循环管道不通畅的现象，形成这种因素的原因其实和管线也有着很大的联系，其次就是有异物存留在管道里而施工人员没有通过有效的措施进行异物清理也就在一定程度上阻碍了供水系统的正常工作。

1.4结露滴水的问题

结露滴水的问题也是当前现代暖通空调设备安装施工出现的主要问题之一，结露滴水主要是因为在空调系统安装的过程中管道安装和暖通空调设备之间存在着缝隙，从而导致在运行暖通空调的过程中会出现有水滴流出来的现象。这就要求施工人员在进行安装暖通空调设备的时候能够有效的进行测试工作，合理的控制管道的长度来避免出现结露滴水的问题。

2完善建筑暖通施工技术问题的对策

2.1合理的对图纸进行设计

（1）在施工前，施工人员应该对将要安装空调房的建筑进行提前的考察，根据分析空调房的大小、结构分析空调应该能架设的位置，通过分析房间最大负荷冷气的能力计算，为施工图纸提供科学的设计方式。（2）图纸设计不够，施工人员必须对图纸进行可行性的实验，找到图纸中不符合实际施工的部分，积极进行修改，减少在施工中出现计划与实际不能够同步实施的问题，加强图纸设计的合理性。（3）组建一个专业素质过硬的图纸设计队伍，这样的队伍需要对工程建筑中各种空调方的安装都有一定的了解，能够根据不同的建筑环境，设计出最合理、最简单的安装图纸。

2.2严格规划安装程序

在进行空调房安装的时候，必须要坚持具体问题具体分析的原则，例如，当建筑环境对空调的噪音参数有具体要求的时候，安装人员就要在安装的过程中，加强对噪音的控制，特别是大风量空调机组的应用，应该在通风口处选择百叶叶片降低噪音，安装消声器来减小噪音对用户带来的影响。在安装风机的时候，要根据空调房的大小对空调风机盘的位置进行调整。在保温方面也要针对外部保温部分，在选择材料上，通过选择保温性能强的材料对空调进行保温工作的实施。

2.3严把管线安装关

在布设系统的管道时，必须依据管道的作用与类型，针对排水、排气、线路与热力等管道的整体规划来布置，让各管道远离其他建筑线路，确保暖通空调稳定运行。此外，在安装管线时，还需遵守大小管道以大管道为主，将临时使用的管道远离永久性使用的管道，对于新管道的安装，尽可能避开已经安装的管道，并将空气管道、水管道、低压管道与高压管道隔开，单独设立专属管道，并安装支吊架，将管道固定，以便日后维护管理。但需要注意的是，各专业管线在同一处布置时，尽量做到呈直线、互相平行、不交错，并预留一定空间安装施工、维护与更换管件。例如对于空调管道的布置，空调凝结水支管道不能和凝结水立管道、排水立管连接，确保二者之间有存水弯的地漏与其他卫生器具，且空调凝结水支管道的末端要高于器具溢流水位，然后在空调凝结水立管中设置室外雨水与污水管网，将室内管道中污浊的有害气体排到室外，改善立管中气体的质量。并平衡管道内正负压，保护卫生器具的水封性能，以免有害气体进入到室内造成污。

2.4改善水系统

首先是技术的问题，在设计管道时，需要对管道的坡高进行合理的安排，尽可能的减少气囊的出现。在针对一些不可以避免的气囊，加强排气功能。其次就是质量问题，为了减少水循环系统中出现故障，对于空调中选择使用的管道材料要进行严格检查，坚决避免材质不合格的管道应用在空调系统中。最后就是针对空调的维护工作，空调用水尽可能选择水质较好的水，如果水质状况不好要进行排污后才能灌入空调中，在使用中要定期的对空调系统进行物理排污，避免空调出现污垢沉积的现象，通过化学的手段对水质进行改进，通过化学反应，用离子交换、稳定剂等方法对水质进行改善。

2.5解决漏水问题

在施工之前要加强空调的检查工作，查看空调中管道与管套的接口，避免出现管与套口大小不匹配的情况。加强对滴水盘的保护力度，尤其是在施工结束后，进行封顶的时候，要系统的对空调内部装置进行一遍详细的检查，以此来保证施工的质量。可加强对转弯、阀门等部分的保温工作，确保这些环节的保温设施都能够帮助设备应对不同的温度变化。

2.6滴水、结露问题的处理

暖通空调安装材料质量不好可能会造成滴水、结露问题的出现，因此，相关人员在购买安装材料时，需要对材料进行严格把控。材料的保温性也会导致滴水问题的出现，该滴水问题主要出现在冷冻风管、水管上，安装人员应该对这些位置的完整性与严密性进行保障，如果发现表面存在冷损，就可以采取保温材料敷设隔热处理。如果保温层的机器连接处出现了破损的情况，就可能影响保温密闭性，针对这种情况相关人员可以选择闭孔性保温材料，这种材料的保温效果也好，即使这种材料出现了损坏的情况也不会丧失保温效果。

2.7噪音问题处理

于暖通空调而言，要想使噪音得以降低，可以从以下几方面入手：消音处理、声源处噪音的降低、传播途径噪音降低等。为了实现暖通空调噪音降低的目的，工程人员应该在暖通空调的水管、设备以及系统安装时做好事前的安装准备。在风机空调机安装中使用相应的减振器，就可以将风机产生噪音进行有效降低。安装人员可以采用有弹性的材料，这些材料可以对振动进行有效的控制，避免了振动带来的管道噪音，可见在管道中使用弹性材料也可以达到一定的消音效果，使噪音的传输得到有效降低。

总之，在当前的暖通空调安装过程中，依然存在着一些问题需要解决。所以，应当认真分析，落实施工技术，从而使得暖通空调系统的问题得到解决，提升管理水平。

参考文献

[1]熊世琦.暖通空调施工中常见的问题及对策分析[J].门窗.2015(03)

[2]卢海.暖通空调的安装施工的技术管理分析[J].农家参谋.2018(05)

[3]段旭东.建筑暖通空调施工中的常见问题及措施[J].四川水泥.2017(01)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5e8e2844c8500c0dade41db9.html