# 扭矩波动论文-马安康

导读:本文包含了扭矩波动论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:湿式双离合变速器,传动系统,齿轮敲击,评价指标

### 扭矩波动论文文献综述

马安康[1]（2019）在《基于扭矩波动的双离合变速器齿轮敲击异响研究》一文中研究指出近年来,配备湿式双离合变速器的乘用车品牌如雨后春笋般涌现,随之而来面临的是湿式双离合变速器易产生敲击异响的问题,敲击产生“咔嗒咔嗒”噪声的宽频特性,不仅容易引起驾乘人员的听觉不适,而且经常被误认为是产品故障问题。因此,对湿式双离合变速器的敲击异响研究有很强的现实意义。本文通过试验与仿真方式对配备湿式双离合变速器的某车型传动系统进行了研究,分析了湿式双离合变速器易产生敲击异响的原因,并对敲击异响贡献量较大的空套齿轮进行了噪声源识别定位,最后利用设计匹配参数对敲击强度的灵敏度分析,为进一步优化提供了依据。首先,对单对齿轮副的敲击原因、产生条件等方面进行分析;对湿式双离合变速器的结构进行了介绍,并对动力流进行了研究;结合敲击产生的条件,对湿式双离合变速器产生敲击的原因以及可能发生敲击的空套齿轮对进行了分析。接着,利用整车试验与台架试验对湿式双离合变速器进行了研究,利用整车试验确定出易发生敲击的转速区间在1400~1800r/min;并在台架上针对敲击强度最大的四档1500r/min工况,研究了变速器的润滑油温、平均扭矩、激励频率以及扭矩波动幅值对变速器敲击强度的影响。引入相干分析,计算出各个空套齿轮对变速器敲击的贡献量,得出3档、4档空套齿轮总是变速器齿轮敲击的贡献源。最后,基于AMESim软件对包含湿式双离合变速器的传动系统进行建模分析:1)针对单对齿轮副进行了敲击评价指标的研究,选定了以齿轮啮合功率均方根作为敲击评价指标;2)对传动系统中的惯量、刚度简化原则进行了介绍,并对一些关键部件进行了建模说明,如湿式双离合器模块、空套齿轮、换档控制模块等;3)在模型校验时,对动力传递路线上的元件进行转速校验;对非动力传递路线上的元件进行了能量指标校验;4)对设计匹配参数进行了敲击强度的灵敏度分析,得出:3档空套齿轮侧隙>初级飞轮惯量>3档空套齿轮惯量>6档空套齿轮侧隙>6档空套齿轮惯量>次级飞轮惯量>飞轮刚度,为进一步优化提供了方向和依据。(本文来源于《吉林大学》期刊2019-06-01）

严宏志,秦娟,李智,朱楚,田昊[2]（2019）在《输入转速和输出扭矩波动下的弹簧离合器接合与滑移特性分析》一文中研究指出弹簧离合器安装于直升机主减速器输入轴,受到发动机和减速器转速、扭矩的扰动激励。为查明弹簧离合器在输入输出轴扰动下的传扭能力及接触时变特性,建立了弹簧离合器的有限元动力学模型,并结合温差法实现了弹簧/壳体、弹簧/芯轴间预紧配合的模拟,由此分析了弹簧离合器接合传扭过程中跟随特性、接触压力、轴向和切向滑移量的时变规律。结果表明:发动机5%输入转速波动与无转速波动相比,输入输出壳体平均转速差增大2.87倍,平均压应力增加19.3%;5%输出扭矩波动与无扭矩波动相比,输入输出壳体平均转速差增大2.16倍,平均压应力增加61.3%。此外,弹簧输入端切向滑移大于输出端,弹簧中部轴向滑移最大,转速波动对离合器输出端的切向滑移影响显着。(本文来源于《机械科学与技术》期刊2019年08期）

童裕龙,谢荣盛,项春[3]（2018）在《轴流泵叶片多工况下扭矩波动特性》一文中研究指出针对轴流泵在非设计工况下运行出现的不稳定现象,基于雷诺时均N-S方程,标准κ-ε湍流模型对一标准轴流泵模型开展了多工况下的数值模拟仿真工作。通过定常及非定常计算获得泵段的能量特性,并研究了不同工况下扭矩波动特性。计算结果表明,在计算工况(250～350 L/s)时比较稳定,当流量小于200 L/s时,波动显着增强,且频率随着流量的减小而不断的发生变化。(本文来源于《煤矿机械》期刊2018年10期）

朱煜,袁野,吴婷婷[4]（2016）在《扭矩扳子扭矩输出波动原因分析及应对》一文中研究指出扭矩扳子是精密装配过程中重要的测量加工装置,其实际输出扭矩直接影响工艺质量,通过设计试验及历史数据比对,分析了扭矩扳子输出结果波动的原因,寻找到操作扭矩扳子使其输出量值稳定准确的途径。(本文来源于《2016航空试验测试技术学术交流会论文集》期刊2016-07-15）

杨明清,李叁国,王成彪[5]（2013）在《扭矩波动系数法监测钻头运行状况》一文中研究指出钻头扭矩参数的变化可以反映钻头运行状况,现有的扭矩参数监测方法受扭矩传感器、钻机型号、操作人员等因素影响较大,用设置扭矩门限值的方法监测钻头运行状况,监测效果较差。为此,提出了用监测"扭矩波动系数"代替现有监测扭矩绝对值的方法,并给出其计算模型:通过对现有采集的扭矩参数进行实时数据处理,实时计算测量点扭矩曲线的平均值、扭矩值的标准差,用测量点扭矩值的标准差与扭矩曲线的平均值的比值绘制出"扭矩波动系数"随使用时间的移动曲线,该移动曲线消除了不同扭矩传感器、不同钻机、不同的操作人员所造成的人为影响,更加客观地反映了钻头牙齿、牙轮的实时工作状况。该方法经过现场试验,能更好地预测钻头寿命终结,提高了钻井效率,取得了较好的效果;该方法立足于现有钻头扭矩参数的测量技术,不增加软硬件设备及人员,可在所有的钻井现场推广使用。(本文来源于《天然气工业》期刊2013年06期）

任涛,孙文[6]（2012）在《净扭矩呈小波动形态的新型抽油机动力学研究》一文中研究指出针对常规游梁式抽油机电动机输入功率过高导致抽油机效率低、能耗过高的问题,研制了一种基于摇块机构的游梁变矩式抽油机。该抽油机传动机构在附加平衡载荷条件下,其曲柄轴净扭矩表现出了非常小的波动形态,电动机效率被提高,从而使抽油机的能耗大大降低。对该新型抽油机传动机构的运动和动力学分析结果表明,新型游梁变矩式抽油机较常规抽油机最大净扭矩大幅降低,最小净扭矩明显提高;其载荷波动系数CLF值趋近于1.0;均方根扭矩值较小,表现了较好的节能效果和很好的长冲程运动和动力性能。(本文来源于《石油机械》期刊2012年05期）

杨永华,郑学成[7]（2011）在《地面驱动螺杆泵负载扭矩波动机制》一文中研究指出地面驱动螺杆泵采油技术在大庆油田深井、叁元复合驱油井应用时,负载扭矩出现大幅度周期波动,出现系统杆断、脱胶等问题,免修期很短。建立螺杆泵系统黏滑物理模型,推导黏滑发生的临界速度,提出防治措施并分析现场实施效果。研究表明:螺杆泵负载扭矩波动是由于金属转子和橡胶定子静摩擦系数明显大于动摩擦系数或者在动摩擦系数随时间的变化率在某个转速下为负值时,系统在恒定驱动扭矩及转速下产生的一种黏滑现象;螺杆泵系统黏滑现象对现场设备危害大,可以通过降低黏滑发生的临界速度解决。(本文来源于《中国石油大学学报(自然科学版)》期刊2011年05期）

殷宝麟,于影,龙泽明,李宪芝[8]（2010）在《振动攻丝中应力波动对攻丝扭矩影响的理论与试验研究》一文中研究指出通过对振动攻丝中丝锥刀齿的运动轨迹进行分析,说明刀齿对切削区中随机分布的微裂纹是呈叁维脉冲力作用的。基于动态断裂力学理论,对含有半无限裂纹的无限大弹性体在阶跃力作用下的动态应力强度因子进行理论研究,结果表明刀齿的脉冲力作用效果导致切削区的应力产生跃动,即丝锥刀齿以较小的切削力就可完成切削过程。试验所获得攻丝扭矩波动的情况与理论分析的结论一致。(本文来源于《工具技术》期刊2010年12期）

刘彬,时培明,赵武,韩东颖,蒋金水[9]（2007）在《激光双截面转速波动法监测转轴动态扭矩》一文中研究指出基于激光多普勒效应和转动动力学原理,提出一种直接监测转轴动态扭矩的新方法,并建立了数学模型。通过构造光学测试系统使4束高相干激光投射到转轴轴段两截面上4点,具有多普勒频移的反射光在光电探测器上发生混频,光电流频差正比于角速度。测得相邻时刻两截面的瞬时转速,得到轴段转速波动值及两端面相对转速波动值,进而实现转轴动态扭矩的直接监测。实验验证了该方法的可行性。与传统方法相比,该方法实时性强,具有较宽的动态范围,对动态扭矩的识别值提高了5%~10%,反映了转轴扭矩波动的动态特性。(本文来源于《中国激光》期刊2007年01期）

包耳[10]（2006）在《摆式飞剪输入扭矩波动的综合平衡》一文中研究指出对于飞剪机这一类重型设备的输入扭矩平衡,除惯性扭矩外,还应同时考虑摩擦力矩和重力矩。对输入扭矩函数采用本文提出的积分消去法得到了其波动函数,用综合变速转子法对输入扭矩波动进行了优化平衡。平衡结果,输入扭矩波动值减少了75%以上,最大绝对值减少了48%以上。(本文来源于《机械设计与制造》期刊2006年05期）

### 扭矩波动论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

弹簧离合器安装于直升机主减速器输入轴,受到发动机和减速器转速、扭矩的扰动激励。为查明弹簧离合器在输入输出轴扰动下的传扭能力及接触时变特性,建立了弹簧离合器的有限元动力学模型,并结合温差法实现了弹簧/壳体、弹簧/芯轴间预紧配合的模拟,由此分析了弹簧离合器接合传扭过程中跟随特性、接触压力、轴向和切向滑移量的时变规律。结果表明:发动机5%输入转速波动与无转速波动相比,输入输出壳体平均转速差增大2.87倍,平均压应力增加19.3%;5%输出扭矩波动与无扭矩波动相比,输入输出壳体平均转速差增大2.16倍,平均压应力增加61.3%。此外,弹簧输入端切向滑移大于输出端,弹簧中部轴向滑移最大,转速波动对离合器输出端的切向滑移影响显着。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 扭矩波动论文参考文献

[1].马安康.基于扭矩波动的双离合变速器齿轮敲击异响研究[D].吉林大学.2019

[2].严宏志,秦娟,李智,朱楚,田昊.输入转速和输出扭矩波动下的弹簧离合器接合与滑移特性分析[J].机械科学与技术.2019

[3].童裕龙,谢荣盛,项春.轴流泵叶片多工况下扭矩波动特性[J].煤矿机械.2018

[4].朱煜,袁野,吴婷婷.扭矩扳子扭矩输出波动原因分析及应对[C].2016航空试验测试技术学术交流会论文集.2016

[5].杨明清,李叁国,王成彪.扭矩波动系数法监测钻头运行状况[J].天然气工业.2013

[6].任涛,孙文.净扭矩呈小波动形态的新型抽油机动力学研究[J].石油机械.2012

[7].杨永华,郑学成.地面驱动螺杆泵负载扭矩波动机制[J].中国石油大学学报(自然科学版).2011

[8].殷宝麟,于影,龙泽明,李宪芝.振动攻丝中应力波动对攻丝扭矩影响的理论与试验研究[J].工具技术.2010

[9].刘彬,时培明,赵武,韩东颖,蒋金水.激光双截面转速波动法监测转轴动态扭矩[J].中国激光.2007

[10].包耳.摆式飞剪输入扭矩波动的综合平衡[J].机械设计与制造.2006

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5ea054287281f2e7586505ad.html