# 变电运行中的事故分析及处理措施齐凤霞

（1巴彦淖尔市电业局变电管理二处内蒙古巴彦淖尔市临河区015000；

2巴彦淖尔市电业局修试管理处内蒙古巴彦淖尔市临河区015000）

摘要：近年来，我国的用电量不断增加，变电运行面临的挑战也越来越大。变电运行事故的频发，使得人们对于变电运行的安全问题变得更加重视，而通过对变电运行的故障分析可以发现，变电运行的安全故障大部分是由电力系统运行稳定性不足造成的。基于此，文章对变电事故的发生原因做了深入探讨，并同时对变电运行事故的相关问题提出了解决措施，以供参考。

关键词：变电运行；电力系统；事故分析

引言

随着社会的发展，人们对电能的需求不断增加，我国的电力事业发展迅速。这在很大程度上扩展了我国的电网规模。变电运行的事故处理对于整个电力系统的正常运行是非常重要的，相关的管理者必须对其予以足够的重视。现阶段，我国在变电运行事故处理方面还存在很多问题，而且变电系统运行过程中发生安全故障的概率呈现上升趋势，相关的电力部门必须积极研究变电运行发生事故的原因并采取相应的措施来避免发生安全故障，从而确保电力系统能够安全稳定的运行。

1变电安全运行的重要性

近年来，人们的生活水平不断提高，对电能的需求也在不断增加，从而很大程度推动了我国的电力事业的发展。为了满足人们日益增长的用电需求，电力系统的发展也变得越来越迅速，但随着电力事故的频发，人们对于变电运行的安全问题也变得越来越关注，这同样也对电力系统的变电运行提出了更高的要求。因此，对于变电运行的安全管理以及质量控制变得越来越重要，相关部门要在满足人们用电需求以及安全运行的情况下，加大对于电力系统管理力度的质量控制，以更好地促进我国电力事业的发展。通常情况下，变电运行的主要任务是要及时发现变电设备的故障问题，并做出相应的解决措施，全面防止运行事故的发生。若是发生变电事故，也要有相对应的应急预案，尽可能地将损失降到最低。此外，对于电网的安全管理也必须要全面加强，要保证电网在维护管理环节操作规范，以有效避免变电事故的发生。若是在进行倒闸操作时发生错误，则会造成非常严重的后果，因此要在变电系统的运行过程中尽可能地避免人为因素所造成的影响。变电系统是整个电网系统的重要组成部分，若是变电系统发生故障，则很有可能会对相关的电力设备造成严重的损坏，甚至会危害到人们的日常生活。故而对于变电系统的安全运行是不可以忽视的，要引起足够的重视，并制定相关的应对措施，才能有效地避免变电事故的发生。

2造成变电运行事故的原因

2.1电网结构

随着人们对电能需求的不断增加，导致电力的负荷越来越大。虽然目前正在持续开展电网改造工作，但是现阶段电网仍然无法满足我国社会的用电需求。电力供应的衔接以及电力需求与供应之间的矛盾出现问题，从而导致在用电量比较大的时期变电站经常会发生满负荷乃至超负荷运行的情况。而一旦发生这种问题就只能通过限电拉闸的方式来解决。当变电站超负荷运行的时候，因为其处于零备用装态而导致很难确保电网的稳定性，这时就很可能会发生电网瘫痪或者是大面积停电等严重事故。

2.2设备老化

近年来，我国的变电运行事故多发，其中设备老化也是一个非常重要的问题所在。由于一些变电站运行时间相对较长，所以不可避免的会出现一些零件的老化问题，且一些变电站在运行过程中还都是处于超负荷状态，这样一来就很容易发生变电设备的运行事故，并同时对变电设备的运行年限也造成非常大的负面影响。

2.3变电设备的制造与设计

造成变电事故的主要原因中，大部分是由于设备的制作和设计这两种问题造成的。电力设备的质量决定了其是否能够保持安全运行，当电力设备正式运行以后一旦出现安全隐患大部分都是因为其制造与设计发生问题而造成的。细分电力设备制造与设计的问题，它主要涵盖了设备的质量问题、选型问题以及设计缺陷问题等类型。据调查，如果电力设备的使用年限超过了20年或者是在3年以内的一般发生故障的概率比较高。之所以会这样主要是因为新设备的研发，其工艺和技术往往不够成熟，因此，设备在运行的时候才更容易发生事故，同时使用年限太高就容易导致设备老化进而导致发生事故。

3变电运行事故的处理措施

3.1二次回路断线和电压互感器熔断器熔断

在变电运行的过程中，如果出现电压互感器的高压熔断器发生故障导致熔断器熔断的现象，光字牌以及警铃会被立即激活，提醒相关工作人员要进行故障检查工作，且中央信号屏内也会显示出电压回路情况。此种情况下，如果使用电压表进行检测，则得到的检测结果通常都是非常准确的。没有熔断的电压器不会发生改变，若是电压器熔断则会造成相电压的指标变成零。互感器发生熔断的有很大的一部分原因可能是在电压互感器里发生单相接地或相间短路；若是出现互感器的二次短路，而二次侧熔断器没有熔断，则很有可能是电力系统的内部发生电弧接地或是铁磁谐振问题。针对这一问题，为最大程度保证电力设备不出现误动的现象，要尽可能地退出电压互感器的自动保护装置，之后对再电压互感器进行全面的检查，确定其是否发生了二次熔断。若是发生二次熔断，则要立即进行原因分析，同时还要保证电容量不会因此增加，随后立即进行相关构件的更换。若是没有发生损坏，则要对电压互感器进行仔细的检查，查看回路的接触状况以及接头的松动情况，若是发生断线的问题，相关工作人员一定要尽快地采取相应的解决措施。

3.2电压互感器的熔丝发生熔断事故

如果在变电运行的过程中，出现电压互感器的高压熔丝发生熔断事故，就会有以下几方面的表现：首先完好相的相电压的变化不会太大，而熔断相的相电压就有可能在零左右或者降低，如果在运行的时候刚好处于不断和断中间，由断路相向好相切换的时候线电压就有可能会降低，随之降低的是电压互感器的无功功率和有功功率，同时电能表的走速也会降低。不仅如此，电压互感器的母线接地和回路断线都将有警报发出。处理措施：①应该判断发生故障的相，然后利用电压切换开关对线电压和相电压进行切换；②将母线上面可能因误动保护导致的跳闸出口全部停止运行；③将发生故障的电压互感器断开，同时将其上的隔离开关也拉开，然后将高压熔丝更换掉并采用其他有效的安全措施。除此之外，通过试运方式监测是否还会有连续熔断的故障发生，如果是则很可能是因为互感器发生故障，这时就必须要尽快向调度上报并快速查明故障原因；④确认高压熔丝外壳的绝缘子温度是不是太高，从而判断出故障是否发生在电压互感器内部。与此同时，还可以通过摇表来对绝缘电阻进行测量，一旦检验出故障点是来自互感器，相关的工作人员则应该及时向调度汇报并采取相应的处理措施。

结语

综上所述，随着人们对电能需求的不断增加，为了满足人们日常生产和生活对电能的大量需求，电力单位必须要全面加强电力系统运行的稳定性及安全性。若发生变电运行事故，必须要在第一时间及时处理，全面控制变电运行事故对整个电力系统造成的影响，以最大限度地降低经济损失，保证相关工作人员安全。此外，对于电力系统的故障分析等方面的能力也需要全面加强，以尽可能地保证电力系统的正常运行。

参考文献：

[1]钟庆，吴捷.基于负荷空间分布预测的电网规划方法研究（II）电力系统负荷分区分布预测[J].电网技术，2003，7（7）：39-41.

[2]万勇，刘玲玲.变电运行中容易出现的问题及解决措施[J].中国新技术新产品，2010（18）.

[3]孔德骏.电力变电运行中的多发事故点及控制标准分析[J].中国标准化，2017（02）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5ed8a31e2c9a7b919896e199.html