# 移相光量化论文-王杨,张洪明,马超,姚敏玉

导读:本文包含了移相光量化论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:信号处理,全光模数转换,偏振干涉,移相

### 移相光量化论文文献综述

王杨,张洪明,马超,姚敏玉[1]（2012）在《基于移相光量化的任意波形全光模数转换》一文中研究指出全光模数转换器(ADC)在高速信号处理领域有重要应用。研究了基于偏振光干涉的移相光量化(PSOQ)全光模数转换器的频率响应特性。实验中将不同频率的正弦信号经过4bit移相光量化全光模数转换器量化编码后,得到对应的数字信号。通过离散傅里叶变换,获得各个频率点的频谱。对频谱进行分析,得到不同频率下全光模数转换器的响应范围为74.07dB～74.22dB,响应起伏小于0.15dB。在此基础上,对频率为1GHz的叁角波信号进行全光量化,并得到3.31bit的有效量化精度。结果表明,移相光量化方案的频率响应特性较好,验证了该方案应用于任意波形全光量化的可行性。(本文来源于《中国激光》期刊2012年09期）

彭越[2]（2010）在《移相光量化与全光数模转换》一文中研究指出由于光电信号处理高采样率、超低时间抖动、高带宽等优势,利用光子技术实现模数转换(ADC)和数模转换(DAC)功能可以显着的提高系统性能。论文对移相光量化系统中的量化接收机部分进行了理论和实验研究。首先理论分析了各种系统噪声对移相光量化系统性能的影响。为了消除阈值判决误差的影响,论文提出了一种基于平衡探测技术的自适应阈值判决方案,可以增加接收机灵敏度,改善系统信噪比。根据移相光量化的编码规则和系统工作带宽的限制,论文提出了一种有效的软件纠错方法来降低系统输出误码。此外论文还对基于平衡阈值探测方案的4比特移相光量化系统进行了实验验证,实现了采样率10GS/s,无杂散动态范围SFDR-24.2dB的实验结果。通过与单端探测方案进行比较,采用平衡阈值探测方案可以使系统量化结果的SFDR提高4.5dB。为了提高全光模数转换整体性能,论文对移相光量化系统提出多项改进措施。论文提出了一种采用电光偏振调制器的移相光量化改进方案,可以有效降低系统的半波电压,并消除调制器电极区的偏振光走离。在实验中分别对9.9GHz和10.1GHz正弦信号进行了采样率10GS/s,量化精度4比特的全光模数转换处理,量化结果的SFDR分别为31.86dB和33.49dB,系统的有效比特位ENOB为3.18比特。根据实验现象,论文提出并分析了采样光脉冲啁啾与偏振光走离共同作用对量化输出结果的影响。为了提高全光模数转换系统的采样率,论文采用多波长直流光直接调制配合脉冲压缩方案,产生时分/波分交织复用的采样光脉冲。在实验中实现了4波长复用总计4×10GS/s采样率的多波长脉冲序列并应用于移相光量化系统。此外论文还提出了一种采用非对称MZM强度调制器和光滤波器阵列相结合的新型移相光量化实现方案。最后论文对全光数模转换技术进行了研究,提出了一种全新的基于多波长加权脉冲序列的全光串行数模转换方案。该方案结构简单,对任意转换精度只需要使用一个电光调制器。在实验验证中分别实现了输入信号速率2.5Gb/s和10Gb/s的3比特全光数模转换结果。(本文来源于《清华大学》期刊2010-04-01）

### 移相光量化论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

由于光电信号处理高采样率、超低时间抖动、高带宽等优势,利用光子技术实现模数转换(ADC)和数模转换(DAC)功能可以显着的提高系统性能。论文对移相光量化系统中的量化接收机部分进行了理论和实验研究。首先理论分析了各种系统噪声对移相光量化系统性能的影响。为了消除阈值判决误差的影响,论文提出了一种基于平衡探测技术的自适应阈值判决方案,可以增加接收机灵敏度,改善系统信噪比。根据移相光量化的编码规则和系统工作带宽的限制,论文提出了一种有效的软件纠错方法来降低系统输出误码。此外论文还对基于平衡阈值探测方案的4比特移相光量化系统进行了实验验证,实现了采样率10GS/s,无杂散动态范围SFDR-24.2dB的实验结果。通过与单端探测方案进行比较,采用平衡阈值探测方案可以使系统量化结果的SFDR提高4.5dB。为了提高全光模数转换整体性能,论文对移相光量化系统提出多项改进措施。论文提出了一种采用电光偏振调制器的移相光量化改进方案,可以有效降低系统的半波电压,并消除调制器电极区的偏振光走离。在实验中分别对9.9GHz和10.1GHz正弦信号进行了采样率10GS/s,量化精度4比特的全光模数转换处理,量化结果的SFDR分别为31.86dB和33.49dB,系统的有效比特位ENOB为3.18比特。根据实验现象,论文提出并分析了采样光脉冲啁啾与偏振光走离共同作用对量化输出结果的影响。为了提高全光模数转换系统的采样率,论文采用多波长直流光直接调制配合脉冲压缩方案,产生时分/波分交织复用的采样光脉冲。在实验中实现了4波长复用总计4×10GS/s采样率的多波长脉冲序列并应用于移相光量化系统。此外论文还提出了一种采用非对称MZM强度调制器和光滤波器阵列相结合的新型移相光量化实现方案。最后论文对全光数模转换技术进行了研究,提出了一种全新的基于多波长加权脉冲序列的全光串行数模转换方案。该方案结构简单,对任意转换精度只需要使用一个电光调制器。在实验验证中分别实现了输入信号速率2.5Gb/s和10Gb/s的3比特全光数模转换结果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 移相光量化论文参考文献

[1].王杨,张洪明,马超,姚敏玉.基于移相光量化的任意波形全光模数转换[J].中国激光.2012

[2].彭越.移相光量化与全光数模转换[D].清华大学.2010

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5f0b6c7075b93f402e3d69e3.html