# 如何加强脚手架工程施工安全管理李志成

阳信县建筑工程安全监督站山东滨州251800

摘要：脚手架指施工现场工人为了解决施工材料及机械的运输，并且方便工人水平垂直的安全操而搭设的各种支架。建筑工程中为保证施工质量及施工安全，施工时必须要搭设脚手架，脚手架必须由专业人士而且按照国家颁布标准JGJ59－99进行搭架验收。脚手架搭设前必须对施工现场及施工环境进行观察，并且要检查基础平面，采取拉线的方式进行找平保证脚手架下托处在同一个平面上，即要保证受力的平衡，还要保证脚手架每个节点之间的严密性，如果出现虚接现场，必须重新测量及搭建，确保施工现场人员的人身安全。

关键词：脚手架；施工安全；管理措施

1引言

随着施工工艺的提高以及施工操作流程的规范化，施工人员的安全问题已成为施工现场普遍关注的话题。由于近些年脚手架造成的安全事故不断的发生，所以如何预防事故的发生和对脚手架安全的隐患的分析及防御措施是建筑安全施工中的重点之重。为了脚手架的施工安全，操作者必须严格按照施工技术及规范，同时加强对施工现场安全的管理，完善施工现场的安全措施，避免事故的再一次发生。因为安全事故不但给施工人员带来安全上的隐患，而且对企业的形象也会带来负面的影响，并且给企业的经济带来一定的损失。

2脚手架工程中的安全问题

2.1脚手架自身的问题

首先，脚手架材料的生产。目前，我们脚手架的主要材料是钢管、木材、胶合板等。然而，由于商人和租赁市场的混乱，脚手架生产的原材料质量根本无法保证。大量未经质量和安全检查的钢管和支撑板混入原材料中。这些材料经常遭受侵蚀、缺陷、弯曲、裂缝和裂缝。问题材料生产的产品质量如何保证？此外，在施工现场，脚手架不能及时更换，反复使用脚手架后，容易出现磨损、锈蚀、断裂等现象，这也有很大的安全隐患。其次是脚手架的施工和拆除问题。众所周知，交叉施工现场材料非常复杂，多人，现场混乱。由于一些施工人员没有严格按照安全规程操作，致使脚手架在安装过程中由于坍塌事故引起的整体不稳定，造成施工人员的人身安全隐患。安装的主要问题有：立杆基础、无夯、扫地、拉杆设施、非标准设置、甚至墙体设备、剪刀支撑设置不规范等。正是这些问题的存在，使得建筑安全问题更加严重。

2.2施工人员自身的安全意识

虽然脚手架是施工中最基本的设备，但它对施工人员仍有很高的要求。由于目前的施工人员大多是农民工，他们大多文化素质不高，安全意识薄弱，教育，在安全方面，缺乏训练和运气；即使学生或相关负责人，他们比较年轻，主要集中在生产技术而忽视安全生产技术。而其中很多是从学校或企业出来的，直接进入工地，缺乏实践经验，也渴望成功，容易忽视安全生产问题。

2.3建筑施工中的安全管理机制不健全

人们在做工作时，总是更加注重工作的进程，想提高完成质量，往往忽略了最基本的安全问题。同样的，在建筑施工时，建筑工人也都往往把更多的精力放在提高生产技术，从而忽略了对安全生产方面的管理。具体到脚手架的问题上，例如：搭建、拆除脚手架的过程中没有设立相应的警示标志；搭建、拆除脚手架时，没有按照规定的程序进行；使用过程中，忽略安全保护装置。所以，设立正规专业的生产管理部门，监督落实生产建造工作，才能有效减少脚手架的安全隐患问题，才能更好地保证建筑施工的安全问题。

3扣件工钢管脚手架的安全管理

（1）脚手架的设计方面。要看设计是否合理，是否有针对性，是否采用准确的数据或公式，安全技术措施是否到位，专项施工方案的审核及审批手续是否齐全；（2）脚手架材料的质量方面。要看钢管、扣件、悬挑脚手架用型钢是否采用非标产品，钢构件是否防腐、是否产生锈蚀，竹、木脚手板的材质是否符合要求，焊接是否有缺陷，安全防护网目数及抗冲击强度是否符合要求等；（3）脚手架的搭设及拆除方面。要严格按照施工方案、根据规范进行，严禁在未经专业技术人员批准的情况下发动脚手架，严禁随意拆动或撞损脚手架构件及相关安全防护设施；及时清理垃圾，保持脚手架施工现场的整洁。拆除时要划出脚手架安全区并派专人看守，施工人员做好安全防护措施，安排专人在地面勘察、指挥或防护；严格遵守“由上而下，先搭后拆”的原则，确保拆除的安全；架体拆除作业应避开大风、大雨等恶劣天气，在雨雪后进行作业要采取有效的防滑措施；（4）管理人员方面。根据住建部管理人员要有较高的专业水平，能够及时准确地发现脚手架设计施工中存在的问题；要以高度的责任心对脚手架的风险进行评估，根据评估结果提出切实可行的应对方案；完善验收和日常管理检查机制，确保对脚手架施工进行有效管理；（5）施工人员方面。脚手架搭设人员必须通过国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核，并且具有国家特种人员安全技术证书；脚手架的施工方案编制人员要对施工人员进行安全技术交底，让施工人员深入了解并贯彻落实好方案；要定期对脚手架施工人员进行技能和安全培训，解决施工人员安全意识淡薄、思想松懈等问题。

4悬挑脚手架的安全管理

（1）安全检验。主要检测内容包括：悬挑梁是否出现松动迹象、立杆是否存在悬空迹象、杆件设置和连接处理是否满足整体脚手架的需求等。同时，一些重要组成部件也要进行详细的查验，如：型钢、钢管、扣件等，尤其是一些隐蔽部件的检测，假若出现遗漏情况，势必会降低悬挑脚手架的安全性和稳定性。此外，在脚手架每次使用前，都要对其进行全面的查看，看其型钢支撑架是否与建筑主体结构牢固的连接在一起，并结合设计图纸，对两者的连接点进行安全检测。最后还要注重脚手架外侧和底部的防护措施，看其是否牢固稳定，进而最大化控制安全事故的发生，为维护施工人员的合法权益打下坚实的基础。（2）使用过程。脚手架在实际使用阶段，也要注意对其各部件的安全检验，如一些器材是否存在裂痕或松动等不良现象，必要时，可随时更换搭设材料。重点部位材料更换时，要在停止脚手架使用的基础上来进行，待全部更换完毕，且检验合格后才能重新开始施工建设。同时定时对脚手架的负荷量进行重新验算，一旦发现超载现象，用立即作出妥善的调整，确保悬挑脚手架的整体使用安全。此外，脚手架的立杆支撑也是极易出现变化的组成部分，应对其进行重点查验，看其垂直度是否与相关基准处在同一水平线上，如若超过最大误差，则要立即采取有效的控制措施进行修正。

5结束语

建筑业的发展坚持以人为本，以安全为宗旨的准则，随着现代施工工艺及施工技术的不断提升，加强对施工现场安全的管理，避免安全事故的发生。为建筑业的可持续发展奠定良好的基础。

参考文献：

[1]周继忠，蔡雪峰，张士元.扣件钢管脚手架高大模板支撑安全事故分析与控制[J].福建工程学院学报，2008，01：17-20+24.

[2]杨亚男.《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008的编制及其说明[J].施工技术，2009，06：1-3.

[3]赵荣书.鄂尔多斯机场航站区扩建工程新航站楼脚手架及模板工程研究与安全管理[D].天津大学，2012.

[4]易兴中，张喜一.对现行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》相关问题的探讨[J].建筑安全，2007，05：48-51.

[5]李会颖.对《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）的一点浅见[J].建筑安全，2013，04：43-44.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5fad7986e7ac52a6b179f6ca.html