# 特大桥灌注桩基础的施工技术以及施工质量控制方法体会

柳城县公路管理所

摘要：近些年来桥梁建设工程在高效的发展当中，大桥灌注桩得到了较为广泛的使用，其施工技术以及施工质量也都日益成熟。本文就根据大桥灌注桩的施工经验，再根据旋挖钻孔桩的工艺、质量控制要点、施工要点等内容进行了总结，详细的整理了旋挖钻机的操作优点，进而促进旋挖钻机使用方法的宣传。旋挖成孔技术是通过筒式钻头的斗齿，进行土体切削，在压入到容器之内，用钻杆取出筒式钻头，通过反复的循环进而完成成孔作业。所以，旋挖钻机的成孔几率得到很大程度的提升。

关键词：桥灌注桩；施工技术；施工质量；控制方法

随着近几年时代的不断发展，社会的不断进步。桥梁基础施工技术以及施工质量都得到了越来越多人们的关注，并且也在施工当中得到了广泛的应用，其施工技术也逐渐变得更加成熟。可是在进行基础施工的时候，还是有很多的不足和缺陷出现，这也给桥梁建设的发展造成了一定的阻碍。而为了能够确保施工质量以及施工安全，有关部门不但要对已经被发现的不足和缺陷进行研究探讨，还需要严格科学化、合理化的对这些问题予以解决，提前做好预防工作。

一、概述

灌注桩的施工基础就是公路桥梁的基础结构，经常使用的成孔方式有旋挖钻机成孔、冲抓钻机成孔、人工成孔、冲击钻机成孔等等。在进行高速公路桥梁桩施工的时候，选择使用静态泥浆护壁施工工艺，此工艺使用旋挖钻机把孔内渣土取出，并且在同时加注制备好的泥浆护壁。使用这样的方式方法不但能够成孔速度较快，并且沉渣厚度较小、是能够有效的增强水泥护壁以及提升孔口水位的良好措施，还拥有防止缩孔以及塌孔、造价低的优势优点[1]。

近些年以来，高速公路的发展可谓是越来越快，钻孔灌注桩也在公路桥梁的基础施工当中得到了广泛的使用，钻孔灌注桩对于桥梁施工，特别是大桥梁的应用当中，逐渐显得越来越重要，并且也很大程度的让桥梁钻孔灌注桩技术得到了快速发展，二零一二年在叶尔羌河进行特大桥施工的时候，所使用的是雷沃220D当中联280C-1旋挖钻孔方法，让成孔工艺创下了全新的施工记录，与此同时，让各大施工人员都能够掌握有效的施工技术，这样不仅施工进度有所进展，还能很好的确保工程施工的质量。

二、灌注桩的施工技术

（一）基础分类

1根据材料划分，具体可以被分为钢桩、钢筋混凝土桩、组合材料桩以及木桩等等，在这其中钢筋混凝土桩还能够被分为普通钢筋混凝土桩、预应高强度混凝土桩、预应力钢筋混凝土桩，在这之中钢筋混凝土桩所使用的最为广泛。

2按照使用功能方面来说，具体可以被分为复合受荷桩、竖向抗拔桩、竖向抗压桩、水平受荷桩

3而按照出成桩的方式方法可以被分为部分挤土桩、非挤土桩以及挤土桩。

4按照承载性能也可以被分为端承型桩和摩擦型桩，其中摩擦型桩还能够被分为端承型桩、摩擦端承桩[2]。

（二）灌注桩基础特点

桩基有很多的特点，在这简单的介绍灌注桩当中的预制桩以及钻孔桩之中预应力钢筋混凝土管桩和预制钢筋混凝土方桩等基础特点。

1钻孔灌注桩

灌注桩使用的是水泥护壁，水下浇筑混凝土的工艺技术，桩的内径大多数情况下都在900-2500毫米左右，它属于一种非挤土性桩，当前大直径桩比较长，其优点是对周围环境的要求标准较低，对于邻近建筑物以及管线的影响比较小，可以与围护桩一同施工，进而做到缩短工期，还能够使用PS值较大的一种砂土层摩擦桩，有效使用砂土层当中的高摩阻力。提升单桩承载能力。而缺点就是使用钻孔泥浆护壁以及应用现场混凝土进行地下浇筑。这样会严重造成环境污染，并且其成桩质量也会很难把控[3]。

（三）基础施工技术

1灌注桩基础施工

灌注桩的基础施工适用于土质较深厚的地方，在所有深基础当中，其结构也是最为轻便的，施工机械化很高，并且施工进度也很快，是一个相对比较经济的结构。

2钻孔施工

根据当前工程施工的地质情况，详细规划好在工程施工的死后，对土质地使用旋挖钻机成孔。旋挖钻机需要对钻盘中心、钻机平台以及桩位实施检查，这三者应该在同一个铅垂线上，确保空位偏差不会超过5厘米。钻进的过程当中，工作人员需要对钻杆的垂直程度进行随时观察，并且在使用深度计数器对钻孔深度进行控制。钻孔作业在正常情况下是连续进行的，其钻进速度很多时候都是不能大于1m/min，在松散砂层，钻进速度不适合超过3m/小时。反复重复以上施工过程，直到钻到所设计的标高[4]。

三、施工质量的管理方法

（一）钻孔施工技术的质量控制

灌注桩是一个地下施工繁琐，质量要求较高、准确度较高、工作连续不断、施工时间短的一项地下隐蔽工程，务必需要保证其工程施工质量，在施工之前要根据工程施工项目的质量计划进行严格的要求，合理安排工程施工流程，从而方便现场的施工。

（二）灌注桩孔的检测

灌注桩成孔之后应该要进行每个孔的检测，其检测具体内容有很多，其中就包括孔径、孔深、偏差、浇筑混凝土前孔之内的泥浆、孔的垂直度以及空底沉渣厚的主要指标，在钻机施工当中确保泥浆面一直不能够低于护筒底部，确保孔壁的稳定性能。钻孔的过程当中需要按照地质的实际情况把控进尺速度，从硬地层一直钻到软地层的时候，可以适当的提高一些钻进速度，当软地层变为硬地层的时候，则需要减慢钻进速度，在容易缩颈的地层当中，应该适当的增加扫孔次数，防止缩颈的情况发生，对硬塑层就需要使用快转速钻进，进而提升钻进效率，砂层则使用慢钻进入，在适当的增加泥浆粘度以及比重。掌握钻孔的质量控制方法，防止有钢护筒偏孔、卡孔、变形、埋孔等情况发生[5]。

结束语：

总而言之，钻孔灌注桩的施工全过程都属于隐蔽工程的一种，每一道工序都要进行严格的要求，从而确保工程施工质量得到保障，不管那一道工序出现问题，其结果都会造成严重的影响。所以想要确保钻孔灌注桩的工程质量，就必须选择合格的操作人员以及先进设备，对每一道工序质量进行严格把控，施工现场的指挥人员还需要对每一道工序质量进行严格把控，并且现场指挥工作人员应该拥有周密的协调能力、组织能力以及良好的责任心，在加上各个部门的全力配合，只有这样做到精益求精，才能够确保结构工程质量的良好完成。与此同时，根据研究大桥钻孔灌注桩的施工基础发现，旋挖钻机施工方式拥有成孔速度快、适应性强、成孔效率高、环保、施工质量可靠等诸多优点，有效的提升了工程施工的质量以及工程施工的效率。在合理使用施工工艺和施工方法的时候，可以最大程度的节约财力、人力、物力资源，对于社会安全以及企业效益有着双赢的意义。

参考文献：

[1]朱卫东.特大桥灌注桩基础的施工技术以及施工质量控制方法[J].城市建设理论研究（电子版）,2013,24(21).

[2]吴泽波.浅谈灌注桩钻孔及砼灌注质量控制的施工技术[J].建筑工程技术与设计,2016,12(22):606-606,620.

[3]史志楼.冲击钻钻孔灌注桩施工技术及质量控制分析[J].城市建设理论研究（电子版）,2013,40(36).

[4]胡威.公路桥梁施工中钻孔灌注桩施工技术的应用[J].建筑工程技术与设计,2018,11(4):1452.

[5]章忠义,傅贤忠.道桥施工中钻孔灌注桩技术的应用探析[J].城市建设理论研究（电子版）,2015,39(11):1029-1030.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5fd63524c5242a8f3d5c5e58.html