# 正交调制光标记论文-刘皎,党楠

导读:本文包含了正交调制光标记论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:差分八相移键控,反转归零码,光标记,正交调制

### 正交调制光标记论文文献综述

刘皎,党楠[1]（2018）在《基于D8PSK/IRZ正交调制的光标记系统》一文中研究指出提出了一种差分八相移键控/反转归零码(D8PSK/IRZ)正交调制的光标记方案。该方案采用D8PSK进行载荷信号调制,IRZ进行标记信号调制,实现D8PSK/IRZ的正交光标记调制。仿真实现了传输速率为120 Gbit/s的D8PSK/IRZ正交信号的百公里传输,在仿真系统接收端得到了较好的信号眼图,且在最佳消光比时系统有较小的误码率,使得该方案的可行性及有效性得以验证。(本文来源于《计算机与数字工程》期刊2018年06期）

强东东[2]（2014）在《光标记网络中基于正交调制光标记的关键技术研究》一文中研究指出近年来，随着语音数据业务的高速增长以及IP宽带网络技术迅猛发展，光纤通信系统中的密集波分复用(DWDM)技术已从l0Gbps的速率发展到100Gbps。由于光通信系统传输容量和传输距离的增大，信号在光纤链路传输过程中产生的色散、偏振模色散(PMD)以及非线性效应也随之增加，严重影响着光纤传输系统的性能。在光交换领域出现了介于光路交换与光分组交换之间的光突发、光标记交换等过渡形式，通过将电子技术与光子技术的优势相结合，以“电控光”的方式实现交换过程。本论文研究基于当前光交换的背景，在光标记的产生、交换、传输等相关技术方面，进行了相关的理论分析和模拟仿真，主要研究内容如下：首先，研究了一种OFDM/PSK相结合的新型正交调制方案。在光载波上用强度调制器(IM)调制OFDM信号，产生OFDM光标记信号；而相位调制器(PM)正交调制载荷信息，产生PSK光载荷信号，从而实现OFDM标记与PSK载荷的正交调制。强度恒定的PSK信号，可以有效抑制非线性效应，而且OFDM信号能帮助克服色散的影响。理论分析和模拟仿真都证明了该方案的可行性。该方案具有配置简单、频谱效率高、适合长距离传输等特点。其次，将DPSK与脉冲位置调制(Pulse Position Modulation, PPM)格式结合，提出了一种新型DPSK/PPM正交调制光标记方案，以达到解决DPSK/ASK光标记系统中净荷消光比(ER)受限问题的目的。分析系统性能受PPM净荷ER的影响情况，并进行了对比和同速率的DPSK/ASK标记系统；分析了系统经过不同距离传输后，PPM净荷与DPSK标记的BER与接收光功率之间的关系；此外，还讨论了PPM脉冲宽度对消光比和的影响。结果表明DPSK/PPM具有良好的传输性能，并且通过引入PPM调制格式可以明显提高净荷的消光比。最后总结全文的研究工作，并对下一步研究工作做出了明确。(本文来源于《兰州交通大学》期刊2014-06-01）

曹永盛,吴亚楠,赵安臻,卢学嘉,贾溢豪[3]（2014）在《16QAM/ASK正交调制光标记交换系统的设计与性能仿真》一文中研究指出将16QAM净荷引入正交调制光标记交换系统。利用仿真,对携带40 Gb/s 16QAM净荷与625 Mb/s ASK标记的系统传输性能进行验证。优化系统频率间隔和色散补偿方案,得到BER为10-9时,标记和净荷的接收灵敏度分别为-31.52 dBm和-22.22 dBm;经94 km光纤传输后,传输代价分别为0.4dB与0.22 dB。结果表明:16QAM/ASK光标记交换系统具有良好的传输特性。(本文来源于《新型工业化》期刊2014年02期）

曹永盛,管郁庆,陈福深[4]（2011）在《DQPSK/ASK正交调制光标记交换系统的研究》一文中研究指出将DQPSK净荷引入正交调制光标记交换系统。利用仿真,对携带40Gb/s RZ-DQPSK净荷和2.5Gb/s ASK标记的系统传输特性进行验证。优化系统消光比和色散补偿方案,得到BER为10-9时,标记和净荷接收灵敏度与光信噪比分别为-24.1/-22.95dBm和16.1/18.85dB;经96km光纤传输后,传输代价未超过1.5dB。结果证明:DQPSK/ASK光标记交换系统具备良好的传输特性。(本文来源于《光通信技术》期刊2011年11期）

杨晶[5]（2011）在《高速正交调制光标记交换系统的仿真研究》一文中研究指出本文首次将差分四相相移键控(DQPSK)净荷引入该系统,并利用仿真对该系统的工作原理与传输性能进行了验证。本文利用Optisystem 7.0仿真软件,实现了携带40 Gb/s归零(RZ)DQPSK净荷与2.5 Gb/s幅移键控(ASK)标记的系统仿真平台。仿真结果表明,通过优化系统参数,经96公里光纤传输后,标记信号与净荷信号传输代价未超过1.5 dB;DQPSK/ASK光标记交换系统具备良好的传输特性与抗噪特性,可支持高速DQPSK净荷与ASK标记长距离传输。(本文来源于《制造业自动化》期刊2011年20期）

张星,王拥军,张琦,忻向军,王光辉[6]（2011）在《一种基于D8PSK/ASK正交调制的新型光标记方案研究》一文中研究指出深入研究了差分八相移键控(D8PSK)/幅移键控(ASK)正交调制格式的机理,提出了一种基于D8PSK/ASK正交调制的新型光标记方案,利用D8PSK作为载荷的调制方式,ASK作为标记的调制方式,仿真实现了载荷120Gb/s、标记10Gb/s的传输速率。分析了信号的消光比(ER)对误码率(BER)的影响,仿真结果表明,在经过80km单模光纤(SMF)及16km色散补偿光纤(DCF)的传输后,当ER为2.4dB时,系统性能可以达到一个较佳的状态。(本文来源于《光电子.激光》期刊2011年08期）

瞿科锋,肖石林,刘智鑫,赵智慧,梁铮[7]（2009）在《基于正交调制PolSK/Inverse-RZ的光标记技术》一文中研究指出光标记技术是一种实现光分组交换的重要技术。文章提出并用实验验证了一种基于正交调制PolSK/Inverse-RZ的新型光标记方案,该方案用Inverse-RZ作载荷信号,用PolSK作标记信号。由于Inverse-RZ信号在比特"1"和比特"0"时都具有光功率,在PolSK信号检测时信息一直保持着,因此通常使用ASK信号标记的技术在消光比方面的限制被解决了。(本文来源于《光通信技术》期刊2009年03期）

邓超公,忻向军[8]（2008）在《基于正交调制的IP-over-WDM光标记交换网络》一文中研究指出详细阐述了基于正交调制格式的IP-over-WDM光标记交换网络的网络体系结构,给出了边缘路由器的结构图与核心路由器的实现方法,最后给出了基于正交调制格式的IP-over-WDM光标记传输实验,实验中的标记信号速率为312 Mb/s,净荷速率10 Gb/s,在标准单模光纤(SMF)上实现了88 km传输,实验结果表明了所述方案的可行性。(本文来源于《计算机工程与设计》期刊2008年12期）

邓超公[9]（2008）在《基于正交调制的IP-over-WDM光标记交换网络及其传输性能的研究》一文中研究指出详细阐述了基于正交调制格式的IP-over-WDM光标记交换网络的网络体系结构,给出了边缘路由器的结构图与核心路由器的实现方法,数值模拟了IP-over-WDM光网络中基于频移键控/幅移键控正交调制的光标记信号/净荷的传输性能,最后给出了基于正交调制格式的IP-over-WDM光标记传输实验,实验结果表明了所述方案的可行性。(本文来源于《现代电子技术》期刊2008年11期）

曹向磊,忻向军,王葵如,余重秀,曹永盛[10]（2007）在《基于正交调制FSK/ASK光标记交换技术》一文中研究指出光标记交换技术是近几年国外光交换技术研究的热点,光标记交换的关键技术主要集中在光标记的产生、提取和识别等方面。着眼于以广义多标记交换(GMPLS)为基础的光标记交换,对一种新的基于正交调制FSK/ASK光标记交换技术进行了研究,分析了基本原理并在此基础上建立了一套系统理论模型,最后对系统模型进行了仿真。(本文来源于《现代电信科技》期刊2007年11期）

### 正交调制光标记论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

近年来，随着语音数据业务的高速增长以及IP宽带网络技术迅猛发展，光纤通信系统中的密集波分复用(DWDM)技术已从l0Gbps的速率发展到100Gbps。由于光通信系统传输容量和传输距离的增大，信号在光纤链路传输过程中产生的色散、偏振模色散(PMD)以及非线性效应也随之增加，严重影响着光纤传输系统的性能。在光交换领域出现了介于光路交换与光分组交换之间的光突发、光标记交换等过渡形式，通过将电子技术与光子技术的优势相结合，以“电控光”的方式实现交换过程。本论文研究基于当前光交换的背景，在光标记的产生、交换、传输等相关技术方面，进行了相关的理论分析和模拟仿真，主要研究内容如下：首先，研究了一种OFDM/PSK相结合的新型正交调制方案。在光载波上用强度调制器(IM)调制OFDM信号，产生OFDM光标记信号；而相位调制器(PM)正交调制载荷信息，产生PSK光载荷信号，从而实现OFDM标记与PSK载荷的正交调制。强度恒定的PSK信号，可以有效抑制非线性效应，而且OFDM信号能帮助克服色散的影响。理论分析和模拟仿真都证明了该方案的可行性。该方案具有配置简单、频谱效率高、适合长距离传输等特点。其次，将DPSK与脉冲位置调制(Pulse Position Modulation, PPM)格式结合，提出了一种新型DPSK/PPM正交调制光标记方案，以达到解决DPSK/ASK光标记系统中净荷消光比(ER)受限问题的目的。分析系统性能受PPM净荷ER的影响情况，并进行了对比和同速率的DPSK/ASK标记系统；分析了系统经过不同距离传输后，PPM净荷与DPSK标记的BER与接收光功率之间的关系；此外，还讨论了PPM脉冲宽度对消光比和的影响。结果表明DPSK/PPM具有良好的传输性能，并且通过引入PPM调制格式可以明显提高净荷的消光比。最后总结全文的研究工作，并对下一步研究工作做出了明确。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 正交调制光标记论文参考文献

[1].刘皎,党楠.基于D8PSK/IRZ正交调制的光标记系统[J].计算机与数字工程.2018

[2].强东东.光标记网络中基于正交调制光标记的关键技术研究[D].兰州交通大学.2014

[3].曹永盛,吴亚楠,赵安臻,卢学嘉,贾溢豪.16QAM/ASK正交调制光标记交换系统的设计与性能仿真[J].新型工业化.2014

[4].曹永盛,管郁庆,陈福深.DQPSK/ASK正交调制光标记交换系统的研究[J].光通信技术.2011

[5].杨晶.高速正交调制光标记交换系统的仿真研究[J].制造业自动化.2011

[6].张星,王拥军,张琦,忻向军,王光辉.一种基于D8PSK/ASK正交调制的新型光标记方案研究[J].光电子.激光.2011

[7].瞿科锋,肖石林,刘智鑫,赵智慧,梁铮.基于正交调制PolSK/Inverse-RZ的光标记技术[J].光通信技术.2009

[8].邓超公,忻向军.基于正交调制的IP-over-WDM光标记交换网络[J].计算机工程与设计.2008

[9].邓超公.基于正交调制的IP-over-WDM光标记交换网络及其传输性能的研究[J].现代电子技术.2008

[10].曹向磊,忻向军,王葵如,余重秀,曹永盛.基于正交调制FSK/ASK光标记交换技术[J].现代电信科技.2007

本文来源: https://www.lw00.cn/article/60b6c72b534f8de0f06f8eea.html