# 铺装材料在园林工程中的应用

深圳市三绿园林实业有限公司广东深圳518000

摘要：随着国民经济的快速发展，在现代的园林铺装施工中，园林铺装工程项目也越来越多，而工程中的园林施工技术则一直为人们所关注，因为施工技术的好坏不但关系着园林的整体施工效果，还关系着园林植被生态系统的稳定，对后期的园林美观产生重要影响。与此同时，人们对于景观铺装用材也提出了更高的要求。从过去的简单、实用，到美观、和谐再到如今的环保生态等等，都推动着园林景观铺装材料的不断发展。本文即就目前普遍应用到园林景观建造中的数种铺装材料展开阐释，并结合行业发展方向对其发展趋势做出简要分析。

关键词：园林景观；铺装材料；施工技术；注意事项；发展

一、园林铺装施工前期准备

园林铺装工程施工开展很重要，但是前期准备工作更是制约施工进程与在施工质量的关键，因此施工前的准备工作需要依据各项内容做有效准备规划。

1.铺装材料准备

园林铺装中运用多种铺装材料，需要在施工前做材料准备。应做好园林图文设计，充分考虑材料采购便捷度、成本与途径，而后对材料数量与质量做严格管控，让设计方案与实际操作能够有效对接。依照园林区域中的绿植、石材等做全面评估准备，同时对材料、设备做有效的性能评估与数量核准，从而有效的满足施工需求。

2.确定场地

园林设计区域范围内需要进行图纸放样，对各设计点需要在图纸对应区域做显著标记，而后依据所标记情况做进一步的细节设计规划。通过定桩与打点处理来对铺装所需的关键点与基准点做有效管控，为施工铺装在位置与高度上做有效管控。在园区范围内需要依据施工区域做有效的区域细化分类，圈定范围线，提升施工操作的准确性。

3.地形复核

要依据设计图纸所标记情况做对应区域的现场查看确定，做好各标记点的重点突出与记录，在园林实际复核情况中对漏记点做补充记录，同时有效的反映到设计图纸上，做好相关备案。

二、园林景观软质铺装材料及发展趋势

常见的软质铺装材料包括草坪和地被，二者均是通过种植不同品种的植物以达到景观园林铺装的目的。

1.草坪铺装

草坪铺装是当前园林景观铺装中十分常见的材料之一，通过不同的设计类型，可以满足多种设计需要，从而实现美化环境、精华空气等作用。常见的草坪铺装有传统的规则式草坪、景观草坪、球场草坪以及后来逐渐发展起来的野趣草坪、生态草坪等等。

规则式草坪通常采用与其他类型的植物花坛相结合的方式，展示出多种多样的景观造型，特别是通过俯视角度观看，可以呈现出不同的设计景观，对园林环境起到很好的美化、装饰作用。景观草坪通常是传统草坪的组成部分。当用户对于景观的美观性提出更高要求时，通常可以在草坪的中心或边部种植不同品种的花卉，通过各个季节的花卉开放为草坪点缀更加丰富的色彩。野趣草坪一定程度上颠覆了传统草坪的铺设观念，不再局限于草坪规则、平整的铺设方式，而是设计成高低不一、自然错落的野草生长风格，同时不规则的种植多种花卉进行点缀，通过合理的修剪达到乱中有序、亲近自然、生机勃勃的园林景观样式。

2.地被铺装

与草坪铺装不同的是地被铺装所使用的植物高度更低，不宜大面积使用，通常仅在局部起到点缀作用。例如在园林中林荫小路两侧，选择与周边环境色彩协调的地被植物进行种植，可以实现锦上添花的装饰效果。又如在粗壮树木的树洞中种植地被植物，则显得更加生机勃勃，色彩明快。

由于当前园林景观设计中人们环境保护意识的不断提高，植物材料的应用将逐步更加广泛，这也是园林景观软质铺装材料的重要发展趋势。通过草坪、地被等材料的使用，营造出更加自然、清新的园林景观，定将愈发受到居民用户的青睐。

三、园林景观硬质铺装材料及发展趋势

相比于软质材料，硬质园林铺装材料类型更加多样化，且各自具有独特的质感及使用效果。通过不同的设计及铺装方式，可以发挥多种多样的装饰效果及实用效果。

1.石材铺装

石材是最为坚硬的园林铺装材料之一，应用广泛，具有较强的可塑造性。一方面，可以采用雕刻的方式将石材雕刻成不同的雕塑形式，或垒搭形成假山，与周边树木、水流等交映成趣，形成园林景观中的点睛之笔。此外，还可利用石材进行园林道路的铺设：既可以直接用石材铺成石板小路，亦可将鹅卵石等散步铺设与水泥路中，形成健康步道。除上述两种使用途径外，许多公司、单位还会选用质量较为上乘的中型、巨型石材立置于门前，为单位园林整体装饰起到提升气魄与厚重感的效果。

石材应用效果丰富，品质特征突显，是园林景观铺装中必不可少的选材。目前，石材的铺装使用形式尚有很大的开发空间，因此石材的使用将向着更加多样化的方向发展，与其他类用材相互搭配，从而实现“1+1>2”的混搭效果。

2.砖结构铺装

砖结构的园林铺装在我国由来已久，这与其优质的性能以及良好的可塑性是分不开的。首先，相比于其他类型的园林铺装材料，砖材具有很好的耐腐蚀性，这一性能决定了砖结构可以广泛应用到多种环境的露天园林中。此外，随着砖材烧制技术的快速发展，可以根据设计需要生产出款式丰富、色彩多样的产品，这便使得砖材又具备了很好的装饰性能。对于许多园林的角落等面积较小、石材难以铺设的区域，砖结构便发挥了很好的补充作用。通过不同形式的切割、填充，可以达到很好的景观铺装效果。

日后，为更好地满足园林景观铺装需求，砖才将向着更加多样化的方向发展，这便意味着生产商将烧制出色彩多样、造型丰富的砖产品。而园林设计及施工人员，则将充分利用砖材的优越性能，促进园林景观铺装工程的不断优化。

3.混凝土铺装

混凝土是园林景观中必不可少的铺装材料，具有施工工艺简单，造价成本低廉，成品质量可靠等特点。虽然相比于石材、木材等其他材料，混凝土的视觉效果不佳，难以单独呈现出清新自然的园林景致。但混凝土具有很好的可塑性，并且易于与其他任何形式的材料进行混搭，从而呈现很好的铺装效果。

质量更加低廉、质量更加可靠是混凝土材料的首要发展趋势，只有这样，方能确保混凝土在园林铺装中的不可替代性。此外，还应逐步开发一系列的混凝土景观制品，利用其朴实、厚重、粗糙、凝固前可塑性好等特性，设计加工出混凝土工艺品，例如混凝土手印、脚印等等。使得混凝土的使用更加多元化。

4.木材铺装

木材是园林景观中装饰效果最好的铺装材料之一，以其独特的天然形态营造出园林自然美观、富有生机的设计特色。木材在园林铺装中的运用也十分广泛，一方面可以利用其自然的形态培植树木或雕刻根雕等；此外，更为常见的是将木材加工成形态多样且具有实用价值的园林设施。例如加工成凉亭、长廊、桌凳等。优质的木材结构稳固、不易腐烂，通过在其表面刷图油漆、彩绘，可以确保木质设施使用数十年而不坏、不朽，其长期起到很好的装饰作用。例如注明的颐和园长廊，自清朝建成至今经历数百年而不见大型破损，成为园林景观中的不朽之作。

木材在具有其突出的优越性的同时，其材质缺陷也相对明显，即护理不当易生虫、腐败，不利于产品质量的提升，还可能对园林环境造成破坏。因此，日后木材的加工须不断提升木材抗虫、防腐性能，同时开发出更多、更便捷的养护方法，促进园林景观铺装木材的不断发展。

5.生态环保材料铺装

随着材料科技的不断发展，越来越多的生态环保材料被广泛应用到园林景观铺装中，且达到了传统用材所难以实现的效果。以生态透水性产品为例，其通过透水性地砖、透水性鹅卵等用材的使用，达到了良好的园林透水效果，并实现了传统材料所不具备的环境效益。生态透水性地面与混凝土铺设路面不同，其可以实现地下土壤的土质优化，避免长期干燥导致的硬化地面的形成。其次，生态透水性设施还可保持土壤湿润、透气，促进植物根系的生长、发育。由此可见，生态环保材料能够很好地满足人们在园林景观铺装过程中对于环境保护的需求，定将成为日后园林铺装材料的重点开发方向。

四、园林铺装工程施工技术

砼基层是基本施工原则，需要对现场砂石含水情况做有效分析，依照设计情况做对应配比，进行对应砼级配，依据不同级配比例做对应的标示挂牌。在砼基层施工中，需要运用硅搅拌最优化的质量要求，硅工程有相关标准。运用1：3白灰砂浆结合层或者砂混合浆、M7.5水泥与白泥等。砂浆的摊铺宽度应该宽于铺装面范围的5至10cm，同时搅拌完好的砂浆需要在当天投入使用。让硅得到更强抗压性，缩减环境温差，在烧筑操作完后需要加盖一层草包，同时在铺设后的12h及时浇水，防止由于气温波动变化导致不利影响。在砂石料管控中，需运用粗砂做施工运用，保持其含泥量。要提升硅密实度，需要运用平板振捣器做全面均匀震动处理来保持密实度效果。在每天首次搅拌操作时，需要提升水泥加倍量处理。需要对砂石含水量做监测，依据情况做报送做硅级配处理。

在侧石安装技术上，需要对侧石轴线做准确标高，认真做好校对。排出不达标地方，同时运用灰土将侧石背后缝隙全面填实。如果要确保圆弧顺滑状态，可以运用20至40cm侧石做对应拼接，同时要保持接缝处均匀缝隙留取，以及控制好侧石顶面标高处理。在工程边缘设计中，需要做好连接点标高调试，主要通过竖向连接法处理。在连接点标高调控上，需要首先做地面排水情况的掌控，而后做好排水管标高调控，这样有利于避免园林铺装工程与周围建筑通道与排水上的不和谐。在园林园路与广场的铺装填方处理上，需从深到浅处理，同时要一边铺设一边做夯实处理，采用分层处理，一直填充到规定高度。在挖方处理中如果发现弹簧土，需要马上清除，同时进行垫层材料的有效回填。在全面填方操作结束后，还需要对挖填位置做合宜的调整，进行适度的铲平来保证地面平整度在0.05m以内。

确定板材铺装施工技术，在园林道路与广场的地面装饰处理上，需要依据设计所标示的颜色、材料、图样、工艺与方法做对应铺装处理。对于铺装区域，对其四角做木椿置入，而后运用绳拉张与铺块材的平准线，对铺装的高度与水平状态做有效把控。地面铺装中需要以2m间隔做基坐来达到标高管控，石材板应以对侧石路标高为标准操作。在板铺之前，需要将纵横向的控制线做拉伸精准，保持每排拉线处理。在铺设中需要运用橡胶锤对铺设板材做有效的敲击夯实平整，从而保证施工品质。在地面铺设的镶嵌与拼花处理中，在铺平的松软垫层上方，按照设计图样做对应的镶嵌花样处理，或者运用不同色块的拼接、填充出大面。而后在依据设计图样进行细化的完善修饰，整理出纹样、图形与线条等。运用砾石与卵石对纹样做有效的镶嵌修饰，要确保平整铺设状态，做好定形。在定形之后再进行水泥干砂与石灰干砂做有效的铺撒，让砖石间的缝隙得到有效填补，再通过打水来做对应冲击。在嵌草路面铺装上需要依照种植情况做分类，一种是通过间隔空间来达到植物种植效果，该方式是间种草。而另一种种植是需要依照栽培土做对应铺垫处理，需要对土壤中颗粒物情况做核查，需要将草皮嵌入到草地中，在种植中严密的做好草缝连接，确保表面保持平整状态。

五、结束语

总之，园林景观铺装材料类型众多，通过不同的组合方式可以实现形式多样的铺装效果，从而满足用户需求。随着园林景观铺装技术的不断发展，铺装材料不断更新、完善，从而促进景观效果向着更加多样化、经济化、生态和谐化发展，而如何更好地满足景观效果的需求，也正是铺装材料发展的重要趋势。

参考文献

[1]王昕娟.泰山寺观园林铺装景观研究[D].泰安：山东农业大学，2013：79-79.

[2]金治.浅谈园林景观铺装形式和材料的设计及应用[J].中华民居旬刊，2013，（02）：41-42.

[3]欧阳亚萍.浅谈园林铺装的艺术性及发展趋势[J].科技风，2010，（08）：55.

[4]谢家德.浅谈园林景观设计中的铺装材料应用[J].建材与装饰，2016，（19）：67-69.

[5]李钟玉，初宇.有关园林铺装工程施工技术的探析[J].现代园艺，2014，（12）：195-195.

[6]郭丹，牟璐璐.园林铺装工程施工技术[J].现代园艺，2014，（2）：211-211.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6177019d6c6cd7dbab20dfb7.html