# 天线匹配电路论文-孟双,邹春明,涂梦雨

导读:本文包含了天线匹配电路论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:RFID,读卡器,匹配电路,天线

### 天线匹配电路论文文献综述

孟双,邹春明,涂梦雨[1]（2019）在《基于TRF7970A的RFID系统天线及匹配电路设计》一文中研究指出设计了一款基于13.56MHz射频芯片TRF7970A的RFID系统,并重点介绍了该系统读写器、标签的天线以及匹配电路的设计与实现。经系统测试,设计的天线和匹配电路稳定可靠,满足一定的通讯距离。该RFID系统有着体积小、成本低、耐高温、低功耗、支持点对多点防碰撞通讯等特点,既可用于门禁系统、资产管理等日常场合,也可用于注水油管数据获取等有水衰减的工业场合。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2019年04期）

曾霞,黎小娇[2]（2019）在《遥控接收机天线匹配电路设计及仿真》一文中研究指出针对车载遥控接收机天线馈电端口不匹配的情况,利用电磁仿真软件FEKO对天线馈电端口的驻波比、输入阻抗进行仿真分析。由匹配电路设计软件ADS得到分立LC匹配电路,并在FEKO软件中通过非辐射网络来模拟天线的匹配电路,实现天线匹配网络与天线的一体化仿真。仿真表明,遥控接收机天线馈电端口的驻波比由3.96降至1.5以下。(本文来源于《安全与电磁兼容》期刊2019年01期）

涂兴华,张卓[3]（2018）在《智能光配线架天线匹配电路性能测试》一文中研究指出宽带战略实施带来巨大的接入网管线资源,使得运营商对低成本、高效率的光分配网络(ODN)需求越来越迫切.传统的ODN在施工、维护、运营中存在许多问题,严重阻碍了光接入网的业务发展,智能ODN技术应运而生.智能ODN可以很好地解决传统ODN管线资源管理混乱的问题.采用射频识别智能标签模式,设计了端口信息化硬件电路中的天线匹配电路.改变电路中某一参数时,天线的读写性能将发生改变,具体表现在垂直距离和偏移距离等.通过绘制参数关系曲线图,可优化电路最佳工作参数.(本文来源于《量子电子学报》期刊2018年05期）

徐炀丙,王新怀,康乐,刘成,史小卫[4]（2015）在《等离子体包覆导航天线的阻抗匹配电路设计》一文中研究指出飞行器临近空间再入大气层中形成包覆导航天线的等离子鞘套,引起导航天线的阻抗特性失配,驻波比恶化,致使飞行器再入过程中无法实现精确导航。本文主要针对这个问题,对阻抗匹配进行了研究,设计了一种基于双变容二极管的π型自动阻抗匹配网络,其结构简单、调整速度快、精度高,工作频段覆盖了北斗的1.268GHz与GPS的1.575GHz,配合自动控制电路可以实现对失配下的天线阻抗进行匹配。(本文来源于《2015年全国微波毫米波会议论文集》期刊2015-05-30）

许光辉,王昊,陈星[5]（2014）在《对集中匹配电路加载天线的扩展FDTD场路协同计算》一文中研究指出采用扩展时域有限差分(finite-difference time-domain,FDTD)算法实现电磁场和电路混合系统的协同计算。介绍了扩展FDTD的原理和嵌入不同集总元件的迭代公式,以一款馈电端口加载有集中匹配电路的微带双偶极子天线为例,采用扩展FDTD算法仿真了该天线和匹配电路混合系统。仿真中通过将微带馈线直接插入复数频率偏移完全匹配层(complex frequency shifted perfectly matched layer,CFS-PML),用2次FDTD运算提取了该混合系统的S11参数。对该加载天线进行了加工制作和实验测试,结果表明:基于扩展FDTD的场路协同计算和实验测试结果吻合良好,在加载集中匹配电路后,该微带偶极子天线的方向图和增益基本保持不变,谐振频率点发生偏移,S11曲线有显着变化。(本文来源于《四川大学学报(工程科学版)》期刊2014年06期）

吴国瑞[6]（2011）在《探地雷达天线及匹配电路的设计和研究》一文中研究指出探地雷达利用高频电磁脉冲的形式,通过高频发射天线向介质中发射电磁波,然后通过接收天线接收返回的电磁波。通过分析返回的电磁波来确定地下情况。广泛的应用于公路修建的前期勘察,路基中裂缝和空隙的检测,地下物体的搜寻,地质的分析和考古军事等领域。探地雷达技术的开发以及完善有着相当深远的意义。文中探地雷达的研究工作主要有以下几个方面：通过国内外探地雷达相关文献,了解整个探地雷达系统,分析了探地雷达收发系统以及天线系统,了解其工作原理以及工作过程,对整个探地雷达收发系统做了详细的说明。通过对叁极管雪崩原理的分析,设计了两种雪崩电路,触发脉冲都是利用FPGA产生的频率为200kHz、占空比小于10%的方波。雪崩电路所需要的雪崩电压由可调直流电压提供。通过实际调试及测试,在51Q的负载上产生了脉宽在1.337ns-42.91ns之间、脉冲幅度为几十伏的多种发射脉冲。实验中采用两种射频叁极管和一种雪崩叁极管进行对比。总结了提高输出脉冲幅度、减小脉冲宽度的方法。针对探地雷达对不同深度目标的探测需要,分析了探地雷达在实际测量中所需要的天线,总结了探地雷达在不同环境时采用的不同天线,并对常用的探地雷达天线进行分析和对比。根据本文设计中所采用的发射脉冲,对喇叭天线进行详细的讨论和分析设计,对波导以及天线参数进行了计算。根据等效时间采样原理设计了探地雷达接收部分,主要包括时变增益放大电路、步进脉冲产生电路和采样门电路,将接收天线接收的高频信号转化为低频信号。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2011-12-21）

唐海琳,邹逢兴[7]（2007）在《基于MF RC500的RFID读写器的天线及匹配电路设计》一文中研究指出基于MF RC500的读写器的天线采用直接在PCB板上制作的微带天线,需要设计天线线圈,使其符合电磁传播规律。该电路要求使用无源的功率匹配网络将天线阻抗转为50Ω,然后由同轴电缆无辐射无损失的将功率从读写器传送给天线。匹配电路设计首先需测出天线的等效电路,再计算出天线的品质因子,然后得出匹配电路的电容值。(本文来源于《兵工自动化》期刊2007年11期）

### 天线匹配电路论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对车载遥控接收机天线馈电端口不匹配的情况,利用电磁仿真软件FEKO对天线馈电端口的驻波比、输入阻抗进行仿真分析。由匹配电路设计软件ADS得到分立LC匹配电路,并在FEKO软件中通过非辐射网络来模拟天线的匹配电路,实现天线匹配网络与天线的一体化仿真。仿真表明,遥控接收机天线馈电端口的驻波比由3.96降至1.5以下。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 天线匹配电路论文参考文献

[1].孟双,邹春明,涂梦雨.基于TRF7970A的RFID系统天线及匹配电路设计[J].工业控制计算机.2019

[2].曾霞,黎小娇.遥控接收机天线匹配电路设计及仿真[J].安全与电磁兼容.2019

[3].涂兴华,张卓.智能光配线架天线匹配电路性能测试[J].量子电子学报.2018

[4].徐炀丙,王新怀,康乐,刘成,史小卫.等离子体包覆导航天线的阻抗匹配电路设计[C].2015年全国微波毫米波会议论文集.2015

[5].许光辉,王昊,陈星.对集中匹配电路加载天线的扩展FDTD场路协同计算[J].四川大学学报(工程科学版).2014

[6].吴国瑞.探地雷达天线及匹配电路的设计和研究[D].沈阳工业大学.2011

[7].唐海琳,邹逢兴.基于MFRC500的RFID读写器的天线及匹配电路设计[J].兵工自动化.2007

本文来源: https://www.lw00.cn/article/61bc5a6949b035848128aeb1.html