# 浅谈电力调度自动化系统及其网络安全性分析

（国网长治供电公司山西长治046000）

摘要：现今，社会用电量需求在不断的提高，因而对于电力调度的工作要求也更高。这篇文章主要从分析电力调度自动化系统的发展入手，进一步探讨了电力调度系统的功能、结构，以及存在的一些网络隐患与对策。

关键词：电力调度；自动化系统；功能结构；网络安全

1引言

电力调度自动化系统是电力企业管理网的基础，是在线为各级电力调度机构生产运行人员提供电力系统运行信息、分析决策工具和控制手段的数据处理系统。电力调度自动化系统所采集的数据是供电企业生产和用电管理的基础数据，电力调度自动化系统所建立的通信网也是企业计算机管理网的通信骨干网。电力调度自动化系统是指直接为电网运行服务的数据采集与监控系统，包括在此系统运行的应用软件。

2电力调度自动化系统的主要功能

电力调度自动化系统由调度自动化主站系统、变电站的数据采集和控制系统、发电厂自动化系统、传输通道以及相关设备组成。电力调度自动化系统一般包含安装在发电厂、变电站的数据采集和控制装置，以及安装在各级调度机构的主站设备，通过通信介质或数据传输网络构成系统。电力调度自动化系统采用成熟的计算机技术、网络技术及通讯技术等，符合相关的国际和工业标准。电力调度自动化系统的主要功能包括：数据采集、信息处理、统计计算、遥控、报警处理、安全管理、实时数据库管理、历史库管理、历史趋势、报表生成与打印、画面编辑与显示、Web浏览、多媒体语音报警、事件顺序记录、事故追忆、调度员培训模拟等。

3分析电力调度自动化系统发展

3.1数字化

信息化技术的普及、深入，人们更加着重于研究、开发数字化电网以及数字化变电站。系统数字化能够通过电网中的运行数据来对网调度体系中的综合通信、信息进行分层分类以及分区，便于更好地采集以及处理，可让电网的整个监控过程更为统一和规范，推动了电力智能化、信息化以及可视化的调度，提高了系统决策效率，同时还可保证系统安全、稳定、经济的运行。

3.2市场化分析

电力企业在未来的电力调度自动化系统中应持续性地去适应市场的发展，这种改革是机遇，也是挑战。电力企业为了能够适应市场的改革，应为用户提供更多的选择，同时让用户自动进行负荷管理，降低高峰负荷，减少装机容量，提高电力容量利用率以及效益，更易达到经济目标，合理的规划系统发展以及电力工业的持续良性发展，使得社会效益最大化。

3.3智能化分析

智能化是电网发展的必然趋势，电力调度自动化系统能够通过利用数据集成调度技术，对电力系统实现动态、暂态、稳态信息的有效整合以及综合利用，借此来让电能质量和电网的调整更协调以及更优化，从而建立起电力综合智能调度体系。

4我国电力调度自动化系统的应用现状

目前我国投运的系统主要有CC-2000、SD-6000、OPEN-2000，这些系统都采用RISC工作站和国际公认标准。应用表明这些系统基本功能均达到国内外同类系统的水平，且各有特点。（1）CC-2000系统：采用了开放式系统结构设计、面向对象的技术，并引进了一个大对象的概念，以适应封装性、继承性以及事件驱动的要求。既适应电力系统的需要，又兼顾其他行业实时应用的要求。其按照开放式系统设计和采用面向对象等技术，都属于国际先进或领先范畴。现结合东北电网，由电科院、电自院、清华大学、东北电力集团公司等，在统一协调下，共同在CC-2000支持系统平台上开发电网应用软件，从而实现完整的EMS系统。（2）SD-6000系统：SD-6000系统是电力部重点项目，由电自院南瑞系统控制公司和淄博电业局联合开发的具有统一平台的开放式、分布式能量管理系统。该系统集成了超大规模的调度投影屏、调度电话自动拨号、气象卫星云图等新技术。该系统特点是具有开放式和分布式的支撑系统平台。具有面向对象的人机界面管理系统。其中较突出的是厂站单线图、电网元件模型、电网拓扑结构、数据库同期生成技术。1994年投运，1996年通过测试和鉴定。（3）OPEN-2000系统：该系统是江苏省立项的重大科技项目，是由电自院南瑞电网控制公司开发的新一代EMS系统。该系统集SCADA、AGC、PAS、DTS、DMS、DMIS于一体，是一套适用于网、省调和大中型地调的新一代能量管理系统，也是国内外发展速度快、适用面广、性能完善、成熟性好、可靠性高的能量管理系统。同时还是国内首套将IEC870-6系列TASE.2协议集成于软件平台的系统。OPEN-2000系统采用100M平衡负荷的双网机制，流量更大，可靠性更高。完全基于商用数据库开发的、具有客户/服务器模式的全新的能量管理系统，采用面向对象技术，以电力设备为对象建立数据存取模式和电力系统模型，软件设计全部采用面向对象方法和面向对象语言。

5网络安全技术对策

5.1防火墙、电力专用纵向加密装置的应用

防火墙是一个应用十分广泛的安全措施，其主要的功能为避免外部网络访问计算机，但是其能够允许计算机访问互联网，且可以阻止恶意软件进行自动安装，同时还能够按时对网络系统实施病毒查杀，能够很大程度上作用于网络系统的安全性。所以，应该按照实际的需求要设置电力调度自动化网络的防火墙，借此来尽量地确保自动化网络的安全需求。

5.2网络维护和安全管理

随着《中华人民共和国网络安全法》于2017年6月1日的正式施行，从法律的层面上对网络运行安全、关键信息基础设施的运行安全、网络信息安全、监测预警与应急处置等提出了新的要求。对于电力调度系统安全而言，其维护和安全管理十分的重要，其主要包括下列几项内容：（1）做好防水、防火以及防盗窃等工作，确保企业财产的安全。（2）及时地、快速地做好数据备份，另外，应根据企业的需要来设定好备份数据的保留年限，尽量地增加数据备份保存年限以及备份频率，借此来提升数据备份的安全性。

5.3物理隔离

所谓的物理隔离就是在物理线路上进行隔离，是一种最安全的防护技术。一般来说，物理隔离可分为单机物理隔离、隔离集线器和网际物理隔离。1）单机物理隔离：分为内置隔离卡和外置隔离器。隔离卡安装在机器内部，安装和使用比较麻烦，切换内外网时需要重新启动，但安全性最高。隔离卡又分为单硬盘物理隔离卡和双硬盘物理隔离卡。隔离器是外置设备，安装很简单，使用起来十分方便，缺点是安全性不如隔离卡高。2）隔离集线器：不需要改变布线结构，单网线到桌面，可以同时接入多个工作站，使用方便。3）网际物理隔离：物理隔离器可以完成外网信息的搜集、转发和内网发布3个工作环节，在转发的过程中需要重新启动隔离传送器，适合实时性要求不高的部门的外网接口处。

6结束语

在当前经济快速发展、科技日新月异的大背景下，电力市场的迅速发展更加推动了电力调度自动化系统不断向前发展，电力信息技术的发展和电力体制的变革也为电力调度自动化系统的发展提供了新的发展方向，而不断发展的电力调度自动化系统也必将会保证电力生产的安全有序进行，确保电网的安全，为社会经济的不断向前贡献力量。

参考文献：

[1]侯红梅.浅谈电力调度自动化运行中的网络安全问题及解决对策[J].中国高新技术企业，2017，01：141-142.

[2]陶玉玲.浅谈电力调度自动化运行中的网络安全问题及解决对策[J].现代工业经济和信息化，2017，707：55-56.

[3]王阳，侯少楠.浅谈电力调度自动化运行中的网络安全问题及解决对策[J].山东工业技术，2017，16：223.

[4]肖红辉.浅谈电力调度自动化系统及其网络安全性分析[J].数字通信世界，2017，11：112+129.

[5]傅达宏.浅谈电力调度自动化系统及其网络安全性分析[J].机电信息，2011，09：31+43.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6228bc160dbbbd19009333cd.html