# 侧面泵浦全固态激光器论文-陈薪羽,金光勇,王超,于永吉,田芳圃

导读:本文包含了侧面泵浦全固态激光器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:激光技术,侧面泵浦,光场均匀性,高斯模型

### 侧面泵浦全固态激光器论文文献综述

陈薪羽,金光勇,王超,于永吉,田芳圃[1]（2009）在《LD侧面泵浦全固态激光器光场均匀性研究》一文中研究指出研究了LD阵列侧面泵浦全固态激光器泵浦光场的分布特点。将激光二极管面阵发出的光作高斯光束处理,建立了适用于激光二极管阵列多侧面泵浦全固态激光器的泵浦光场分布高斯模型。根据所建模型,通过计算机编程模拟,分析了泵浦结构各参量:激光二极管排列方式、光束束腰半径、工作物质吸收系数对泵浦光场分布的影响,比较了激光二极管排列方式、光束束腰半径、工作物质吸收系数不同给泵浦光场均匀性带来的差异,为LD侧面泵浦全固态激光器的结构优化设计和实验研究提供了理论参考。(本文来源于《长春理工大学学报(自然科学版)》期刊2009年03期）

张琛[2]（2009）在《LD侧面泵浦红、绿双波长全固态激光器的研究》一文中研究指出近年来,干涉彩虹全息、精细激光光谱、差分吸收激光雷达(DIAL)、激光医学、激光显示等越来越多的领域都表现出了对双波长激光器的需求,全固态双波长激光器由于它具有结构紧凑、体积小、功率高、而且覆盖的波段也尤为重要等优点,使得全固态双波长激光器在某些应用领域中比传统的双波长激光器更有优势,因此,全固态双波长激光器近年来已经成为国际上一个热门的研究课题。660nm红光与532nm绿光激光是可见光激光中的两种重要波段,它们在医疗、显示以及科研领域中的应用有许多交叉的地方,因此开展全固态660nm红光与532nm绿光双波长输出激光器的研究具有非常重要的意义。目前常见的双波长激光器绝大多数大多数为基频光和其倍频光同时输出,或者是两个基频光的同时振荡输出,其波段也主要集中在1319nm、660nm,抑或是946nm、1064nm的同时输出等,而660nm、532nm两种波长同时输出的激光器研究还几乎是一个空白的区域。本文围绕660nm红光与532nm绿光双波长全固态Nd:YAG激光器开展了理论分析和实验研究,设计出了实现红绿双出激光器的实验方案。实验中采用单根了Nd:YAG棒获得了1064nm和1319nm波段的基频光,然后通过倍频技术对基频光倍频,来实现660nm与532nm红绿两种波激光的分别输出、同时输出。实验得到了得到了预期的红光、绿光输出,在声光Q开关调制情况下单路红光、绿光的输出功率分别大于1100mW、4500mW;同时输出时,红光和绿光的功率分别约为1020mW和4300mW,实验中得到了较好的红光和绿光模式。(本文来源于《西北大学》期刊2009-06-30）

徐金龙,郭军[3]（2007）在《LD侧面泵浦全固态激光器的热效应分析》一文中研究指出对不同情况下LD侧面泵浦全固态激光器的热效应进行了分析,建立了抽运光功率和温度分布的计算模型,用C语言和MATLAB编程的方法对所建立的模型进行计算机数值模拟,并对模拟的结果进行了讨论分析.(本文来源于《重庆工学院学报(自然科学版)》期刊2007年07期）

杨洪杰[4]（2007）在《激光二极管侧面泵浦电光调Q Nd：YAG全固态激光器的研究》一文中研究指出二极管侧面泵浦电光调Q Nd：YAG全固态激光器具有高重复频率、高峰值功率、窄脉宽输出的特点，是激光技术领域中一个非常重要的研究方向，在军事国防、工业加工、医疗保健、科学研究等领域，具有十分广阔的应用前景。本文在调研了国内外激光二极管侧面泵浦电光调Q Nd：YAG全固态激光器的研究状况、发展趋势、研究成果和应用领域的基础上，明确了论文选题的意义，提出并完成了激光二极管侧面泵浦电光调Q Nd：YAG全固态激光器的设计方案。本论文的内容主要分为叁部分：首先，对LD侧面泵浦Nd：YAG激光器工作特性和激光介质的热透镜效应进行了研究，并得到了热透镜焦距公式；建立了激光二极管叁向侧面泵浦激光介质内的光场分布模型；数值模拟了直腔的稳区分布，给出了较为合理的谐振腔腔参数；其次，从激光器的电光调Q速率方程的出发，研究了调Q激光器的峰值功率及脉宽与粒子反转数的关系；提出了电光调Q激光器的优化理论，并根据该理论对激光器的输出特性、能量提取效率及输出镜的最佳反射率进行了数值计算和分析；最后，通过对侧面泵浦耦合系统、电光调Q器件的研究，设计了LD侧面泵浦的电光调Q Nd：YAG激光器，进入了实验研究阶段，得到了静态下的激光输出，为实现高重复频率、高峰值功率、窄脉宽的调Q脉冲输出以及倍频绿光输出奠定了坚实的基础。(本文来源于《郑州大学》期刊2007-05-01）

程文雍[5]（2006）在《LDA侧面泵浦全固态激光器及其频率转换特性研究》一文中研究指出激光二极管泵浦固体激光器(DPSSL,DPL)具有高效率、结构紧凑、工作稳定、寿命长和全固化等优点,目前已经实现了连续、调Q脉冲和锁模脉冲等模式激光运转。该类激光器在材料加工、军事、医疗、科研等领域获得了广泛的应用,目前已成为国际上新型固体激光器的研究和发展热点,高功率全固态DPL正逐渐成为主流激光器。高功率LD泵浦绿光激光器因其在材料加工、同位素分离等领域的潜在应用更是各发达国家致力研究的重点,国内也开展了这方面的工作,但与国外相比,技术上还存在相当大的差距。另一方面,波长1570nm的人眼安全激光,在激光测距上有广泛的应用,全固态的光学参量振荡激光器(Optical ParametricOscillator,简称OPO)是实现1570nm人眼安全激光的主要技术途径,KTP-OPO系统更是其中的研究热点之一。本论文主要对连续运转的高功率二极管阵列(LDA)侧面泵浦的Nd:YAG/KTP腔内倍频绿光激光器以及调Q运转的Nd:YAG/KTP内腔式单共振光参量振荡激光器进行了理论分析和实验研究。论文主要内容概括为:1、回顾了全固态激光器的历史和发展;介绍了适合LD泵浦的激光晶体及其主要特性。总结了腔内倍频激光器和1570nm人眼安全激光器的研究现状。2、介绍了Nd:YAG晶体的各种特性,并对我们实验中所使用LDA侧面泵浦Nd:YAG模块的组件结构和基本输出特性进行了说明,最后对YAG棒的热透镜效应进行了实验测量,拟合出热透镜焦距随泵浦电流变化的公式。3、分析了倍频激光器的连续运转理论和KTP晶体相位匹配理论,结合Nd:YAG热透镜效应的分析,选择KTP为倍频晶体,从理论及实验上研究了连续运转的LDA侧面泵浦Nd:YAG倍频绿光激光器。为寻找最优化结构,分别选用了直腔、V型腔和Z型腔叁种腔型,实验中得到连续绿光输出。分别分析了叁种腔型输出的绿光特性,其中直腔结构下阈值电流为6.6A,当泵浦电流为19A时,测得532nm(本文来源于《山东师范大学》期刊2006-04-10）

### 侧面泵浦全固态激光器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

近年来,干涉彩虹全息、精细激光光谱、差分吸收激光雷达(DIAL)、激光医学、激光显示等越来越多的领域都表现出了对双波长激光器的需求,全固态双波长激光器由于它具有结构紧凑、体积小、功率高、而且覆盖的波段也尤为重要等优点,使得全固态双波长激光器在某些应用领域中比传统的双波长激光器更有优势,因此,全固态双波长激光器近年来已经成为国际上一个热门的研究课题。660nm红光与532nm绿光激光是可见光激光中的两种重要波段,它们在医疗、显示以及科研领域中的应用有许多交叉的地方,因此开展全固态660nm红光与532nm绿光双波长输出激光器的研究具有非常重要的意义。目前常见的双波长激光器绝大多数大多数为基频光和其倍频光同时输出,或者是两个基频光的同时振荡输出,其波段也主要集中在1319nm、660nm,抑或是946nm、1064nm的同时输出等,而660nm、532nm两种波长同时输出的激光器研究还几乎是一个空白的区域。本文围绕660nm红光与532nm绿光双波长全固态Nd:YAG激光器开展了理论分析和实验研究,设计出了实现红绿双出激光器的实验方案。实验中采用单根了Nd:YAG棒获得了1064nm和1319nm波段的基频光,然后通过倍频技术对基频光倍频,来实现660nm与532nm红绿两种波激光的分别输出、同时输出。实验得到了得到了预期的红光、绿光输出,在声光Q开关调制情况下单路红光、绿光的输出功率分别大于1100mW、4500mW;同时输出时,红光和绿光的功率分别约为1020mW和4300mW,实验中得到了较好的红光和绿光模式。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 侧面泵浦全固态激光器论文参考文献

[1].陈薪羽,金光勇,王超,于永吉,田芳圃.LD侧面泵浦全固态激光器光场均匀性研究[J].长春理工大学学报(自然科学版).2009

[2].张琛.LD侧面泵浦红、绿双波长全固态激光器的研究[D].西北大学.2009

[3].徐金龙,郭军.LD侧面泵浦全固态激光器的热效应分析[J].重庆工学院学报(自然科学版).2007

[4].杨洪杰.激光二极管侧面泵浦电光调QNd：YAG全固态激光器的研究[D].郑州大学.2007

[5].程文雍.LDA侧面泵浦全固态激光器及其频率转换特性研究[D].山东师范大学.2006

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6281fbe855b02abd381cb753.html