# 城市供热系统的节能措施

郭波

中冶华天包头设计研究总院有限公司内蒙古包头014010

摘要：随着城市供暖的集中度越来越高，集中供暖的面积越来越大，能源消耗也越来越多。节能工作是落实绿色发展理念、推进生态文明建设的重要内容，本文提出供热系统的节能措施，以改进和完善集中供热系统，提高城市热源、热网的利用率。

关键词：城市供热系统；节能措施；

1集中供热系统能量消耗现状

1.1节能循环水泵的使用

在城市集中供热过程中是水介质加热的水源带着热量通过管道进入到居民的各房内，这是目前用来传递热量的主要方式。但这个过程需要循环水泵消耗能量来完成，然后介质靠着循环水泵的动力回到锅炉房再次被加热进行热量传递。循环水泵的使用既节省了能源又充分利用了水资源，这在严重缺水的今天无疑是一个高效节水的好办法。循环水泵有很多种，存在着容量大小、数量、功率等差异。每个集中供热系统都要根据实际情况具体分析判断，应该选择的循环水泵种类，还要定期检验循环水泵的损耗情况及时做好维护工作。

1.2保持温度的管网系统

热力管网是供热运输的主体，在整个供热系统中，暴露在外界这一区域的保温问题，就是整个节能环节的重要方面。热量需要在居民的室内释放，如果在运送传送途中能源被大量的消耗，那么热量在进入室内的时候温度就会降低，能源就会在传输中直接浪费，这会加大投资成本。以前的管道线路一般采用地下暗沟的方式，这样虽然会对管道外壁造成损耗但与热量损耗相比要好得多。

1.3采暖用户的节能

采暖用户通过采暖系统直接消耗热能以满足建筑耗热量以及维持室温恒定。建设部明确指出“对集中供暖的民用建筑安装热表及有关调节设备并按户计量收费。但目前计量热能的技术成本制约了用户节能的发展而且采暖用户在节能上意识不强。

2改善供热系统节能措施

2.1加强燃烧器运行管理及维护

运行前仔细检验燃烧器系统的各项性能指标并调整燃烧器的燃烧状态，确保稳定的燃烧工况、合理的过量空气系数，保证燃料的充分燃烧，并于运行初期进行烟气分析，达到最佳运行效果。运行中注意观察燃烧时火焰，中间偏黄，周围发蓝，均匀的充满炉膛为最佳状态，发现火焰太白或是发红，火焰紊乱，带有黑丝或火星，则需及时调整燃烧配置。燃烧器经过长时间的使用后，会使燃烧器的调整精度降低，过滤网堵塞严重，燃烧效果降低，发现问题及时联系维保单位进行维修及保养，调整燃烧精度。

2.2合理选择循环泵及补水泵

换热站内循环泵的输出量无法随着供暖负荷的变化而变化，造成了当供热负荷增加时，热水的输出量不够，而使供热的质量无法达到标准。而当供热负荷较少时，热水的输出量过多，造成了大量的能源浪费。可采用自动调节泵，来控制和调节循环泵输出热水流量。根据供热负荷的调整自动调节热水的输出量，既保证供热的质量又合理的利用了能源，减少热能的浪费现象。

2.3供暖系统管道改造

在新建热用户中应积极推广双管供暖系统，采用双管供暖系统易于控制室内温度，防止热用户垂直失调，便于采用“量调节”和分户控制。因此应更新设计观念，积极推广双管供暖系统，以促进实现供暖建筑节能指标。2）对现有热用户的单管系统应加大改造力度。由于我国现有热用户（特别是供暖住宅建筑）大多为单管系统，应结合实际情况采取下列两种方式进行改造。其一是对有条件的热用户将单管系统逐步改造为双管系统。其二是在现有单管系统中加设散热器恒温控制器和平衡阀等设备进行室温控制。经验证明采用第二种方法也可收到十分明显的节能效果，且投入少。

2.4建立热耗量计量系统，为实施按耗热量收费

为适应市场经济发展和节能的需要，应积极采用热能计、热量分配表等设备，逐步建立和完善对热用户按耗热量计取热费的体系，改变按面积收取热费的不合理方法。为实现这一目标，可通过下述两种方式建立热量消耗计量：第一种方法，对于可以实现分户控制的热用户，可在每一用户入口装热能计，以计量其耗热量；第二种方法，对于不能实现分户控制的热用户，可在每组用户的入口装热能计，在用户的每一散热器上装热量分配表，以实现耗热量的计量和到各用户的分配。这样，既可提高用户的节能意识和主动性，又能解决合理收取热费问题。

2.5提高管网系统水力平衡

稳定的水力工况是保证供热质量的基本前提，改善水力工况，提高水力平衡度是实现供暖系统节能的有效途径之一。在供热管网中，大多数供热单位都采用加大循环水泵的流量或用多台泵并联运行的措施来解决因水力失调而引起的管网末端用户供热不足的现象，此种方法从表面上看是问题得到了改善，毕竟大流量的情况下水力失调所产生的问题会减轻，但是并没有从本质上解决问题，因为这种方法带来了投资的增加，运行费用增加，近端热量赋予量上升，末端温度低的用户改善效果不佳，造成能源浪费，同时，负荷不变的情况下，流量大必然造成供回水温差下降，这样会使锅炉不能在额定的负荷附近运行，热效率下降，最后出现“大流量小温差”的不经济运行模式，改变供热系统中普遍存在的“大流量小温差”不经济运行方式，对所辖范围内的建筑物热力入口的供回水温度和流量进行持续的监测和记录，并对大量的实测数据进行分析汇总，通过有效措施调节管网的流量，采用在热力入口处安装平衡阀来改善管网的水力工况，在供热系统运行前，对平衡阀进行初调节，保证各热力入口的实际流量与设计流量基本相等，所以当热源的总流量增大时（减小）各热力入口的流量会按初调节时确定的比例关系同步增大（减小），可实现能源的大幅度节约，提高管网系统中的水力平衡。

2.6热用户的合理安排

1）着重解决水平失调，垂直失调的问题，在用户楼栋入口设置流量控制设备，对各楼之间流量进行合理的分配和调节，节约能源；2）对集中供热住宅进行分户计量、分室温控的研究，完善既有住宅分户供热计量收费改造的技术规程和标准，切实提高行为节能的作用；3）加强对广泛应用高热效率散热器的研究推广。

总结：为实现国家节能的长远发展战略，根据节能法，对城市供热系统采取各种行之有效的节能措施和制定合理的技术政策，供热系统作为我国的城市基础设施肩负着维护居民生产生活品质、加快经济建设的责任和义务。

参考文献：

[1]赵明.集中供热系统节能问题初探[J].民营科技，2014（4）.

[2]王继国.试论集中供热锅炉节能减排问题及对策[J].东北林业大学学报，2014（4）.

[3]胡乃迪.采暖锅炉提高热效率的措施探讨[J].中国新技术新产品，2013（9）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/63a09f0a563cfadfc3a53e81.html