# 煤矿通风论文参考文献

##### 问：煤矿通风安全的论文前方怎么写呀，请高手指教

答：1煤矿地质条件简介（这里面包含什么不用多说了）

2煤矿生产条件

3煤矿通风设施

4通风（风量）计算，通风网络图等

5通风阻力测算

6安全系数

7安全技术措施

8技术经济指标

- 9参考文献

##### 问：如何搞好煤矿的通风管理工作

- 答：摘要：煤矿的通风管理工作实际上是“一通三防”工作，“一通”指矿井通风，“三防”指防治瓦斯、防治煤尘、防治矿井火灾。安全生产事关员工群众的生命安全，反映最广大人民群众的根本利益，高度重视和坚定不移抓好“一通三防”工作是忠实实践“三个代表”和构建社会主义和谐社会的现实需要，是坚持“以人为本”、“关爱生命”的具体体现。抓好“一通三防”工作是有效遏制重特大事故频发的保证，对推动煤矿安全生产稳定发展具有十分重要的意义。

##### 问：煤矿重要通风设施是什么?

- 答：采区重要通风设施：永久/临时风门，永久/临时调节风门（调节窗），风桥，挡风墙

- 答：是的，现在要求严格了，通风设施弄好，安全系数高了，进出风多少都需要风速变送器来测量，

- 答：鼓风机必须有，它是将地上的空气直接抽到地下，防止瓦斯气体将人窒息。但切记不能遇明火。

- 答：主扇和采面局部通风机。进风巷和回风巷。

答：矿井通风设施是控制井下风流流动的各类建筑、构筑物的总称。分3类：

1、引导风流的设施 如 风硐、反风装置、风桥等

2、隔断风流的 如 防爆门、风门、挡风墙

3、调节或控制风量的 如 调节风门（窗）

- 采区的主要的通风设施： 风桥、挡风墙、风门、调节风门（窗）

答：1、矿井应尽可能采用并联通风系统，并使各条风路的阻力接近相等。在通风系统中尽量少设置风门、风桥、调节风窗等通风构筑物，以减少漏风和风阻。

2、通风设施的位置应设在顶板坚硬，未遭破坏的煤岩巷道内，尽量避免设在动压区，并要符合《煤矿安全规程》的有关规定 。

3、通风设施的措施必须按“通风设施工安全技术操作规程”作业，通风设施竣工后，要组织验收，不符合质量要求的，必须整改合格。

4、风门（墙垛砌筑与密闭相同）作为设在不允许风流通过，但需行人或行车的巷道内，其结构要求严密、漏风量少。

5、构筑的风门不得少于两道，并装有正反向风门。正向风门必须能够自动关闭且风门之间进行联锁，保证不能同时打开，行人的两道风门之间的距离不得小于5m 。

6、风门墙垛用不燃砖（石）材料彻筑；墙垛周边掏槽深度一般不小于0.2m，要见硬顶硬帮，并与煤岩接实严密（抹有0.2m的裙边）不漏风。

7、风门前后各5m内巷道支护良好，无杂物、淤泥和积水等；有积水时要设反水池或U形反水管导水。

8、采空区、旧巷（盲巷）、火区以及进回风大巷之间的联巷等，都必须设密闭，以防止风流短路引起自然发火或有害气体扩散等。

扩展资料：

煤矿通风设施管理制度

一、通风工应根据矿井的风流合理调整有效风量，进行控风管理，安设的控风设施要牢固有效，减少漏风率。

二、安全员、通风工对矿井的通风设施严格加强管理和维护。

三、管理人员和工人不得破坏通风设施，发现问题及时处理、汇报。

四、对通风设施加强爱护、安设地点合理，设置距离要符合技术标准。

参考资料来源：

- 参考资料来源：

本文来源: https://www.lw00.cn/article/63e4c3d3d2befa81598ac8e6.html