# 关于水利规划中河道整治的探讨韩超

河北省水利水电勘测设计研究院天津300250

摘要：河道治理专业性强，是水利工程中非常关键的一个环节。通常情况下，施工单位会根据河道变化规律，更改河道原有形态，确保河道流向的稳定性，并考量河水流速、泥沙等状况，通过技术手段，提高河道在汛期的防洪能力。该过程中，需要考量的工程要素及内容比较多，施工单位要对其有清晰的认识，采取针对性地控制措施。基于此，本文对水利规划中河道整治进行了简要的分析，希望可以为相关工作人员提供一定借鉴。

关键词：水利规划；河道整治；措施探究

引言

水利工程规划中，河道治理非常关键，其直接关系到供排水及防洪。具体工程实践中，工程负责人要认识到该项工作的重要性，明确其在操作过程中存在的问题，并采取针对性的措施予以控制，以达到良好的河道治理效果，实现优质水利工程建设。

1河道的基本类型

对于河道污染进行整治前，需要制定科学合理的规划设计，通过河道规划设计可以对河道进行系统分析，依托现场考察、分析、研究、总结等工作，实现有效的河道整治防范。对比各类规划设计方案进行选择，挑选最有效的方案来实施河道整治工作。在对河道进行规划设计前，必须将河道进行分类。1）根据形成河道的自然条件来进行区分，可以分为山区丘陵河道、近海平原河道、河口海口河道3种类型。2）根据河道区位来进行划分，可以分为近海河道、平原河道两种类型。对于这两种类型的河道，多是出于地形平坦的区域当中，两侧土壤较多，距离农田的间隔较短，河床底部多是冲击形成的淤泥，治理目的主要是为了满足农田灌溉、工农用水、航道、防洪、城市建设等需求。

2水利规划中河道现状

2.1河道防洪能力薄弱

现阶段，整个社会的趋利性越来越明显，在经济利益的诱惑下，人们对河道的建设逐渐改变了河流原有的形态，人为的将原本弯曲的河流变成了直流，这种情况极易造成河流的急流和浅滩呈现相向的局面，再加上修建河道时对河道的防洪系数没有严格的把控，或者河堤本身不够坚固，导致许多河道的防洪性能并不达标。另外，由于土地资源的日益紧缺，建筑用地越来越少，一些地产开发商人为侵占了城市河流面积，很多本应起到保护城市作用的泄洪区和蓄洪区也建起了高层建筑。这些原因使城市目前的河道系统越来越脆弱，一旦发生洪涝，根本无法抵御灾害，极易引发对堤坝、道路甚至居民住宅的毁损。

2.2随意更改河道形态

施工单位并未认识到水利工程管理工作的重要性，在施工过程中对河道水面进行侵占，使其原有水流形态遭到破坏，水域总量不平衡。如今，开展河道治理工作时，为达到良好的防洪效果，多采取直立式护岸建设方式，使河道原有天然断面形态发生改变，而河道调蓄容量也随之减少，河道整体功能很难充分发挥出来。

2.3河道治理经费不足

河道治理的经费来源为引导性财政补贴，因资金不足，很多河道治理项目难以达到预期效果。因经费不足，工程的施工质量无法保障，这对河道的堤防、护坡工程等产生了严重影响，导致其存在诸多安全隐患。相较于河道管理整治费用来说，真正用到河道维护方面的资金是非常少的。

3水利规划中河道整治措施研究

3.1修建河道整治建筑

河道整治建筑能够对水流进行调整，使河水走向更加稳定，以免河流出现横向变形情况，增强堤坝的稳定性。施工单位可依据实际工程背景及河道治理要求设置丁坝，施工过程中，要重视丁坝的间距控制。同时，也可以采用锁坝对河道进行拥堵，确保水流集中，提高通航能力。具体而言，要考量地形水文环境，在河岸上设置一些抗冲刷性能较好的材料，避免河水对堤岸产生侵蚀。

3.2做好生态护岸工程

在进行生态护岸工程之时，首先需要对城市河道流域中的污水进行截流，严禁在城市河道中流入污水；其次在进行水利工程河道建设过程中，满足当地行洪的需求，如宜宽宜弯且深浅不一的修建规则有助于河道形成多样化的水流，从而能够满足于不同阶段对于水流的需求，同时还极具景观价值，对于河道的护岸与护底可以采用一些具有渗透性较强的材料，如常见的卵石、块石堆体等，有助于实现河道内外物质与能量的交换；另外，还在要河道的岸边与水中配置合理的植被，例如在河道的中央或者岸边可以利用留出的空间制成一些湿地，湿地属于水生态系统的一种，不仅功能作用性强，而且具有完整的区域，有助于促进水生态系统的平衡。

3.3清理河道淤泥和垃圾

对于河道内的大量淤泥和垃圾造成河道堵塞问题的处理，现阶段较有效的方法是选择挖泥船等机械式工具进行清理，这种方法的优点是清理速度快，清理效果理想，可以在小面积的河道中进行广泛应用，但同时它的弊端是，使用机械船只等设备的清理成本较高，如果河道中的淤泥垃圾过多，或者河道的面积较大，那么清理的难度就会加大，很难有效的完成施工。另外，这种方法很有可能造成河道内部的土层疏松，久而久之导致形成新的淤泥。

3.4整治河道水质

水利工程河道治理过程中，要注重污染物清理，使河水具备较强的自净能力。施工单位要充分发挥自身专业性，运走河道中的淤泥；或者采取人工湿地方式改善水质。通过在沟槽处设置隔水层，加入适量的土壤或者植物根茎，种植根系发达的水生植物，对水资源进行净化。采取人工湿地净化水资源，非常简便，而且工程费用低，效果极佳；建设生态护岸，对河道进行治理。在岸边种植植物，以达到涵养水源的效果，并对洪峰进行削弱，减缓河流的流速，提升整体水质。

3.5强化工程建设管理

在多功能现代河道的建设管理工作中，要全面实施项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制、第三方质量检测制及工程质量与安全领导责任制等，严格按照要求及时办理工程质量监督手续，建立健全“项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证和政府监督相结合”的质量管理体制。严格按照批准的建设方案控制工程投资，组织工程建设。水利工程基本建设资金执行水利基本建设资金管理办法的规定，开设专户，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留。纪委、财政、审计等部门要全程跟踪监督项目资金的使用，并积极配合上级有关部门开展稽察、审计和专项检查等工作，保证资金的有效使用。为进一步提升防洪抗旱减灾保障能力、水系生态质量、水利工程建设水平，统筹解决水资源短缺、水灾害威胁、水生态恶化三大水问题。

结束语

综上所述，水利工程河道治理方式比较多，专业性很强，需要考量诸多要素，其直接关系到水利工程建设效果及其服务性能。相关单位和工程负责人要提高对该项工作的重视程度，治理河道的过程中，除了考虑常规问题之外，也要对生态平衡问题进行充分考量，依据实际工程背景，选择最佳河道治理方式，充分发挥河道的性能，为人们提供良好的水环境。同时，只有提高人们对河道的认识，才能尽快的形成良好的河道生态机制，使河道更好的服务于人们的生活，使经济社会发展的同时还能够与生态环境和谐发展。

参考文献

[1]杨军，李大亮.浅析水利规划中河道整治[J].黑龙江科技信息，2013（07）：224.

[2]高峰哲，朱春红.水利综合规划中河道整治规划综述[J].水利科技与经济，2013，19（02）：25-27.

[3]高磊，李红莉.关于水利规划中河道整治的探讨[J].北京农业，2012（12）：262-263.

[4]潘其斌.水利综合规划中河道整治的规划[J].中国城市经济，2011（18）：289.

[5]曲鹏飞.关于水利综合规划中河道整治规划的综述[J].黑龙江科技信息，2010（19）：320.

[6]郝朝明，刘晓强，王欣，沈磊.基于生态水利工程的河道规划设计研究[J].建材与装饰，2016（30）：276-277.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/641f4d3fbdfee205628d0ad9.html