# 级联型高压变频器论文-彭万艺

导读:本文包含了级联型高压变频器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:级联型高压变频器,控制系统,DSP

### 级联型高压变频器论文文献综述

彭万艺[1]（2019）在《H桥级联型高压变频器控制系统的设计研究》一文中研究指出阐述了H桥级联型高压变频器控制系统的主要组成结构,采用以DSP和FPGA为核心控制器对系统的控制部分进行了硬件设计,分别对系统各部分的结构和功能进行详细说明;通过搭建实验平台对该控制系统输出相电压和线电压检测,通过各电压波形图验证了SVPWM调制算法在H桥级联型高压变频器应用中的正确性。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年05期）

师庆磊[2]（2018）在《级联型高压变频器的研制》一文中研究指出数据显示国内电动机年总耗电量占总用电量的60%,达12000亿kWh。其中总装机容量超过2亿KW的水泵、风机类等年总耗电量占国内总用电量的40%,达8000亿kWh,其中有70%需要进行变频改造。然而仅有5%的风机、水泵按要求进行变频改造。假设电动机的平均功率为50%,每年运行5000h,通过变频改造可节省20%~30%的电量,那么一年则可节省600亿kWh电能。利用变频调速系统改造风机、泵类负载,在节省能源的同时,实现自动化控制现场,优化运行工艺。总之,变频改造可形成十分可观的社会、经济效益。基于此,本课题结合级联型高压变频器,重点陈述了其社会效益,领域研究方向、热点研究内容及拓扑对比。基于载波移相控制、V/F等详实的阐释了级联型高压变频器的主电路拓扑、基本原理及系统构成,结合典型的功率回路拓扑设计并选型整个系统参数,最后形成了包含通风冷却、热仿真、样机结构、电磁兼容的方案。全数字信号处理控制机箱,即基于6U标准机箱运用插卡式的安装方式完成光通子板、采样板、IO模件、主控板等各个功能模件的安装工作。在功率模块中安装功率模块控制板,并将其作为控制终端。整个设计过程始终恪守可扩展性、可靠性以及系统完整性等基本原则。本文结合如下叁个层面全面论述了控制系统实现功能的方法,首先是功能设计;其次是控制接口;最后是电路设计。文章的最后测试了级联型高压变频器样机。测试结果显示所有性能均符合相关要求、标准。(本文来源于《东南大学》期刊2018-08-01）

王群山[3]（2018）在《M型单元级联型高压变频器可靠性提升的研究》一文中研究指出随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压变频装置被广泛地应用于大型矿业生产厂、石油化工、电力能源等行业,为各种风机、水泵、压缩机等设备提供电源。高压变频装置满足了节能和设备经济运行的要求,是社会可持续发展的必然趋势。其中M型单元级联型高压变频器是近几年才发展起来的一种最具代表性的高压变频装置。目前世界知名品牌主要有ABB和西门子两大外资顶级品牌,国内也呈现了百家争鸣的发展态势并逐渐具有与世界顶级品牌分庭抗礼的能力。该型变频器虽然得到了一定的应用,但因其网络拓扑结构复杂、元器件数量很多而故障频率较高,在那些对供电可靠性要求很高的生产线上得不到推广。尤其是国产的高压变频装置,可靠性普遍较低,因MTBF(Mean Time Between Failure,平均故障间隔时间)普遍较短(一般为数千小时)而不能满足某些行业的运行要求。虽然国内的诸多生产厂商都做了不同程度的努力,在各种零部件上做了不同的改进也取得了较好的效果,却都没能真正有效地降低高压变频装置系统的故障频率,产品在不同的使用环境下仍不断出现不同的问题。本论文通过对M型单元级联型高压变频器可靠性问题的分析和研究,确定了可靠性模型和分配方法,进而确立了可靠性设计准则,结合项目实践过程中的一些实际经验,设立可靠性目标。对功率单元、控制系统、控制电路电源和其它零部件可靠性进行分析和重新分配,从而最终提高该型变频器的可靠性,将会利国利民的同时也能提升其生产厂商的社会价值和经济效益。(本文来源于《南京理工大学》期刊2018-06-01）

朱文杰[4]（2017）在《级联多电平高压变频器控制策略研究及其在电厂风机改造中的应用》一文中研究指出变频调速是指改变电源频率,使电机转速发生变化,起到调节负荷的作用,能够降低设备功耗,减小损耗。随着电力电子技术、智能控制理论的发展,通过开发经济可靠的变频装置既能达到节能的效果,又能实现调速精度高、调速范围广的要求,适应我国现阶段节能减排的需求。论文主要以徐矿电厂2×300MW火力发电厂引风机节能改造为基础,研究确定了引风机变频改造方案。重点对改造过程中多电平高压变频器的拓扑结构、调制策略和控制方法进行详细研究。通过仿真和工程改造实例的相关数据分析,得出方案的可行性。本文首先阐述了课题的研究背景和意义,介绍了引风机调速系统和高压变频器的发展现状。针对引风机的工作性质,对比分析变频调速和液力耦合器调速这两种调速方式的节能原理,综合比较得出变频调速的经济性远高于液力耦合器调速,确定了变频改造为徐矿电厂引风机改造的最佳方案。其次分析了变频器的几种拓扑结构,通过优缺点的比较,最终选取了级联型多电平结构,其可靠性更高,控制方法简单且无均压问题。根据拓扑分析的结果,研究了级联多电平变频器的调制策略,在分析 CD-SPWM(Carrier Disposition-Sinusoidal Pulse Width Modulation,载波层迭正弦脉宽调制)和 CPS-SPWM(Carrier Phase-Sinusoidal Pulse Width Modulation,载波移相正弦脉宽调制)两种调制策略后,选取CPS-SPWM这种更适合于级联型的调制策略。然后研究了 FOC(Field Orientated Control,磁链定向控制)矢量控制策略,来实现异步电机的转速及磁链控制。本文重点对采用FOC矢量控制方式的异步电机进行仿真。首先搭建了仿真模型,并且详细介绍了其各个模块的内部结构,通过多次程序运行,最终确定了整个调速系统的四个PI(Proportional Integral,比例积分)调节器的参数,仿真结果验证了所采用的控制方法可以实现异步电机的稳定、快速控制,且级联H桥变频器输出线电压波形质量较佳、转矩脉动较小、转速波形较好。此外,转子磁链的幅值观测较为准确,最终实现了整个控制系统良好运行。最后结合作者在徐矿电厂实际工作中引风机液偶调节效率低下的问题,进行变频改造方案设计。采集改造前后不同工况下的数据进行对比分析,得出变频改造后节能效果更优的结论,另外系统的可靠性以及自动控制程度等方面都有所提高。(本文来源于《东南大学》期刊2017-08-01）

张震宇[5]（2017）在《级联式高压变频器供电异步电机的无速度传感器矢量控制系统设计》一文中研究指出高压变频器通常用于两类行业:一类是用以节能减排的风机类行业;另一类以工艺调速为目的的行业,比如橡胶,水泥等行业。级联式高压变频器具有输入、输出侧谐波小,单元采用低压拓扑、安全可靠,驱动电机功率大等优点,具备越来越高的应用价值。考虑到有些场合下受现场条件限制无法安装速度传感器,且标量控制又无法满足高精度的要求,因此研究无速度传感器矢量控制方案就显得尤为重要。本文在研读了大量文献的基础上,对其拓扑结构以及异步电机无速度传感器的矢量控制方案开展了详细的研究。主要内容如下:1.在分析了多种多电平拓扑的基础上,讨论了级联式高压变频器的拓扑结构。对其中所涉及到的移相变压器及PWM调制方案进行了深入研究。2.在建立了异步电机状态空间方程之后,讨论了基于转子磁链定向的矢量控制方案。3.针对电机参数对转子磁链矢量估计精度的影响以及无速度传感器方案的需要,提出和设计了一种转子磁链自适应观测器。同时,依据Popov理论,合理的构建了相应的转速自适应律。所设计的观测器充分考虑了低速不稳定性以及电机参数对转速估计精度的影响,满足了转子磁链的估算高精度和高可靠性的要求。4.本文以STM32F103ZE+A3P600的ARM+FPGA架构为基础,建立了5级联高压变频器实验平台。在此基础上,实现了包括矢量控制算法、SVPWM调制、转子磁链自适应观测器在内的各个功能,最终对间接磁场定向矢量控制系统的整体方案进行调试与测试,验证该方案是有效的、可靠的。(本文来源于《山东大学》期刊2017-05-23）

杨义强[6]（2016）在《级联型高压变频器在感应电机驱动系统中的应用》一文中研究指出能源工业作为国民经济的基础,对于社会、经济的发展和人民生活水平的提高都极为重要。当前全球经济发展过程中,能源的紧张不仅制约了相当多发展中国家的经济增长,也为许多发达国家带来了相当大的问题。在我国用电中,60%的发电量是通过电动机消耗的,作为能源消耗大户之一的电机在节能方面是大有潜力可挖的。交流变频调速系统具有卓越的调速性能、显着的节电效果,能大幅提高设备利用率,从而降低电机功耗达到系统高效运行的节能降耗目的。为了满足大功率交流调速系统的需求,以高压大功率变换为研究对象的多电平变换技术已经成为大功率交流调速一个热门的研究方向。多电平变换器依靠传统的低压器件组合形成高压输出,它不需要升压变压器,也不要采用昂贵的高电压器件,多电平技术是建立在成熟的两电平变换器基础上的一种优异的结构。基于以上原因,本文重点阐述了多电平逆变器的种类,拓扑结构,调制算法,并将高压变频器应用于交流感应电机调速系统。(1)本文介绍了当前应用最为广泛的多电平结构、并对其优缺点进行了一一阐述,其中包括:二极管钳位型多电平变流器、飞跨电容型多电平变流器、级联H桥型高压变流器。(2)重点对H桥级联型拓扑结构进行了介绍,并引入了其数学模型表达其输出与开关状态的关系;从多电平的角度介绍了适合于级联H桥多电平变流器的调制算法,并对多电平PWM算法进行了详尽的仿真,得出了适合于级联H桥多电平变流器的调制算法。(3)推导了在理想条件下,感应电机的数学模型,并将其变换到同步坐标系下获得了一种矢量控制方法,用于改善感应电机调速的动态性能;并根据得到的数学模型,推理出一种为了获得基于MRAS的级联型高压变频器的感应电机无速度传感器调速系统,并得到了仿真验证。(4)结合本文所提出的基于MRAS的级联型高压变频器的感应电机无速度传感器调速系统,搭建了实验平台,实验结果表明该方案的在理论上和实际工程上的可行性。(本文来源于《湖南大学》期刊2016-11-15）

胡志涛,李兴鹤[7]（2016）在《级联型高压变频器输出电压观测器研究与实现》一文中研究指出首先介绍了级联型高压变频器系统(CAS-HVI)拓扑结构;然后针对级联型拓扑结构,结合载波移相调试算法,引出了基于直接转矩控制的高压变频器系统(HVI-DTC)对输出电压的观测(重构)需求;再着重就载波移相对输出电压重构的影响进行分析,并分别对传统DTC与SVM-DTC控制的输出电压重构进行研究;最后在样机上实现重构算法,并分析实验结果,结果验证了重构效果及必要性。(本文来源于《电源学报》期刊2016年05期）

王玮琦[8]（2016）在《功率单元级联型高压变频器中性点漂移故障处理技术的研究》一文中研究指出通过简单介绍功率单元串联式的结构和工作原理,以及在功率单元故障时如何自动处于旁路状态。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2016年17期）

袁方方,王鑫[9]（2016）在《H桥级联式多电平高压变频器的仿真研究》一文中研究指出鉴于普通高压变频器存在着输出电压稳定性低,效率低,波形的谐波含量高等缺点,本文利用MATLAB/Simulink软件搭建了H桥级联式多电平高压变频器,并对其进行了仿真研究,通过结果分析验证了H桥级联式多电平高压变频器具有输出的相电压的阶梯数目较多,波形近似为正弦波,电压变化率比较小,稳定性较高、效率较高等优点。(本文来源于《信息技术与信息化》期刊2016年08期）

冯芬,胡清[10]（2016）在《级联型高压变频器的散热器优化设计策略》一文中研究指出以级联型高压变频器为研究对象,针对传统散热器设计中存在的过度依赖工程经验的问题,提出一种基于Flotherm热仿真软件的散热器优化设计策略。该优化设计策略共4个步骤(变换器损耗估算、散热器初步选型及热仿真、散热器优化选型及热仿真和实验验证)。给出了详细的设计及实施方法,最后,设计了一台82.8 kVA额定容量的叁相/单相变换器样机,实验结果验证了该优化设计策略的有效性。(本文来源于《电力电子技术》期刊2016年08期）

### 级联型高压变频器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

数据显示国内电动机年总耗电量占总用电量的60%,达12000亿kWh。其中总装机容量超过2亿KW的水泵、风机类等年总耗电量占国内总用电量的40%,达8000亿kWh,其中有70%需要进行变频改造。然而仅有5%的风机、水泵按要求进行变频改造。假设电动机的平均功率为50%,每年运行5000h,通过变频改造可节省20%~30%的电量,那么一年则可节省600亿kWh电能。利用变频调速系统改造风机、泵类负载,在节省能源的同时,实现自动化控制现场,优化运行工艺。总之,变频改造可形成十分可观的社会、经济效益。基于此,本课题结合级联型高压变频器,重点陈述了其社会效益,领域研究方向、热点研究内容及拓扑对比。基于载波移相控制、V/F等详实的阐释了级联型高压变频器的主电路拓扑、基本原理及系统构成,结合典型的功率回路拓扑设计并选型整个系统参数,最后形成了包含通风冷却、热仿真、样机结构、电磁兼容的方案。全数字信号处理控制机箱,即基于6U标准机箱运用插卡式的安装方式完成光通子板、采样板、IO模件、主控板等各个功能模件的安装工作。在功率模块中安装功率模块控制板,并将其作为控制终端。整个设计过程始终恪守可扩展性、可靠性以及系统完整性等基本原则。本文结合如下叁个层面全面论述了控制系统实现功能的方法,首先是功能设计;其次是控制接口;最后是电路设计。文章的最后测试了级联型高压变频器样机。测试结果显示所有性能均符合相关要求、标准。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 级联型高压变频器论文参考文献

[1].彭万艺.H桥级联型高压变频器控制系统的设计研究[J].机械管理开发.2019

[2].师庆磊.级联型高压变频器的研制[D].东南大学.2018

[3].王群山.M型单元级联型高压变频器可靠性提升的研究[D].南京理工大学.2018

[4].朱文杰.级联多电平高压变频器控制策略研究及其在电厂风机改造中的应用[D].东南大学.2017

[5].张震宇.级联式高压变频器供电异步电机的无速度传感器矢量控制系统设计[D].山东大学.2017

[6].杨义强.级联型高压变频器在感应电机驱动系统中的应用[D].湖南大学.2016

[7].胡志涛,李兴鹤.级联型高压变频器输出电压观测器研究与实现[J].电源学报.2016

[8].王玮琦.功率单元级联型高压变频器中性点漂移故障处理技术的研究[J].中国石油和化工标准与质量.2016

[9].袁方方,王鑫.H桥级联式多电平高压变频器的仿真研究[J].信息技术与信息化.2016

[10].冯芬,胡清.级联型高压变频器的散热器优化设计策略[J].电力电子技术.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/642181a5f913e0ff0f5c8ac7.html