# 电力工程设计的电力系统规划设计陈艳

（广西钦州鑫源电力勘察设计有限公司广西钦州535000）

摘要：电能是我国各个领域发展的基础能源，对社会发展和人民日常生活起着至关重要的作用，而我国作为世界人口大国，对电能的需求也在逐渐增加。电力工程的建设，是满足电能供给的先决条件，所以，就需要科学、合理的规划电力系统设计，才能保证电力系统工程能够安全、可靠、经济的运行，满足社会的发展需要。

关键词：电力工程；电力系统；规划设计

引言

为保证经济持续快速发展，先行建设电力工业是其必要的保障。一般来说电力工程设计当中电力系统设计是在中期电源建设基本确定以后才能进行详细设计。所以说电力建设工程中规划设计是其很重要的一个前期程序，如果想要做到能源优化配置，以便减少风险损失和降低资源应用的成本，就应该充分的来进行前期考察和综合性系统分析。

1电力系统规划设计的意义与原则分析

电力系统规划设计的质量，直接影响电力工程设计效果。在具体的电力系统规划设计阶段，需重视电力系统的规划原则，达到推动电力系统功能发挥的目的。

1.1电力系统规划设计的意义

（1）借助电力系统规划设计，可为电力建设提供依据，从而保障电力建设更加符合现代电力客户的需求，达到提升电力企业市场份额的目的。

（2）电力系统规划设计，可以合理对电力建设的资源配置展开规划，达到电力建设的整体规范性，进而推动电力系统的服务质量。

（3）电力系统规划设计中电力输出调整，可完成对电力资源的科学规划，继而达到推动电力企业发展的目的。

1.2电力系统规划设计原则

详细分析电力系统规划设计原则，具体原则如下。

（1）周期性原则。具体的规划设计时，需要在规定的时间内完成，并根据具体的电力建设周期需求，结合电力客户实际需要，完善规划设计，并在周期内完成。

（2）安全性原则。规划设计必须考虑电力工程的各类安全性问题，并重视对安全因环保的识别和控制，达到规避安全隐患干扰的目的，推动电力工程的整体安全性系数。

（3）成本性原则。电力系统规划设计的成本是影响企业效益的关键。在具体规划设计时，可结合价值工程，完成对成本的控制和系统功能评价的提升，达到降低成本和提升功能的目的。

2电力系统规划设计要点

2.1无功功率补偿计算

在电力工程进行工程数据分析时，最常出现的问题就是感应负荷的缺失，感应负荷的缺失也主要会导致无功功率的损失，无功功率无故做功，最后也耗费了不少功率，也不能做功为工程提供能量，这大大降低了工程中功率的使用效率，有时也会降低工程中的工作效率，耗费了无端电能。所以说为了计算出消耗了的电能，就要用无功功率补偿计算方法，这种方法十分适用并且可以分析出对应的数据原因，数据原因也分析得特别到位，直接也可以根据该数据原因进行改进，从而解决无功功率耗费太多的问题，而且另外，这个方法也被很多的施工团队运用，目前算是比较就行的电力工程的行家了。当然，进行无功功率时，也有特别多的注意事项，比如要经常对分组容量进行关注，其分组容量和总容量的比例要合适，这样才能最高效地提升电力工程的使用质量，才能提升电力工程的施工效率。

2.2电气计算

第一，在电力系统设计中最基本的计算就是潮流计算，想要采用最直观的方法来比较电力工程各接入系统方案是否优劣，这就需要来进行潮流计算。如果想了解功率和电压在电网中的分布情况，这就需要我们来进行潮流计算。潮流计算不仅能准确的检查出电网上各设备元器件是否满足电网正常运行的要求，还是确定电力系统网络的运行方式得重要依据。

第二，潮流计算为后面的电网中电流稳定计算提供了基础，在单项电力建设工程设计中稳定计算经常用到的计算项包括电压稳定的计算、系统暂态计算、和频率稳定性计算等。这些计算的目的只有一个，就是为了校验各接入电网的可选系统方案参数能否正常运行，是否满足电网安全稳定的运行要求，在必要的情况下提出安稳策略和保障措施。

第三，短路电流计算，其验算的主要是在电网元器件当中由于故障短路所产生的不正常电流数值。电力建设项目工程当中每个系统接入节点处会出现各种情况的短路电流，这就要求我们能够准确计算出电流范围数值，这些数据是电气设备选型的重要依据和指标。电力网架结构和电力运行系统方式在能够确定的情况下，还能进行电气设备得校验。这样也可以让我们选择符合要求的继电保护器，以确保在发生电气故障时能迅速切断电流，最大程度上降低短路电流所造成的损失。

第四，对电网采取补偿无偿功的措施，采取这种措施的主要原因是可降低电网中各类元器件因电能的输送无用功所造成的电能不必要的损耗。因而我们可以先前向电网中提供与其相应的无功功率，这样降电能损耗降到最低。而在实际电网中是否有需要来进行无偿功的平衡措施，主要是根据电网中负荷的变化来决定的。

2.3电源的规划和分析

电源的规划和分析是电力系统规划设计中最为重要的内容，在对电力工程项目电源规划统计时，必须要明确该地区的电源出力情况，从而来确定该区域是否有建设电力工程的必要性。电源的规划统计主要分为两种：一是统调电源，指的是归电网公司统一调度的大型发电厂；二是地方电源，指的是地方独自建立的小型水利水电站或者是企业发电机组等。因为不同的电源出力不同，所以，就需要对这些不同的电源出力情况进行如实掌握，才能为以后的工作打好基础。

2.4电力负荷的预测和分析

在电力工程系统设计中，首先就要对所规划区域的电力负荷进行预测和分析，一般指的是对该区域近几年的用电负荷进行分析，而这么做的主要目的就是为使电力规划设计能够与当地的经济发展情况相符，然后根据对这些年的经济发展状况进行总结和分析，这样才能帮助该区域的电力系统规划更加准确和完善。另外，还要对电力工程建设周围是否存在大型建设项目进行调研，对其用电负荷进行及时掌握，避免影响电力工程的规划设计工作。

2.5线路的查询功能设计

针对于电力系统的信息化管理工作而言，线路的查询功能可以借助于不同阶层的功能结构，将其电力线路的系统构造能够充分的展现在信息的管理上。然而所谓的线路信息查询而言，主要是在显示界面上行所设定需要查询的条件，可以形成查询的语句，将查询语句能够直接的传送到资源信息库之中，通过分析搜索方面的功能将其最终的结构可以直接的反馈到使用人员。在此之外线路的查询功能不仅仅能够充分的实现台账科学的统计工作，同时也是可以对其电力线路的安全以及运行等进行合理的管理。在此之外，也是需要充分的结合线路的接线图，使其可以在数据子段上能够直接的信息资源进行存储。

结束语

总之，没有电力系统的合理运用，没有电力工程与电力规划的相互配合，就不能起到强有力的促进作用，所以也只有建立了完善的电力系统，合理地分析出其中会遇到的问题，再对这些问题进行解决时，就会得心应手，而且能推动电力工程进行发展，所以工程团队一旦有了想完善电力系统的意识，肯定就要从小地方开始对工程进行分析，专门的技术人员是基础，还要指定比较完善的设计方案，并努力进行实践，就能按照理想的状态进行发展，同时也应该注意实事求是，这样才能使工程系统为工程发展起到促进作用。

参考文献：

[1]冯尚庆，翁海霞，孙运志，等.电力系统规划设计在电力工程设计中的应用分析[J].电工技术：理论与实践，2015（9）：25.

[2]陈云海.电力工程设计中电力系统规划设计的应用[J].工程技术：全文版，2016（3）：00187.

[3]姚磊.浅谈电力系统规划设计在电力工程设计中的运用[J].山东工业技术，2015（19）：145.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/648c90db87af278227c0bd55.html