# 地基处理技术在房屋建筑工程施工中的应用分析

深圳市粤大建设工程有限公司广东深圳518000

摘要：伴随社会经济的不断发展，人们对房屋建筑环境的要求越来越高。尤其是随着房屋建筑项目的不断深入，软土地基成为施工中经常遇到的地基类型，这对施工单位的地基处理技术提出了更高的要求。地基处理作为房屋建筑工程施工中，十分重要的基础环节，是整个工程质量可靠的关键，其对整个建筑工程的性能有极大的影响。在房屋建筑施工中，掌握地基处理的特点和施工现场的实际情况，制定一套科学合理的地基处理方法，有效提高房屋建筑的工程质量，确保房屋建筑的稳定性，为人们的生命财产安全提供可靠保证。本文在对房屋建筑施工中地基处理技术特点分析的基础上，以某房屋建筑工程为实例，对其地基处理技术的具体应用展开分析，希望对我国建筑行业有一定参考价值。

关键词：房屋建筑；地基处理；施工技术；应用

1、房屋建筑工程中地基处理技术特点

房屋建筑工程中的地基处理技术特点主要体现在以下几点：

第一点，复杂性。我国国土面积幅员辽阔，经纬跨度大，不同地区之间的地质条件和气候条件存在较大差异，导致实际施工过程中问题重重，挑战巨大。不同地区的土质层有冻土、盐碱土、软土等，恶劣气候导致的山体滑坡、泥石流等，都会给工程施加额外的压力。

第二点，潜在性。房屋建筑施工的各环节都是紧密相联的，一环扣一环。如果前一阶段的施工任务出现错误没有及时调整，哪怕是再细微的差错也会造成后续的连锁反应，如此恶性循环的结果就是工程最终的失败。

第三点，多发性。房屋建筑施工是一项危险系数较高的工程项目，施工过程中的操作不当会导致建筑的坍塌，威胁到居民的生命财产安全，也阻碍了我国市场经济的健康有序发展。

第四点，困难性。地基处理技术无疑是整个房屋建设中的关键点和难点，直接影响到房屋建筑的安全性能和稳定性能。地基处理不当容易发生连带反应，对整个工程结构十分不利。第五点，严重性。地基处理安全方面的监管工作十分必要，需要更多的成本投入和人力投入，处理不当造成的后果也很严重，不仅使得资源大量浪费，还直接影响居民生存环境。

第五点，严重性。在整个房屋建筑施工中，地基作为施工的根基和基础。在地基确定完工后，在其他施工项目进行阶段，若发生地基安全质量问题，一方面会增加施工处理难题，另一方面也需要大量资金进行重置和修改。若处理技术效果不佳，将可能带来严重的财产损失，进而威胁到了人民群众的生命安全。

2、房屋建筑工程中地基处理技术的具体应用

2.1工程概况

本文以某房屋建筑工程为例，对其具体地基处理技术应用展开分析。该工程的施工现场周边分布着较多零散错落的渣土坑，之后受到了附近居民生活垃圾、建筑垃圾、工业垃圾等的回填。由于回填时间参差不齐，回填厚度也存在较大差异，造成整个地基的分布范围广泛、变形结构相当严重，并出现一定程度的地基湿陷问题。通过对施工现场进行勘察，其承载力标准仅为100kPa、压缩模量为5.0MPa，相关工程参数都不符合回填的标准，必须采取适应的地基处理技术。

2.2本房屋工程中应用的地基处理技术

2.2.1水泥粉煤灰碎石桩与碎石桩相结合的处理技术

桩基技术实现了地基顶部表面和深层地质之间的传输，可以借助地下层各构造之间的缓冲力减轻冲击阻力，最终完成碎石桩的植入。碎石桩植入后能够很好地转移作用力，消除地基表层液化现象，显著降低了地基的沉降速率。而采用水泥粉煤灰碎石桩和单一碎石桩相互结合的方式，能够为地基提供更加充足的承载力支撑。

2.2.2碎石桩的强夯法联合处理技术

对施工现场的地基进行填土回埋，利用碎石桩的植入，达到地基排水固结和挤密的效果。在选取合理的强夯点位置，对碎石桩进行破碎处理，碎石就会沿着碎石桩挤入护土层，形成紧密碎石层，最终和土质混合形成坚硬的碎石桩复合地基，显著提升了地基的负荷力。值得注意的是，在确定强夯法的加固深度时，要根据地基实际的湿陷程度和土质层厚度进行综合考量，达到最佳的夯击效果（图1）。

2.2.3旋喷注浆技术

旋喷注浆技术因为自身的加固性强、防堵水性能高、施工简易等特点，被广泛的应用于软土地基的处理工程中去。在具体施工操作中，该技术只需要事前测量出开挖的深度，就可以通过电钻等配套设备对土壤进行精准开挖钻孔，再利用喷嘴注浆管连接到电钻钻孔的底部，采取超高速提升缓慢旋转的方法把高压浆液注入到浆孔中，使得碎石块和浆液混合凝结成桩体，增强地基的坚固度和防渗漏性能（图2）。

2.2.5振动沉管灌注桩技术

软土地区进行房屋建筑时一般采用振动沉管灌注桩技术进行地基处理，利用相关振动设备敲打地基桩，使钢筋混凝土和活瓣式桩靴地基桩进入土层深处，形成桩孔后将钢筋架放到地基桩里，再用混凝土进行浇灌。

2.2.6DDC灰土挤密法

这种地基处理方法是在地质层深层钻孔的基础上，施加强夯击打力，利用螺旋钻孔机将灰土层层倾倒进打好的孔洞内，等到灰土和桩柱混合加固后，对桩柱进行反复多次的捶打，缓慢有序的延伸开拓桩径，从而实现各个桩柱之间的粘合，形成复合地基。复合地基能够显著改善湿陷性地基的土质层结构，渐渐回拢塌陷的坑面，增强地基的抗剪性能。需要引起重视的是，尽管这种技术手段效果显著，但它只是针对湿陷性地基才能发挥作用。

2.2.7IFCO强制固结法

IFCO强制固结法要在排水系统和加压系统的支持下展开。该技术手段主要用于地基固结作业中，可以显著降低粉煤灰的凝固时间。如果加固地基的地下环境处于真空状态，需要依靠加压系统施加压力，缩短注入泥浆的固结时间，再通过排水系统的进一步作用，拓宽排水通道，提升固结效率。

2.2.8换土垫层法

换土垫层法主要适用于软土地基的地质层较薄的情况。该技术的主要原理就是通过强度高、密度大、抗腐蚀性强、抗压缩性强的砂砾、碎石、灰土以及矿渣的粘合填充，替代软土地基基础土质层的湿软土质，采取机械振动的方式夯实填充层地基，从而提高地基整体的密度和负载力，提升地基的抗剪性能。在具体房屋建筑建设中，施工单位可以利用灰土、粗砂、沙壤、水泥的不同比例配置，对软土层换土垫层，并对填充层夯实压紧，避免换新后的地基变形。总的说来，这种技术方法可以显著增强地基的承载负荷力，有效分散地基底层的压力，快速排出软土层的积水，避免土质层的膨胀固结以及不均匀沉降。

2.2.9换填型地基处理方法

换填型地基处理方法是指把建筑是工程施工场地的低强度土质换成高强度土质，满足房屋建筑施工地基的强度要求，应用换填型地基处理方法时通常会选择抗腐蚀能力比较强并且稳定性比较高的碎石、砂石等作为地基材料。地基处理前，施工人员要先把低强度的地基土挖出来，换填高强度的填土材料，然后进行夯实，提高地基强度以及承载能力。

2.30排水固结法

排水固结法是指根据软土地基受到的重力作用挖建竖向排水孔，排出软土地基的水分，使地基固结变形，提高稳定性。砂井排水法是指在房屋建筑工程进行地基处理之前设置砂井，再在砂井上铺砂沟或是砂垫层，增设排水通道，起到增强地基强度的目的。堆载预压排水法是指在地基中实现填筑大于建筑物重量的土石，对地基预压，在房屋建筑完成之前事先完成沉降过程，提高地基稳定性和承载能力。电渗排水法是指在软土中插上金属电极，连通直流电，使水分从阴极向阳极流动，从阳极将水分排出，降低软土地基的含水量。

3、结束语

综上所述，房屋建筑是居民生活的必要场所，也体现了城市文明风貌。为了更好推动城市化建设，必须对房屋建筑的质量安全做出保证，这同时也是对居民的生命和财产安全负责。本文在对房屋建筑施工中地基处理技术特点进行分析的基础上，引入了软土地基这一具有特殊性和复杂性特点的地基类型概念，积极探索房屋建筑中关于软土地基的处理新途径，综合利用各种技术手段的整合，实现地基加固效用的最大化。

参考文献：

[1]季超.房屋建筑中地基处理施工技术探究[J].科技创新与应用，2015（12）：224.

[2]李娟娟.房屋建筑工程中地基處理施工技术的探讨[J].城市建设理论研究：电子版，2015（4）：322.

[3]李秀梅.浅析房屋建筑工程中的地基处理施工技术[J].民营科技，2015（12）：145.

[4]杨万华.浅谈房屋建筑地基基础施工技术及应用[J].四川建材.2012（01）.

[5]刘贵庚.探讨建筑地基基础施工技术及应用[J].現代装饰（理论）.2012（02）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/64a13dabbc124c32feeeaa24.html