# 冶炼废渣论文-杨惠娟

导读:本文包含了冶炼废渣论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:加压浸出,综合回收,末端治理,资源化

### 冶炼废渣论文文献综述

杨惠娟[1]（2019）在《加压浸出技术在回收铜冶炼废渣有价金属中的应用》一文中研究指出稀有金属是战略储备物质,是当代高科技新材料的重要组成部分,化合物半导体、电子光学材料、特殊合金、新型功能材料及有机金属化合物等均需使用独特性能的稀散金属,因而广泛用于当代通讯技术、电子计算机、航空航天、医药卫生、感光材料、光电材料、能源材料和催化剂材料等,在国防建设中有着至关重要的作用。稀散金属很少有单独的矿山资源,主要是伴生在其他金属矿物,在冶炼过程中富集在中间物料中,而这些中间物料又富集了砷等有害元素。当前,随着我国金铜矿基地和铜业基地的壮大发展,金铜冶炼企业已经逐渐向规模化、集约化方向良性发展。而生产过程中必然产生大量冶炼废渣,受金铜冶炼矿石原料特性影响,这些冶炼废渣属于危废的同时,富集着如砷铜铅锌铼铟锗镓硒碲稀有金属。稀散金属在原料中的特点是品位低,如何实现稀散金属最终富集回收,如何采用绿色资源化先进工艺实现浸出分离是确保稀散金属回收资源化最为关键的因素。因此,采用绿色先进的环保工艺从冶炼废渣中提取分离有价稀有金属,实现产品化,解决危险废物环境污染,实现危险固废资源化和减量化,有着良好的环保意义和经济价值。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2019年11期）

牛学奎,吴学勇,吴文卫,毕廷涛,王舒婷[2]（2019）在《典型鼓风炉铅冶炼废渣重金属浸出特性及化学形态分析》一文中研究指出以云南某地典型鼓风炉炼铅工艺产生的干渣及水粹渣为研究对象,对其进行了属性鉴别,并考察了不同浸出方式对浸出液中重金属浓度的影响。采用化学连续提取法对废渣中的Cd、As、Pb等典型重金属化学形态进行分析。结果表明:对照GB 5085. 3—2007《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》,试验所选鼓风炉铅冶炼渣不存在浸出超标情况;3种提取方式的浸出液中重金属种类略有不同,但酸性条件对废渣中Zn、Pb、Cd、As等重金属的浸出影响最大,Cu更容易受弱酸性条件影响;形态分析数据显示Cd溶出风险最大,As、Pb溶出风险相对较小,干渣的潜在环境危害性要明显高于水淬渣。(本文来源于《环境工程》期刊2019年10期）

张利民[3]（2019）在《有色金属冶炼废渣回收利用综述》一文中研究指出不断增加的能源成本和环境限制迫使研究人员将注意力集中在大量工业副产品(如冶炼废渣)的再利用上。在这方面,本综述研究的目的是对有色金属冶炼废渣在不同应用和领域中的各种用途进行综述和集体方法,以期对目前优化或改进其用途的尝试以及这些废料潜在用途的新趋势提供见解。(本文来源于《世界有色金属》期刊2019年09期）

刘振有[4]（2019）在《湿法锌冶炼废渣中高效回收银的研究》一文中研究指出对于硫酸钙中含量比较高的废渣中回收银的方法,对于这个高效回收银的方法,高效的回收方法回收银的百分比高达70%以上,并且回收过程中还可以使铅、金、铜等金属元素的浸出率都得到增加,当含有锌的液体会回到锌的冶炼系统中,不会产生什么污染,对于高效回收银的方法对于资源的高效利用是有很重要的意义。(本文来源于《世界有色金属》期刊2019年07期）

单亚志,李文军,安睿[5]（2019）在《锌冶炼系统冶炼废渣回收银技术研究》一文中研究指出热酸浸出-低污染黄钾铁矾工艺将出现铅银渣(高浸渣)量和铁矾渣量增大,造成铅银渣中的有价金属银铅品位太低而无法回收,同时锌的回收率也降低,银渣富集工艺技术为银回收创造条件。同时解决了渣场堆存占用土地,重金属的流失污染环境问题。(本文来源于《内蒙古科技与经济》期刊2019年11期）

王琴,江纪宇,张兴龙,杨胜花,陈超[6]（2019）在《硫铁矿冶炼废渣重金属污染研究》一文中研究指出通过对大方县东关、营脚、青松叁处硫铁矿冶炼废弃地的调查,检测冶炼废弃地土壤中Cu、Cr、Pb、Cd、As五种重金属的含量并进行相关分析。结果表明:东关、营脚与青松叁处样地五种土壤重金属含量均高于贵州土壤背景值,含量大小:东关与青松两地Cr> Cu>Pb>As>Cd,营脚地Cu>Cr>Pb>As>Cd。叁样地综合来看Cu、Pb、Cd污染严重,而Cr、As污染较轻。由综合污染指数表明,东关(3.37～5.11)、营脚(3.15～6.87)、青松(4.86～6.33)叁处硫铁矿冶炼废弃地均为重污染。(本文来源于《贵州工程应用技术学院学报》期刊2019年03期）

邱静,吴永贵,罗有发,龙恩[7]（2019）在《沼渣对铅锌冶炼废渣生物化学性质及植物生长的影响》一文中研究指出为研究沼渣作为改良剂对铅锌冶炼废渣环境条件的改善及修复植物生长的影响,采用盆栽试验研究不同比例(0,1%,3%,5%,7%,9%)沼渣添加和黑麦草(Lolium perenne L.)生长对废渣养分含量、微生物学特性、重金属赋存形态及黑麦草的生物学特征的综合影响。结果表明:与对照废渣相比,添加沼渣后废渣养分(N、P、K)、有机质、酶活性(碱性磷酸酶、蔗糖酶、脲酶、过氧化氢酶)、微生物数量(细菌、真菌和放线菌)以及微生物活性(呼吸强度)均显着(p<0.05)增加;不同比例沼渣添加均显着增加黑麦草鲜重、根长、株高并显着降低植物组织(地上和地下部)中重金属含量(p<0.05)。沼渣添加和黑麦草生长通过促进废渣中酸溶态重金属(Cu、Cd、Zn、Pb)向残渣态转化进而降低废渣中重金属的生物有效性。典范对应分析表明,沼渣施用量在5%,7%,9%时对废渣微环境条件改善作用较大,其中,较低的沼渣添加量(5%)就能显着改善废渣的微环境条件及促进修复植物健康生长。因此,综合考虑沼渣作为有机改良剂的最佳费用和效应间的关系,在设置试验条件下,可将5%的沼渣添加量作为铅锌冶炼废渣有机改良及植物修复的最佳施用比例。(本文来源于《水土保持学报》期刊2019年03期）

尤文佳[8]（2019）在《冶炼企业含砷铅废渣综合治理工艺方案论述》一文中研究指出国内某大型有色冶炼企业购入的铅锌精矿原料通过铅锌冶炼工序生产主产品后,其原料中带入的砷、锑、铋等元素除部分进入挥发窑窑渣、烟化炉炉渣固化外,主要产出的渠道是稀贵综合回收产生的砷锑烟灰。企业对砷锑资源没有回收,降低了铅锌生产附加值,本企业通过集中处理,实现回收渣料中的铅、锑、银、铋等金属。(本文来源于《节能》期刊2019年05期）

陈欢欢[9]（2019）在《有色金属冶炼废渣的循环利用》一文中研究指出循环经济理念日渐深入背景下,对有色金属冶炼废渣高效利用提出更高的要求。从近年来有色金属冶炼废渣循环利用情况看,逐渐引入较多回收再利用技术,如湿法冶炼技术、火法冶炼技术等,且这些技术应用下处理后的废渣可在较多领域中应用,可实现循环经济发展目标。本次研究将对有色金属冶炼废渣处理现状介绍,分析有色金属冶炼废渣回收再利用常见方法、回收再利用领域以及回收再利用中的相关问题。(本文来源于《中国金属通报》期刊2019年03期）

林云青,李亚男,王莹[10]（2019）在《历史遗留含砷、铅冶炼废渣污染场地修复工程案例》一文中研究指出介绍了某历史遗留重金属废渣污染场地修复工程。通过场地环境调查,确定了污染物为砷和铅,修复工程量为1.2万m3。本工程修复技术路线为,场地的废渣及污染土壤采用固化稳定化处理后填埋的处理方式,原场地基坑达标后采用干净的土回填,通过种植黑麦草的方式进行生态恢复。修复目标分为清运目标和浸出毒性指标,由第叁方检测机构对清挖的基坑及处理后的废渣及污染土壤进行检测,采集的样品全部达到验收标准。工程的成功实施为同类历史遗留重金属污染场地项目提供了借鉴和参考。(本文来源于《环境与发展》期刊2019年02期）

### 冶炼废渣论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以云南某地典型鼓风炉炼铅工艺产生的干渣及水粹渣为研究对象,对其进行了属性鉴别,并考察了不同浸出方式对浸出液中重金属浓度的影响。采用化学连续提取法对废渣中的Cd、As、Pb等典型重金属化学形态进行分析。结果表明:对照GB 5085. 3—2007《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》,试验所选鼓风炉铅冶炼渣不存在浸出超标情况;3种提取方式的浸出液中重金属种类略有不同,但酸性条件对废渣中Zn、Pb、Cd、As等重金属的浸出影响最大,Cu更容易受弱酸性条件影响;形态分析数据显示Cd溶出风险最大,As、Pb溶出风险相对较小,干渣的潜在环境危害性要明显高于水淬渣。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 冶炼废渣论文参考文献

[1].杨惠娟.加压浸出技术在回收铜冶炼废渣有价金属中的应用[J].化学工程与装备.2019

[2].牛学奎,吴学勇,吴文卫,毕廷涛,王舒婷.典型鼓风炉铅冶炼废渣重金属浸出特性及化学形态分析[J].环境工程.2019

[3].张利民.有色金属冶炼废渣回收利用综述[J].世界有色金属.2019

[4].刘振有.湿法锌冶炼废渣中高效回收银的研究[J].世界有色金属.2019

[5].单亚志,李文军,安睿.锌冶炼系统冶炼废渣回收银技术研究[J].内蒙古科技与经济.2019

[6].王琴,江纪宇,张兴龙,杨胜花,陈超.硫铁矿冶炼废渣重金属污染研究[J].贵州工程应用技术学院学报.2019

[7].邱静,吴永贵,罗有发,龙恩.沼渣对铅锌冶炼废渣生物化学性质及植物生长的影响[J].水土保持学报.2019

[8].尤文佳.冶炼企业含砷铅废渣综合治理工艺方案论述[J].节能.2019

[9].陈欢欢.有色金属冶炼废渣的循环利用[J].中国金属通报.2019

[10].林云青,李亚男,王莹.历史遗留含砷、铅冶炼废渣污染场地修复工程案例[J].环境与发展.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/64c0a99293ce43b48772ef25.html