# 老城区道路排水管网改造设计要点

襄阳市城市规划设计研究院湖北襄阳441000

摘要：随着我国社会经济的不断发展，市政基础设施建设在其中起到了非常重要的促进作用，而城市排水管网作为市政基础设施中一项非常重要的组成部分，其设计效果在一定程度上将直接影响到人们的生活用水安全。但是，存在部分老城区因为建设的时间比较长，传统的排水管网设计已经不能满足城市发展的需求，需要设计人员在目前的基础上进行不断的优化和改造。本文主要针对老城区道路排水管网现状进行了分析，并结合实际情况提出了一些有效的改造设计措施，希望能为相关人员提供合理的参考依据。

关键词：老城区；道路；排水管网；改造设计；要点

在城市基础设施建设过程中，道路排水系统属于其中非常重要的一项组成部分，并且在人们的日常生活用水中发挥着十分重要的作用。城市排水系统主要包括了排水管网与污水处理厂两个部分，其主要任务是完成城市的防汛排水以及雨水和污水处理等工作。在我国社会经济不断发展的背景下，人们的生活污水总量也在不断的增加。但是因为老城区的道路排水管网修建的时间比较长，所以存在部分管道已经出现了老化的现象。针对这种问题，一定要对老城区道路排水管网开展相应的改造设计工作，从而才能满足人们的日常生活需求。

1老城区道路排水管网的现状分析

结合相关的调查结果可以了解到，目前，老城区道路排水管网在使用过程中存在着很多的问题，具体主要体现在了以下几个方面。

第一，在排水管网传统的设计工作中，因为在规划过程中所占用的时间比较短，设计标准很难满足目前市政设施发展的需求，这就导致排水管网在修建过程中其管道直径非常的小，水在经过管道排出时很难保证具备一定的畅通性，另外，因为管网埋设的位置比较浅，或者是因为管网接口处不具备严实性，这些问题的存在都会造成排水管网内出现沉淀或者是渗漏的现象，从而造成老城区的道路排水管网无法满足城市发展的需求。

第二，老城区排水管网在最开始的设计过程中，没有站在整体的角度上进行分析，这就导致管线的位置出现了非常严重的混乱现象，主要是因为在设计过程中没有对具体的使用范围、人口数量以及排水量等数据进行准确的分析，这就导致排水管网的排水能力以及收集能力达不到具体的使用需求。

第三，目前，老城区道路排水管网都比较的陈旧，并且在日常的使用过程中没有将相关的维护与管理工作进行全面的落实，这就造成老城区道路排水管网中存在的淤积现象非常严重，这种问题如果长时间得不到有效的解决，将会对管道内水流的通畅性造成非常严重的影响，导致管道内实际的过水量达不到设计中的标准要求。

第四，在老城区道路排水管网中，涉及到了雨水管道与污水管道两个部分，但是这两种管道出现了严重的混接现象，因为市政管道在设计过程中不具备合理性，这就很容易造成部分污水管道中的流水进入到雨水管道当中，最终出现了雨水与污水合流的现象，这也是造成老城区排水管网出现排水混乱现象的主要原因。

第五，老城区排水管网在设计过程中，没有对雨水口的设计工作进行深入的分析，导致在使用过程中经常会出现比较严重的堵塞现象，这将会对路面的收水能量造成非常严重的影响。另外，因为旧排水管网涉及到的建设资料不够全面，导致很多的排水管道在实际的施工过程中没有严格按照施工图纸中的具体要求来进行，这就在一定程度上增加了管网改造设计工作的难度。

针对目前老城区道路排水管网中存在的问题，相关的建设单位一定要将管网的改造设计工作进行全面的落实，并对目前的排水管网进行不断的完善和优化，在此基础上才能将污水处理管道的作用充分的发挥出来，同时也能保证人们日常生活中的用水质量得到明显的提升。

2老城区道路排水管网改造设计要点分析

2.1开展对排水管网相关资料的调查工作

因为老城区道路排水管网的建设年限比较久，在管线的整体布置上呈现出了明显的复杂性，因此，要想实现对老城区道路排水管网的有效改造，设计人员一定要保证将相关的调查工作进行全面的落实。首先，可以找到相关的建设单位，然后从建设单位中对之前排水管网的施工图进行获取，当得到相应的资料之后，就能对老城区道路排水管网的埋设深度、平面位置以及管道直径等相关数据进行全面的掌握；其次，可以在相关的养护管理部门对老城区排水管网的使用情况进行全面的了解，并对陈旧的管网进行严格的勘察工作，从而才能为之后改造工作的开展提供良好的基础条件。

2.2加强对排水管网的规划以及维护管理工作

在对排水管网进行改造设计的过程中，一定要结合城市未来的发展规划进行全面的考虑，站在整体的角度上进行深入的分析，同时还应该结合实际情况构建出完善的排水管网资料系统，并且对管理系统进行合理的构建。因为老城区道路排水管网在分布方面具有一定的复杂性，所以还应该将相关的检查工作进行全面的落实，这样才能保证维护以及管理工作的全面落实，在维护工作中主要包括了清淤以及破损维修等。

2.3对排水制度进行合理的选择

在改造设计工作开展之前，设计人员应该对老城区所处位置的地形情况以及水质特点进行全面的了解，同时还需要对原来的排水设施以及污水的处理程度进行深入的分析。在此基础上才能对合适的排水制度进行有效的选择。针对于街道比较宽容易开展施工工作的地区，可以采用分流制来进行。当街道比较窄，或者是排水管道的分布状态比较复杂时，应该采用截留式合流制的方式来进行。

2.4管道改造方案的选择

结合目前的实际情况来看，针对于老城区排水管网改造设计方案主要涉及到了以下几点内容：第一，对管道原位置进行开挖，就旧管道进行更换。因为老城区的道路通畅都比较的窄，并且所面临的交通量非常大，如果对道路进行开挖可能会对交通造成一定的影响。针对于这种现象，需要结合实际情况对施工变线进行有效的建设，同时构建出合理的交通方案，在施工过程中保证整体的安全性。在对新的雨水以及污水管道进行建设的过程中，一定要保证在预期之前完成，同时保证沟槽的回填质量可以满足一定的标准要求；第二，针对于废弃或者是堵塞比较严重的管道，需要对新管道进行合理的铺设。通过这种改造方案可以方式对道路进行大面积的开挖，从而可以在最大程度上降低会交通带来的影响。另外，这种改造方案还能够减少施工工期，在新管道施工之前，原来的管道仍然可以继续使用；第三，非开挖加固修复。这种方案不需要对路面进行开挖，然后对两个检查井之间的管道进行整体或者是某一部位加固修复，通常情况下主要使用到的加固修复方法为喷涂法与内衬法。这些方法在使用的过程中不但可以提升整体的施工效率，并且还具有非常明显的可靠性，与以往的开挖方式相比，可以在很大程度上避免水体出现污染现象，可以实现对原有管渠的充分利用，从而实现环境与经济目标的共同实现。

3结语

在城市基础设施建设中，市政给排水管道属于其中非常重要的一项组成部分，其建设质量在一定程度上将直接影响到人们的用水安全。但是，因为老城区道路排水管网的建设时间比较长，部分管道已经出现了严重的老化或者是堵塞的现象，针对于这种问题，相关的建设单位一定要在目前管道基础上进行改造设计，结合实际情况构建出合理的设计方案，从而为管道的稳定运行提供良好的保障。

参考文献：

[1]高廷耀，顾国维，周琪.水污染控制工程[M].高等教育出版社，2015

[2]中国市政工程西北设计研究院.给水排水设计手册[M].中国建筑工业出版社，2014

[3]李瑞成，王吉宁.老城区排水管网改造中应注意的几个问题[J].中国给水排水，2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/64f332776bc3d8c1c729cc26.html