# 浅谈房屋施工中的通病与解决对策

【摘要】房屋施工里的质量通病是普遍存在的，有很多原因能引起质量问题。所以当进行房屋施工的时候，需尽量掌控原材料问题，妥善把握施工里的所有环节，全面避免房屋通病的再次的出现。本文全面阐述了普遍存在的房屋施工质量通病同时指明了有关的解决对策。

【关键词】房屋施工；通病；解决对策

引言：

建筑施工技术及质量掌控的有效性，在很大程度上影响着全部工程质量及进度的落实，在建筑工程项目监管里占据着重要地位。针对建筑工程项目而言，需要落实施工所有环节中的技术及质量掌控工作，选择适当的措施，在保证建筑工程质量的基础之上，提高企业的经济利润。

1．施工通病

1.1混凝土施工

①新老混凝土结合问题。当进行施工的时候，因为工序的不健全性，不难引起新老混凝土在结合方面出现不良现象。②杂物清理没有尽快的进行清理。当未浇筑混凝土的时候未能用水进行冲洗，引起剩余过多的杂物，从而出现墙体被破坏现象。③混凝土缺少搅拌时间。其关键是因为混凝土的搅拌者在进行搅拌的情况下，单单参考实践进行预算不能精准计算。④骨料的不妥善级配。在真实的施工过程里，没有高度关注骨料的选配，引起挑选的骨料不到位等状况。

1.2钢筋施工

①箍筋凌乱。当进行施工的时候，未能妥善改变箍筋间的距离，绑扎太松，不难引起箍筋发生滑移还有倾斜的问题。②箍筋没有根据标准加密。于构造柱及圈梁连接的区域，要想增强抗剪强度，需加密箍筋，加密的距离需不超过100mm，范围需超过1/6层高。③不按照要求的箍筋弯钩的长度及角度。④钢筋的不按照要求的搭接。当进行钢筋施工的时候，需参考楼层的高度以明确竖直钢筋下料的长度。但是针对真实施工过程里，通常自由的搭接钢筋，搭接长度没有按照要求操作。

1.3砌筑施工

①对于拉结筋，放料很短，且伸出的长度不长。②并未清理砌体内的砂浆。当进行砌体施工的时候，普遍没有清除干净留存的砖口部位的砂浆，不难引起浇筑混凝土过程中于表面出现孔洞及裂缝等现象。③竖向孔隙出现透亮及脱空问题。这关键是因为竖向灰缝于中部位置没有加入砂浆，进而引起中部位置脱空。④横向灰缝砂浆粘结太松垮。这是因为施工的时候，砌筑阶段的铺浆太少；砌筑过程中未能够把握好挤揉力度；不能很好的了解砖块的浇水非干燥性。⑤半砖、破损砖的不正确的使用及不正确的组砌策略。施工者没有熟悉掌握上部构造及隔墙顶部的连接位置的砌筑途径及宽度不大的窗间墙砖块的运用的办法。⑥未根据标准建立马牙槎，接槎位置灰缝扭曲。在真实的施工过程里，马牙槎的槎口高度参差不齐，马牙凹入的深度未能按照标准问题极其常见。

2．房屋项目在施工质量控制方面产生问题的原因

2.1房屋施工工程设计方面

房屋施工工程设计在房屋施工质量掌控中占据着重要位置，适当的房屋施工工程设计可以有效确保房屋施工质量掌控。但是部分房屋施工工程设计者专业技能不够高以及工作不认真、没有责任心，此类均给房屋施工质量控制方面问题的出现创建了条件。房屋施工工程设计问题普遍具有掌控房屋施工整体质量的功能，其是房屋施工质量发生问题基础。

2.2工程施工方面

工程施工方面存在不少的因素均可以制约房屋施工质量掌控问题，因此工程施工在掌控房屋施工质量通病方面发挥着关键作用。工程施工需要尽可能的参考房屋施工质量掌控要求实施。不根据要求实施施工及误差太大均可以引起严重的房屋施工质量问题。

2.3工程质量管理方面

现阶段，中国的房屋施工关键靠手工作业，其由于内容冗杂不难发生问题。同时，房屋施工全体道德水平不高，房屋建筑工程施工公司没有很好的监管施工者，引起他们专业能力、文化程度等发生很多的问题。此类均可以给房屋施工质量掌控方面发生问题创建条件。同时房屋施工职业素质缺失，所有部门间的协调能力和房屋施工部门监管能力等问题，均可以引起中国房屋施工通病的发生。

2.4工程造价方面

工程造价问题在很大程度上决定着房屋建筑工程施工质量，人们都知道房屋建筑工程施工企业开展房屋建筑施工的关键的动力就是获得利润，这就引起部分施工企业想要实现最大的利润减少用料的使用，引起工程造价不高，仅仅确保了房屋建筑工程施工的速度，并没有对房屋建筑项目里的施工质量进行高度的重视。

3．解决对策

3.1混凝土施工

进行混凝土施工的时候，第一需掌握好混凝土原材料的基础质量。未进行施工时候，在混凝土的密实度及均衡度方面实施进一步的掌控同时根据房屋施工的设计标准妥善配比施工；全面掌控骨料的粒径，粒径需不超过20mm，能够买达到标准的骨料，还能够于施工现场选择筛子实施非长久的筛选。当未浇筑混凝土的时候，根本清理施工垃圾。在混凝土进行施工时，对于混凝土的搅拌，必须严格依据相关的标准与规范里规定的时间进行搅拌。加入外加剂的情况下，增加搅拌时间同时尽快的浇筑混凝土的参杂物；根据施工流程努力贯彻施工工艺。

3.2钢筋施工

当进行钢筋施工的过程中，需第一明确柱子的坐标方位，掌控垂直角，保证当进行全面施工时候的构造柱一直是竖直状态。能够根据选择砌体及柱子的拉结筋稳固的途径掌控砌体的垂直角。钢筋的弯曲改变值及量度差值都能够作用于钢筋下料。在钢筋弯曲成型的时候，内部表层的纤维被压力所影响而变小，外部表层的纤维被拉力影响而延伸，中心线长度一直不会改变。钢筋末端需要建立弯钩，弯钩的形式需要达到建筑的相关要求。需参考楼层的基本需求总数明确拉结筋的用的总数，从而方便任何情况下进行调用。相应的监督监管者需提升检查施工频率，假使出现问题则需要尽快解决，同时实施现场技术指引。

3.3砌筑施工

当进行砌筑的过程中，应该参考房屋建筑位于的地点的温度环境，选择温差比较中和的配比砂浆。需掌控马牙槎及垂直角，明确马牙槎达到标准。马牙槎位置的砂浆需具有一定的密实性。砌墙砌体施工的时候，需在墙体的砂浆不再改变基础之上，实施梁和砖拱融合的施工；需要核查墙体内与构造柱在轴线方面相一致，与此同时，还要使位置与结构相符合。当未进行浇筑的时候，将砖模内的杂物进行打扫。未砌筑的时候，随之把砖浇水防止其不再干燥，让砖块的含水率保持于10%至15%之间。砌筑的过程中，引领施工者铺浆需够足够的量，挤揉度适当，让横向的灰缝密实。仔细完成施工洞口和支模洞口的修复工作，把墙体两端的嵌补密集。上端构造及隔墙顶端的连接地点，选择立砖及侧砖斜砌同时进行压缩。要求宽度不能超过一米的窗间墙在砌筑的时候尽可能应用整砖，对于那些受力很小的墙心以及砌体可以尽可能地选取破损的砖块。

3.4施工队伍

第一，适当的教育施工群体，增强其的房屋质量意识性。针对施工群体而言，建立质量第一理念、给用户服务观点、预防掌控为关键的核心思想、公司利润及社会效益齐头并进的使用数据进行解释的观点。第二，增加施工者的专业技能。监管人员都有很强的目标计划、质量监管、技术引领、安排施工还有鉴定监测工程质量的水平，可以给工程的施工者实施适当的技术引领，进而提升房屋工程的质量。

4．结语

针对现阶段房屋建筑施工中的控制技术及质量，需紧扣质量监管进行深层次的研究，进而实现房屋建筑施工所有技术的需求，给建筑施工供给最佳的建筑产品，由质量控制监管、技术使用、材料选择等多部分实施整体控制，最终使得房屋建筑施工技术变得更加健全。

参考文献：

[1]李晓霞,李赵志.浅谈房屋建筑钻孔灌注桩施工技术[J].科技传播,2011,12(8):152-153.

[2]李跃彬.建筑施工质量管理防控经验谈[J].科技信息,2011,(20).

[3]张春野.浅析高层建筑施工中的若干问题与控制要点.科技创新与应用,2012,16(7)125.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6517c2ac1fb4a426d3dec8c2.html