# 开环谐振带通滤波器论文-刘海文,蒋浩,雷久淮,覃凤,彭苏萍

导读:本文包含了开环谐振带通滤波器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:叁通带,滤波器,非对称耦合线,枝节加载

### 开环谐振带通滤波器论文文献综述

刘海文,蒋浩,雷久淮,覃凤,彭苏萍[1]（2014）在《基于开环谐振器和非对称耦合线的叁通带带通滤波器设计》一文中研究指出利用枝节加载开环多模谐振器和非对称耦合线,设计了一种紧凑型叁通带带通滤波器.该多模谐振器在通带内能产生3个奇模和3个偶模.运用奇偶模理论对该谐振器的特性进行分析,其通带边缘的多个传输零点,可显着提高滤波器的选择性和阻带特性,且通过调节非对称耦合线位置,还可以实现对传输零点的有效调控.该滤波器可应用于全球移动通信系统GSM、全球定位系统和数字蜂窝系统DCS.(本文来源于《江西师范大学学报(自然科学版)》期刊2014年04期）

储君君,肖中银,李好,马全问,徐晓雪[2]（2014）在《基于双模开环谐振器的电调带通滤波器》一文中研究指出提出一种新型的电容可调的微带带通滤波器,由两个双模开环谐振器组成.由于该谐振器的两种模式(奇模和偶模)之间不存在耦合的特性,因此可使用一个简单的直流偏置电路来分别调节谐振器的奇模和偶模频率,最终实现通带频率可调.通过对谐振器模型的耦合矩阵分析,在通带的边缘会产生传输零点,从而大大提高了滤波器的频率选择性.该滤波器在0.87～1.03 GHz(GSM 900)范围内可调,通带内回波损耗大于20 dB,且仿真曲线形状基本不变.滤波器的测试结果与仿真结果基本吻合.(本文来源于《上海大学学报(自然科学版)》期刊2014年03期）

刘海文,雷久淮,赵玉龙,王杉,彭苏萍[3]（2013）在《基于双模开环谐振器的双通带带通滤波器设计》一文中研究指出利用加载T型枝节的单元开环双模谐振器的双模频率特性,设计了一种新型的双模双带滤波器.该滤波器具有多个传输零点,显着提高了通带的选择性和阻带特性,且滤波器的2个通带都具有良好的阻带深度和隔离度,通带的中心频率和带宽独立可控.(本文来源于《江西师范大学学报(自然科学版)》期刊2013年05期）

彭文超,刘新宇[4]（2009）在《一种半波长开环谐振器带通滤波器的设计》一文中研究指出本文介绍了一种微带开口环谐振器,并利用该微带开环谐振器作为基本的滤波谐振单元设计了一个通带中心频率5.8GHz,3dB带宽300MHz的带通滤波器。通过提取各谐振单元之间的耦合系数以及外部Q值,可以准确的设计这种利用开环谐振器的带通滤波器。通过引入交叉的电磁耦合,该滤波器具有一对对称分布的传输零点。(本文来源于《2009年全国天线年会论文集（下）》期刊2009-10-13）

陈光荣,徐锋明,孟令琴[5]（2009）在《基于容性负载开环谐振器的双频带通滤波器》一文中研究指出本文利用容性负载开环谐振器设计了一个工作在无线局域网(2.45/5.2GHz)的新型紧凑双频带通滤波器。由于采用容性负载谐振器,该新型双频带通滤波器具有较小的体积和较小的插入损耗。采用了0°馈电方式,使得在第一个通带两端产生传输零点提高频率选择性。在输入和输出端采用了四分之一波长传输线来阻抗匹配。最后,测试结果和仿真结果吻合的较好。(本文来源于《2009年全国微波毫米波会议论文集（上册）》期刊2009-05-23）

刘海文,李文明[6]（2009）在《一种基于六边形开环谐振器的小型化带通滤波器研究》一文中研究指出本文提出一种新颖紧凑的椭圆函数型微带带通滤波器设计。该滤波器由一对开槽缝隙六边形谐振器和具有容性电耦合结构的开路短截线组成。增加容性电耦合结构的开路短截线,可增大两谐振器之间耦合,降低了滤波器的插损和带通中心频率;并且,开槽后的谐振器电长度增加,从而可获得电路尺寸缩减的效果。为验证所提方法,我们设计了一个中心频率为1.84GHz,具有椭圆函数频率响应的带通滤波器,测试值与仿真值吻合良好。与传统六边形滤波器相比,该滤波器通带内插损减小4.5 dB,中心频率下移约700MHz,通带波纹性能明显改善。(本文来源于《2009年全国微波毫米波会议论文集（上册）》期刊2009-05-23）

柳宁宁,秦会斌,郑梁,胡冀,邵李焕[7]（2009）在《基于新型互补开环谐振器的带通滤波器》一文中研究指出展示了一种新型互补开环谐振器(Complementary Split Ring Resonators,CSRR)。文章分析了CSRR的运行机理,研究了环缝的半径、径向间距对带通滤波器性能的影响,将该结构用于一个叁阶波导带通滤波器的设计,并采用有限元法对这种结构的传输特性进行了仿真。仿真结果表明,所设计的波导带通滤波器带宽满足指标700 MHz,中心频率10 GHz,插损0.5 dB,具有体积小、性能高的特点。(本文来源于《电子器件》期刊2009年02期）

江新华,李国辉[8]（2008）在《新型开环谐振器带通滤波器的设计》一文中研究指出提出一组新型的方形开环谐振器,使用这种新型的谐振器设计微带线带通滤波器,可以有效地减小滤波器的尺寸.利用其中一种新型的谐振器,设计加工了一个小型化带通滤波器,仿真与测试结果显示,该滤波器有很好的频率选择性、阻带特性和较小尺寸.与传统的开环谐振滤波器比较,尺寸减小了30%.(本文来源于《上海大学学报(自然科学版)》期刊2008年03期）

### 开环谐振带通滤波器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

提出一种新型的电容可调的微带带通滤波器,由两个双模开环谐振器组成.由于该谐振器的两种模式(奇模和偶模)之间不存在耦合的特性,因此可使用一个简单的直流偏置电路来分别调节谐振器的奇模和偶模频率,最终实现通带频率可调.通过对谐振器模型的耦合矩阵分析,在通带的边缘会产生传输零点,从而大大提高了滤波器的频率选择性.该滤波器在0.87～1.03 GHz(GSM 900)范围内可调,通带内回波损耗大于20 dB,且仿真曲线形状基本不变.滤波器的测试结果与仿真结果基本吻合.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 开环谐振带通滤波器论文参考文献

[1].刘海文,蒋浩,雷久淮,覃凤,彭苏萍.基于开环谐振器和非对称耦合线的叁通带带通滤波器设计[J].江西师范大学学报(自然科学版).2014

[2].储君君,肖中银,李好,马全问,徐晓雪.基于双模开环谐振器的电调带通滤波器[J].上海大学学报(自然科学版).2014

[3].刘海文,雷久淮,赵玉龙,王杉,彭苏萍.基于双模开环谐振器的双通带带通滤波器设计[J].江西师范大学学报(自然科学版).2013

[4].彭文超,刘新宇.一种半波长开环谐振器带通滤波器的设计[C].2009年全国天线年会论文集（下）.2009

[5].陈光荣,徐锋明,孟令琴.基于容性负载开环谐振器的双频带通滤波器[C].2009年全国微波毫米波会议论文集（上册）.2009

[6].刘海文,李文明.一种基于六边形开环谐振器的小型化带通滤波器研究[C].2009年全国微波毫米波会议论文集（上册）.2009

[7].柳宁宁,秦会斌,郑梁,胡冀,邵李焕.基于新型互补开环谐振器的带通滤波器[J].电子器件.2009

[8].江新华,李国辉.新型开环谐振器带通滤波器的设计[J].上海大学学报(自然科学版).2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/655b3da983627451b5029821.html