# BIM技术在项目管理中的应用价值分析

广西建工集团第一安装有限公司

摘要：在项目管理过程中运用BIM技术，不仅可以经过使用BIM技术增加项目的经济效益，还能够将不必要的浪费减少，这也是BIM技术运用的主要工作，是BIM技术价值的体现。因此，本文对中国与发达国家BIM技术运用进行了简单的概述，然后探讨了BIM技术在工程项目管理中的运用，以期为广大读者提供参考。

关键词：BIM技术；项目管理；应用价值

引言

由于当前国家经济的持续发展，工程建设规模增加，工程建设技术也变得越来越复杂，使以往的项目管理方法已经无法充分满足当前的工程建设需求，怎么处理工程建设项目中各方面的问题，变成了现如今的管理人员亟待解决的问题。在这样的情况下，BIM技术引进，这项技术可以通过使用数字化方法，将项目管理之中的各主体进行统一规范化的管理，采用协同共享等功能，逐步提升项目建设质量，以此达到多方参加管理的目的，给工程建设项目管理打好扎实的基础，提高工程建设项目管理的有效性，最终实现技术保障与经济可控的目标。

1BIM技术基本概述

所谓的BIM技术，就是一种建筑工程信息模型，其建设的基础就是三维数字技术，结合了工程建设项目信息后形成的一种数字模型。BIM技术包含了项目设计、实施与使用等全生命周期生产管理流程。在现代化社会中，BIM技术在西方发达国家工程运用已非常普遍，与此同时，多使用在项目全生命周期中，BIM技术标准已经相当成熟了。在西方国家中，以美国为例，超过50％建筑咨询公司使用BIM管理设计方式，同时引入BIM技术应用于生产管理行列的施工企业也逐步增多。在亚洲国家以日本为例，该国家2009年就已在设计和施工行业中大力发展BIM技术并进行了本土化改进使得其更具应用价值。

现阶段中国的BIM技术还在发展的过程中，国内也并未有关于BIM技术的标准，一些设计公司也仅仅是把BIM技术当作辅助性的设计方式而已。在几年前，中国住建部探索制定出的有关促进BIM技术在建筑行业中运用的指导建议中表明，建筑公司要全面推行项目全生命周期，以此来实现策划与设计、项目施工与运营等各个阶段和参与主体充分运用BIM技术。同样的，在几年前我国北京也制定了民用建筑信息模型设计指标；上海地区确定了BIM技术试点以及推行运用的目标；我国广东也确定了对该技术的运用要求。而在2015年，我国深圳地区建筑工务署下发了建筑工务署政府公共工程BIM技术运用实施细则与BIM技术管理标准。在我国工程建设领域产业优化升级的情况下，BIM技术将会迎来新的发展局面。

2在项目管理中BIM技术的应用价值

2.1工程项目概况

某工程地面部分是由3栋建筑构成的，分别是a1数据中心、a2科技大楼、a6倒班宿舍；而地下部分则是地下室；该工程项目建设规模为156434平方米。此次工程机电安装有消防与采暖系统、通风和高压变配电系统等30多种复杂交叉的系统。

2.2BIM技术可以提高施工的协调性

在机电安装工程中，机电施工是禁止各自为政的与先占先得思想的，过往对于各个专业的施工管理均是以现场协调的形式，聚集各个专业公司一起协调安装步骤与安装控件的问题，这样虽然可以起到一些作用，可是不具备针对性与前瞻性，掌控和解决能力有待增强。应用BIM技术，项目管理者，设计人员，施工技术人员针对管线密集区，以图1为例子，其左边是变电室，右边是锅炉房，根据模型可以看出在两个机房中间渠道十字交叉位置只有空间为9平方米的地方，在该空间聚集了各管道，见表1所示。梁底距离地面4.2米，为确保总体高度不小于2.5米，必须要在不到1.7米高垂直空间与9平方米的空间中开展管道安装工作。假设不提前合理规划，就会导致返工或者管线碰撞现象出现。经过三维模型能够快速使各方人员了解管线之间的相互关系，同时依据需求很快地绘制出3D图，依据坡面图里面的管线上下层关系，能够设置出有针对性的施工工序，以免无组织的盲目施工。

图1局部三维模型

2.3BIM技术可以提高工程成本控制能力

运用BIM技术，施工人员与管理者能够在进行施工以前，对可能会遭遇的技术困难提前制定出应对举措，制定出合理的施工计划，将施工流程简化，减少了由于管线排布不科学等所导致的停工或窝工问题产生。一则减少了施工时间，降低了施工成本与人工成本，二则减少了由于拆卸改建导致工程外观质量差的情况产生。生产统计人员可以预先设定报量周期，把三维模型导入软件中，软件能够依据计划时间自动计算本期完成实体的费用，同时多期报量内容也可以一同导出来，以便查找多期报量汇总。预算工作人员能够依据圈定的模型区比较收益与目标成本、实际成本，从而计算出区域范围以内的盈利与亏损。此次工程经过运用BIM技术，各个专业把施工图纸问题在进行施工以前就处理好了，将施工预判性提升了，减少了施工管理协调的困难程度，同时施工单位能够相应减少管理人员数量。就以此次工程而言，生产管理者和相同类型工程比较，减少了两个人，如此一来，每一年就可以节约人工成本30万元。同时，因为按照三维模型中的图纸更加具备施工指导性，供货商能够直接按照施工图纸内容开展材料预制加工，减少了现场加工和安装时间，给施工顺利开展，按期或者提前完成项目提供了强有力的保障。

结语

通过以上所述，可以了解到，运用BIM技术是当今时代发展的要求，并且在将来的建筑行业之中，也会对数据提出越来越高的要求。BIM技术也刚好可以提供技术上的支持，所以规定有关工作人员在往后的工作过程中，应当积极采用BIM技术开展工程建设项目管理工作，如此才可以促使项目管理效率获得有效提升。

参考文献：

[1]吴风华.BIM技术在项目管理中的应用分析[J].建筑安全，2017，32（01）：62-64.

[2]孙晓莉，何建武.BIM技术在某工程项目管理中的应用[J].青岛理工大学学报，2017，38（01）：125-129.

[3]龚亦凡，贾仁甫.BIM技术在项目管理中的应用价值研究[J].价值工程，2015，34（31）：43-44.

[4]马丽娜.浅谈BIM技术在项目管理中的应用及对策[J].中外建筑，2015（07）：147-148.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/659f35313f434e25398dba06.html