# 建筑工程框架剪力墙结构施工技术研究许合

身份证号码：44170219780713xxxx

摘要：在经济发展的大形势下，建筑行业也进入了发展的黄金阶段中，各种新型工艺和技术在建筑工程中得到了广泛应用，这推动了我国建筑工程整体实施水平的发展。建筑框架剪力墙结构是建筑工程施工中一个重要的组成部分，其兼具了框架和剪力墙的优势，具有较好的安全性和实用性，能够有效避免建筑物在外力作用影响下发生变形，提高了房屋建筑的使用寿命。本文从钢筋施工工艺、模板施工技术、混凝土施工技术和内隔墙施工技术4个方面，系统的分析了框架剪力墙结构的施工技术，希望能够为建筑行业的稳步发展提供一些参考。

关键词：建筑工程；框架剪力墙结构；施工技术；工艺研究

建筑框架剪力墙结构施工技术指的是结合框架和剪力墙，将建筑内房梁和柱体相连接，形成一个稳固的框架，进而构建一个具有高度承重能力的房屋结构。框架剪力墙结构能够实现房屋中竖向荷载力和水平荷载力之间的相互支撑和抵抗，提高房屋整体结构的承受能力，并配合新技术和新材料的使用，来提高建筑施工的质量。如今，新技术在建筑工程中被广泛应用，框架剪力墙结构能够通过与其他技术的结合，发挥出独特的优势，提高建筑结构的稳定性和安全性，并推动建筑工程的持续进步。

一、钢筋施工技术分析

钢筋施工技术是框架剪力墙结构施工技术中的重要内容，在技术实施中，应当注意一下三点。首先，在钢筋的选择上，应当根据施工现场及工程要求确定钢筋的类型、粗细等，施工单位应当综合对成本控制的考虑，选择合适价格的钢筋，不能一味地要求低价格，应当在能力范围之内选择性价比最高的钢筋材料，使其与建筑等级相符合。其次，房屋框架剪力墙结构施工中难度最大的区域就在于梁柱节点处施工，这是由于节点处钢筋分布十分密集[1]，施工时相关人员很难排除干扰因素，因此获取的数据不够准确，影响了后期的判断。因此，为了避免这一情况的发生，相关人员应当能够借助技术和工艺，获取准确的数据和信息，并完善施工流程，避免出现钢筋节点位移、错位的情况。第三，为避免钢筋节点位移，施工单位应当注意加固处理箍筋框，通过实体放样，从水平和垂直方位观察钢筋的位置，使其符合钢筋施工的要求，避免发生移位情况。同时，应当在施工中明确钢筋梁柱节点的具体情况，根据钢筋实体绘制图放样，制定模板，并根据这一模板指导施工人员进行现场操作，最大限度的避免可能发生的问题。

二、模板施工技术分析

1、支模施工

首先，弹出模板安装线的抽线位移偏差应控制在3mm之内，这样可以保证混凝土墙体高度一致，同时保证平层施工的一致性，将墙体标高偏差控制在5mm之内。为了避免出现墙根破损的情况，施工人员应当根据在根部涂抹水泥浆，将厚度控制在10—15mm之间[2]，一旦出现露筋情况，应立即补充水泥浆，确保墙根不受影响。其次，在模板支护中，需要重点关注阴角膜，尤其是放置位置、角度等，明确相关情况后实施模板支护。施工人员应按照工艺要求和流程要求完成施工操作，确保模板合拢，减少空隙。进行穿墙螺栓操作时，应当将墙体宽度的偏差值控制在3mm之内，这样才能确保整体混凝土结构的稳定。最后，安装阴角膜时，很容易出现倾倒的情况，施工人员应当注意加固阴角膜和钢筋的连接处，利用暗柱主筋定位阴角膜，通过多次定位确定阴角膜的最合适位置，从而保证拼接效果。施工人员可以通过企口，连接角膜和内墙模板，在阴角膜和大模板交界处留出适当距离，用于后期的拆除模作业。

2、拆模施工

拆模施工的顺序为先支后拆，浇筑混凝土后，待混凝土强度超过1.2MPa[3]时进行拆模操作，需要注意的是，若混凝土强度未达到这一要求，应避免实施操作。同时，这一阶段中应严格按照相关的工艺流程进行。

三、混凝土施工技术分析

首先，在施工前，应当选择合适的混凝土调配，确保混凝土材料合格后，按照工程要求，对混凝土进行调配，使其符合施工要求。混凝土材料是由水泥、啥子和砂石所组成，为了确保其质量，需要对这些材料进行合理配比，避免水分过多或过少，引发质量问题。在振捣混凝土时，应当按照三排振动作业法，从前中后三个角度进行振捣，注意快插慢拔。剪力墙截面振捣时，由于深度较大，且钢筋较为密集，使用人员应当在振捣器作业时与其保持适当的距离，在转弯的部位，可以缩短距离。振捣完成后，应注意检查作业效果，及时修补，必要时可以进行二次振捣或者抹面，及时消除多余水分和气泡。在施工中，混凝土需要持续应用，尤其是大面积施工中，混凝土的使用量非常大，施工单位应当按照分层浇筑的原则，在完成一层混凝土浇筑作业之后，立即进行下一层的浇筑[4]，避免出现断层情况。这一阶段中，应当注意合理安排施工人员，通过流动作业，来保证人员的有效交接。第三，完成混凝土浇筑作业之后，应当注意配合一定的养护措施，施工人员应当注意工程当地的天气，在干燥时进行混凝土喷水，确保表面湿润不干结。另外，为了避免出现裂缝，在配置混凝土时应当避免添加膨胀剂，避免混凝土缝隙过大影响使用效果，同时，混凝土的温度还应当维持在30℃之下，温度过高会影响混凝土的粘结效果。

四、内隔墙施工技术

框架剪力墙的内隔墙施工指的是在不影响建筑整体承重能力的基础上，对室内墙体进行美化的施工过程，在施工中，应当注意一下两点。首先，合理选择内隔墙材料，在能力范围之内，选择抗震性能好、经济性好的砌块材料，砌块可以是空心结构，这样能够起到较好的保温、隔音和美观作用。其次，内隔墙施工十分简单，其需要和基础的墙体结构保持一致，虽然施工操作较为简单，但是其对建筑工程总价格和居住性能有着直接的影响。为此，施工人员应当提高警惕，注意选择可操作性高的施工材料和技术。总的来说，内隔墙是框架剪力墙的收尾阶段，其能够反映出前期施工的质量和合理性水平，因此，在施工中应当从整体出发，确保房屋结构的稳定性和安全性，最大限度的提升美观性。

结束语：

如今，在时代的发展之下，城市用地越来越紧张，高层建筑能够有效的缓解用地紧张这一局面，提升城市居民的居住舒适度。框架剪力墙技术是建筑工程的基础施工技术之一，如今，各类新材料和新技术在建筑工程中得到了广泛应用，人们对建筑的结构设计有了更高的要求，如何提升建筑总体质量、满足人们的居住需求，是当前建筑企业最关注的一项内容。为此，应当加强对框架剪力墙的研究，提高各项技术和工艺的实施水平，以此来确保房屋建筑的结构质量，满足建筑市场不断发展的要求。

参考文献：

[1]李侠.房屋建筑工程框架剪力墙结构施工技术要点研究[J].建材与装饰，2016，03（08）：46-47.

[2]张文超.框架剪力墙结构施工技术在建筑工程中的应用研究[J/OL].中国高新技术企业，2016，14（17）：52-53.

[3]杨荣超，王哲.框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用研究[J].门窗，2016，10（15）：16-17.

[4]丁晖.试论房屋建筑工程框架剪力墙结构施工技术的要点[J].中小企业管理与科技（中旬刊），2017，02（24）：60-61.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/65a0200dc25558eaecbf0981.html