# 针对35kV输电线路设计与施工的探讨

（国网上海金山供电公司200540）

摘要：输电线路是电力系统的大动脉，它将巨大的电能输送到四面八方，是连接各个变电站、各重要用户的纽带。输电线路的安全运行，直接影响到了电网的稳定和向用户的可靠供电。因此需要对输电线路的设计和施工方案进行仔细研究和执行。本文就35kV输电线路的设计以及施工中的问题进行探析，并为输电线路的发展以此提供参考。

关键词：35kV；输电线路；设计；施工

35kV输电线路设计中有诸多注意事项，施工中有诸多施工项目环节，要想保证35kV输电线路整体施工质量具有一定的难度，需要施工人员及相关监督管理人员的密切配合。输电线路施工的质量高低直接影响着电力输送的安全性和可靠性，同时在施工过程中不定因数多、施工难度大，给施工人员造成安全威胁，所以要严谨对待输电线路的设计方案和施工方案。

135kV输电线路设计方案

（1）输电线路设计需要注意的问题首先影响输电线路设计的因素是雷电。雷电因素对35kV输电线路的运行造成的影响较大，因雷击而造成的线路故障多种多样，较为普遍的有线路断裂、绝缘子击穿、闪络等。其次影响因素是气候。在较为寒冷的地域或者是我国大部分地区的冬季进行施工时，低温因素会对输电线路的施工造成较大影响，还会造成输电线路的受冻连接等状况。再次影响因素是短路问题：35kV输电线路较为复杂、技术含量较高，要有专业的知识技能和深厚的实践经验的工作人员才能确保线路的搭设准确。这些问题都要求属地那线路的设计要精准，而且要根据施工所在地的具体情况进行设计。最后影响因素是周边环境：要充分考虑项目建设对环境的各种影响，要能预见项目架设中以及建成后对环境的影响。在选址方面尽量避开环境脆弱区、农田、风景区、村庄等，施工过程中尽量避免对环境的破坏和影响，同时还要注意架设经过地的风土人情，有的地区比较忌讳路线架设，包括塔杆选址等问题，都会涉及到某些特殊的信仰或者风水忌讳等。

（2）输电线路设计步骤

第一，选择输电线路走向——在确定输电线路的方案后，设计人员应在五万分之一的地图上对于输电线路的走向进行描绘。在设计过程中，设计者需要考虑的问题除了上文提到的雷电、气温等气候天气原因之外，还要考虑施工当地的人文环境，比如对环境的影响：在架设前的规划中要充分考虑项目建设对环境的各种影响，能预见项目架设中以及建成后对环境的影响，及时准确的建立起修正预防措施。在选址方面尽量避开环境脆弱区，施工过程中尽量避免对环境的破坏和影响，这不仅是为了环境建设着想，更与建成后的项目能否顺利投入使用息息相关，还关系到建成使用后能否避免出现层出不穷的问题以及使用寿命的问题，总之，选择好项目架设地址，有利于保护环境，也有利于后续管理。

第二，定位桩选择方面的考虑因素——定位桩与通讯线之间的距离大于20米；与公路边的距离大于15米；与建筑物的距离大于10米；定位桩尽量避免设在陡坡以及地质不良地带上；穿越高电压等级线路的定位桩应选在高电压等级线路对地距离较高。

第三，输电线路塔杆排设要求——杆型设计

符合施工环境；输电线路塔杆排设不要局限在原测定的直线桩位上，可根据情况寻找更科学合理的位置布杆；每个转角桩一般均应排杆，不能轻易跳过或前后左右移动；过水田和耕地的直线杆应尽量选用无拉线的杆型；在较窄的线路走廊布杆，为保证线路边相对有足够的电气距离，宜选用垂直排列和上字型排列的杆型；在跨越对地距离较高的低电压等级或同电压等级的线路时，应选用水平排列的杆型；在碰到桩位距通讯线、电力线、建筑物、公路的距离不够时，先按以上原则布杆，然后再到现场决定是否采用电缆。

235kV输电线路施工方案

（1）保证施工材料的质量在输电线路施工过程中，需要耗费大量的电线电缆等施工材料，施工材料的质量是影响输电线路的重要因素，材料的性能决定了材料的使用年限。对于输电线路这样的基础工程来说，使用年限有比较高的要求，如果材料性能较差，必然会导致电线质量不合格，就会引起输电线路的使用隐患，带来无法预估的损失。因此，施工单位一定不能为了节约成本而降低材料的性能要求，必须保证材料性能符合质量标准，从而保证输电线路施工的正常进行。

（2）图纸优化设计上文已经提到，设计图纸是工程建设施工的具体依据，合理的图纸设计可以减少施工过程中不合理施工行为的发生。在开工前，建设单位应当组织参建团队对施工图纸进行分析和探讨，找出设计中的不足，并及时进行优化，确保图纸的合理性和科学性，争取降低成本，提高效率。

（3）严格审查施工组织方案施工方案是整个施工过程的指导方案，合理的施工方案可以保证施工过程的严密性和科学性，从而可以加快施工速度，有效缩短工期，争取降低成本，提高经济效益。施工单位应当对施工方案进行认真学习和研究，熟练掌握施工方案中的各项要求，争取在施工过程中尽可能降低对施工方案的偏离程度，保证施工进程按照原计划进行，从而保证施工项目建设顺利完成。

（4）架线工程设计架线工程是最为复杂的过程，为减少对材料和人力的消耗，提高劳动效率，可以采用张力放线，使用牵张机械使导地线始终保持一定的张力，保持对交叉物始终有一定安全距离，这种展放方法能够保证导地线展放质量和效率都有较大的提高，从而有效的提高劳动效率，减少对人力和物力的消耗。

（5）基础施工输电线路工程中的杆塔地下部分施工叫做基础施工。基础施工的作用巨大，是一项输电线路工程的奠定部分，这项作业质量的好坏，直接影响着输电线路工程的顺利进行以及建成后的运行安全。

（6）光缆架设工程光缆架设施工前一定要对设计资料、原材料和施工设备进行仔细核对，确保准确无误，施工人员要仔细阅读有关的技术说明书和安装指导手册，确保光缆安装正确。由于光缆的卷盘长度为2～3km，其弯曲半径应为光缆外径的15倍以上，因此在施工过程中一定不能猛拉和扭结光缆，否则会造成对光缆的损害，不利于光缆的安装。安装完成后，还要对余缆进行整理，注意从接头盒处向外收揽，避免意外发生。

（7）架设杆塔工程输电线路施工过程中的影响因素之一就是杆塔不稳定，无论是在解决冻土的问题上，还是在抵抗风力的问题上，杆塔架设需要面临的因素也比较多，所以杆塔架设是输电线路施工的重点工作之一。输电线路的杆塔架设施工有两种方式：第一，整体组立杆塔施工方式——这种方式对混凝土的抗压强度的要求非常严格，应达到设计强度的百分之百；第二种，分解组立杆塔施工方式——混凝土的抗压强度达到设计强度的百分之七十。这两种方式都要注意最基本的稳固问题，在进行架设前，指挥调度人员应该对施工现场的土地性质有完整详实的认识，包括施工季节的气温、风力，以及附近的大型工程场所（如大型工厂的机械运用会影响附近土地的震动幅度等）等，这些因素都会对杆塔的最终质量造成影响。

3结语

电力工程项目建设是关乎国家和人民的基础工程建设，优质、高效的电力工程项目不仅可以促进国家经济的发展，提高人民的生活水平，更可以保证社会的稳定，促进社会的可持续发展，因此，施工单位必须严格进行输电线路的设计，同时对电力施工过程中的输电线路进行严格的质量控制，以保证工程项目符合质量标准，从而促进电力行业的健康、快速发展，为国家和人民带来更大的经济效益和社会效益。

参考文献

[1]李庆先.高压输电线路抗覆冰技术分析[J].中小企业管理与科技：下旬刊，2011（06）：233-234.

[2]杨冬明.高压输电线路故障测距方法的研究[J].价值工程，2011（18）：33-34.

[3]王慧敏.通辽电业局高压输电线路微气象区监测系统的开发与应用[J].电力信息化，2010（05）：50-52.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/65b1957a44e1e3dcbe4fa71b.html