# 空间紫外遥感仪器论文-李寒霜,李博,王淑荣

导读:本文包含了空间紫外遥感仪器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:测量,空间紫外遥感,偏振响应,漫透射板

### 空间紫外遥感仪器论文文献综述

李寒霜,李博,王淑荣[1]（2018）在《空间紫外遥感光谱仪器偏振特性研究》一文中研究指出为提高仪器整机性能及遥感数据反演质量,分析了仪器光学系统膜系对偏振的影响,利用氙灯、准直系统、布儒斯特起偏器和紫外光谱仪构建了一套偏振响应测试系统,测量了仪器在200~320nm紫外波段范围内的P光与S光的偏振响应。测试结果表明,仪器在P偏振光与S偏振光照射下呈现出不同的偏振响应,偏振态由S变化到P,紫外光谱仪响应峰值波长位置由290nm变化到275nm,双片漫透射板相比单片漫透射板,紫外光谱仪能量减少40%~75%;增加单片与双片漫透射板后,紫外光谱仪的偏振响应值均在265nm波长处达到最大,其中双片漫透射板使紫外光谱仪偏振响应更接近单位值1,缩小了不同偏振态光的偏振响应差异,更适用于同步辐射光源定标需求。(本文来源于《光学学报》期刊2018年01期）

张振铎,王淑荣,李宏壮,卫沛锋,王亮[2]（2012）在《空间紫外遥感仪器光谱响应度定标环境的研究》一文中研究指出为了减小空间紫外遥感仪器(SURSI)光谱响应度定标不确定度,实现SURSI在轨的高精度探测,对SURSI定标环境进行了深入的分析研究。利用光学薄膜的电磁场理论数值计算出铝+氟化镁膜在250～400nm波段,真空和大气两种环境下的反射率值并进行比对。通过构建SURSI真空/大气响应度比对测试研究系统,对SURSI整机光谱响应度在两种环境下的差异进行了实验研究,在250～400nm波段,平均偏差可达3.8%。理论分析及实验结果表明:受仪器内部光学元件铝+氟化镁膜光学性质的影响,SURSI光谱响应度在真空和大气不同环境下存在明显差异,且偏差值具有波长相关性,直接说明SURSI辐射定标在真空环境下完成的必要性。(本文来源于《光学学报》期刊2012年03期）

张振铎,王淑荣,李福田,黄煜,曲艺[3]（2010）在《空间紫外遥感仪器光谱辐照度响应度定标方法研究》一文中研究指出为了避开球面反射镜光谱反射率的测试难点,提出了间接平行光和直接发散光两种不同的定标方法标定仪器辐照度响应度。对两种方法的定标过程与其标定的响应度结果进行了比较与分析,相对偏差为1.0%。不确定度分析表明,利用250～400nm间接平行光法的辐照度绝对定标不确度为±2.8%,相对不确定度为±2.0%;直接发散光法对应的不确定度分别为±2.4%和±1.4%,相对偏差均小于各自的相对定标不确度。结果表明,与间接平行光法相比,采用直接发散光法标定空间紫外遥感仪器(SURSI)辐照度响应度可以更有效地减少辐射定标不确定度。(本文来源于《光学学报》期刊2010年06期）

李博,林冠宇,张明宇,李明明,李权[4]（2009）在《紫外-真空紫外空间遥感仪器漫反射板的制备》一文中研究指出在铝制漫反射板传统工艺的基础上,提出了紫外-真空紫外遥感仪器使用的铝制漫反射板物理磨砂和化学磨砂的新工艺与检测方法,并搭建了主要测试装置。测试结果表明,新工艺的朗伯余弦辐射特性得到明显改善,在0°与45°入射时,归一化曲线接近标准余弦曲线;300nm处半球反射率均匀度从0.77提高到0.98;200～400nm处半球反射率平均提高33%;将其应用于紫外-真空紫外遥感仪器上进行了角度响应测试,漫反射特性明显优于美国2002年发射的同类仪器SBUV/2。(本文来源于《光学精密工程》期刊2009年03期）

张振铎,王淑荣,李福田,李博,林冠宇[5]（2008）在《发散光照射方法标定空间紫外遥感仪器光谱辐照度响应度》一文中研究指出以辐射度学为理论基础,推导出了发散光和平行光两种照射方法标定的空间紫外遥感仪器光谱辐照度响应度的结果表达式,分析了影响两种照射方法定标结果的因素。通过相关的测试实验,数值估算了采用发散光照射方法为仪器进行辐照度定标时所引入的定标方法误差。计算结果表明,在假设平行光辐照度值均匀及发散光源为朗伯光源的情况下,采用发散光照射方法定标时所引入的定标方法误差小于1.2%。数值估算结果对于采用发散光照射方法为空间紫外遥感仪器进行光谱辐照度定标具有一定的指导意义。(本文来源于《光电工程》期刊2008年11期）

张振铎,王淑荣,李福田,李博,林冠宇[6]（2008）在《空间紫外遥感仪器漫反射板的真空紫外辐照特性》一文中研究指出由于漫反射板漫反射率值的变化将直接影响空间紫外遥感仪器在轨辐射定标结果,因此,对各种影响因素进行了研究。基于空间紫外辐照环境构建了漫反射板真空紫外辐照特性研究装置,利用该装置对空间紫外遥感仪器Al+MgF2漫反射板的真空紫外辐照特性进行了研究。实验结果表明,真空紫外辐照加速了漫反射板漫反射率值的衰减,漫反射板在160~300 nm整个波段出现衰减现象;衰减程度随辐照时间的增加不断增大;各波长处的衰减呈线性规律变化,衰减速率随波长的不同而不同。文中对可能引起衰减的原因进行了初步分析。(本文来源于《光学精密工程》期刊2008年11期）

邢进[7]（2005）在《空间遥感仪器紫外—真空紫外光谱辐射标准及高精度辐射定标的研究》一文中研究指出随着我国空间技术的不断发展，越来越多的遥感仪器被送入太空。在环境监测领域担任着重要角色的紫外—真空紫外波段遥感探测进入了快速发展期，相应的对辐射定标的精度要求也越来越高。论文的第一章介绍了国内外建立紫外—真空紫外光谱辐射标准的工作进展，结合在研课题的实际需要，确定了本论文的研究内容和总体方案。在第二章中，首先根据Schwinger理论计算了合肥800MeV电子存储环同步辐射的光谱辐射分布，在准确测量存储环相关参数的基础上，完成了传递标准氘灯115～300nm的光谱辐亮度标定，与源自德国PTB BESSYⅡ同步辐射的标定值进行了比对，在164～300nm波段，源自不同标准的标定值在±20％以内相一致。同时详细分析了定标不确定度来源，指出辐射计量系统偏振特性的贡献最大。第叁章考察了紫外积分球系统的辐射特性，得出经氙灯照明的积分球有良好的朗伯特性，可作为紫外波段大面积定标光源的结论。第四章应用积分球定标技术排除了漫反射板BRDF对辐射定标的影响，使辐亮度定标不确定度从原来的4.6％提高到2.8％，实现了高精度的光谱辐亮度定标。在250～340nm与漫反射板定标技术相比较，二者的偏差小于±3％。利用氘灯光谱辐强度与光谱辐照度同分布的特性，用石英卤钨灯对氘灯绝对光谱辐照度赋值，导出了氘灯160～300nm的光谱辐照度，实现了160～400nm高精度遥感仪器光谱辐照度定标。(本文来源于《中国科学院研究生院（长春光学精密机械与物理研究所）》期刊2005-12-01）

俞浩[8]（2004）在《用于紫外—真空紫外空间光学遥感仪器的若干材料的漫反射特性的研究》一文中研究指出用于空间光学遥感仪器的漫反射元件作为光谱仪器辐射定标中的重要光学元件,随着空间遥感仪器的发展,越来越受到重视。本文首先对国内外空间遥感仪器(星载紫外臭氧探测光谱仪)的研究概况进行了概述,同时描述了臭氧垂直分布探测仪的工作原理和主要结构。第二章介绍了国内外漫反射材料研究的进展、漫反射材料的特性以及理想漫反射表面的概念,引入了材料的漫反射特性的研究方法。第叁章,介绍了ActonVM-502 monochromator紫外-真空紫外反射率测试装置的设计与测试。首先具体介绍了电控系统设计,列出了驱动模拟电路的设计原理图,步进电机的工作原理及特性,终端控制器的设计,单片机控制流程图,数据采集芯片的主要性能参数,探测器的选择等等。然后在系统软件设计方面,在Windows平台下,基于Visual C++提出了软件的设计思想流程,系统的通信,以及软件设计过程中涉及的一些概念并消除了系统中的一些干扰。最后,利用该装置进行测量,并根据实验结果,得出关于漫反射材料特性的一些结论。第四章,阐述了铝漫反射板BRDF实验研究的意义并利用漫反射板双向反射分布函数装置对铝漫反射进行了测试,取得了铝漫反射板在紫外波段的相对BRDF测量结果。根据以上的研究工作,我们得出结论:硫酸钡漫反射板的漫反射特性与余弦特性相近,且其反射能力较强;铝漫反射板的漫反射特性与余弦特性的偏差较大,且其反射能力较弱,但它能用于真空紫外波段。与硫酸钡相比,铝漫反射板的漫反射特性相对比较稳定。研究用于空间光学遥感领域的漫反射材料的漫反射特性对于更好的研究空间紫外—真空紫外波段的光谱具有重要的现实意义。(本文来源于《中国科学院研究生院（长春光学精密机械与物理研究所）》期刊2004-01-01）

高国龙[9]（2000）在《紫外大气与空间遥感:方法和仪器》一文中研究指出一、波长与辐射度标准1.紫外和真空紫外的现代波长标准 (J. Reader等,美国)2.紫外波长的反射比标准(P.Y.Barnes等, 美国)3.国家标准与技术研究所(NIST)的远紫外 光谱区的辐射度量计划(R.E.Vest等, 美国)4.采用同步加速器辐射的紫外辐射测量术和 绝对低温辐射测量术(K R.Lykke等,美(本文来源于《红外》期刊2000年03期）

### 空间紫外遥感仪器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了减小空间紫外遥感仪器(SURSI)光谱响应度定标不确定度,实现SURSI在轨的高精度探测,对SURSI定标环境进行了深入的分析研究。利用光学薄膜的电磁场理论数值计算出铝+氟化镁膜在250～400nm波段,真空和大气两种环境下的反射率值并进行比对。通过构建SURSI真空/大气响应度比对测试研究系统,对SURSI整机光谱响应度在两种环境下的差异进行了实验研究,在250～400nm波段,平均偏差可达3.8%。理论分析及实验结果表明:受仪器内部光学元件铝+氟化镁膜光学性质的影响,SURSI光谱响应度在真空和大气不同环境下存在明显差异,且偏差值具有波长相关性,直接说明SURSI辐射定标在真空环境下完成的必要性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 空间紫外遥感仪器论文参考文献

[1].李寒霜,李博,王淑荣.空间紫外遥感光谱仪器偏振特性研究[J].光学学报.2018

[2].张振铎,王淑荣,李宏壮,卫沛锋,王亮.空间紫外遥感仪器光谱响应度定标环境的研究[J].光学学报.2012

[3].张振铎,王淑荣,李福田,黄煜,曲艺.空间紫外遥感仪器光谱辐照度响应度定标方法研究[J].光学学报.2010

[4].李博,林冠宇,张明宇,李明明,李权.紫外-真空紫外空间遥感仪器漫反射板的制备[J].光学精密工程.2009

[5].张振铎,王淑荣,李福田,李博,林冠宇.发散光照射方法标定空间紫外遥感仪器光谱辐照度响应度[J].光电工程.2008

[6].张振铎,王淑荣,李福田,李博,林冠宇.空间紫外遥感仪器漫反射板的真空紫外辐照特性[J].光学精密工程.2008

[7].邢进.空间遥感仪器紫外—真空紫外光谱辐射标准及高精度辐射定标的研究[D].中国科学院研究生院（长春光学精密机械与物理研究所）.2005

[8].俞浩.用于紫外—真空紫外空间光学遥感仪器的若干材料的漫反射特性的研究[D].中国科学院研究生院（长春光学精密机械与物理研究所）.2004

[9].高国龙.紫外大气与空间遥感:方法和仪器[J].红外.2000

本文来源: https://www.lw00.cn/article/65d4a3f0122447c6d4e4a616.html