# 精选机论文-王秀清,王黎

导读:本文包含了精选机论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:籽棉,智能,皮棉,阿瓦提县,异性纤维,聊城大学,纺织企业,光电科技,检出,南京林业大学

### 精选机论文文献综述

王秀清,王黎[1]（2019）在《国内首台籽棉异纤智能精选机投用》一文中研究指出本报讯近日,从山东聊城大学传出消息:由聊城大学联合南京林业大学、山东福昊光电科技有限公司联合研发的籽棉异纤智能精选生产线,在新疆棉花加工企业安装调试成功,已投入棉花加工,其异纤检出率超过国内外皮棉异纤检出机,成功突破棉花加工产业发展瓶颈,填补了棉花加工工(本文来源于《中国纺织报》期刊2019-02-13）

高志喆,陈小艳,孙景新,李宗胜,于凤[2]（2018）在《TCXT电磁淘洗精选机在大孤山球团厂的工业试验》一文中研究指出大孤山球团厂采用山东华特磁电科技股份有限公司生产的TXCT电磁淘洗精选机与现有选别设备进行了对比工业试验,试验结果表明:TCXJ电磁淘洗精选机用于细筛再磨工艺中的筛前和筛后选别作业时效率均明显高于现有选别设备,可为今后简化工艺流程、降低生产成本等技术改造提供技术支撑。(本文来源于《第二十五届粤鲁冀晋川辽陕京赣闽十省市金属学会矿业学术交流会论文集（上册）》期刊2018-11-20）

朱东方,张承臣,王超,孙士新[3]（2018）在《高效磁悬浮精选机在某铁精矿再选中的应用》一文中研究指出针对安徽铁选矿厂原矿性质变化后,磁精矿品位偏低、波动大、损失在尾矿中的铁过多的问题,介绍了高效磁悬浮精选机双重分选、节水节电、整机安装的特点。应用该设备对铁选矿厂磁选4精矿进行精细分选,结果表明,铁精矿平均品位提高3.15个百分点,铁精矿中有害元素含量也大大减少,尾矿铁品位仅10.56%,单台设备平均用水量100 m~3/h、耗电量3 kW,实现了提高并稳定铁精矿品位至设计指标、节能降耗的目的,并有利于后续炼铁的环保生产。(本文来源于《现代矿业》期刊2018年06期）

李玉凤,杨峰涛[4]（2018）在《立式永磁精选机的结构分析及试验研究》一文中研究指出随着大规模的工业开采,高品位铁矿石日益稀缺,为了保证铁精矿的供应需求,目前贫矿已经成为铁矿石的主要来源,但是传统的选别设备分选效率不高,不能充分有效地将铁矿物与脉石矿物进行分离,因此本文为解决上述问题,研制了一种新型的立式永磁精选机,探讨该立式永磁精选机在矿物进行分选过程中能充分有效地将铁矿物与脉石矿物分离出来,用永磁磁选机取代电磁磁选机,提高分选指标的同时,又能达到节能降耗的目标,并通过一系列选别试验以验证这种新型立式永磁精选机的磁选效果。论文通过介绍这种磁选机的结构、磁系特点和分选原理,并对司家营铁矿进行选别试验研究。结果表明,在给矿铁品位为60.97%时获得精矿铁品位66.02%,精矿回收率99%,尾矿品位为7.05%,得到了较为理想的合格产品,达到了工业生产的要求。该立式永磁精选机装置分布合理,选别效果良好,在实际运用中有发展前景。(本文来源于《矿产综合利用》期刊2018年01期）

洪国平[5]（2017）在《安丰成创柱式精选机在马坑矿业的应用实践》一文中研究指出为达到"提质增量、降本增效"的目的,马坑矿业结合原有生产流程的实际、引进安丰成创柱式精选机对精选作业开展磁选柱实验,经过现场实践、调试、改进后,将原有两段磨矿叁段分级四次磁选的生产流程简化为两段磨矿分级两段磁选加柱精选流程,系统运转率提高了8%,磨选系统铁精矿成本降低了4.86元/t铁精矿,铁精矿品位稳定在64%以上,提高了近8t/h的台时处理能力,提升了公司的市场竞争力。(本文来源于《福建冶金》期刊2017年04期）

肖静[6]（2017）在《油茶果壳籽精选机设计与试验研究》一文中研究指出油茶是我国特有的木本食用油料树种。茶油是由油茶籽内提取得到的保健型油脂,市场需求巨大。因油茶壳内无油脂,故油茶果在采收后需进行脱壳与分选处理。目前油茶果的脱壳分选仍采用传统的手工脱壳分选方法,极大限制了油茶产业的发展,且国内外能够成熟推广的油茶果脱壳与壳籽分离装备尚处于空白状态。针对这一问题,结合油茶果壳籽的物料特性和力学特性,导师团队研制出了挤压揉搓式油茶果脱壳机、曲柄摇杆式油茶果壳籽粗选机和抓夹式油茶果壳籽精选机。本文以油茶果壳籽精选机为研究对象,主要研究内容如下:(1)以湖南主产的油茶品种得到的油茶果壳籽物料为研究对象,开展油茶果壳和油茶籽的物料特性测量与油茶壳力学特性研究工作,为油茶果壳籽精选机设计提供依据。(2)在油茶果壳籽物料特性和力学特性研究结果的基础上,确定油茶果壳籽精选机的总体结构和关键结构参数,开展油茶果壳籽精选机的结构设计,并分析主要零部件的受力情况,得到工作过程中驱动力矩的变化规律和最大驱动功率。(3)建立壳籽精选机关键零部件的有限元分析模型,获取工作过程中关键零部件的应力与变形规律。(4)开展油茶果壳籽精选分离试验研究,利用极差与方差分析法、多元回归分析法分别对试验结果进行统计分析,获得综合性能最佳的试验方案;以茶籽损失率最小、茶籽清洁度最大为目标,确定精选机样机最佳工作参数,并开展样机综合性能试验研究。(本文来源于《中南林业科技大学》期刊2017-06-05）

张来林,陶金亚,原富林,金六叁,李永涛[7]（2017）在《一种可清理小麦赤霉病粒的新型比重式精选机》一文中研究指出在传统精选机的基础上,新型比重式精选机采用双排多组风机、增加进风量调节装置、设置出风口风向导板、筛床采用无级变速传动等改进,不仅能清除物料中杂质,还能清除秕粒、虫蚀粒和赤霉病粒,提高了籽粒的纯净度。(本文来源于《现代食品》期刊2017年10期）

杨峰涛[8]（2016）在《基于ANSYS模拟的立式永磁精选机参数优化研究》一文中研究指出传统的磁选设备因为其分选效率不高,不能充分有效地将铁矿物与脉石矿物分离出来,造成有用矿物的夹杂而影响了精矿品位。为解决上述问题,研制了一种新型的立式永磁精选机,并对这种立式永磁精选机的结构、性能、磁系分布等进行了研究。根据立式永磁精选机分选空间内的磁系结构特征,运用复变函数计算公式对磁块与磁块的间距、屏蔽层的厚度以及屏蔽层到磁块的距离进行分析计算和优化。确定了磁极间距的横向距离为35mm,纵向距离为47.5mm,屏蔽层厚度定为6mm,屏蔽层到磁块的距离为15mm的最佳结构参数。针对优化结果对该立式永磁精选机进行最佳条件的探索试验研究。通过一系列条件试验,确定了磨矿细度为-0.044mm占80%,给矿量为200g/s,冲洗水量为200ml/s,精矿流量为230g/s,磁系转速为20r/min的最优条件。在上述最优条件下经一次选别,原给矿铁品位从60.97%上升到66.02%,精矿产率达到91.44%,回收率达99%,达到了工业生产的要求。并通过与电磁磁选机对比,证明了该立式永磁精选机能有效地提高精矿品位和回收率。利用ANSYS/Maxwell对立式永磁精选机的磁系进行仿真分析,并对磁力线、磁感应强度与磁通密度的分布特点进行了研究。并对不同磁极间距的磁极对进行了模拟分析。结果对比分析表明,当横向磁极间距为35mm,纵向磁极间距为47.5mm时,立式永磁精选机内部磁场稳定,适合磁性矿物颗粒的磁选。(本文来源于《华北理工大学》期刊2016-12-03）

朱东方[9]（2016）在《LJC全自动磁悬浮精选机及其应用实践》一文中研究指出介绍了LJC全自动磁悬浮精选机的功能、技术特点和工作方式。朝阳某矿业公司应用全自动磁悬浮精选机后,选厂处理量和精矿指标显着提高。为铁矿山企业提高精矿质量的同时提高产量提供了可能,为企业在困境中求生存求发展提供技术支持。(本文来源于《现代矿业》期刊2016年07期）

李敏[10]（2016）在《复式种子精选机的正确使用》一文中研究指出复式种子精选机适应性广,通过更换筛子和调节风量能对小麦、水稻、玉米、高粱、豆类、油菜、牧草以及绿肥等种子进行精选。该机对使用和保养的要求高,稍有疏忽就会影响选种质量。现将该机的使用和保养要点简介如下:一、精选机最好在室内作业,机器停放地点要平坦、坚实,停放位置应考虑排尘方便。二、如果条件有限,必须在室外作业,应找避风(本文来源于《山东农机化》期刊2016年01期）

### 精选机论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

大孤山球团厂采用山东华特磁电科技股份有限公司生产的TXCT电磁淘洗精选机与现有选别设备进行了对比工业试验,试验结果表明:TCXJ电磁淘洗精选机用于细筛再磨工艺中的筛前和筛后选别作业时效率均明显高于现有选别设备,可为今后简化工艺流程、降低生产成本等技术改造提供技术支撑。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 精选机论文参考文献

[1].王秀清,王黎.国内首台籽棉异纤智能精选机投用[N].中国纺织报.2019

[2].高志喆,陈小艳,孙景新,李宗胜,于凤.TCXT电磁淘洗精选机在大孤山球团厂的工业试验[C].第二十五届粤鲁冀晋川辽陕京赣闽十省市金属学会矿业学术交流会论文集（上册）.2018

[3].朱东方,张承臣,王超,孙士新.高效磁悬浮精选机在某铁精矿再选中的应用[J].现代矿业.2018

[4].李玉凤,杨峰涛.立式永磁精选机的结构分析及试验研究[J].矿产综合利用.2018

[5].洪国平.安丰成创柱式精选机在马坑矿业的应用实践[J].福建冶金.2017

[6].肖静.油茶果壳籽精选机设计与试验研究[D].中南林业科技大学.2017

[7].张来林,陶金亚,原富林,金六叁,李永涛.一种可清理小麦赤霉病粒的新型比重式精选机[J].现代食品.2017

[8].杨峰涛.基于ANSYS模拟的立式永磁精选机参数优化研究[D].华北理工大学.2016

[9].朱东方.LJC全自动磁悬浮精选机及其应用实践[J].现代矿业.2016

[10].李敏.复式种子精选机的正确使用[J].山东农机化.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/66438ce11b218fe2435a852f.html