# 测绘工程中特殊地形的测绘方案及质量控制探讨陈明华

广州南方测绘科技股份有限公司南昌分公司江西南昌330000

摘要：特殊地形的测量精度要求虽然与常规测量工作存在一定的差异，但是其工作方式也是以测绘学为基础，与常规测量工程并不存在对立关系。文章以特殊地形的测绘工作为研究对象，首先介绍了特殊地形测绘的基本内容，然后分析了不同特殊地形的测绘方案，最后具体讨论了特殊地形的质量控制措施，希望对相关从业人员有所帮助。

关键词：测绘工程；特殊地形；测绘方案；质量控制

引言

近年来，我国工程测绘技术的不断发展与工程建设观念的创新优化，使我国工程测绘事业迎来了前所未有的发展机遇和挑战。特别是一些建设于特殊地形的工程建设项目，不仅需要有针对性地制定出测绘方案，还需要进一步推进测绘技术的优化和更新，只有这样，才能更好地满足特殊地形的测绘需求，并且不断提高测绘质量，为测绘工程的进一步发展打下坚实的基础。

1测绘工程特殊地形测绘概述

我国领土辽阔且各地地形地貌状况差异较大。当前工程建设规模与面积不断扩大，相应测绘工程中所遇到的特殊地形情况在逐渐增多。对特殊地形的测绘作业，传统的测绘技术难以有效实行，所测得数据精确性也较难保证，因此要提高测绘工程的作业质量，需要对特殊地形采取对应专用的测绘技术。较传统的地形测绘工作而言，特殊地形的测绘工作不论是在测绘内容、测绘技术还是测绘方法上都有了一定的延伸和创新，但是依然处于测绘学的范畴，并没有对传统的地形测绘工作形成对立关系。这是因为，特殊地形的测绘工作，不仅需要先进的现代化测绘技术，还要应用到传统的测量仪器和测绘方法。并且同传统测绘工作一样，二者的目的都是测绘得到区域内的实际地形数据资料，为后续工程的施工方案设计与建设作业提供地形数据支持。

2不同特殊地形的测绘方案

2.1以旧城镇和村社为代表的特殊地形测绘方案

测绘过程中，需要对村庄的整体进行规划设计后，才能绘制野外草图，保证测绘图数据信息的准确性和直观性。但是，如果没有对村庄及旧城镇的整体进行规划设计便绘制草图，容易出现由于测绘点的点图不符，导致图案混乱，甚至影响后期工程建设。要想改善这一现状，必须要制定科学的测绘技术方案。首先，以碎部点测量替代野外草图的绘制工作，具体来说，在待测房屋的各个设置测站，然后测定得到全部的碎部点坐标，并将其输入专门的测绘数据处理软件，就可以得到较为直观的比例尺底图；最后根据比例尺图绘制草图，保证测量数据的准确性和有效性。

2.2以人口建筑密集为特征的特殊地形测绘方案

在测绘过程中，测绘人员收集数据时全站测量仪作为最合适的辅助工具，其优点是：镜头灵活、测量速度高、适用范围广、不受时间和空间限制，所以，一般在要求数据比较精确的测量工程中，应用全站仪弥补其他测量仪不能收集到的数据信息，从而保证测量数据的完整性。同时，对于一些人口众多且建筑密集地形的测绘工作中，首先要找一处没有较多遮蔽物，也没有电磁干扰的高地，设立GPS测站，然后利用全站仪进行测绘工作。该测绘方案能够较为有效地提高测量效率，并且具有较高的可行性和便捷性，省去了诸多不必要的资源消耗。

2.3繁茂山地的测绘方案

在对地形复杂、植被繁密的山地进行勘测的时候，因信号会受到影响，导致大部分GPSRTK测绘仪失灵，不能使用，或是测量结果存在较大误差，影响数据结果。而全站测量仪的使用也会受到丛林中较高大树木的阻碍，视野受到影响。此时就需要特殊地形的测绘方法，具体来说，先测出待测地点目前测站的实际直线距离，然后用测设的导线点、放样点的坐标、距离和角度以数学公式计算出测量方位和待定点的坐标所成的方位角，代入数据，就可以用传统测量技术的计算方式精确计算出所需数据。该方案能够在确保精确性的同时，大幅度简化山地地形的测量工作，具有一定的优越性，并且在我国许多大型工程项目建设中得到了应用。

2.4滩涂地、泥泞地等区域的测绘方案

海边、河边等因为落潮产生的滩涂地、荒漠区和沼泽地地等，由于地表是处在裸露的状态下，但是就算是辅助了一些如船只等相关的工具，也不能通行而过。在测绘这些范围比较小的区域时，能够进行在内部设置相应的等高线的范围线的绘制，但是如果测绘面积大的区域时，就必须测定区域内的高程。

3特殊地形测绘方案的质量控制

3.1野外草图的绘制

在进行测绘工作的时候，在进行简单规划的地区的草图绘制时，这样的草图往往给人的感觉就比较清晰直观，并且整个草图在布局上也是比较的完整合理，这样就能使得整个的测绘工程进行的比较顺利。但是，对于旧城镇和村社等一些未经过规划的地形，若没有制定出合理的测绘方案，就会导致绘制出的草图并不能较为直观地表现出整个区域的地形变化。此外，整个草图的布局也常常会因为不准确的测绘工作而失去应有的清晰、合理。针对这种类型的草图绘制，可以通过只进行对能够观察到的地形进行测绘，然后再运用电子计算机技术进行后期的处理绘制草图。

3.2野外数据的采集

对于房屋分布密度较大的区域，传统工程地形测绘技术的测量效率更高，同时在实际地形测绘距离上更灵活，因此在此类特殊地形的测绘工作中，利用全站仪等测绘设备进行区域地形野外数据的采集作业，以此改善特殊地形测绘技术在部分地形检测中的局限问题，提升特殊地形测绘数据精确性。同时，在实际的测绘工作中，也常常会遇到一些无法进行检测的情况，如居民锁门或拒绝检测等。对此，可利用GPS技术来进行局部区域的的检查，并进行相关数据的采集工作。GPS技术的应用可有效减少由于检测障碍带来的不利影响，提高特殊地形的野外数据采集效率，同时提高测绘工程的整体作业进度与精确性。

3.3测绘工程的质量控制

测绘工具有完成测绘工作的重要保证，而且有利于更好的发挥出测绘技术的重要作用。因此在对特殊地形测绘开始之前，需要针对特殊地形测绘前期的各项资料进行深入分析，并准备好测绘过程中会用到的各种测绘工具，为测绘工作的顺利开展提供必要的条件。同时，测绘人员作为测绘工作的直接参与者，其专业素质高低直接关系到测绘工作的质量，因此，在日常工作中，或者由测绘单位定期定点安排测绘人员的培训工作，更新其知识结构，从而能够有效提高测绘人员的专业素养，使其能够更好地完成特殊地形的测绘工作。在实际特殊地形测绘工作中，测绘工程项目管理人员还要合理对人员进行优化配置，并建立健全测绘工程质量责任制，进一步完善责任制度和质量控制制度。

结束语

总而言之，在实际的测绘工作中，难免会遇到一些特殊地形。对此，相关测绘人员需要针对特殊地形的特点，有针对性地制定出行之有效的测绘方案，并在实践中进行应用。需要注意的是，特殊地形通常需要传统测绘技术与现代测绘技术相结合，因此需要测绘人员做好测绘质量控制工作，确保测绘数据的科学性和可靠性，进而能够更好地促进特殊地形测绘工作测量水平的提升。

参考文献：

[1]赵景伟，赵彦格.测绘工程中特殊地形的测绘方案及质量控制探讨[J].建筑工程技术与设计，2017，（15）：2159-2159.

[2]张桂蓉，李红.测绘工程中特殊地形的测绘方案及质量控制探讨[J].科技创新与应用，2017，（9）：289.

[3]杨文廷.测绘工程中特殊地形的测绘方案及质量控制探讨[J].商品与质量，2017，（19）：16.

[4]熊开民.对特殊地形中测绘技术方案的分析与研究[J].化工管理，2017（19）：215.

[5]王小亮.浅谈测绘工程中特殊地形测绘技术方案[J].世界有色金属，2017（16）：52+54.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/666b83d3f0215e3534c011cf.html