# 无结构网格论文-陈日丙睿

导读:本文包含了无结构网格论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:无结构网格,海洋模式,解析解,正压梯度力

### 无结构网格论文文献综述

陈日丙睿[1]（2016）在《无结构网格二维海洋模式的正压梯度力算法改进》一文中研究指出基于一套自主研制的无结构网格二维河口海洋数值模式A2D,在大圆湖理想模型下,通过与解析解进行比较分析,采用不同架构配置,改进设计正压梯度力计算方法。改进后的算法中引入了从算架构的配置,以配合主算架构,得到更佳的稳定性。通过水位场平面分布与单点过程线可以发现,叁组试验的算法均获得了较好的精度和比原算法更好的稳定性,其中TSNS配置算法(中心点计算水位、边中点计算流速的主算架构,配合节点计算水位、边中点计算流速的从算架构)由于其主算架构更接近结构网格下的C网格,在守恒性、移动潮滩边界处理等方面具有一定优势和便利性,有利于在实际海洋中的计算。将TSNS配置算法在江浙沿海进行试算,水位验证结果与实测基本符合,与原A2D模式计算水位之间无显着差异。TSNS算法在稳定性方面的改进,有助于提升模式升级为叁维后的稳定性,为今后模式成功升级为叁维打下基础。(本文来源于《海洋预报》期刊2016年01期）

赵长进,葛建忠,丁平兴[2]（2015）在《长江口及其邻近海区无结构网格风暴潮预报系统的研制与分析》一文中研究指出利用基于有限元方法的ADCIRC模式,并耦合SWAN波浪模式,建立了一个适用于长江口及其邻近海区风暴潮的数值预报模式。该模式采用对岸线有较好拟合能力的无结构网格,综合考虑了波浪、天文潮、风暴潮、径流相互作用。利用该模型对长江口及其邻近海区一系列台风风暴潮进行后报检验,计算结果与实测资料有较好的一致性。最后,利用建立的模式,针对影响长江口地区的两类典型路径台风——近转向型台风和登陆型台风,讨论了气压、风应力、台风路径等因素对增水的贡献;并对台风移动路径与外高桥实测增水强度进行统计分析,给出了台风移动路径、气压梯度和增水强度的定量关系。(本文来源于《海洋科学进展》期刊2015年02期）

赵长进[3]（2014）在《长江口及其邻近海区无结构网格风暴潮模式的建立与应用》一文中研究指出风暴潮灾害位居我国海洋灾害之首。经济发达,人口稠密的长江口及邻近区域,每年都受到风暴潮的袭击,承受巨大的损失。因此,对风暴潮预报模式的研究具有重要的现实意义。本文基于ADCIRC (Advanced Circulation Model for Oceanic, Coastal and Estuarine Waters)有限元二维水动力模型,双向耦合SWAN模型,建立了适用于长江口及邻近海区的风暴潮预报模式。模式采用无结构网格,能够较好地拟合浅水及近岸地区复杂的水深和岸界；在长江口区域沿岸空间步长为l00m。在计算过程中,完整地考虑了风暴潮、天文潮、波浪、径流的相互作用。利用实测资料,对模型计算的天文潮和波浪要素进行了检验和率定。运用所建立的风暴潮计算模型,对1979-2008年间,严重影响长江口的23个台风及风暴潮过程进行了后报检验。将各次风暴潮过程的计算风速、水位与实测资料进行了比较,精度良好。根据台风路径和登陆地点的不同对风暴潮进行分类,针对典型台风过程进行了数值实验,探讨了在这两类台风的增水过程中,气压、风应力、潮汐与风暴潮非线性作用的贡献。利用实测资料针对外高桥站增水强度、台风路径位置、平均气压梯度的关系进行了统计分析,给出了台风移动路径、气压梯度和增水强度的定量关系。利用大戢山、滩浒岛、外高桥叁站的实测水位与潮汐资料分析了增水与潮汐相位的关系。应用此模型探讨了海平面上升0.483m和1.0m后,东中国海的潮汐变化情况；通过模拟两个不同路径的台风(TC0012, TC0509)的数值实验,对风暴水位及波浪对海平面上升的响应情况进行了对比和分析。在长江口附近地区,潮汐迟角普遍减小；振幅在长江口以北、吕泗以南有一个增大区,长江口略微增大,杭州湾及以外地区减小。长江口区域破波带随海平面上升向近岸移动,波高显着增加的区域与地形和台风路径有关。不同台风影响下,长江口区域总水位及风暴增水变化趋势不一；峰值变化幅度在几厘米到几十厘米不等,不超过25cm。水位过程与风暴增水过程有提前现象。相关结论均体现了海平面上升后,潮汐、波浪和风暴潮变化的空间不均匀性和非线性特征。(本文来源于《华东师范大学》期刊2014-05-26）

杨金波,短文刚,黄国兵,李订芳[4]（2013）在《基于无结构网格WAF格式及其在二维溃坝问题中的应用》一文中研究指出利用二阶精度和谐的WAF(Weighted Average Flux)研究了复杂地形上的溃坝波传播机理,首先,基于叁角形网格建立了扩展和谐的有限体积格式,用WAF格式和HLLC Riemann求解器近似边界数值通量,中矩形公式近似源项在单元边界上的线积分,在干湿边界处重新定义数值河床,保证格式是和谐和扩展和谐的。最后,通过计算几个典型的溃坝问题,验证了格式具有高分辨率、无振荡以及正确模拟干湿边界的能力,在此基础上,研究溃口波结构、流场分布和溃坝波传播机理。(本文来源于《第二十五届全国水动力学研讨会暨第十二届全国水动力学学术会议文集（下册）》期刊2013-09-21）

林伟波,王义刚,朱明敏[5]（2013）在《基于无结构网格的瓯江口叁维盐度数值模拟》一文中研究指出基于无结构网格海洋模型(FVCOM),建立了瓯江口叁维潮流和盐度数学模型。模型水平方向采用叁角形网格,使得能够更好地拟合瓯江口外众多岛屿和复杂曲折的不规则岸线边界,垂向采用σ坐标。模型计算结果与实测结果吻合良好,较好地模拟了瓯江口潮流场和盐度场的时空分布。水平潮流以往复流为主,流速受地形影响,瓯江口附近海域的Euler余流表层流向外海,在峡道和岛周围内余流速较大。瓯江河口和乐清湾的水动力交换主要受潮流驱动,河口附近的盐度在垂线分布上呈部分混合型。(本文来源于《水力发电学报》期刊2013年01期）

匡翠萍,刘旭,陈思宇,刘曙光[6]（2011）在《无结构网格二维潮流模型的开发及应用》一文中研究指出基于无结构网格的半隐海洋环流模型——"类UnTrim(unstructured grid version of trim)模型"开发了一个二维潮流数学模型.模型在平面上采用无结构叁角网格,并采用二维浅水方程作为控制方程.利用水槽试验对模型的潮流模拟和干湿判别进行了验证,验证结果显示模型是稳定可靠的.将模型用于长江口的水动力过程模拟,并利用实测水文资料对模型进行了率定和验证计算.结果表明,模拟结果与实际情况一致.(本文来源于《同济大学学报(自然科学版)》期刊2011年12期）

陈昞睿[7]（2011）在《无结构网格二维河口海洋数值模式的研制》一文中研究指出数值模拟在科学研究、工程应用与灾害预测分析等方面发挥着重要作用。海洋数值模式是对河流、海洋等水体在计算机上模拟的工具,正得到蓬勃发展。传统的海洋数值模式大多采用矩形结构网格,局部加密及拟合岸线能力有限,往往难以拟合河口、海湾或岛屿等区域复杂的岸线和工程结构。无结构网格能够在任意局部区域对网格加密并拟合岸线,从而克服了结构网格的缺陷。当前国际上知名的无结构网格海洋模式大多来自国外,而国内自主开发的模式尚缺少能达到国际先进水平的。所以需要研制具有完全自主知识产权的无结构网格河口海洋数值模式,以期通过不断改进发展最终达到国际先进水平。本文研制了一套无结构网格二维河口海洋数值模式。该模式采用叁角形网格,基于有限体积法求解。在网格中心(重心)求解水位,在网格边的中点同时求解x-方向和y-方向流速的配置。这样的配置既不用水平坐标转换,能使用有限体积法直接对原始方程组进行求解,简洁高效且易于守恒,同时也能够较方便地处理移动潮滩边界。模式采用垂向平均的二维控制方程组,对连续方程、动量方程和盐度方程均采用有限体积法求解,以确保守恒性。求解连续方程和盐度方程时采用叁角形网格作为控制体。求解动量方程时则采用围绕边中点的菱形作为控制体,并采用TVD格式处理流速平流项以增强稳定性。设计了两种方法求解正压梯度力,第一种方法为对水位插值,再在菱形控制体中用有限体积法求解,第二种方法为先构造4个以水位计算点为顶点的控制体,用有限体积法求解出水位梯度后,再将所得水位梯度平均。斜压梯度力求法与正压梯度力类似。求解盐度平流项时,根据Darwish和Moukalled在无结构网格下设计物质输运TVD平流项算法的经验,以及Li等对其不足的分析和改进,针对本文模式的无结构网格设计了一种计算上游r值的方法,并以此r值为基础构造了TVD格式。模式在时间上用预估修正法显式求解以增加水动力精度,并且包含了移动潮滩边界。通过在一个理想圆湖试验,验证了第二种正压梯度力求解方法更加精确,计算结果与解析解非常接近。而通过理想往复流数值试验测试TVD盐度平流项格式,测试结果表明该格式成功地消除了数值频散,并有效地降低了数值耗散,但使用Superbee限制函数会造成人为的锋面,故推荐使用Monotonic和Minimode限制函数。对黄浦江进行水动力验证,水位结果与实测结果基本一致。在长江口对模式作了率定验证。模式在不同区域取不同底摩擦曼宁系数值,通过计算2007年8月长江口的流场,对比实测水位、流速和流向率定,并通过计算2004年末2005年初的流场和盐度场,对比实测流速、流向和盐度验证。率定结果整体较好,验证的流速流向较为接近,但盐度偏差略大,这是由于二维模式无法再现叁维盐水楔现象,以及盐度变化与初始场等有关。通过各种测试和率定验证,可得出结论：模式的正压梯度力计算和盐度平流项格式均具有较高的精度,可应用于河口与近海区域的数值计算。(本文来源于《华东师范大学》期刊2011-04-01）

陈昞睿,朱建荣,吴辉,李路,王彪[8]（2010）在《无结构网格二维河口海岸水动力数值模式的建立及其应用》一文中研究指出为完全拟合河口近海复杂岸线和工程结构以及有效局部加密,设计并建立了一个无结构叁角形网格二维河口海岸水动力数值模式。空间离散主要基于有限体积法以保证守恒性,时间积分采用预估修正法以提高精度。水位在叁角形网格中心通过连续方程求解;水平x方向和y方向的流速U和V均在网格边中点上通过动量方程求解。流速平流项的求解中采用了TVD格式。TVD流速平流通量为一个一阶迎风格式通量和一个二阶格式通量的组合,一阶格式通量和二阶格式通量根据流速的局部分布情况得出配比,最终组合得到TVD通量。TVD格式具有低耗散和无频散的优点,提高了模式的稳定性。应用实测资料验证建立的模式,结果显示水位、流速和流向的计算值与实测值均符合良好。(本文来源于《海洋学报(中文版)》期刊2010年02期）

胡德超,钟德钰,张红武[9]（2009）在《C-D无结构网格上的叁维自由水面非静水压力流动模型Ⅱ:验证》一文中研究指出对作者建立的C-D无结构、z坐标网格上的非静水压力流动模型中的若干技术细节问题进行了进一步的阐述。提出一种改进的ELM(Eulerian-Lagangian Method)方法求解对流项;紊流模型采用GLS(Generic Length Scale)模型,并针对急流的模拟提出一种给自由水面计算添加人工耗散以增强其稳定性的方法。通过微幅波、弯道环流、丁坝绕流3个典型算例对模型进行了基准测试,计算结果与解析解或试验资料吻合良好,表明本文模型具有能准确模拟非静水压力分布的流动和环流等的能力和良好的人工边界适应性。另外,利用本文提出的计算方法成功模拟了急流爬倒坡问题,最大Courant数可达3。(本文来源于《水利学报》期刊2009年09期）

王志力,陆永军,耿艳芬[10]（2009）在《二维无结构网格物质输运数值模拟》一文中研究指出在有非结构网格和有限体积框架下,首先采用近似Riemann解法建立了二维浅水流动的水流模型,然后通过界面无插值输运变量的重构以及限制建立了非结构网格物质输运的二阶精度离散格式,讨论了物质输运模型的单调性和稳定性的条件。根据水流模型和物质输运模型不同的时间步长限制,采用水流模型和输运模型不同(本文来源于《中国力学学会学术大会'2009论文摘要集》期刊2009-08-24）

### 无结构网格论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

利用基于有限元方法的ADCIRC模式,并耦合SWAN波浪模式,建立了一个适用于长江口及其邻近海区风暴潮的数值预报模式。该模式采用对岸线有较好拟合能力的无结构网格,综合考虑了波浪、天文潮、风暴潮、径流相互作用。利用该模型对长江口及其邻近海区一系列台风风暴潮进行后报检验,计算结果与实测资料有较好的一致性。最后,利用建立的模式,针对影响长江口地区的两类典型路径台风——近转向型台风和登陆型台风,讨论了气压、风应力、台风路径等因素对增水的贡献;并对台风移动路径与外高桥实测增水强度进行统计分析,给出了台风移动路径、气压梯度和增水强度的定量关系。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 无结构网格论文参考文献

[1].陈日丙睿.无结构网格二维海洋模式的正压梯度力算法改进[J].海洋预报.2016

[2].赵长进,葛建忠,丁平兴.长江口及其邻近海区无结构网格风暴潮预报系统的研制与分析[J].海洋科学进展.2015

[3].赵长进.长江口及其邻近海区无结构网格风暴潮模式的建立与应用[D].华东师范大学.2014

[4].杨金波,短文刚,黄国兵,李订芳.基于无结构网格WAF格式及其在二维溃坝问题中的应用[C].第二十五届全国水动力学研讨会暨第十二届全国水动力学学术会议文集（下册）.2013

[5].林伟波,王义刚,朱明敏.基于无结构网格的瓯江口叁维盐度数值模拟[J].水力发电学报.2013

[6].匡翠萍,刘旭,陈思宇,刘曙光.无结构网格二维潮流模型的开发及应用[J].同济大学学报(自然科学版).2011

[7].陈昞睿.无结构网格二维河口海洋数值模式的研制[D].华东师范大学.2011

[8].陈昞睿,朱建荣,吴辉,李路,王彪.无结构网格二维河口海岸水动力数值模式的建立及其应用[J].海洋学报(中文版).2010

[9].胡德超,钟德钰,张红武.C-D无结构网格上的叁维自由水面非静水压力流动模型Ⅱ:验证[J].水利学报.2009

[10].王志力,陆永军,耿艳芬.二维无结构网格物质输运数值模拟[C].中国力学学会学术大会'2009论文摘要集.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/66792305ed5c18799b0196a9.html