# 浅谈建筑深基坑工程的施工监理控制

河南海华工程建设管理股份有限公司河南郑州450000

摘要：伴随社会经济发展速度地不断提升，我国工程事业也得到了极大的发展。监理作为工程项目建设的重要组成部分，为确保工程施工质量，相关部门必须加大监理力度，提高管理水平，只有这样才能实现工程建设的社会效益与经济效益。本文结合自身工作经验，针对建筑深基坑工程的施工监理工作进行阐述，望同行参考指正。

关键词：建筑深基坑；工程施工；监理控制

前言

一个工程项目的施工中，施工监理起着重要的导向作用，在深基坑施工过程中也不例外。在深基坑工程项目施工过程中最重要的环节就是基坑施工，而在基坑施工中需要对基坑的工程项目进行质量检查以及具体评定指标进行确定，例如施工方案、基坑施工支护以及降排水施工、基坑开挖施工、基坑坑边荷载参数确定以及工程项目后期的维护等等，因此整个监理环节确保了该施工过程的科学性。

1分析深基坑的施工特点

1．1深基坑工程质量规定比较高

在深基坑工程施工中，根据施工方研究以及地质勘探分析，在施工中严格遵循我国《建筑工程技术规范》(JGJ120－99)、《建筑基坑工程监测技术规程》(GB50487－2009)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59－2011)、《土石方工程安全技术规程》以及《建筑基坑工程监测技术规程》(GB50497－2009)中的相关施工要求标准进行设计施工以及监督管理。由此可见，与一般工程施工项目相比，深基坑工程不仅施工过程复杂，而且整个施工项目采用的质量要求标准很高，不仅可以使施工设计方施工设计有章可循，而且确保了深基坑施工项目过程安全。

1．2深基坑深度日益增加

在众多的监督管理项目中，深基坑施工项目的基坑深度要求在不断增加，在该工程中，通过施工项目方案可以看出，施工工程具有专项施工方案，而且基坑实际开挖深度要求较高，有的施工项目基坑开挖深度没有超过3米，但需要采用专门的施工方案进行施工;在专项施工方案中施工监理需要进行审定;另外该施工方案明确规定，对于基坑开挖深度超过5米的项目，及基坑开挖深度没有超过5米，但在周边施工地质环境极其复杂的情况下，深基坑支护及土方开挖、降水工程专项施工方案需要严格经过施工专家专项审核论证，确保深基坑施工质量提高。从这一施工方案要求中发现，当前工程施工项目中，深基坑施工的深度日益增加。

1．3基坑支护工程易产生安全隐患

在多数建筑施工过程中，由于施工性质及施工所遇到的施工地质情况条件不同，因此采用的实际施工方案也存在差异。在通常的建筑工程施工中，经常会遇到深基坑施工状况，而在深基坑施工中如果施工技术人员水平不高、施工监理管理不力，就会导致深基坑施工过程存在安全风险。例如常见的深基坑施工质量风险有基坑开挖问题、基坑降水位问题、基坑围护施工问题、工程勘察与设计问题等，因此需要施工监理人员对整个深基坑施工过程进行监督管理，以不断提高施工质量。

2建筑深基坑工程监理控制要点

2．1方案的编制审核

在施工监理的所有控制环节中，施工方案的编制与审核控制尤为重要，例如在该项目施工方案制定过程中，起初施工单位制定的施工设计方案相对简单，施工连续性较差，但经过施工监理严格控制，对无法通过审核的方案，施工单位必须经过多次论证、分析、修正，最终经过技术设计人员专项审核才能予以通过，可见施工监理能够将施工安全隐患控制到施工设计源头。在此过程中，施工监理需要提出可行性建议，施工设计单位需要采纳及修正，从而不断满足深基坑施工各项要求。另外某些施工设计方出于经济效益角度考虑，在施工设计方案制定过程中容易忽视施工安全防范措施，因此导致在深基坑施工中，无法调取紧急预案。总之，深基坑施工方案的编制审核是整个深基坑施工过程中施工监理需要重点把控的环节。

2．2方案落实

当深基坑施工方案经过监理审核同意后，还需要严格按照施工设计标准以及相关的深基坑施工管理规范进行执行，方案的落实监理如下：(1)通过召开技术交底专题会的形式，在方案通过审批后，监理组织一次由业主、基坑设计单位、监理及土方开挖施工单位参加的技术交底专题会，在交底会上将土方开挖控制关键点对施工单位进行交底，将方案控制要点落实到土方开挖单位，特别是土方开挖顺序及分层开挖控制、开挖过程中对支撑系统的保护及工程桩的保护等;(2)通过联系单形式要求施工单位对下属执行者的安全、技术交底进行培训，要求施工单位对挖机驾驶员明确责任;(3)检查施工单位准备工作，主要检查基坑开挖前人员、设备到位情况，特别是应急人员、设备、材料投入情况;现场应急小组的建立，便于出现险情后能够及时启动应急预案。

3整个深基坑施工的过程监理

3．1施工前监理控制

在深基坑工程项目施工之前，施工监理控制的重点主要是针对施工设计的管理监督，通常在施工之前，每一个施工单位的重点任务就是要熟悉与了解深基坑工程项目的施工地质勘查报告与设计工程的设计文件，通过对其中的关键信息以及数据资料进行充分的把握，弄清该工程项目的施工要求以及设计理念。因此施工监理在深基坑施工之前的审查监督中，要对该工程项目的方案设计规范以及项目执行的可行性进行研究评估，除此之外还需要结合该工程项目的实际施工特点以及在深基坑施工过程中可能遇到的突发情况进行紧急方案的评估与审核指导，并组织相关的专家进行评估修正，重点要做好施工监测方案以及深基坑支护施工方案，还有降水位方案的审核与管控工作。

3．2施工中监理控制

施工中监理控制的不同要点如下：(1)基坑支护工程需委托有资质的设计单位进行设计，经专家进行论证，并报图纸审查机构审查，施工单位必须根据设计文件编制基坑围护及土方开挖专项施工方案，超过深度的需组织专家对施工方案进行论证，经施工单位有关部门审核、技术负责人审批，报监理单位审批，施工单位严格按设计文件组织施工，确保工程施工中的高效、安全、优质。基坑施工过程中建设单位应提供开挖范围内的市政管线(网)有关资料。基坑围护工程完工后，必须作为工程的一个组成部分进行子分部验收，否则不得进行下一工序土方开挖的施工;(2)施工过程监理人员随时检查基坑围护及土方开挖的施工方案、降水方案实施情况。并先了解并掌握基坑周边管线、市政设施等的确切位置，对周边管线、设施提出针对性的保护要求和保护(或避开)措施;(3)基坑土方开挖应在“外挡内排”措施已完成且基坑范围内水位降至设计要求的深度情况下进行。基坑土方开挖应严格按照“平衡、对称、分块、分层、限时”的原则。认真落实控制地面堆载、地表水、地下水的施工措施和对邻近建(构)筑物、道路、管网的保护措施，并做好深基坑开挖以外事故应急方案;(4)基坑顶应设置排水沟，基坑内的各开挖层面应及时设置临时排水沟、集水沟和集水坑，且开挖层底面应形成一定排水坡度。及时把握天气预报，并根据月天气预报制定月进度计划、根据周天气预报制定周作业计划;(5)严格控制基底超挖，督促承包商及时复测基底标高并安排人工平整基坑底面;(6)严禁扰动基底土质，下到坑底作业的挖掘机、自卸汽车及其它作业机械应铺设临时箱板或垫层。抓好机械开挖后的人工清土，各单位及时进行基槽验收，重点是保证砼垫层浇灌时间的及时性;(7)合理划分施工区(段)，垫层浇灌中应考虑如何利于下道工序施工(如找平层尽量抹平收光为底板防水做准备;防水层施工后施工细石砼保护层时找好标高每隔1.5m～2m进行冲筋用于底板钢筋保护层等)。

3．3竣工后监理控制

这一阶段主要审查该深基坑工程是否严格遵循有关设计规程及施工方案中编制的施工组织设计规范进行施工。根据施工验收，该工程的整个施工过程均在受控状态下进行，通过数据检验表明，该工程的深基坑无大面积漏水以及垮塌现象发生，而且施工单位对深基坑的变形、沉降以及位移测定结果均符合深基坑施工设计的规范标准，施工安全可靠且验收质量合格。在具体的监理中要严格对施工的锚杆、钢管桩、土钉墙、护坡桩以及间护桩和连梁等不同的分项工程进行竣工验收管理，如果施工监理一旦发现存在工程实体质量不合格以及工程设计、施工资料不完整的情况，严重影响到深基坑工程的使用功能与安全功能发挥的情况，一律不予通过验收。

4结语

综上所述，随着工程实践水平不断提高，越来越多的工程需要采用深基坑施工技术进行施工，在整个施工过程中技术人员需要不断提高自身技术水平保证施工质量，还需要通过发挥施工监理的重要作用使深基坑工程施工项目质量得到有效控制，本文重点结合某地区深基坑工程项目施工监理过程控制要点进行分析。

参考文献

［1］钟浩志．对建筑深基坑工程的施工监理控制的研究［J］．现代装饰(理论)，2011(07)：134．

［2］王丽丽，陆欣．浅析建筑深基坑工程中的施工监理［J］．江西建材，2014(14)：274．

［3］陈贞平．浅述深基坑工程施工监理控制［J］．福建建材，2013(03)：97－98．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/673332b6f1951b5dd9238522.html