# 农田水利工程测量方法及施工测量王光栋

新乡市获嘉县水利局河南省新乡市453800

摘要：农田水利工程是我国经济发展的基础型产业之一，与国民生活质量的提高有着十分紧密的联系。因此文章针对农田水利工程测量方法和施工测量展开了深入的研究分析，发表了一些建议看法，可以对农田水利工程测量起到一定的参考和帮助的作用，为农田水利工程的开展提供准确的数据参考和支撑，维持农田水利工程的顺利有效开展。

关键词：农田；水利工程；测量方法；施工测量

引言

农田水利建设能够使农业生产服务水平有明显提高，为我国农业发展打下良好基础。农田水利建设主要是利用水利工程相关技术措施，使不利于农业生产的各类自然条件得到优化和改善。农田水利工程涉及渠道、水闸、塘坝等各方面。农田水利工程测量主要是在充分和合理利用现有水土资源情况下实现对地区水情的有效调节和控制，使水量和地理分布、时间分布方面所产生的工序矛盾和不均匀性问题得到有效解决和改善，实现对农田水分不足或者过多等情况的有效调节，具体有引水、蓄水、灌溉等方式，本文就此展开了研究分析。

1农田水利工程测量方法渠道测量

1.1渠道选线

进行灌溉渠道施工时，首要任务就是要选择一条水源充足的灌溉路线，并在指定位置处标识出渠道中心线位置，因为渠线选择的正确与否，对工程施工成本的控制有着一定的影响，所以，应对当地水量、地质条件、水文条件、土壤条件等因素进行详细勘察后，再进行渠道选线。另外，还要注重渠道的灌溉范围，看其是否占据最少的耕地面积，并还要考虑开挖或填筑的土、石方用量，使其尽可能降低附属建筑物的修建数量。同时，还要确保渠道沿线周边地质条件的优越性，尽量避免出现软土地基的情况。

1.2中线测量

若是农田水利工程处在平原地区，则其渠道中心点在标识完毕后，就可直接用测绳丈量渠线的长度，且在丈量过程中，要尽量保证里程桩的距离，即在每隔100m处的中心测绳位置打一个注明里程距离的桩。另外，若是流量较小的渠道，则在其拐弯位置处可以适当多打一些加桩，以便可以让水源进行平顺的流动，相反，若是较大流量的渠道，则其拐弯处必须设置一段圆曲线，这样就可以让渠道依着曲线来进行修筑，从而最大化避免水流过大对渠道质量造成影响。相对，若是环山而走的渠道，则其大致走向确立后，要尽量同时进行中线测量施工和探测渠线位置施工，这样才能准确的计算出各探测点的具体高程。

1.3横断面测量

渠道有着一定的宽度，通过纵断面测量方式仅仅能够反映渠道中心线高低起伏情况，无法明确整个渠道地形状况。为了实现对渠线两侧一定距离地面高低起伏情况，还需要展开必要的横断面测量。横断面测量作业主要是在里程桩和加桩位置测量与渠线方向相垂直的地面高低状况。结合渠道大小明确测量的宽度，如果渠道较大，适当提高横断面测量宽度。另外，在挖方和填方量较大路段，同样需要增大横断面测量宽度。

1.4边坡桩放样

为了明确开挖范围，提高施工规范性，还需要使用木桩等标定横断面边坡线与原地面交点，也就是边坡桩放样。两个边坡桩与中心桩之间的水平距离可以直接从横断面图获取。在放样过程中，结合图上所获取的长度，在实地，从中心桩开始，顺着横断面方向量取相应距离，获取边坡桩实地位置，位置获取后打下木桩，以此作为开挖界限标志物，规范开挖范围。

2地形测量

2.1GPS测量

随着我国科技水平的迅速提升，各种先进测量定位系统也开始应运而生，尤其是GPS的出现，该测量系统主要根据卫星定位来观测用户接收机天线的定点三维坐标（X，Y，Z）。如通常一个观测站，就可测量出三个独立的接收机距离观测量，但为了避免接收机出现误差情况，则需预测数至少四个同步伪距观测值，因此，这就需要利用GPS测量系统来进行，这样才能保质保量的获取到所要观测的测量数据。

2.2全站仪

全站仪在工程测量等方面有着非常广泛的应用，属于一种主要测量仪器，不仅可以用来进行水平角的测量，同时还能够在竖直角和水平距离测量方面取得非常好测量效果，实现对地面平面位置和高程的准确测量。水平角测量前，需要先做好全站仪的对中和整平，保证全站仪测量刻度位置与水平角顶点相对应。

3水利工程施工测量

3.1土坝控制测量

一方面，确定坝轴线，在小型土坝坝轴线确定方面，可以选择勘测人员和工程设计人员成立专门的选线小组，在现场进行实地踏勘，结合施工区域地形、地质以及建筑物材料等方面因素综合分析考虑，通过方案对比，在施工现场完成坝轴线的选定。针对大型土坝和土质副坝，通过现场踏勘、图纸规划等方式，展开相应的比较分析，明确大坝建立位置，同时与枢纽布局相结合，在图上准确标注坝轴线位置。为了将坝轴线准确标准在实地，还可以通过提前建立施工控制网等方式实现。现场标定坝轴线两端点后，必须要使用永久性标志重新标注。为了避免端点在施工过程中遭到破坏，还需要将坝轴线的端点向着山坡等区域适当延长。

另一方面，坝身控制线测设。坝身控制线的布设往往会与坝轴线相互平行或者垂直，坝身控制线的测试需要在基础清理前进行。如果坝身控制线与坝轴线处于平行状态，可以选择坝顶上下游、下游马道中线等位置布设，同时也可以采取距离间隔布置方式，实现对坝体填筑和收方的有效控制。如果坝身控制线与坝轴线垂直，可以选择20、30、50m等间距方式，按照里程完成测设工作。

3.2渡槽施工测量

农田水利渡槽施工项目，主要分为渡基础施工、槽架施工以及槽身施工。对渡槽进行施工测量，具体是指结合相应的设计要求和进度计划，对渡槽的整体形状、面积大小等进行精准的计算，进而为日后施工提供准确的参考依据。而渡槽施工操作顺序也基本以：基础清基和浇筑-槽架预制和吊装-槽身预制和吊装等环节为主。在实际施工过程中，首先要将渡槽的基础中心位置测定出来，然后在进行清基和浇筑施工。其次，待浇筑施工完毕后，对渡槽进行相应的养护，然后再将预制排架，科学吊装在杯形基础上。同时，在这之前，要先对基础杯口的底部高程及断面大小进行认真的查验，看其是否存在质量问题。并采用钢尺将预制排架的宽度、长度、对角线长度、柱截面大小进行精准的测量，使其达到相关基准后，再进行吊装施工。然后用墨线将排架的中心线标识出来，并在其顶端系上垂球，也可在横轴线方向安置经纬仪，这样在排架进行吊装施工时，就可通过垂球或经纬仪来调整排架的垂直度。最后，浇筑槽身时，工作人员要利用经纬仪来测量出其具体方向，并经过水准仪的详细测量，来获取槽身的实际高程，以便给后续浇筑提供有效的参考。

结语

农田水利工程施工建设存在有复杂性特点，在工程项目建设需要有准确的数据支撑和参考。水利工程测量工作的开展，涉及农田水利施工各个方面和各个环节，在具体的施工测量过程中，选择合适的测量方法，提高测量技术应用有效性，才能够使测量结果的准确性和有效性得到保证，更好地支撑农田水利工程施工建设，为我国农业发展进步打下良好基础。

参考文献

[1]杨文华.GPS-RTK技术在农田水利工程测量中的应用[J].农业工程，2018，8（4）：80-82.

[2]伊力扎提?马合木提江.农田水利工程测量的几种方法研究[J].城市建设理论研究（电子版），2017（18）：210-211.

[3]周晓平，刘秀红.我国农田水利工程的性质和管理模式探讨[J].人民黄河2017.03：6-7

[4]杜小洪，何少刚.运用最简单的测量手段解决复杂的农田水利管理问题[J].企业科技与发展，2012（11）：106-107，110.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/677183dc1ff2438657b3fcb4.html