# 氨法烟气脱硫论文-史永永,刘飞,潘红艳,易芸,林倩

导读:本文包含了氨法烟气脱硫论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:化工设计,化工模拟,烟气脱硫,教学案例

### 氨法烟气脱硫论文文献综述

史永永,刘飞,潘红艳,易芸,林倩[1]（2019）在《基于化工模拟的氨法烟气脱硫工艺设计案例教学探讨》一文中研究指出在化工设计课程教学中将科研项目成果"氨法烟气脱硫工艺设计项目"转化为典型教学案例,并结合现代化工设计方法,引入化工模拟软件Aspen Plus进行化工过程设计,让学生更直观地理解气液两相吸收过程所涉及的化学反应设计、分离序列的选择与应用、能量匹配与集成优化等,使课程理论教学更加生动,将复杂的化工设计过程讲解透彻,提高教学质量,提高学生实际工程设计能力。(本文来源于《化学教育(中英文)》期刊2019年18期）

彭涛[2]（2019）在《氨法烟气脱硫喷淋塔流场数值模拟与试验研究》一文中研究指出为了研究脱硫塔内气液分布情况,选用Fluent作为计算工具,以某钢厂烧结烟气氨法脱硫塔作为研究对象,对塔内气相湍流采用Euler方法描述,对喷淋液滴采用Lagrange颗粒轨道模型描述,研究烟气入口倾角、烟气入口距离浆液池液面高度对脱硫塔内气液两相流场分布的影响。结果表明,综合考虑流场均匀和压降损失,该氨法脱硫塔最佳烟气入口倾角为9°、最佳烟气入口距离浆液池液面高度为2. 7 m。(本文来源于《安全与环境学报》期刊2019年04期）

苏晖[3]（2019）在《石灰石膏法烟气脱硫技术在大气污染治理中的应用》一文中研究指出近几年来,我国对于人们生活环境特别的重视,由于经济发展速度在不断加快,一些大型的企业工厂污染较严重,本文针对现如今的环境现状,对烟气脱硫技术进行探究,探索石灰石膏法烟气脱硫技术在大气治理中的应用。(本文来源于《环境与发展》期刊2019年07期）

李碧云,蔡远飞[4]（2019）在《超低排放技术在循环流化床锅炉氨法烟气脱硫中的应用》一文中研究指出从锅炉基本情况、工艺流程、主要设备选型、系统改造后运行情况及改造设计创新点等方面,详细介绍了循环流化床锅炉氨法烟气脱硫装置超低排放的改造情况。改造完成后,烟气脱硫装置运行正常,烟气各项排放指标满足国家及相应规范要求,系统各项运行参数符合设计要求,取得了良好的经济效益和社会效益。(本文来源于《化肥工业》期刊2019年03期）

吴丽娟,邹敏,王晓祎,董浩[5]（2019）在《氨法烟气脱硫装置氨回收率实证研究》一文中研究指出氨法脱硫是一种高效、低耗能的湿法脱硫方式,其最大特点是可将污染物SO2资源化,得到副产硫酸铵产品。在实际工程中,氨法脱硫技术存在氨逃逸、副产物氧化率不高等问题,影响其脱硫效率和经济效益。本文首先介绍氨法脱硫技术的基本原理,并采用现场实测的方法对某热电联产项目3×440 t/h燃煤锅炉烟气脱硫装置的氨回收率进行实证研究,进而分析造成氨回收率低的原因,旨在为推动氨法烟气脱硫技术的进一步发展提供参考意见。(本文来源于《环境科技》期刊2019年03期）

张丽珍,陈全军[6]（2019）在《中安煤化工465t/h锅炉氨法烟气脱硫工程应用实例》一文中研究指出阐述了氨法烟气脱硫工艺原理,介绍了中安煤化工4×465t/h锅炉氨法脱硫技术整体工艺方案,分别论述了吸收系统、硫铵结晶脱水系统、液氨储存及蒸发系统、工艺水系统、地坑及事故排放系统、控制系统工艺流程;并对氨法烟气脱硫运行成本进行了分析,提出了成本控制措施。该工艺保证脱硫装置出口烟气SO_2浓度≤30mg/m~3,烟气烟尘浓度≤5mg/m~3,雾滴浓度≤30mg/m~3,达到了国家最新排放标准。(本文来源于《电力科技与环保》期刊2019年03期）

万东海[7]（2019）在《硫蒸气对镁法烟气脱硫石膏的还原分解性能及机理研究》一文中研究指出随着全球经济的快速发展,对化石能源的依赖也愈加严重。化石能源的利用过程中伴随着大量二氧化硫(SO_2)气体的排放。它对生态系统造成了严重伤害,所以对SO_2的脱除是必然的。烟气脱硫是目前最主要的脱硫方式,其中氧化镁(MgO)湿法烟气脱硫具有低投资、工艺设备占地面积小、系统操作简便快捷、脱硫效率高以及脱硫副产物(镁石膏)潜在回收价值高等优势受到国内外的逐步推广。由于氧化镁原料价格较贵,对于副产物的再生循环始终是有必要的。目前,一些研究者主要通过加入抗氧化剂来抑制镁石膏中的亚硫酸镁(MgSO_3)的氧化,以煅烧MgSO_3生成MgO再次作为脱硫剂和生成SO_2来制造硫酸。也有其他研究者制备不同类型的钴基催化剂来催化MgSO_3的氧化制造高纯度的硫酸镁(MgSO_4)。然而这些方法虽然避免了直接煅烧镁石膏,但也消耗了催化剂,同时也增加了工艺成本。本课题主要思路是针对在直接煅烧镁石膏的过程中温度过高,会导致再生MgO烧结失活而影响后续脱硫的问题。先在热力学上探讨了硫蒸气与镁石膏之间的反应可行性,提出了采用加热硫磺和硫渣生成的蒸气来低温还原分解镁石膏的方法。此外,我们还研究了矿化剂的加入对硫蒸气还原分解镁石膏的影响。主要内容和结论如下:1、通过热力学模拟软件和自制的反应器进行了硫蒸气与镁石膏之间的反应,表明在硫蒸气存在下,镁石膏中MgSO_4的分解温度可显着降低。在N_2气氛下镁石膏中MgSO_4的最初分解温度为约850°C,而在硫蒸气氛围下镁石膏中MgSO_4的有利分解温度为750°C。此外,在硫蒸气存在下再生MgO的脱硫活性远高于在N_2气氛下再生的MgO的脱硫活性,并且略高于新鲜轻烧的MgO。2、在硫蒸气还原镁石膏过程中,当硫蒸气分压为1674 Pa,镁石膏再生管式炉(MGR)的温度为750°C,MGR反应物质中石英砂的质量分数为50%,气时空速(GHSV)为1200 h~(-1)和在MGR中反应物质的载料量为16 g时,气态产物中的SO_2浓度可达到19%(体积含量)。它显着高于常规硫酸装置中所需要的SO_2浓度,因此可明显提高硫酸装置的生产效率。通过动力学模型拟合的方法,硫蒸气与镁石膏中MgSO_4反应的机理模型确定为成核模型。得到的表观活化能E和反应前指数因子A分别为76.51 kJ/mol和228.66min~(-1)。3、在硫蒸气还原镁石膏的过程中,通过在反应物料中添加Fe_2O_3、Al_2O_3、CaO和CaCl_2等几种矿化剂。发现CaO的促进效果最好,其SO_2的浓度达到了12.24%。此外,掺入质量比为5%的Fe_2O_3促进作用也比较良好。因此,CaO和Fe_2O_3是良好的镁石膏分解矿化剂。4、在硫渣蒸气氛围下,镁石膏中MgSO_4的分解温度也显着降低。与硫蒸气相比,硫渣蒸气更有利于镁石膏的分解,在750°C时更有利于镁石膏中MgSO_4的完全分解。硫渣蒸气还原镁石膏再生MgO的脱硫活性与硫蒸气氛围下再生MgO的脱硫活性相当,它们都略高于新鲜轻烧的MgO活性。5、在硫渣蒸气还原镁石膏实验中,当硫渣加热温度为250°C,MGR的温度为750°C,MGR反应物质中石英砂的质量分数为50%,GHSV为1200 h~(-1)和在MGR中反应物料的加载量为16 g时,气态产物中的SO_2浓度可达到21.5%。它不仅显着高于常规硫酸装置中酸性气体中的SO_2浓度同时也高于硫蒸气氛围下生成SO_2浓度的最大值。(本文来源于《青岛科技大学》期刊2019-06-06）

秦万东[8]（2019）在《一种氨法烟气脱硫循环液优化平衡装置》一文中研究指出基于脱硫塔升气帽漏液问题,研究了一种氨法烟气脱硫循环液优化平衡装置。本装置的漏液收集器设置在脱硫塔浓缩段上部,且位于升气帽正下方,漏液收集器下部通过弯管与平衡回流管线连接,升气帽部位漏液通过平衡装置回流到吸收剂循环系统。这就使吸收剂循环槽和(NH_4)_2SO_4循环槽液位保持正常平衡,避免因吸收剂和(NH_4)_2SO_4循环液量失衡而导致脱硫系统生产紊乱。减少了吸收剂循环槽和(NH_4)_2SO_4循环槽液位不正常现象的发生,确保了浓缩段产出的(NH_4)_2SO_4料浆品级。(本文来源于《武汉工程大学学报》期刊2019年02期）

李一鸣,刘思思,张健,苑兴洲,张晓欣[9]（2019）在《氨法烟气脱硫塔外氧化技术的模拟与优化》一文中研究指出氨法脱硫塔外氧化技术是在传统的塔内直通空气氧化技术的基础上加以改进得到的一种新型技术。该技术将氧化环节移至塔外氧化器,使得塔内气量减小,出口烟气中氨逃逸量及气溶胶含量明显降低,且结晶颗粒外观得到改善。使用Aspen plus软件对氨法脱硫塔外氧化技术全流程进行了严格的稳态模拟,并对喷淋层分流比,吸收液pH,烟气温度,浓缩段液气比等进行了重新优化设计。塔外氧化工艺最佳操作条件为:喷淋层分流比为0.7,吸收液pH为6.1,吸收段烟气温度为53℃,浓缩段液气比为0.13左右。与传统的塔内直通空气氧化相比,塔外氧化技术不仅可降低50%以上的氨逃逸,而且控制方案要求较为简单,操作方便,更能适应日趋严格的环保要求。(本文来源于《化学工程》期刊2019年03期）

贾勇,蒋进,赵忍,荣卫龙,殷李国[10]（2019）在《氨法烟气脱硫SO_2吸收传质系数研究》一文中研究指出喷淋塔氨法脱硫技术被广泛应用于净化烟气的SO_2,传质系数是喷淋吸收塔重要的设计和运行参数,但目前文献中有关氨法脱硫传质系数的报道很少,还有待进一步研究。在喷淋塔中对氨法脱硫SO_2吸收传质过程进行了实验研究,结合对液滴和塔壁液膜运动的计算,得到不同实验条件下SO_2的吸收传质速率,并建立了氨法脱硫SO_2吸收传质系数表达式。该传质系数包含浆液pH、烟气流速ug和液气比L/G等主要参数,能够反映不同pH、ug和L/G条件下SO_2在单位气液接触面积上的传质速率。对比验证结果表明,该传质系数计算得到的SO_2吸收传质速率与实验值之间的相对误差小于±12%,二者能够较好地吻合。建立的传质系数表达式能够为喷淋塔氨法脱硫的优化设计和运行提供理论参考。(本文来源于《化工学报》期刊2019年04期）

### 氨法烟气脱硫论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了研究脱硫塔内气液分布情况,选用Fluent作为计算工具,以某钢厂烧结烟气氨法脱硫塔作为研究对象,对塔内气相湍流采用Euler方法描述,对喷淋液滴采用Lagrange颗粒轨道模型描述,研究烟气入口倾角、烟气入口距离浆液池液面高度对脱硫塔内气液两相流场分布的影响。结果表明,综合考虑流场均匀和压降损失,该氨法脱硫塔最佳烟气入口倾角为9°、最佳烟气入口距离浆液池液面高度为2. 7 m。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 氨法烟气脱硫论文参考文献

[1].史永永,刘飞,潘红艳,易芸,林倩.基于化工模拟的氨法烟气脱硫工艺设计案例教学探讨[J].化学教育(中英文).2019

[2].彭涛.氨法烟气脱硫喷淋塔流场数值模拟与试验研究[J].安全与环境学报.2019

[3].苏晖.石灰石膏法烟气脱硫技术在大气污染治理中的应用[J].环境与发展.2019

[4].李碧云,蔡远飞.超低排放技术在循环流化床锅炉氨法烟气脱硫中的应用[J].化肥工业.2019

[5].吴丽娟,邹敏,王晓祎,董浩.氨法烟气脱硫装置氨回收率实证研究[J].环境科技.2019

[6].张丽珍,陈全军.中安煤化工465t/h锅炉氨法烟气脱硫工程应用实例[J].电力科技与环保.2019

[7].万东海.硫蒸气对镁法烟气脱硫石膏的还原分解性能及机理研究[D].青岛科技大学.2019

[8].秦万东.一种氨法烟气脱硫循环液优化平衡装置[J].武汉工程大学学报.2019

[9].李一鸣,刘思思,张健,苑兴洲,张晓欣.氨法烟气脱硫塔外氧化技术的模拟与优化[J].化学工程.2019

[10].贾勇,蒋进,赵忍,荣卫龙,殷李国.氨法烟气脱硫SO_2吸收传质系数研究[J].化工学报.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/67a43246c55024fa9ad85896.html