# 加氢烷基化论文-纪刚,温朗友,郜亮,夏玥穜,董明会

导读:本文包含了加氢烷基化论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:低温,固定床反应器,苯,加氢烷基化

### 加氢烷基化论文文献综述

纪刚,温朗友,郜亮,夏玥穜,董明会[1]（2019）在《低温固定床Ni/HY催化苯加氢烷基化制环己基苯》一文中研究指出采用浸渍法制备了Ni/HY苯加氢烷基化双功能催化剂,采用XRD、Py-IR、NH_3-TPD和NMR等手段对催化剂的结构进行了表征,并将其应用在低温、可连续生产的固定床反应器中。考察了金属Ni质量分数(1%～5%)、酸性组分(HY、Hβ和HMCM-49分子筛)以及反应工艺条件(反应温度、反应压力、质量空速和氢/苯摩尔比)对苯加氢烷基化产物分布的影响。结果表明:在反应温度110℃、压力1.4 MPa、氢/苯摩尔比0.65和质量空速0.85 h~(-1)的优化条件下,Ni质量分数为4%时与HY酸性组分组成的双功能催化剂能够实现低温、连续、有效地合成环己基苯,苯的转化率为40%,环己基苯的选择性为75%,可连续稳定运行200 h。(本文来源于《石油学报(石油加工)》期刊2019年06期）

王闻年,王高伟,高焕新,闫文付,杨为民[2]（2018）在《Y分子筛介微孔结构与酸性对苯加氢烷基化反应的影响》一文中研究指出通过不同的后处理方法制备了具有不同介微孔结构和酸性的Y分子筛,将这些分子筛制备成加氢烷基化催化剂,并进行了苯的加氢烷基化反应评价。实验结果表明,高酸量的催化剂具有高加氢烷基化活性,有利于提高环己基苯(CHB)和二环己基苯(DCHB)的选择性,加氢产物环己烷(CH)选择性降低。但由微孔Y分子筛制备的催化剂活性会逐渐下降,而由介孔Y分子筛制备的催化剂,若酸量充足,加氢烷基化活性稳定,苯的转化率和烷基化产物的选择性提高,并表现出高的DCHB产率和p-DCHB选择性。因此,为了提高催化剂的加氢烷基化活性及稳定性,不仅需要保证催化剂具有足够的酸性中心数目,还需要提高分子筛的介孔占比。(本文来源于《化学反应工程与工艺》期刊2018年03期）

[3]（2018）在《使用由含有稀土的沸石和加氢金属构成的催化剂的烷基化工艺》一文中研究指出一种烃烷基化工艺,在包括加氢金属和含有稀土的固体酸的催化剂存在下,使可烷基化的有机化合物与烷化剂反应生成烷基化产物,催化剂通过与含有饱和烃和氢气的进料接触来间歇再生。在催化剂(本文来源于《齐鲁石油化工》期刊2018年02期）

[4]（2017）在《一种双功能催化剂及其在苯加氢烷基化反应中的应用》一文中研究指出申请号:201610262657.4申请日:2016-04-25申请人:中国石化扬子石油化工有限公司;中国石油化工股份有限公司本发明涉及一种具有催化苯加氢和烷基化双功能催化剂,采用一锅法,用双模板剂合成金属/Beta分子筛双功能催化剂,其特征在于,由如下制备方法制成:(1)将金属活性组分的醇溶液与合成Beta分子筛所需的副模板剂进行络合反应,得到含金属活性组分副模板剂络合物的溶液;所述副模板剂与金属活性组分的摩尔比是(2~6)∶1;(2)往步骤(1)的(本文来源于《能源化工》期刊2017年05期）

马好文,展学成,郑云弟,孙利民,胡晓丽[5]（2017）在《烷基化原料预加氢催化剂LY-DB~(iso)-03和PDB-02》一文中研究指出C4烷基化汽油具有高辛烷值、低硫、低烯烃的特点,是理想的汽油调和组分。C4烷基化原料预加氢装置是烷基化工艺的关键单元,其主要作用是脱除原料中的微量杂质丁二烯,并要求单烯烃基本不损失。中国石油兰州化工研究中心成功开发的烷基化原料预加氢催化剂以Pd为活性组分,具有加氢活性、选择性高、加氢稳定性好的特点。LY-DB~(iso)-03催化剂适用于两段床加氢工艺,丁二烯加氢率超过99%,1—丁烯异构化为2—丁烯的异构化率80%以上,丁烯收率99%以上;PDB-02催化剂适用于单段床加氢工艺,加氢产品中丁二烯含量≤50μg/g,单烯烃收率≥100%。(本文来源于《石油科技论坛》期刊2017年S1期）

王德举,郭友娣,韩亚梅,杨为民[6]（2016）在《无黏结剂β沸石的制备及其苯加氢烷基化性能》一文中研究指出将硅铝原料与β沸石晶种混合成型,对成型前驱体进行水热转化制备无黏结剂β沸石,考察了模板剂质量和用量、晶化温度和晶化时间对制备材料的影响。结果表明优化条件下制备的无黏结剂β沸石产物晶体尺寸小,具有丰富的孔结构、较大的比表面以及较高的机械强度。基于无黏结剂β沸石负载金属钯(Pd)制备的加氢烷基化催化剂具有良好的催化性能,质量分数为0.3%Pd/Hβ催化剂上苯加氢烷基化反应中环己基苯的收率可达27.8%。(本文来源于《化学世界》期刊2016年11期）

纪刚,温朗友,夏玥穜,郜亮,慕旭宏[7]（2016）在《环己基苯氧化-分解联产苯酚和环己酮技术的研究进展Ⅰ.苯加氢烷基化制备环己基苯》一文中研究指出苯通过加氢烷基化反应制备环己基苯,再经氧化-分解反应可同时得到苯酚和环己酮2种重要化工原料,是近些年发展起来的生产苯酚和环已酮的新途径;该工艺与传统异丙苯氧化生产苯酚方法相比,副产了高附加值的环己酮,解决了丙酮生产过剩的问题。比较了苯加氢烷基化、环己烯与苯烷基化和联苯选择加氢制备环己基苯3种方法,重点对苯加氢烷基化所涉及的化学反应、催化机理、双功能催化剂、反应工艺及流程的研究进展进行概述。并指出了该技术存在的问题,对其今后的发展提出了建议。(本文来源于《石油化工》期刊2016年06期）

曹鹰,单玉华,司坤坤,栾灵,李明时[8]（2015）在《苯加氢烷基化制环己基苯催化剂的制备与工艺条件的考察》一文中研究指出采用等体积浸渍法制备了Ni-Cu/Hβ双功能催化剂,采用XRD、N2吸附-脱附、TEM和NH3-TPD方法对催化剂进行了表征,并将其用于催化苯加氢烷基化制备环己基苯的反应,考察了催化剂的制备条件(Ni负载量、Ni和Cu的来源、助催化剂的种类)和反应条件(反应时间、反应温度、氢气压力、催化剂用量)对反应的影响。实验结果表明,适宜的催化剂制备条件和反应条件为:Ni和Cu的来源分别为乙酸镍和硝酸铜、负载量分别为4%(w)和0.2%(w);反应温度210℃、氢气压力2 MPa、反应时间1 h、催化剂用量5%(w)(基于苯的质量)。在此条件下,苯的转化率可达57.74%,环己基苯的选择性可达71.38%。催化剂的金属活性位和酸性是苯加氢烷基化的关键因素。(本文来源于《石油化工》期刊2015年02期）

仇国贤,胡晓丽[9]（2014）在《部分指标优于国外产品 “首装”服役最大装置 烷基化预加氢催化剂比肩国际》一文中研究指出【本刊讯】(仇国贤通讯员胡晓丽)目前国内最大烷基化预加氢装置—宁波海越新材料有限公司新建的84万吨/年烷基化预加氢装置近日开车,中国石油石油化工研究院开发的LY-DBiso-03催化剂作为"首装"服役。投油12小时后,产品中丁二烯含量为5ppm,满足生产指标要求。烷基化汽油的生产以异丁烷和丁烯为原料。反应过程中,碳四原料中所含丁二烯会增加催化剂消耗量,丁烯结构不同则会影响产品辛烷值。为确保烷基(本文来源于《中国石油和化工》期刊2014年09期）

仇国贤,胡晓丽[10]（2014）在《烷基化预加氢催化剂比肩国际》一文中研究指出本报讯(仇国贤通讯员胡晓丽)国内最大烷基化预加氢装置——宁波海越新材料有限公司新建的84万吨/年烷基化预加氢装置近日开车，中国石油石油化工研究院开发的LY-DBiso-03催化剂作为“首装”服役。投油12小时后，产品中丁二烯含量为5ppm，满足生产指(本文来源于《中国化工报》期刊2014-08-13）

### 加氢烷基化论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过不同的后处理方法制备了具有不同介微孔结构和酸性的Y分子筛,将这些分子筛制备成加氢烷基化催化剂,并进行了苯的加氢烷基化反应评价。实验结果表明,高酸量的催化剂具有高加氢烷基化活性,有利于提高环己基苯(CHB)和二环己基苯(DCHB)的选择性,加氢产物环己烷(CH)选择性降低。但由微孔Y分子筛制备的催化剂活性会逐渐下降,而由介孔Y分子筛制备的催化剂,若酸量充足,加氢烷基化活性稳定,苯的转化率和烷基化产物的选择性提高,并表现出高的DCHB产率和p-DCHB选择性。因此,为了提高催化剂的加氢烷基化活性及稳定性,不仅需要保证催化剂具有足够的酸性中心数目,还需要提高分子筛的介孔占比。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 加氢烷基化论文参考文献

[1].纪刚,温朗友,郜亮,夏玥穜,董明会.低温固定床Ni/HY催化苯加氢烷基化制环己基苯[J].石油学报(石油加工).2019

[2].王闻年,王高伟,高焕新,闫文付,杨为民.Y分子筛介微孔结构与酸性对苯加氢烷基化反应的影响[J].化学反应工程与工艺.2018

[3]..使用由含有稀土的沸石和加氢金属构成的催化剂的烷基化工艺[J].齐鲁石油化工.2018

[4]..一种双功能催化剂及其在苯加氢烷基化反应中的应用[J].能源化工.2017

[5].马好文,展学成,郑云弟,孙利民,胡晓丽.烷基化原料预加氢催化剂LY-DB~(iso)-03和PDB-02[J].石油科技论坛.2017

[6].王德举,郭友娣,韩亚梅,杨为民.无黏结剂β沸石的制备及其苯加氢烷基化性能[J].化学世界.2016

[7].纪刚,温朗友,夏玥穜,郜亮,慕旭宏.环己基苯氧化-分解联产苯酚和环己酮技术的研究进展Ⅰ.苯加氢烷基化制备环己基苯[J].石油化工.2016

[8].曹鹰,单玉华,司坤坤,栾灵,李明时.苯加氢烷基化制环己基苯催化剂的制备与工艺条件的考察[J].石油化工.2015

[9].仇国贤,胡晓丽.部分指标优于国外产品“首装”服役最大装置烷基化预加氢催化剂比肩国际[J].中国石油和化工.2014

[10].仇国贤,胡晓丽.烷基化预加氢催化剂比肩国际[N].中国化工报.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/67d4d05b2c5f96801ee2096e.html