# 铝合金穹顶论文-李天福

导读:本文包含了铝合金穹顶论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:大跨空间结构,铝合金单层网壳,有限元分析,安全监测系统

### 铝合金穹顶论文文献综述

李天福[1]（2016）在《大跨铝合金穹顶结构性能及其安全监测技术研究》一文中研究指出铝合金材料因其质轻、耐腐蚀、易加工的性能,且其外形美观,结构轻盈,因此铝合金开始广泛的应用于建筑工程中。虽然近年来铝合金结构不断增多,但是由于其独特的材料属性,在超大跨结构中的应用并不多见。本文以南京牛首山佛顶宫大穹顶为工程背景,通过ANSYS分析了铝合金单层网壳的结构性能,根据该结构的特点及有限元分析结果设计安全监测系统,研究铝合金结构的安全监测技术,同时,结合数学方法,揭示了该类结构正常使用期间的结构性能与温度的关系,为该类结构的设计和监测提供科学依据。首先,根据铝合金结构的有限元分析准则建立ANSYS有限元模型,对其进行静动力性能分析,考虑温度作用是否参与组合两种工况,研究大跨铝合金单层网壳节点位移、杆件应力、自振频率和振型。其次,根据ANSYS有限元分析结果,确定位移较大的节点,应力较大的杆件和振幅较大的节点,根据提出的无屋面式大跨铝合金单层网壳的安全监测系统设计方法设计该结构正常使用期间的安全监测系统。结合结构特点和有限元分析,确定监测内容,选取测试仪器和监测杆件,设计相应的监测方案,采用合理的数据采集系统,构成大跨铝合金单层网壳正常使用期间的安全监测系统。第叁,采用数学统计方法分析结构变形、杆件应力和结构频率随温度变化的规律。基于监测数据的时程,总结杆件应力的变化规律,提出采用均匀温度场消除温度应力的方法,分析单点测试的局限性,为今后大跨铝合金结构的安全监测系统提供参考。第四,为消除温度场的影响,采用夜间同一温度下的监测应力与ANSYS有限元计算结果进行对比,对比结果表明采用这种方法能够很好的模拟结构的实际受力情况,与监测数据相近。同时对比了结构的频率,结果表明有限元模型与实际结构振动特性相符,说明根据有限元模型设计出来的监测方案的可靠性,保证了监测数据的有效性。最后,根据结构的变形、杆件应力和结构动力响应的研究结果,对大跨铝合金结构的监测设备选择、监测内容选择和监测数据处理提出建议。同时总结了本文的研究内容和主要成果,针对大跨铝合金穹顶结构研究中的不足提出了自己的看法和展望。(本文来源于《东南大学》期刊2016-11-26）

乔高勇,孙晓阳,张帅,尹建,杨春[2]（2015）在《复杂环境下大跨度椭球形铝合金穹顶结构施工关键技术》一文中研究指出南京牛首山佛顶宫屋面是由铝合金网壳结构结合防水铝板、保温棉等形成承重结构与围护结构一体化的摩尼宝珠造型屋盖体系,其独特的环境、造型及结构给施工带来一定难度。施工过程中通过精确定位、标准化工厂加工、快速的装配式施工,结构塔式起重机、拼装平台的合理布置,有序的合理穿插等系列措施,有效解决了在矿坑内空间大跨度铝合金穹顶结构及装饰体系的安装难题,取得了良好的实施效果。(本文来源于《施工技术》期刊2015年08期）

王刚,宗岩,高安江[3]（2015）在《铝合金穹顶应用实例分析》一文中研究指出丛林集团中心办公楼中央穹顶为铝合金单层网壳结构,其设计综合考虑了空间使用功能、外形美观要求、结构受力特性。简要介绍了丛林集团中心办公楼铝合金穹顶的材料选取和结构设计,为铝合金穹顶在办公楼、体育场馆等大型建筑结构上的使用提供了参考。(本文来源于《第五届全国建筑结构技术交流会论文集》期刊2015-04-22）

欧阳元文,尹建,陈英财[4]（2012）在《铝合金穹顶结构在煤炭堆场领域的应用》一文中研究指出大跨度铝合金穹顶结构,又称铝合金单层网壳(薄壳)结构。其主要特征为:耐腐蚀性能好、材料自重轻、严密的防渗漏性、施工工艺方便、全装配式标准化、施工速度快、高热量反射(反射90%以上阳光辐射热量)、承重结构与维护材料一体化等。其主要技术要点在于结构的计算和下料、材料合金的选择及数控精密加工、安装方式的选择及安装措施的应用。铝合金穹顶结构早期主要应用在民用公共建筑中(比如体育场馆、温室展览馆等)。后来随着铝合金材料挤压技术及精加工技术的不断提高,成本不断降低,铝合金穹顶结构被越来越多的应用在工业领域,就包括煤炭堆场领域。论文主要从铝合金穹顶结构的特点、技术要点、煤炭堆场领域中的应用趋势叁方面进行分析,可为铝合金穹顶结构应用在煤炭堆场领域提供参考。(本文来源于《中国煤炭学会煤矿建筑工程专业委员会2012年优秀论文汇编》期刊2012-10-01）

邹磊,戴国欣[5]（2009）在《铝合金穹顶圆盘盖板节点(TEMCOR节点)有限元分析》一文中研究指出铝合金圆盘盖板节点具有坚固、美观、构造简单、易于加工制作、安装方便、重量轻、传力直接明确等优点。本文以某体育馆铝合金穹顶方案为工程背景,对铝合金圆盘盖板节点进行了有限元分析,得到了一些有用的结论。(本文来源于《第九届全国现代结构工程学术研讨会论文集》期刊2009-07-24）

邹磊[6]（2009）在《重庆空港体育馆铝合金穹顶结构分析》一文中研究指出随着穹顶结构的大量应用,人们对这种结构所采用材料和节点形式的研究也越来越多,在研究过程中发现传统的钢结构穹顶易腐蚀,影响美观和结构稳定,后期维护费用较高。所配套采用的螺栓球或焊接球节点都有某些不足之处,如螺栓球钢网壳存在着节点抗弯曲能力差、结构跨度较小等缺点,而焊接球钢网壳存在着结构施工安装不便等缺点。于是铝合金穹顶结构便应运而生了,这种结构能在很大程度上解决上述传统的钢结构穹顶的缺陷。从上世纪九十年代开始,铝合金穹顶结构在我国的应用开始增多,到目前为止,已修建了十多处此类建筑,但其大部分设计工作都是由国外的铝合金穹顶公司完成,国内对这种新型结构形式的理论研究还不够深入,施工经验也不够充分。总结了铝合金穹顶结构的特点和国内外研究成果,介绍了这种结构所采用的节点形式之一-铝合金圆盘盖板节点(TEMCOR节点)。以重庆空港体育馆工程建设为契机,使用有限元通用软件ANSYS11.0对铝合金穹顶结构使用的圆盘盖板节点进行理论分析,并结合体育馆穹顶模型,讨论了节点刚度对穹顶整体稳定性的具体影响。希望能为这种结构体系在国内的推广做出贡献。(本文来源于《重庆大学》期刊2009-05-01）

曾银枝,钱若军,王人鹏,杨联萍[7]（2000）在《铝合金穹顶的试验研究》一文中研究指出本文通过铝合金穹顶网壳的静力试验 ,研究了网壳结构在荷载作用下的力学性能。并与采用杆系有限元法计算的理论结果进行了比较 ,得出铝合金网壳结构在进行力学分析时 ,其力学模型与钢网壳一样 ,均可以非线性空间梁单元作为计算单元。本试验的结论可为铝合金穹顶网壳在我国的推广使用提供分析和设计依据。(本文来源于《空间结构》期刊2000年04期）

钱基宏,赵鹏飞,郝成新,宋涛,赵基达[8]（2000）在《大跨度铝合金穹顶网壳结构的研究》一文中研究指出大跨度结构中 ,穹顶结构有着独特的优越性。铝合金具有良好的力学性能及抗腐蚀性 ,应用于穹顶结构中 ,能够产生珠联璧合的效果。此次研究工作首先从穹顶结构力学特性的分析入手 ,主要讨论了铝穹顶结构的设计方法 ,如杆件截面的选择与校核、节点板设计、支座设计等 ;为了便于研究和设计工作的开展 ,我们还开发了铝穹顶结构的计算机辅助设计软件ADD ;最后通过一个典型结构的模型试验 ,对研究成果进行了验证。(本文来源于《建筑科学》期刊2000年05期）

刘锡良,郑岩[9]（1996）在《单层铝合金穹顶网壳的几何非线性分析及试验研究》一文中研究指出本文根据铝合金材料的特性,讨论了铝合金用于单层穹顶网壳结构的可行性,并根据梁-柱理论,推导了精确的空间梁单元的切线刚度矩阵;结合结构大位移的特点,编制了结构稳定分析的有限元程序;使用自动控制步长的方法,对结构平衡路径进行跟踪,为验证分析计算结果的可靠性,还进行了铝合金网壳结构的稳定模型试验。试验结果表明,试验值与理论计算值吻合较好。(本文来源于《第六届空间结构学术会议论文集》期刊1996-06-30）

### 铝合金穹顶论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

南京牛首山佛顶宫屋面是由铝合金网壳结构结合防水铝板、保温棉等形成承重结构与围护结构一体化的摩尼宝珠造型屋盖体系,其独特的环境、造型及结构给施工带来一定难度。施工过程中通过精确定位、标准化工厂加工、快速的装配式施工,结构塔式起重机、拼装平台的合理布置,有序的合理穿插等系列措施,有效解决了在矿坑内空间大跨度铝合金穹顶结构及装饰体系的安装难题,取得了良好的实施效果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 铝合金穹顶论文参考文献

[1].李天福.大跨铝合金穹顶结构性能及其安全监测技术研究[D].东南大学.2016

[2].乔高勇,孙晓阳,张帅,尹建,杨春.复杂环境下大跨度椭球形铝合金穹顶结构施工关键技术[J].施工技术.2015

[3].王刚,宗岩,高安江.铝合金穹顶应用实例分析[C].第五届全国建筑结构技术交流会论文集.2015

[4].欧阳元文,尹建,陈英财.铝合金穹顶结构在煤炭堆场领域的应用[C].中国煤炭学会煤矿建筑工程专业委员会2012年优秀论文汇编.2012

[5].邹磊,戴国欣.铝合金穹顶圆盘盖板节点(TEMCOR节点)有限元分析[C].第九届全国现代结构工程学术研讨会论文集.2009

[6].邹磊.重庆空港体育馆铝合金穹顶结构分析[D].重庆大学.2009

[7].曾银枝,钱若军,王人鹏,杨联萍.铝合金穹顶的试验研究[J].空间结构.2000

[8].钱基宏,赵鹏飞,郝成新,宋涛,赵基达.大跨度铝合金穹顶网壳结构的研究[J].建筑科学.2000

[9].刘锡良,郑岩.单层铝合金穹顶网壳的几何非线性分析及试验研究[C].第六届空间结构学术会议论文集.1996

本文来源: https://www.lw00.cn/article/68938c4d65709c17c94cc863.html