# 独立调谐微波电子枪论文-柏伟,黎明,王汉斌,杨兴繁,单李军

导读:本文包含了独立调谐微波电子枪论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:独立调谐腔,热阴极,微波电子枪,反轰效应

### 独立调谐微波电子枪论文文献综述

柏伟,黎明,王汉斌,杨兴繁,单李军[1]（2013）在《独立调谐热阴极微波电子枪电子反轰效应》一文中研究指出为开展自由电子激光太赫兹技术研究,研制出利用两路微波馈入的独立调谐热阴极微波电子枪,建立了热测实验装置,并进行了束流测试和电子反轰效应的热测实验研究。实验结果表明,该微波电子枪出口处束流强度可超过500mA,电子反轰效应随着首腔电场的相位和幅度调节发生显着变化。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2013年S1期）

柏伟,黎明,王汉斌,杨兴繁,单李军[2]（2013）在《独立调谐热阴极微波电子枪实验研究》一文中研究指出为了研制紧凑型自由电子激光装置,开展自由电子激光太赫兹技术研究,需要研制微波电子枪作为高品质电子束源,为此,中国工程物理研究院研制了独立调谐热阴极微波电子枪。在前期进行了初步热测实验的基础上,通过改进实验环境、优化实验参数,进一步开展大量实验,深入研究了热阴极微波电子枪的热测实验结果。实验结果表明:微波电子枪出口处束流强度可超过500mA,电子反轰效应随着首腔电场的相位和幅度调节发生显着变化。该热阴极微波电子枪已经应用于紧凑型自由电子激光装置。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2013年03期）

梁军军,冯光耀,裴元吉,庞健[3]（2012）在《外注入式独立调谐微波电子枪的概念设计》一文中研究指出为得到微脉冲束团长度在百fs量级且高重复频率,设计了一种紧凑型的强流电子枪结构———独立调谐微波热发射电子枪。该电子腔具有双驻波加速腔,两个驻波加速腔之间相互没有耦合,可以分别独立地馈入功率、调节相位。通过优化功率与相位,可以得到较优的束流品质,同时避免了α磁铁和激光系统的使用,使得结构更加紧凑。并采用外注入式结构增大流强、降低能散度,同时消除电子反轰对阴极的负面影响。对不同结构参数的腔体进行1维和3维束流动力学计算,可以得到较为理想的腔体参数。通过调节预注入器的馈入功率和粒子入射相位,可以进一步的压缩束团长度。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2012年01期）

庞健[4]（2009）在《外注入式独立调谐微波电子枪的研制》一文中研究指出为满足自由电子激光器和具有高性能参数的电子直线加速器对电子束流品质的要求,高性能的电子束产生器已经成为人们研究的焦点。尽管光阴级微波电子枪在产生高亮度电子束方面发展迅速并且成绩卓越,但热阴极微波电子枪在产生高亮度和短脉冲束流方面也有其发展的潜力。中国科学技术大学国家同步辐射实验室也在新型电子源的研制方面进行了多年科研工作。本文提出一种新的紧凑型强流电子枪结构——独立调谐微波电子枪。该枪是一种双驻波腔结构,最大特点是腔与腔之间相互没有耦合,每腔可分别独立馈入功率和调节相位。通过选择合适的馈入功率和高频相位搭配,能够得到较优的束流品质。此外还能避免α磁铁和激光系统的使用,使整个结构更加紧凑。在此基础上采用外注入电子束的结构,能进一步增大流强和降低能散度,同时消除电子反轰对阴极工作的不利影响。通过对不同结构参数的腔体进行大量的一维和叁维束流动力学计算,我们可以得到较为理想的腔体参数。在这组结构参数下,又通过改变两腔馈入功率以及相位差进行模拟计算,找到一组适合的微波功率参数条件。经过计算,没有补偿线圈和α铁的情况下可以获得ps量级束团长度,10-3量级能散度,微脉冲流强大于10A,能量约2MeV,归一化发射度小于10πmm mrad的束流。我们选择了这组结构参数进行腔体的机械设计与加工。为了获得较高表面光洁度以及降低加工难度,我们选择了无内圆弧的腔体结构,腔体全部选用金刚石刀加工,并在第一腔增加了调谐机构。耦合器则根据实际的束流负载进行设计。腔体加工过程中,依据测量结果不断调整结构,使测量值逼近设计值。腔体焊接完成后,对其高频参数进行了测试,其中两个腔体耦合系数分别为1.61和1.48,有载品质因数分别为2315.9和5198.2。采用了谐振微扰法测量了腔体轴上场强分布以及分路阻抗,并设计制作了圆柱形腔体测量微扰体特征参数等,以便获得Zs/Q值。测量结果与设计值吻合的较好。为了测量电子枪束流参数,我们在原有实验装置布局的基础上进行改造,完成了电子枪热测平台的搭建,其中包括各种束测装置以及用于束团长度测量的加速管和磁分析铁系统。我们还设计了新的控制系统,将整个设备的控制从200MeV直线加速器装置中完全独立出来,从测试结果以及实际运行状况来看该控制系统可以满足实验装置的需求。电子枪热测实验首先经过了激活阴极、两腔调谐、腔体微波老炼等过程,实验证实第二腔表面可以承受100MV/m以上的场强。出束实验时,分别观测了在FLAG荧光靶,YAG晶体靶、真空盒直段和弯段钛靶上束流形成的光斑,并测量束流宏脉冲流强、束流能量、能散度及束团长度等参数。通过改变两腔之间相位差、第一腔及第二腔的馈入功率以及电子枪高压,研究这些参数对束流品质的影响。实验证实了能够通过调节两腔之间相位差找到能散极小点的推论。在与设计值接近的出束条件下获得的电子枪束流测量参数为:束流中心能量为3.01MeV,能散为6‰,宏脉冲流强为218 mA,束团长度5.6ps。由于功率调整范围和束流参数测量精度有限,改变第一腔和第二腔的馈入功率对束团长度的影响尚不确定,但在降低电子枪高压之后束团长度有明显下降。通过分析,束团长度测量结果在±1ps范围内是可信的。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2009-11-01）

### 独立调谐微波电子枪论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了研制紧凑型自由电子激光装置,开展自由电子激光太赫兹技术研究,需要研制微波电子枪作为高品质电子束源,为此,中国工程物理研究院研制了独立调谐热阴极微波电子枪。在前期进行了初步热测实验的基础上,通过改进实验环境、优化实验参数,进一步开展大量实验,深入研究了热阴极微波电子枪的热测实验结果。实验结果表明:微波电子枪出口处束流强度可超过500mA,电子反轰效应随着首腔电场的相位和幅度调节发生显着变化。该热阴极微波电子枪已经应用于紧凑型自由电子激光装置。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 独立调谐微波电子枪论文参考文献

[1].柏伟,黎明,王汉斌,杨兴繁,单李军.独立调谐热阴极微波电子枪电子反轰效应[J].强激光与粒子束.2013

[2].柏伟,黎明,王汉斌,杨兴繁,单李军.独立调谐热阴极微波电子枪实验研究[J].强激光与粒子束.2013

[3].梁军军,冯光耀,裴元吉,庞健.外注入式独立调谐微波电子枪的概念设计[J].强激光与粒子束.2012

[4].庞健.外注入式独立调谐微波电子枪的研制[D].中国科学技术大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/69409c9d6a8d62c7871ad602.html