# 园林施工技术要点与管理对策研究徐刚

身份证号：37070219660328xxxx

摘要：目前，我国的综合国力在不断的发展，我国的城市在不断的进步，同时我国的园林施工技术不断的提升，现阶段已经有了比较完善的园林绿化施工技术体系，但仍然还存在一些问题亟待解决。在园林绿化工程日益受到关注的当下，园林绿化施工和生态环保联系密切，要想做好城市绿化建设就必须深入研究园林绿化施工技术要点及质量保障措施。从表土回填、定点放线、植物栽植等方面探讨了园林绿化施工技术要点，提出了相应的质量保障措施。

关键词：园林绿化；施工技术要点；质量保障措施

引言

随着物质生活水平的提高，人们越来越重视城市生活环境质量，而工业化进程的加快无疑对我国城市环境造成了污染。因此，需采取措施改善环境现状，优化城市建设，园林绿化项目的开展就是为了在保护环境的同时美化城市。园林园艺的效果和质量不仅仅取决于施工技术，同时与后期养护管理有着直接关系。因此，施工人员既需要了解施工技术，又需要了解园林园艺养护途径，进而提高园林园艺质量。

1景观园林施工与养护的特征

一般情况下来说，观景园林施工养护的特征有以下几点：①能够彰显出景观本身的艺术性和欣赏性，并且可以给人们的视觉带来美的享受。园林施工涉及的学科范围非常的广，除了一般的常规建设以外，还包括山景、水景、照明等很多方面的装饰性内容，所以，景观园林的行程是由多种学科交叉结合合作而形成的产物。②对于景观园林的施工来说，一切施工都必须要从美的角度美的基础上出发，并且尽可能地展示出其中所蕴含的美。对于景观园林来说，养护的过程是非常艰难和复杂的。俗话说“三分栽七分养”，正是遵循着这样的道理，所以园林施工中对于后期的养护工作非常的重视，并且投入的人力资源和资金也都相对来说比较大。经过科学的护理养护，并且在新工艺的配合下，景观园林施工就被赋予了新的生命。

2园林绿化施工技术要点

2.1表土回填技术

作为植被生存的基础物质，土壤的结构直接关系到植被生长，根据工程实践可知团粒土壤结构，最符合植被生长的需要。该结构的表面土壤含有丰富的植被生长所需养分。因此，在对土壤构造和性质进行改造时通常需先扒掉表层土壤便于栽种植被时使用，在回填表土时以下几点必须注意：（1）避免在雨天之后进行表土挖掘施工，在施工之前应该确保土壤表面干燥。（2）为了不破坏土壤的团粒结构，应该使用铲车按照同方向倒退的方式挖掘表层土壤，不能重复碾压。（3）应该同时耕耘地基、复原地表层土壤使二者融为一体，以确保复原地面不会形成滞水层。假如下层土质不符合要求，必须对其进行改良，并确保改良土壤深度在80～100cm。（4）表层土壤的深度需要根据施工图纸设计要求确定，并保证有合适的排水坡度范围2.5%～3%，同时表层土壤起伏应该自然，土壤中无杂质，路边附近的表土必须比路沿石低3～5cm。（5）乔灌植被的种植表土，应该略高于草皮的种植表土。因为草皮自身有一定厚度，在草皮铺种之后要与乔灌木有一定高度差才能完美融合，这样也可以提高乔灌木种植区的排水性能。（6）在栽种植被之前务必清理干净土壤中的杂物，如垃圾、杂草等，以免园林绿化区日后杂草丛生，增加园林维护工作量，影响园林美观。

2.2树木修剪

一般为了保证树木具有较好的协调性和美观性，都会定期地为树木进行一定的修剪，这样可以达到一个很好的观赏效果。一般修建要保证主次分明，主干和分支之间要保持一定的距离树木如果不进行及时的修剪，那么就会造成树木之间通风透光不良、枝条杂乱、疏密分布不均匀等问题的出现。对于可以开花结果种类的树木来说，要保留其辅养枝和短枝，这样可以促使他成为花果枝，然后再利用了现代先进的技术或者喷洒生长调节剂来延长花期，以达到更好的观赏效果。树木的修剪方法一般可分为：疏枝、短截、锯枝、去蘖、缩剪等，疏枝就是修剪出现交叉、密集、细弱的纸条，对它们进行一定的处理，然后保证植物有充足的透光透风的效果。短截是对枝条进行适当的修剪，然后促使枝条的枝芽生长发育良好。去蘖就是去除萌蘖，从而促使枝条生长。锯枝就是锯掉粗大，并且无用的靠近主枝的枝干。缩剪就是将一年生或者多年生的枝条减去一部分，然后促使新枝发生。

2.3灌溉

简单来说，灌溉就是浇水，使园林景观植物保持充足的水分，尤其是在夏季，气温高，水分蒸发速度快，应增加浇水量。树木周围的空气随着温度的升高，湿度自然会降低，所以，应对植物进行覆盖，降低周围环境温度，进而保护植物健康生长。冬季，树木灌溉管理与夏季大不相同，不仅不能经常灌溉，而且应在初冬时节灌溉1次封冻水，进而保证园林植物的储水量。一般情况下，在植物生长的前3年，需要时刻关注植物生长情况，根据实际情况加以灌溉。植物生长3年之后，可间隔半月或1月定期灌溉，灌溉植物的水源有自来水、湖水、河水以及地下水等，灌溉的方式主要有4种，分别是滴灌、喷灌、单堰灌溉以及畦灌。不同的灌溉方式有不同的要求，单堰灌溉重点在于选择灌水的堰，位置最好设置在树冠投影下方。堰开的深度也对灌溉效果有着重要影响，一旦堰开过深，就会伤害树木的根须。当灌溉水在泥土中充分渗透以后，需要做好泥土封堰工作，目的是保证泥土中含有充足的水分，阻断土壤中存在的气孔。

2.4定点放线

定点放线是园林施工的关键环节，主要应用于园林绿化中。应该加强对施工图纸的阅读与研究，明确设计人员的设计理念与意图，确保定点放线技术满足工程建设的实际需求。在定点放线的参照物选择时，可以利用固定建筑物，准确并清晰地做好标记工作。将方格网络法应用于色带、色块和绿篱的定点放线中，有效保护标志记号，避免记号淡化，对施工产生的影响。明确树木的种植位置与形体之间的关系，确保种植穴中心处于同一直线。将道路中线作为行道树定点放线的参照线，保障其间距满足设计要求。在孤植方式的定点放线中，中心点位的标志需要使用木桩，对绿植规格和品种进行准确记录。

2.5栽植

（1）在栽种苗木时应该按照设计图实施，通常按照先栽种乔灌木，再栽种地被、草皮，先里后外的顺序进行。（2）栽种乔木时先将苗木放入穴中，然后一人用手扶住树干，另外一人填土；填入适量土壤后再将苗木稍微提起，使其根茎连结处平行于地表，目的是让树根有充足的生长空间，从而与土壤牢固结合；最后压实填土，使填土平行于地面或比地面稍高即可。（3）栽种灌木时要先查看苗床的湿度是否符合要求，如湿度太小应该先用水充分湿润，然后用工具将苗连土掘取；用小铲子挖土栽种灌木，栽种后要马上浇水、施薄肥点根。（4）铺种草皮之前应该先清理干净地表的杂物，以免影响施工；栽种时要根据设计图堆造地形，一边铺种草皮一边压实，使其与土壤紧密结合；铺种完成后用晒干碾细的园土填充草皮的空隙；如果草皮上有杂草应该及时清理掉。

结语

通过以上分析论述，对于风景园林具体施工与养护技术各项原则、实施的重要性等方面，均能够有更加深入地认识及了解。同时，也更加清楚风景园林具体施工与养护技术实施要点。为了能够在今后更好地开展风景园林具体施工与养护技术处理工作，还需广大施工技术员们积极投身于实践探索当中，多积累相关的实践经验，不断提升自身的专业化水平，确保风景园林具体施工与养护技术处理工作的顺利开展，保证风景园林该工程总体施工效果得以提升。

参考文献：

[1]苏本凯，尹逊国.园林绿化施工技术要点及保障措施[J].现代园艺，2019（02）.

[2]彭雪琴.园林绿化施工技术要点分析及保障对策探究[J].农业科技与信息，2017（06）.

[3]太建虹.解析园林绿化施工技术要点及保障措施[J].农业开发与装备，2018（07）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/696337c02ef0dbb97087047a.html